УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

ОП.04 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

по программе профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)

по профессии:

15.01.25 Станочник (металлообработка)

по программе базовой  подготовки

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОП.04 Основы материаловедения разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) по профессии; 15.01.25 Станочник (металлообработка),  входящей в состав укрупнённой группы специальностей: 15.00.00 Машиностроение

Организация разработчик: ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

Разработчик:

Нетета Мария Александровна, преподаватель дисциплин профессионального цикла

| РАССМОТРЕНО ЦМК УГС 15.00.00 Председатель: _______________/ Нетета М.А./ | ОДОБРЕНО Заместитель директора по учебно-методической работе: _________________/Кириллова Т.К./ |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

I Паспорт фонда оценочных средств……………………………………….4

1 Область применения…………………………………………………………4

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД …………………………4

3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД …………………….5

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и

промежуточной аттестации…………………………………………………….7

II Текущий контроль и оценка результатов обучения УД

Спецификация письменной контрольной работы ……..……………………9

III Промежуточная аттестация по УД

Спецификация экзамена ……………………………………………………….17

I Паспорт фонда оценочных средств

1 Область применения

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины (УД) ОП.04 Основы материаловедения по профессии среднего профессионального образования 15.01.25 Станочник (металлообработка) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисциплины ОП.04 Основы материаловедения в соответствии с ФГОС профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка),  рабочей программой дисциплины ОП.04 Основы материаловедения:

уметь:

- выполнять механические испытания образцов и материалов,

- использовать физико-химические методы исследования металлов,

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств металлов,

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности.

знать:

- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности,

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала,

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов.

- основные сведения о металлах и сплавах,

- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их классификацию.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся  к освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии  15.01.25 Станочник (металлообработка),   овладению общими и профессиональными компетенциями:

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением с использованием пульта управления.

ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы.

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов).

ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей.

ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках.

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков.

ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей.

3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках освоения УД ОП.04 Основы материаловедения.

В соответствии с учебным планом профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка), рабочей программой дисциплины ОП.04 Основы материаловедения предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов освоения.

3.1 Формы текущего контроля

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения.

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих обязательных форм контроля:

- выполнение практических занятий,

- выполнение и защита лабораторных работ,

- проверка выполнения самостоятельной работы студентов,

- проверка выполнения контрольных работ.

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, тестирование по темам отдельных занятий.

Выполнение и защита лабораторных работ. Лабораторные работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе лабораторной работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся самостоятельно работать с оборудованием лаборатории, проводить эксперименты, анализировать полученные результаты и делать выводы, подтверждать теоретические положения лабораторным экспериментом.

Список лабораторных работ:

Лабораторная работа № 1. «Изучение методов определения твердости металлов  (по Бринеллю  и Роквеллу)»;

Лабораторная работа № 2. «Технологические пробы металлов»;

Лабораторная работа № 3. «Влияние различных условий на свойства смазочных материалов».

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания лабораторных работ представлены методических указаниях по проведению лабораторных работ.

Выполнение и защита практических занятий. Практические  занятия проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе практического занятия студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся использовать формулы, и применять различные методики расчета, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.

Список практических занятий:

Практическое занятие №1 «Кристаллическое строение металлов и сплавов»;

Практическое занятие №2 «Получение чугуна и стали»;

Практическое занятие №3 «Расшифровка марок чугунов по заданным параметрам и марок углеродистых и легированных сталей»;

Практическое занятие №4 «Твердые сплавы»;

Практическое занятие №5 «Расшифровка марок цветных металлов и их сплавов»;

Практическое занятие №6 «Виды термической обработки»;

Практическое занятие №7 «Химико-термическая обработка стали»;

Практическое занятие №8 «Лакокрасочные материалы. Композиционные материалы. Смазочные материалы и технические жидкости».

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических занятий представлены в методических указаниях по проведению практических занятий.

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических умений и знаний, овладение профессиональными компетенциями.

Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает следующие виды и формы работы:

  - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.

  - Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и специальной технической литературе.

  - Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по заданной преподавателем теме.

  - Выполнение расчетных заданий.

  - Работа со справочной литературой и нормативными материалами.

  - Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам.

  - Тестирование.

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной работы студентов.

Проверка выполнения контрольных работ. Контрольная работа проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений студентов в конце изучения темы или раздела. Согласно календарно-тематическому плану УД ОП.04 Основы материаловедения предусмотрено проведение 1 контрольной работы.

Спецификации контрольной  работы приведена ниже в данном ФОС.

3.2 Форма промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по УД ОП.04 Основы материаловедения – экзамен, спецификация которого содержится в данном ФОС.

Студенты допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех видов самостоятельной работы, практических  и контрольных работ, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом УД.

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной аттестации

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих методических рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и итоговой аттестации.

При оценивании практической и самостоятельной работы студента учитывается следующее:

- качество выполнения практической части работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются.

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов.

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов.

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов.

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов.

II Текущий контроль и оценка результатов обучения УД

Спецификация

письменной контрольной работы

по УД ОП.04 Основы материаловедения

1 Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки студентов по УД ОП.04 Основы материаловедения по всему пройденному материалу с целью текущей проверки знаний и умений.

2 Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с рабочей программой УД и содержанием темы 1 Раздела:

Тема 1.1 Основные сведения о строении металлов и сплавов.

Тема 1.2 Свойства металлов и методы их определения.

Тема 1.3 Железоуглеродистые, цветные металлы и сплавы.

Тема 1.4 Термическая и химико-термическая обработка железоуглеродистых сплавов.

3 Принципы отбора содержания письменной контрольной работы:

ориентация на требования к результатам освоения всего материала,  представленным в рабочей программе УД:

умения:

- выполнять механические испытания образцов и материалов,

- использовать физико-химические методы исследования металлов,

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств металлов,

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;

знания:

- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности,

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала,

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов,

- основные сведения о металлах и сплавах,

- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их классификацию.

4 Структура письменной контрольной работы

4.1 Письменная контрольная работа по темам включает 5 вариантов заданий, каждый из которых состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 3 задания, дополнительная часть – 1 задание.

4.2 Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы УД. Дополнительная часть включает задание более высокого уровня сложности.

4.3 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме.

4.4 Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы.

5 Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы в целом

  - Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной шкале:

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

5.2	Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам).

6 Время выполнения письменной контрольной работы

На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. Среднее время выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 20 минут.

Контрольная работа

Вариант №1

- Какие свойства материалов относятся к физическим?

- Марки и сорта чугунов, область применения. Структура чугунов.

- Укажите вид термообработки, перечислите ее этапы и какие свойства приобретает сталь?

- Распределите по группам в зависимости от применения стали и сплавов марки: Р6М5; А40; 40Х; ВСт0; У8А; 45.

Вариант №2

- Какие свойства материалов относятся к химическим?

- Производство стали в конверторах. Достоинства и недостатки.

- Установите вид термообработки, перечислите ее этапы и какие свойства приобретает сталь?

- Бронза. Маркировка, свойства и область применения.

Вариант №3

- Какие свойства материалов относятся к механическим?

- Производство стали в мартеновских печах. Достоинства и недостатки.

- Назначение поверхностной закалки, ее сущность и виды

- Алюминиевые литейные сплавы. Маркировка, свойства и область применения.

Вариант №4

- Какие свойства материалов относятся к технологическим?

- Производство стали в электропечах. Достоинства и недостатки.

- Установите вид термообработки, перечислите ее этапы и какие свойства приобретает сталь?

- Латунь. Свойства, область применения, маркировка.

Вариант №5

- Дать классификацию стали. Область применения, маркировка.

- Исходные материалы для получения чугуна. Продукты доменного производства и их назначение.

- Химико-термическая обработка, ее назначение и виды.

- Деформируемые алюминиевые сплавы. Маркировка, свойства и область применения.

Тест по материаловедению

1. К какой группе металлов принадлежит медь и ее сплавы:
− К цветным
− К цветным
− К легким
− К редкоземельным

2. Как называется свойство, состоящее в способности вещества существовать в различных кристаллических модификациях:
− Изометрия 
− Полиморфизм
− Анизотропия
− Текстура

3. Какая группа из приведенных ниже металлов относится к благородным:
− Au, Pt, Ag, Os
− Mg, Be, Al, Pb
− Ti, Zr, Cr, Nb

4. Какие железоуглеродистые сплавы называются сталями:
− Содержание углерода более 0,8 %
− Содержание углерода более 4,8%
− Содержание углерода не более 2,14%
− Содержание углерода более 0,002%

5. Что такое баббиты:
− Латунь
− Литейный алюминиевый сплав
− Антифрикционный сплав
− Бронза, упрочненная железом и марганцем

6. Укажите марку рессорно-пружинной стали:
− У8А
− Сталь70
− Сталь 08пс
− Р9

7. Как называются сплавы меди с элементами (кремний, алюминий, олово, бериллий и др.)?
− Бронзы
− Латуни
− Инвары
− Баббиты

8. Укажите марку инструментальной высококачественной стали:
− Сталь 10
− У10А
− Р18
− У7

9. Пластичность стали с увеличением содержания углерода и легирующих элементов:
− Уменьшается
− Увеличивается
− Не изменяется

10. Укажите компонент шихты для восстановления железа из окислов в доменной печи:
− Марганцевая руда
− Флюс
− Топливо

11. Выбрать правильный ответ
Какая из перечисленных групп металлов имеет гексагональную плотноупакованную 
решетку (ГПУ):
− Вольфрам, железо, ниобий
− Серебро, медь, золото
− Цинк, магний, кадмий

12. Какое понятие относится к технологическим свойствам:
− Относительное удлинение при разрыве
− Свариваеваемость
− Условный предел текучести 

13. Что такое макроанализ:
− Определение типа кристаллической решетки
− Определение механических свойств
− Изучение строения металла невооруженным глазом или при помощи лупы.

14. Как называется обработка, состоящая в насыщении поверхности стали азотом и углеродом в газовой среде:
− Цианирование
− Улучшение
− Модифицирование
− Нитроцементация

15. Укажите марку качественной конструкционной стали:
− У7
− Сталь30
− Ст3 кп

16.Параметр, по которому оценивается качество стали:
− Содержание углерода
− Механические свойства стали
− Содержание серы и фосфора

17. Исходный компонент для получения стали в кислородных конвертерах:
− Железная руда
− Металлом (Скрап)
− Передельный чугун

18. Какой из приведенных ниже металлов (сплавов) относится к черным:
− Латунь
− Коррозионно-стойкая сталь
− Дуралюмины
− Баббиты

19. Какое из перечисленных понятий относится к физическим свойствам:
− Твердость
− Усадка
− Теплопроводность
− Коррозионная стойкость

20.Как называется химико-термическая обработка,  состоящая в насыщении поверхности стали алюминием:
− Цементация
− Алитирование
− Нормализация
− Улучшение

21. Какой из перечисленных неметаллических материалов предпочтителен для изготовления подшипников скольжения:
− Ударопрочный полистирол
− Фторопласт-4
− Фенопласт
− Асбоволокнит

22. Выбрать правильный ответ
Компонент шлака, обеспечивающий удаление из чугуна вредной примеси серы:
− SiO2
− FeO
− CaO

23. Как называют металлы с температурой плавления выше температуры плавления железа:
− Благородные
− Редкоземельные
− Тугоплавкие
− Черные

24. Как называется химико-темическая обработка,  состоящая в насыщении поверхности стали углеродом:
− Нормализация
− Цементация
− Улучшение
− Цианирование

25. Укажите марку быстрорежущей  стали:
− У 12
− 9 ХС
− Р 18

26. Укажите, какова форма графита в высокопрочном чугуне:
− Хлопьевидная
− Пластинчатая
− В высокопрочном чугуне графита нет
− Шаровидная

27. Выбрать правильный ответ
Укажите, какова форма графита в ковком чугуне:
− Шаровидная
− Хлопьевидная
− Пластинчатая
− В ковком чугуне графита нет

28. Какой чугун называется  белым:
− Чугун, в котором весь углерод или часть его содержится в виде графита
− Чугун, в котором весь углерод  находится в химически связанном состоянии
− Чугун, в котором металлическая основа состоит из феррита
− Чугун, в котором наряду с графитом содержится ледебурит

29. К каким свойствам относится  коррозионная стойкость металлов:
− К химическим
− К Физическим
− К эксплутационным
− К механическим

30. Операция обработки цилиндрических или конических углублений и фасок просверленных отверстий под головки болтов, винтов и заклепок:
− Развертывание
− Зенкование
− Зенкерование
− Фрезерование

31. Выбрать правильный ответ
Какой из перечисленных в ответах материалов предпочтителен для изготовления 
тормозных накладок:
− Асботекстолит
− Текстолит
− Винилпласт
− Стекловолокнит

32. Вредное влияние, развивающееся из-за повышенного содержания серы в стали:
− Хладноломкость
− Образуются  флокены
− Красноломкость
− Вызывает хрупкость стали

33. Как называется явление, заключающееся в неоднородности свойств металла в различных направлениях:
− Изотропность
− Анизотропия
− Текстура
− Полиморфизм

34. Вредное влияние, развивающееся из-за повышенного содержания фосфора в стали:
− Красноломкость
− Образуются  флокены
− Хладноломкость

35. Как называется упрочняющая термическая обработка:
− Закалка
− Отжиг
− Отпуск
− Нормализация

III Промежуточная аттестация по УД

Спецификация дифференциального зачета

по дисциплине ОП.04 Основы материаловедения

Назначение дифференциального зачета – оценить уровень подготовки студентов по УД ОП.04 Основы материаловедения с целью установления их готовности к дальнейшему освоению программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).

1 Содержание дифференциального зачета определяется в соответствии с ФГОС СПО профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка),  рабочей программой дисциплины ОП.04 Основы материаловедения.

2 Принципы отбора содержания дифференциального зачета:

Ориентация на требования к результатам освоения УД П.03 Основы материаловедения представленным в соответствии с ФГОС СПО профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) и рабочей программой ОП.04 Основы материаловедения:

умения:

- выполнять механические испытания образцов и материалов,

- использовать физико-химические методы исследования металлов,

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств металлов,

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;

знания:

- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности,

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала,

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов,

- основные сведения о металлах и сплавах,

- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их классификацию.

3 Структура дифференциального зачета

  - Дифференциальный зачет состоит из обязательной и дополнительной части: тестовое задание, в котором 25 вопросов и теоретических и практических.

  - Вопросы дифференциального зачета дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает вопросы, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС, рабочей программы УД.

  - Задания дифференциального зачета предлагаются в традиционной форме (письменный).

  - Вопросы дифференциального зачета равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий.

Тематика вопросов дифференциального зачета обязательной части:

Первая часть теста – направлена на проверку знаний.

Вторая часть – практическая, связана с решением задачи.

Тематика вопросов дифференциального зачета дополнительной части:

Теоретический вопрос, направлен на проверку понимания взаимосвязи теории и практики.

Практический вопрос, направленный на применение известных методик расчета для определения.

4 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и дифференциального зачета в целом

  - Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной шкале:

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

4.2 Итоговая оценка за зачет определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам).

4.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла.

5 Время проведения дифференциального зачета

На подготовку к письменному ответу на дифференциальном зачете студенту отводится не более 45 минут.

Инструкция для студентов

1 Форма проведения промежуточной аттестации по УД ОП.04 Основы материаловедения – дифференциальный зачет в традиционной форме.

2 Принципы отбора содержания дифференциального зачета:

Ориентация на требования к результатам освоения УД ОП.04 Основы материаловедения:

умения:

- выполнять механические испытания образцов и материалов,

- использовать физико-химические методы исследования металлов,

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств металлов,

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;

знания:

- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности,

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала,

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов,

- основные сведения о металлах и сплавах,

- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их классификацию.

3 Время проведения дифференциального зачета

На подготовку к письменному ответу на зачет студенту отводится не более 45 минут.

# Примерные вопросы для дифференцированного зачета

# Вариант 1

# 1. Какой из химических элементов является главным составляющим сталей и чугунов?

# а) железо

# б) кремний

# в) марганец

# г) углерод

# 2. Чем больше в стали углерода, тем выше

# а) пластичность

# б) жёсткость

# в) твёрдость

# г) жаростойкость

# 3. Для получения чугуна необходимы:

# _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 4. Для изготовления звёздочек, втулочно-роликовых и зубчатых цепей используются cтали следующих марок:

# а) 45, б) 50, в) 20, г) 15Х, д) 20Х, е) 20ХГ, ж) 10, з) 15 к) 35Х, л) 40Х, м) 45Х, н) 30ХГC, о) 35, п) 40 А

# - выделить стали:

# а) углеродистые конструкционные качественные

# б) легированные конструкционные

# в) расположить марки углеродистых конструкционных качественных сталей в порядке возрастания содержания в них углерода

# г) легированные конструкционные стали расположить в порядке уменьшения содержания углерода

# 5. Способность материала не разрушаться под действием внешних сил, называется

# а) твёрдость

# б) пластичность

# в) жёсткость

# г) прочность

# 6. Какие примеси в стали являются вредными ?

# а) фосфор

# б) марганец

# в) кремний

# г) сера

# 7. Расшифровать марку стали 30ХГСН2А

# _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 8. Даны термины и их определения. Найти соответствие.

# а) Латунь

# б) Бронза

# в) Дюралюмин

# г) Баббиты

# Ответы:

# 1. Сплав алюминия, меди, магния, марганца

# 2. Сплав меди и цинка

# 3. Сплав меди с оловом, алюминием, кремнием, марганцем, свинцом, бериллием

# 4. Антифрикционные материалы на основе олова и свинца

# 9. Операция нагрева стали до оптимальной температуры, выдержка при этой температуре и быстрое охлаждение в какой-либо среде называется

# а)отжигом

# б) нормализацией

# в) закалкой

# г) отпуском

# 10. Способность метала восстанавливать первоначальную форму и размеры после прекращения действия нагрузки называется.

# а) пластичностью

# б) твёрдостью

# в) упругостью

# 11. Расшифровать марку сплава ВЧ 42-12

# _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 12. Способ обработки давлением, при котором металлу ударами инструментов придают требуемую внешнюю форму

# а) прессование

# б) штамповка

# в) ковка

# 13. Расшифровать марку сплава ЛАЖМц 66-6-3 -6

# _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 14. Основой резиновых смесей служит _________________________ .

# 15. Расшифровать марку сплава БрОЦС 5-5-5

# _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 16. Какие искусственные материалы получают на основе полимеров (смол)?

# а) Резину

# б) Пластмассу

# 17. Найти соответствие:

# а) пластификаторы;

# б) стабилизаторы;

# в) красители;

# г) смазывающие вещества

# Ответы:

# 1.Предотвращают прилипание прессуемых изделий к пресс-форме

# 2.Предотвращают распад полимерного материала под действием света или повышенной температуры

# 3.Вещества, добавляемые в пластмассы для улучшения их формируемости при Переработке 4.Окрашивают пластмассы в требуемый цвет

# 18. Различают три основных вида лакокрасочных материалов:

# _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 19. Перечислите прокладочные и изоляционные материалы:

# _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 20. Что получают склеиванием трёх и более слоёв лущёного шпона при взаимно перпендикулярном расположении волокон древесины?

# а) ДСП

# б) ДВП

# в) Фанера

# 21. Процесс химико-термической обработки, заключающейся в насыщении поверхностного слоя азотом называется:

# а) Цементация

# б) Цианирование

# в) Азотирование

# 22. Все металлы и их сплавы- тела:

# а) Аморфные

# б) Кристаллические

# в) С памятью

# 23. Очистка сплавов от ненужных и вредных примесей называется:

# а) Модифицирование

# б) легирование

# в) Рафинирование

# 24. Чугун отличается от стали более высоким содержанием:

# а) Кремния

# б) Серы

# в) Углерода

# 25. Введение в жидкий сплав различных добавок химических элементов для придания сплаву особых свойств называется:

# а) модифицирование;

# б) легирование;

# в) рафинирование.

# Вариант 2

# 1 Способность материала принимать новую форму и размеры под действием внешних сил, называется:

# а) твердость;

# в) жесткость;

# б) пластичность;

# г) прочность.

# 2. Процесс термической обработки, состоящий в нагреве стали до определенной температуры, выдержке при ней и последующим медленном охлаждении называется:

# а) отжигом;

# б) нормализацией;

# в) закалкой;

# г) отпуском.

# 3. Расшифровать марку стали 18 Х 2 Н4МФА.

# 4. Перечислите в порядке возрастания содержания углерода:

# а) Углеродистая сталь___________________________________________________________

# б) Легированная сталь__________________________________________________________

# 45Х; 50; 15Х; 20Х; 40; 35; 35Х; 20ХГ; 20; 35; 45Х; 30 ГХС;15; 30 ГХС; 40

# 40Х; 50; 45; 10; 15Х; 45; 20 ХГ; 35Х; 20; 15; 40Х; 20Х; 10;

# 5. . Чем отличается чугун от стали?

# а) более высоким содержанием углерода;

# б) более высоким содержанием железа;

# в) более высоким содержанием марганца.

# 6. Какие примеси в стали являются полезными?

# а) фосфор;

# б) марганец;

# в) кремний;

# г) сера.

# 7. Укажите, какие из перечисленных твердых тел имеют кристаллическое строение:

# а) сталь;

# б) пластмасса;

# в) канифаль;

# г) стекло;

# д) железо;

# е) золото.

# 8. Даны термины и их определения. Найти соответствие.

# а) Олово

# б) Магний

# в) Титан

# г) Алюминий.

# Ответы:

# 1) Самый легкий из технических цветных металлов.

# 2) Серебристо-белый металл с высокой механической прочностью и высокой коррозионной и химической стойкостью.

# 3) Легкий металл серебристо-белого цвета с высокой электро- и теплопроводностью.

# 4) Блестящий белый металл, обладает низкой температурой плавления и высокой пластичностью. Применяется в составе припоев.

# 9. Процесс перехода из жидкого состояния в твердое называется:

# а) отвердеванием;

# в) кристаллизацией;

# б) аллотропией;

# г) анизотропией.

# 10. Способность материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела называется:

# а) пластичностью;

# б) твердостью;

# в) упругостью.

# 11. Расшифровать марку сплава КЧ 30

# _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 12. Способность металлов образовывать сварное соединение называется:

# а) прессование;

# б) свариваемость;

# в) ковка.

# 13. Расшифровать марку сплава ЛЖОФ-60-3-2-2

# _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 14.Основу пластмасс составляют __________________________.

# 15. Расшифровать марку сплава БрОСЖ 3-5-1

# _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 16. Какие искусственные материалы получают на основе каучука?

# а) резину;

# б) пластмассу.

# 17. Что такое пластификаторы?

# _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 18. Назовите особенности термореактивных пластмасс______________________________

# _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 19. Перечислите наиболее распространенные породы древесины:

# _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 20. Тонкий лист древесины, получающийся в результате срезания слоя с вращающейся деревянной чурки называют:

# а) ДСП;

# б) фанера;

# в) лущеный шпон.

# 21. Процесс химико-термической обработки, заключающейся в насыщении поверхностного слоя бором, называется:

# а) цианирование;

# б) азотирование;

# в) борирование.

# 22. Сплавы, которые после пластической деформации восстанавливают свою форму, называют:

# а) аморфными;

# б) кристаллическими;

# в) с памятью.

# 23. Введение в жидкий сплав различных добавок химических элементов для придания сплаву особых свойств называется:

# а) модифицирование;

# б) легирование;

# в) рафинирование.

# 24. Какой процент легирующих элементов содержится в среднелегированных сталях?

# а) 1-2,5 %

# б) 2,5-10 %

# в) 2,5-5 %

# г) более 10 %

# 25. Очистка сплавов от ненужных и вредных примесей называется:

# а) Модифицирование

# б) легирование

# в) Рафинирование

# Text boxes

(код и наименование дисциплины)