УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

Методические указания по проведению практических занятий по учебной дисциплине

ОП.01 Технические измерения

по программе профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)

для профессии:

15.01.25 Станочник (металлообработка)

Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине ОП.01 Технические измерения для профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).

Составитель:	Нетета М.А., преподаватель дисциплин профессионального цикла

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС 15.00.00 Председатель Нетета М.А. |  | Одобрено Заместитель директора по учебно-методической работе Кириллова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. |  | Ф.И. О. |

Методические указания по проведению практических занятий предназначены для студентов ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий» профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) для подготовки к практическим работам с целью освоения практических умений и навыков и профессиональных компетенций.

Методические указания по проведению практических занятий составлены в соответствии с рабочей программой ОП.01 Технические измерения ППКРС профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).

Введение

Методические указания по выполнению практических занятий разработаны согласно рабочей программе ОП.01 Технические измерения (относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и требованиям к умениям и знаниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).

Практические занятия направлены на освоение следующих умений и знаний согласно ФГОС СПО.

уметь:

- анализировать техническую документацию;

- определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической

документации;

- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и определять годность заданных размеров;

- определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по выполненным расчетам;

- выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам;

- применять контрольно-измерительные приборы и инструменты;

знать:

- систему допусков и посадок;

- квалитеты и параметры шероховатости;

- основные принципы калибровки сложных профилей;

- основы взаимозаменяемости;

- методы определения погрешностей измерений;

- мосновные сведения о сопряжениях в машиностроении;

- размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, поступающих на сборку;

- основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей;

- стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы;

- наименование и свойства комплектуемых материалов;

- устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов и приборов;

- методы и средства контроля обработанных поверхностей.

Методические указания по выполнению практического занятия содержат теоретические основы, которыми студенты должны владеть перед проведением практическим занятием.

Практические занятия следует проводить по мере прохождения студентами теоретического материала.

Практические занятия рекомендуется производить в следующей последовательности:

- вводная беседа, во время которой кратко напоминаются теоретические вопросы по теме занятия, разъясняется сущность, цель, методика выполнения работы;

- самостоятельное выполнение необходимых расчетов;

- обработка результатов расчетов;

- защита практического занятия в форме собеседования по методике проведения и результатам проделанной работы.

Практические  занятия проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе практической работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД.

Практическое занятие рассчитано на 2 часа.

Список практических занятий:

| 1 | Определение размеров деталей по чертежам. Решение ситуативных задач по оценке качества изготовления деталей |
| --- | --- |
| 2 | Определение вида посадки по условным обозначением |
| 3 | Расчет размеров деталей с различными посадками |
| 4 | Выполнение измерений отклонения от плоскости и прямолинейности |
| 5 | Определение по чертежу допусков формы и расположения поверхностей |
| 6 | Измерение линейных размеров масштабной линейкой и штангенциркулем |
| 7 | Выполнение измерений при подготовке деталей к сварке и при изготовлении сварных конструкций |

Методические указания к выполнению практического занятия для студентов

- К выполнению практического занятия необходимо приготовиться до начала занятия, используя рекомендованную литературу и конспект лекций.

- Студенты обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, тетрадь для практических занятий.

- Отчеты по практическим занятиям оформляются в письменном виде (в тетради для практических занятий), аккуратно и должны включать в себя следующие пункты:

  - название практического занятия и его цель;

  - порядок выполнения работы;

  - далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы практического занятия, согласно выше приведенному порядку.

- При подготовке к сдаче практического занятия, необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы.

- При оценивании практического занятия учитывается следующее:

- качество выполнения практической части работы (соблюдение методики выполнения, точность расчетов, получение результатов в соответствии с целью занятия);

- качество оформления отчета по практическому занятию (в соответствии с установленными требованиями);

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина ответов, знание методики выполнения работы, использование специальной терминологии).

- Если отчет по занятию не сдан во время (до выполнения следующего занятия) по неуважительной причине, оценка за лабораторную работу снижается.

Практическое занятие № 1

ТЕМА: Измерение размеров деталей штангенциркулем.

Цель работы. Сформировать умения по освоению приемов применения штангенциркуля для определения размеров деталей и проверка соответствия этих размеров заданным на эскизе или чертеже, т.е. определение годности контролируемых деталей.

Задание: изучить конструкцию штангенциркуля, рассмотреть порядок отсчета показаний и определить результаты измерений по шкалам его штанги и нониуса, освоить приемы измерения размеров деталей разных форм.

Провести измерения на контролируемой детали и оценить ее годность.

Выполнить отчет в письменном виде.

Порядок проведения работы

- Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работы.

- Повторить названия элементов штангенциркуля, используя макет штангенциркуля, средства измерения (штангенциркуль ШЩ-1 -125-0,1) и учебник по предмету «Допуски и технические измерения».

- Рассмотреть порядок отсчета показаний штангенциркуля.

- Определить годность выданного инструмента для проведения контроля размеров изделия.

Изучить чертеж или эскиз детали.

- Выполнить измерения размеров имеющейся детали и записать результаты измерений.

- Оценить годность контролируемой детали.

- Составить отчет.

Средство измерения

В лабораторно-практической работе № 1 для контроля размеров детали используется штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 (рис. 1.1), диапазон измерения которого от 0 до 125 мм. Штангенциркуль состоит из штанги 5, на которой нанесена шкала с ценой деления 1 м. По штанге передвигается рамка 3 со вспомогательной шкалой 7 нониуса, которая позволяет отсчитывать доли деления шкалы штанги. Цена деления шкалы нониуса у рассматриваемого штангенциркуля 0,1 мм. Штангенциркуль снабжен губками 8 для наружных измерений и 1 для внутренних измерений, а также зажимным винтом 2. К рамке 3 нониуса прикреплена линейка 6 глубиномера и плоская пружина 4.

При измерении определяют целое число миллиметров контролируемого размера по шкале штанги, для чего отсчитывают на ней штрих, ближайший меньший к нулевому штриху нониуса. Этот штрих, указывающий на целое число миллиметров контролируемого размера детали, необходимо запомнить и далее, если требуется, определить десятые доли миллиметра по шкале нониуса. Для этого отсчитывают на шкале нониуса штрих, совпадающий со штрихом штанги, запоминают число делений от его нулевого штриха и умножают на цену деления шкалы нониуса. Результат измерения вычисляют, суммируя целое число миллиметров и десятые доли миллиметра

Измеряемые детали

Детали, подлежащие измерению, могут быть разными. С использованием указанного средства измерения допускается контроль деталей типа тел вращения или тел, ограниченных поверхностями. Примеры таких деталей изображены на рис. 1.2 (эскиз детали типа «вал») и 1.3 (эскиз детали, ограниченной плоскими поверхностями).

Необходимо, чтобы требования к точности измерений могли быть проконтролированы используемым средством измерения.

При изучении эскиза детали, предполагаемой к измерению, необходимо определить допуск на размеры, указанные на эскизе, и провести расчет наибольших и наименьших предельных размеров. Все результаты представить в виде таблицы. Например, для детали типа «вал», приведенной на рис. 1.2, — это данные табл. 1.1, а для детали, ограниченной плоскими поверхностями, как изображено на рис. 1.3, — табл. 1.2.

Остальные размеры детали свободные, т.е. могут иметь достаточно большую величину допуска, определяемую по специальным таблицам, и контролю не подлежат.

Подготовка к измерениям

- Тщательно протереть поверхности детали, подлежащие контролю, для удаления налипших частичек металла, например стружки.

- Протереть измерительные поверхности тубок штангенциркуля.

- Проверить готовность штангенциркуля к проведению измерений, в частности проверить правильность установки на «нуль»; нулевые штрихи нониуса и штанги должны точно совпадать.

Внимание! Если совпадение делений отсутствует, то проводить измерение нельзя. В этом случае необходимо либо устранить неточность инструмента, либо заменить его, чтобы вновь выполнить измерения.

Проведение измерений

При проведении измерений деталь должна быть в левой руке, причем необходимо удерживать деталь недалеко от губок штангенциркуля. Одновременно большим пальцем правой руки, которая поддерживает его штангу (шейку), необходимо перемещать рамку до плотного соприкосновения измерительных губок штангенциркуля с измеряемой поверхностью, не допуская их перекоса (рис. 1.4). Положение рамки необходимо закрепить зажимным винтом.

Для точного отсчета показаний со шкал штанги и нониуса штангенциркуль необходимо держать прямо перед глазами. Правильное направление взгляда на шкалу при отсчете показаний видно на рис. 1.5. Результаты измерений требуется записать.

Содержание отчета

- Указание темы, цели работы, задания, средства измерения.

- Изображение эскиза штангенциркуля ШЦ-1-125-0,1 по ГОСТ 166—89 с описанием названий элементов, из которых он состоит.

- Запись порядка отсчета показаний со шкал штанги и нониуса и определение результатов измерения.

- Изображение эскиза измеряемой детали с указанием размеров.

- Запись данных, полученных при изучении чертежа или эскиза измеряемой детали.

- Запись результатов измерений.

- Заключение о годности контролируемой детали.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Какие типы штангенинструментов называют штангенциркулями?

- Какие существуют виды штангенциркулей?

- Какие размерные параметры деталей характеризуют вид штангенциркуля?

- Из каких элементов состоит штангенциркуль ШЦ-1?

- С какой целью используется нониус?

- С какой точностью можно контролировать размеры с помощью штангенциркуля?

- Каким образом вычисляется результат измерения штангенциркулем?

- В каком случае измерения штангенциркулем неприменимы?

Практическое занятие № 2

ТЕМА: Измерение размеров деталей гладким микрометром.

Цель работы. Сформировать умения по освоению приемов использования гладких микрометров для измерения размеров деталей и проверка соответствия этих размеров заданным на эскизе или чертеже, т.е. определение годности контролируемых деталей.

Задание: изучить конструкцию гладкого микрометра, рассмотреть порядок отсчета показаний и определения результатов измерения по шкалам его стебля и барабана. Освоить приемы измерения размеров деталей разных форм, провести измерения на контролируемой детали и оценить ее годность.

Выполнить отчет в письменном виде.

Порядок проведения работы

- Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работ.

- Повторить названия элементов гладкого микрометра, используя укрупненный макет микрометра, средство измерения (гладкий микрометр) и учебник по предмету «Допуски и технические измерения».

- Рассмотреть порядок отсчета показаний гладкого микрометра.

- Определить годность выданного инструмента для проведения контроля размеров изделия.

- Изучить чертеж или эскиз детали.

- Выполнить измерения размеров имеющейся детали и записать результаты измерений.

- Оценить годность контролируемой детали.

8. Составить отчет.

Средство измерения

В лабораторно-практической работе № 2 для контроля размеров детали используется гладкий микрометр (рис. 2.1), диапазон измерения которого от 0 до 25 мм. Цена деления шкалы стебля 0,5 мм, шкалы барабана — 0,01 мм.

Скоба 1 является основанием микрометра, а винтовая пара, состоящая из стопорного микрометрического винта 3 и микрометрической гайки, расположенной в стебле 5, — передаточным устройством. В скобе 1 установлены стебель 5 и пятка 2. Положение микрометрического винта и пятки фиксируется зажимным (стопорным) винтом 4.

Измеряемая деталь охватывается измерительными поверхностями пятки 2 и микрометрического винта 3. Барабан 6 присоединен к микрометрическому винту корпусом 7 трещотки 8. Для приближения микрометрического винта к измеряемой поверхности детали его вращают за барабан или за трещотку правой рукой от себя, а для удаления микрометрического винта от поверхности детали его вращают на себя. Измерительное усилие микрометра в момент плотного соприкосновения измерительных его поверхностей с деталью стабилизируется благодаря повороту трещотки, который сопровождается небольшим треском.

Целое число миллиметров определяется по шкале стебля, для чего выбирается штрих, ближайший наименьший к коническому скосу барабана. Если на нижней части шкалы стебля виден штрих, делящий пополам расстояние между верхними штрихами шкалы, то прибавляется еще 0,5 мм. Затем на шкале барабана определяется штрих, совпадающий с горизонтальной линией на стебле. Этот штрих показывает сотые доли миллиметра.

рис. 2.1

Измеряемые детали

Детали, подлежащие измерению микрометром, могут быть разными по форме. Возможен контроль тел вращения, как, например, деталей типа «вал» на рис. 2.2, и деталей, ограниченных плоскими поверхностями, как, например, на рис. 2.3.

Необходимо, чтобы размеры детали могли бы быть измерены с требуемой точностью используемым средством измерения.

При изучении эскиза или чертежа детали, измерение которой будет проводиться, необходимо определить указанную величину допуска на размеры и рассчитать наибольший и наименьший предельные размеры. Так, для изображенной на рис. 2.2 детали типа «вал» данные занесены в табл. 2.1, а для изображенной на рис. 2.3 детали, ограниченной плоскостями, — в табл. 2.2.

Остальные размеры деталей, являясь свободными, контролю не подлежат.

Подготовка к измерениям

- Тщательно протереть поверхности детали, подлежащие измерению, для удаления налипших частиц металла.

- Протереть измерительные поверхности микрометрического винта и пятки микрометра.

- Проверить плавность работы трещотки и легкость вращения зажимного винта в микрогайке и стебле.

4. Проверить готовность микрометра к работе: микрометр должен быть установлен на нулевое деление линейки (установлен на «О»). В этом положении нулевой штрих шкалы барабана должен находиться над нулевым штрихом шкалы стебля. Если такого совпадения нет, то микрометром проводить измерения нельзя.

5.  Установить микрометр на «0» для чего необходимо:

- довести до плотного соприкосновения измерительные поверхности микрометрического винта 3 (см. рис. 2.1) и пятки 2, закрепить микрометрический винт стопором, вращая зажимной винт 4 по часовой стрелке до прочного закрепления;

- отсоединить барабан 6 от микрометрического винта, для чего левой рукой охватить барабан, а правой — корпус трещотки и вращать его против часовой стрелки до появления осевого люфта барабана на микрометрическом винте;

- совместить нулевой штрих шкалы барабана с продольным штрихом шкалы стебля (рис. 2.4), для чего левой рукой охватить скобу микрометра, удерживая барабан в положении совпадения нулевых штрихов, а правой рукой вращать корпус трещотки по часовой стрелке до полного закрепления барабана на микровинте;

- освободить зажимной (стопорный) винт 4, вращая его против часовой стрелки.

При проверке правильности выполненной установки микрометра на «О» отвести микрометрический винт от пятки, повернув его за трещотку против часовой стрелки на три-четыре оборота, и затем плавным движением подвести микровинт к пятке, как было указано ранее.

Если установка микрометра на «О» не удалась, выполнять ее необходимо снова до тех пор, пока не будет достигнута требуемая точность совпадения нулевых штрихов шкал.

Проведение измерений

Отвести микровинт в исходное положение, взять микрометр левой рукой за скобу около пятки, как показано на рис. 2.5, а правой рукой вращать микрометрический винт за трещотку против часовой стрелки до появления из-под барабана на шкале стебля штриха, показывающего размер на 0,5 мм больше, чем величина контролируемого размера, заданного на эскизе детали. Далее, если, например, требуется проконтролировать цилиндрическую поверхность измеряемого вала в диаметральном сечении, охватить ее измерительными поверхностями микровинта и пятки. Для этого положить измеряемую деталь на стол перед собой (осью вала на себя), взять левой рукой микрометр за скобу около пятки, а правой рукой за трещотку и наложить микрометр на деталь так, чтобы измеряемая поверхность вала оказалась на оси измерения (осью измерения считают общую ось микрометрического винта и пятки).

Подвести микрометрический винт к поверхности вала до его зажима так, чтобы трещотка повернулась 2 — 3 раза. Измерение необходимо проводить аккуратно, чтобы не было перекоса детали в процессе контроля.

Результаты измерения требуется записать. Для достоверности данных контроль детали рекомендуется провести в нескольких сечениях.

Размеры детали, ограниченной плоскими поверхностями, контролируют аналогично.

Содержание отчета

- Указание темы, цели работы, задания, средства измерения.

- Изображение эскиза гладкого микрометра с описанием названий элементов, из которых он состоит.

- Запись порядка отсчета показаний по шкалам стебля и барабана.

- Изображение эскиза измеряемой детали с указанием размеров.

- Запись данных, полученных в результате изучения чертежа или эскиза измеряемой детали.

- Запись результатов измерений.

- Заключение о годности контролируемой детали.

Контрольные вопросы

- С какой точностью контролируются размеры деталей микрометром?

- Из каких элементов состоит микрометр?

- Какова цена деления барабана микрометра?

- Каким образом определяются результаты измерений размеров микрометром?

- В каком случае деталь считается годной?

- В каком случае нельзя проводить контроль изделий микрометром?

- С какой целью используется трещотка?

Практическое занятие № 3

ТЕМА: Измерение углов универсальным угломером.

Цель работы. Сформировать умения по освоению приемов контроля углов с помощью универсального угломера.

Задание: изучить конструкцию универсального угломера, рассмотреть порядок отсчета показаний и определения результатов измерения по шкалам основания и нониуса; провести измерение углов на конкретной детали и записать их значения.

Порядок проведения работы

- Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работы.

- Повторить названия элементов универсального угломера, используя при этом макет универсального угломера и средства измерения — универсальный угломер, а также дополнительные устройства к нему.

- Повторить порядок отсчета показаний по шкалам основания и нониуса.

- Изучить эскиз измеряемой детали.

- Подготовить инструмент и деталь к измерению.

- Провести измерение углов универсальным угломером и записать их значения.

7. Составить отчет.

Средство измерения

Универсальный угломер состоит из съемного угольника 2 (рис. 4.1), который фиксируется на съемной линейке 1, подвижного транспортира 4 с основной шкалой и постоянной линейкой 8, зажима 3 и сектора 6 со шкалой нониуса 7. Угол, образованный линейками 1 и 8, будет равен измеряемому углу. Величина утла определяется по шкалам транспортира 4 (градусы) и нониуса 7 (минуты). Транспортир фиксируется в нужном положении стопорным винтом 5.

Цена деления основной шкалы — Г, а шкалы нониуса — 2'. Показания угломера в градусах отсчитывают по шкале основания 4, выбирая штрих, ближайший к нулевому штриху нониуса. Показания в минутах отсчитывают по шкале нониуса: находят штрих на шкале нониуса, совпадающий со штрихом шкалы основания, отсчитывают его порядковый номер и умножают на цену деления шкалы нониуса — 2'.

Результат измерения определяется суммированием показаний, определяемых по шкалам основания (в градусах) и нониуса (в минутах).

Измеряемая деталь

Выбранное для измерения изделие (рис. 4.2) имеет острые и тупой углы. Это может быть, например, резец или специальный шаблон с острыми и тупым углами. В этом случае для измерения углов можно использовать универсальный угломер со съемными дополнительными принадлежностями — угольником и линейкой.

Подготовка к измерениям

- Протереть поверхности контролируемых углов измеряемой детали.

- Подобрать необходимые дополнительные съемные принадлежности — угольник или съемную линейку — в зависимости от величины контролируемого утла детали.

- Протереть угломер и дополнительные устройства, особое внимание обратить на поверхности измерительных линеек.

- Собрать в требуемый комплект угломер и дополнительные устройства с учетом типа детали и величины измеряемого угла.

Проведение измерений

Если измеряются углы от 0 до 50°, то к поверхностям измеряемой детали прикладывают измерительные поверхности угломера, т.е. поверхности постоянной линейки 8 (см. рис. 4.1) и съемной линейки 1. Если требуется измерить наружные углы от 50 до 180° или внутренние углы от 130 до 180°, то пользуются угломером со съемным угольником 2. Если же нужно измерить внутренние утлы от 40 до 130°, то применяют угломер без съемных линейки 1 и угольника 2.

Результаты измерений записывают. Погрешности показаний угломера не должны превышать величины отсчета по нониусу.

Содержание отчета

- Указание темы, цели работы, задания, средства измерения.

- Изображение эскиза универсального угломера с описанием названий его конструктивных элементов.

- Указание цены деления основной шкалы и шкалы нониуса.

- Запись порядка отсчета показаний угломеров: целых градусов по основной шкале, минут по шкале нониуса и полной величины угла.

- Изображение эскиза контролируемой детали.

- Указание значений измеренных углов.

Контрольные вопросы

- Как устроены угломеры?

- Каким образом проводится определение долей градусов в минутах?

- Как определяется результат измерения по угломеру?

- В каких случаях необходимо использовать съемный угольник и съемную линейку при измерениях?

5.   Какие дополнительные устройства входят в комплект угломера?

Практическое занятие № 4

ТЕМА: Измерение среднего диаметра резьбы с использованием проволочек. Измерение расстояния между осями двух отверстий.

Цель работы. Определить величину среднего диаметра резьбы с использованием трех проволочек. Освоение приемов измерения среднего диаметра резьбы косвенным методом с использованием проволочек (этот метод позволяет определить величину среднего диаметра резьбы точнее, чем при помощи микрометра со вставками).

Определить размер между осями отверстий косвенным методом с помощью штангенциркуля. Освоение приемов определения требуемых размеров косвенным методом в случаях, когда невозможно провести прямые измерения непосредственно по отсчетному устройству.

Цель работы: освоение приемов измерения среднего диаметра резьбы косвенным методом с использованием проволочек (этот метод позволяет определить величину среднего диаметра резьбы точнее, чем при помощи микрометра со вставками).

Задание: определить величину среднего диаметра резьбы с использованием трех проволочек. Выполнить отчет в письменном виде.

Материальное оснащение: комплект из трех проволочек, контролируемая деталь с резьбовой поверхностью, микрометр гладкий, стойка для закрепления микрометра, резьбовые шаблоны для определения шага резьбы.

Порядок проведения работы

- Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работы.

- Повторить названия частей гладкого микрометра.

- Изучить резьбовую поверхность контролируемой детали.

- Подготовиться к проведению измерения.

- Измерить средний диаметр резьбы.

- Составить отчет.

Средства измерения

В лабораторно-практической работе № 7 для измерения среднего диаметра резьбы используется гладкий микрометр, конструкция которого рассмотрена ранее в лабораторно-практической работе № 2. Для измерения используется также комплект из трех проволочек, их номинальные размеры выбирают в зависимости от шага резьбы.

Величину шага резьбы определить с помощью резьбовых шаблонов (рис. 7.1) в виде набора пластинок, на каждой из которых нарезан ряд зубцов, имеющих профиль, соответствующий профилю резьбы. Для контроля метрической резьбы угол профиля должен быть 60°.

Для контроля метрической резьбы диаметр выбранных проволочек может быть в пределах 0,101... 3,464 мм. Погрешность измерения, возникающая при контроле этим способом, составляет 1,5...2 мкм.

Измеряемая деталь

Контролю может подлежать любая деталь, имеющая участок с метрической резьбой, например метчик (рис. 7.2), болт.

Подготовка к измерениям

Определить шаг контролируемой резьбы, используя для этого резьбовые шаблоны.

- Подобрать размер проволочек. На схеме измерения среднего диаметра резьбы с использованием трех проволочек (рис. 7.3) показаны наибольший диаметр проволочек dnp=0,577P (где Р — шаг контролируемой резьбы), средний диаметр d2 резьбы, М — размер резьбы.

- При проведении измерения установить, как показано на рис. 7.4, в стойку 1 скобу 2 микрометра так, чтобы образующие проволочек касались измеряемой резьбовой поверхности детали 3 (метчик) в зоне среднего диаметра резьбы, а также торцовых поверхностей пятки и микрометрического винта.

Проведение измерений

Измерение детали выполнить косвенным методом, для чего сначла определить размер резьбы М (см. рис. 7.3). Результат измерения записать. Используя этот размер, выполнить расчет среднего диаметра резьбы.

Средний диаметр, мм, резьбы определить по формуле

d2 = М - l,438dnp.

Полученный результат среднего диаметра резьбы записать.

Контрольные вопросы

- Какие способы используются для контроля среднего диаметра резьбовой поверхности?

- Можно ли отнести определение среднего диаметра резьбы с помощью трех проволочек к прямому методу измерения? Ответ обосновать.

- Является ли резьбовой шаблон универсальным средством измерения шага резьбы?

- Как проводить контроль шага резьбы с помощью резьбового шаблона?

5. Зачем необходимо определять шаг контролируемой резьбовой поверхности при контроле среднего диаметра резьбы методом трех проволочек?

«Измерение расстояния между осями двух отверстий»

Цель работы: освоение приемов определения требуемых размеров косвенным методом в случаях, когда невозможно провести прямые измерения непосредственно по отсчетному устройству.

Задание: определить размер между осями отверстий косвенным методом с помощью штангенциркуля. Выполнить отчет в письменном виде.

Материальное оснащение: штангенциркуль ШЦ-Н-250(630)- 0,05 (ГОСТ 166—89), контролируемая деталь.

Порядок проведения работы

- Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работы.

- Повторить названия элементов штангенциркуля ШЦ-П и правила определения результатов измерения при его использовании.

- Провести подготовительные работы для проведения измерения.

- Провести прямые измерения размеров детали.

- Рассчитать размеры, определяемые косвенным методом с использованием формул.

- Составить отчет.

Средство измерения

В конструкции штангенциркуля ШЦ-Н-250(630)-0,05 (ГОСТ 166—89) (рис. 8.1) в отличие от рассмотренного в лабораторнопрактической работе № 1 штангенциркуля ШЦ-I отсутствует линейка глубиномера, имеются губки 1 для наружных измерений с острозаточенными окончаниями для выполнения разметочных операций. Вторые измерительные губки 9 имеют поверхности, используемые для контроля наружных и внутренних измерений. Этот штангенциркуль оснащен микроподачей для плавного подведения губок к поверхности контролируемой детали. Микроподача обеспечивается рамкой 4, винтом 6, гайкой 7. Рамка 3 с нониусом 8 на штанге 5 фиксируется зажимным винтом 2.

Штангенциркуль, используемый при выполнении данной работы, имеет диапазон измерений 0...250 мм, но можно использовать и штангенциркули с диапазоном измерений 0... 630 мм. Цена деления по шкале штанги составляет 1 мм, по шкале нониуса — 0,05 мм.

Измеряемая деталь

Контролируемой деталью является пластина с двумя отверстиями. На эскизе пластины (рис. 8.2) указаны размеры D1, D2, В, А1, К контролируемые прямым и косвенным методами измерения.

Подготовка к измерениям

- Установить контролируемую деталь на плиту (для удобства измерения).

- Определить размеры, которые измеряются прямым методом и используются для вычисления размеров косвенного определения.

Проведение измерений

Основы проведения измерений штангенциркулем ШЦ-I изложены в лабораторно-практической работе № 1. В лабораторнопрактической работе № 8 с помощью штангенциркуля ШЦ-Н требуется провести прямые и косвенные измерения размеров детали 2 (рис. 8.3), в том числе размеры А1, В, D1 и D2 определяются по шкале штангенциркуля 2, а расстояние К между осями двух отверстий вычисляют по формулам:

Рис. 8.3

Содержание отчета

- Указание темы, цели работы, задания и средства измерения.

- Изображение штангенциркуля ШЦ-И-250(630)-0,05 с описанием названий элементов его конструкции и диапазона измерения, цены деления шкал штанги и нониуса.

- Изображение эскиза измеряемой детали с обозначением размеров .

- Указание размеров детали, полученных в результате прямого измерения.

- Запись формул, используемых для вычисления требуемого размера косвенным методом.

- Выполнение расчета искомого размера.

7. Запись результата, полученного косвенным методом измерений.

Контрольные вопросы

- Какой метод измерения является косвенным?

- В чем различие штангенциркулей ШЦ-II и ШЦ-1?

- За счет какого элемента в штангенциркуле ШЦ-II осуществляется плавное перемещение рамки с нониусом?

- Каким образом определяется результат измерения штангенциркулем ШЦ-Н?

5. Почему нельзя проконтролировать искомый размер контролируемой детали прямым измерением?