Управление образования и науки липецкой области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Елецкий КОЛЛЕДЖ экономики,

промышленности и отраслевых технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Директор «ЕКЭП и ОТ»

______________Р.Ю. Евсеев

«___» _____________ 2020 г.

Комплект контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Елец 2020-2021уч.год

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ01Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки, разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих для профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ,	утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. № 50 (зарегистрирован в Минюсте России 24.02.2016 №41197) и соответствует профессиональному стандарту Сварщик, регистрационный номер 14,утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №701н

Разработчики:

Трубицына Юлия Сергеевна, преподаватель дисциплин профессионального цикла; Павлова Надежда Викторовна, мастер производственного обучения

Согласовано с работодателем:

___________________                  __________________              _________________

место работы                                         должность   Ф.И.О.

М.П.

Одобрено методическим советом

Протокол  № от 2020г

Зам. директора по УМР    _________________      Т.К. Кириллова

РАССМОТРЕНО

на заседании ЦМК ППКРС

Протокол №  4 от 2  декабря   2020г.

Председатель ЦМК

_______  Ю.С. Трубицына

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ

1.1.Общие положения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки и составляющих его профессиональных и общих компетенций, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «освоение вида профессиональной деятельности освоен/ не освоен».

Форма проведения экзамена выполнение заданий и анализ материалов портфолио.

1.2. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 1 – Состав профессионального модуля

| Элемент профессионального модуля | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК .01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование | Комплексный дифференцированный зачет | Оценка результатов работы Текущий контроль в форме защиты практических и лабораторных работ Оценка результатов тестирования. Контроль выполнения самостоятельной работы. Контроль выполнения контрольной работы |
| МДК 01.0 2. Технология производства сварных конструкций | Комплексный дифференцированный зачет |  |
| МДК 01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой | Дифференцированный зачет |  |
| МДК 01.04. Контроль качества сварных соединений | Комплексный дифференцированный зачет |  |
| УП 01 | Дифференцированный зачет | Наблюдение за выполнением работ на учебной практике |
| ПП 01 | Дифференцированный зачет | Наблюдение за выполнением работ на производственной практике |
| ПМ.01 | Экзамен (квалификационный) | Наблюдение за выполнением работ |

1.3.  Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке

В результате аттестации по профессиональному модулю комплексная проверка профессиональных и общих компетенций профессионального модуля осуществляется в форме оценки качества выполнения заданий на экзамене квалификационном и оценки материалов портфолио:

Таблица 2 – Результаты освоения ПМ. 01

| Код | Наименование результата обучения | Форма проверки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. | Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций | Портфолио |
| ПК 1.2. | Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке | Портфолио |
| ПК 1.3. | Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки | Задания, портфолио |
| ПК 1.4. | Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки | Задания, портфолио |
| ПК 1.5 | Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку | Задания, портфолио |
| ПК 1.6. | Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку | Задания, портфолио |
| ПК 1.7. | Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла | Портфолио |
| ПК 1.8. | Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки | Портфолио |
| ПК 1.9. | Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно - технологической документации по сварке | Портфолио |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Задания, портфолио |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | Задания, портфолио |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Задания, портфолио |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | Задания, портфолио |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Портфолио |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством | Портфолио |

1.4. Требования к портфолио

Состав портфолио определяется на основании положения, принятого в образовательном учреждении.

Тип портфолио: портфолио смешанного типа.

Содержание портфолио:

Обязательное

- Дневник учебной и производственной практики.

- Практическая квалификационная работа.

- Аттестационный лист по итогам прохождения учебной практики.

- Аттестационный лист по итогам прохождения производственной практики.

- Оценочная ведомость по профессиональному модулю.

- Отзыв - характеристика работодателей с места производственной практики.

- Отчет по производственной практике

Дополнительное

- Документы, подтверждающие участие обучающегося в конкурсах профессионального мастерства (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.)

- Материалы, подготовленные в процессе учебной деятельности (аудиторной, внеаудиторной, в том числе с использованием ИКТ): творческие, отчеты по практическим и лабораторным работам, расчеты.

- Документы, подтверждающие участие обучающегося в семинарах, конференциях, мастер-классах на разных уровнях (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.).

- Документы, подтверждающие участие обучающегося в спортивных мероприятиях, военно-патриотических сборах (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.). Отчеты, фотоотчеты.

Состав и тематика лабораторных и практических работ по ПМ 01, приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Тематика лабораторных и практических работ

| Код МДК | Темы лабораторных и практических работ | ПК, ОК |
| --- | --- | --- |
| МДК 01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование | Практическая работа №1 «Отработка практических навыков по зажиганию дуги и поддержанию постоянства ее длины на тренажере МДТС-05»; Практическая работа №2 «Отработка практических навыков по выбору угла наклона и поддержанию его постоянства на тренажере МДТС-05. ». Практическая работа №3 «Отработка практических навыков по выбору и поддержанию скорости сварки на тренажере МДТС-05»; Практическая работа №4 «Изучение характеристик сварочных материалов»; Практическая работа №5 «Кристаллизация металла шва и строение сварного соединения»; Практическая работа №6 «Изображение схемы «Последовательность наложения сварных швов для уменьшения сварочных деформаций»; Практическая работа №7 «Изучение устройства и принципа работы сварочного трансформатора»; Практическая работа №8 «Изучение устройства и принципа работы инверторного выпрямителя»; Практическая работа №9 «Изучение устройства и принципа работы сварочного генератора»; Практическая работа №10 «Характеристика вспомогательных устройств для источников питания сварочной дуги». | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1-ОК6 |
| МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций | Практическая работа №1 «Изучение типовых операций заготовительного производства»; Практическая работа №2 «Изучение видов термической обработки сварных конструкций»; Практическая работа №3 «Изучение нормативно-технической документации на сварочные технологические процессы»; Практическая работа №4 «Изучение технологической последовательности сборки-сварки двутавровых и коробчатых балок»; Практическая работа №5 «Изучение технологической последовательности сборки-сварки рамных конструкций»; Практическая работа №6 «Изучение технологической последовательности сборки-сварки емкостей, резервуаров и сварных сосудов, работающих под давлением»; Практическая работа №7 «Изучение технологической последовательности сборки-сварки решётчатых конструкций»; Практическая работа №8 «Изучение порядка сварки и наложения слоёв шва при сварке труб различного диаметров в различных пространственных положениях». | ПК 1.1- ПК 1.4 ОК1-ОК6 |
| МДК 01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой | – Практическая работа №1 «Изучение нормативной документации, регламентирующей обозначение швов сварных соединений (ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений)»; – Практическая работа №2 «Изучение нормативной документации, регламентирующей обозначение швов сварных соединений выполненных ручной дуговой сваркой (ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры)»; – Практическая работа №3 «Изучение нормативной документации, регламентирующей обозначение швов сварных соединений выполненных дуговой сваркой в защитном газе (ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры)»; – Практическая работа №4 «Изучение нормативной документации, регламентирующей обозначение сварных соединений стальных трубопроводов (ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры)»; – Практическая работа №5 «Чтение сборочных чертежей. Описание размеров и формы шва на чертеже»; –Практическая работа №6 «Универсальные сборочно-сварочные приспособления (УСП)»; – Практическая работа №7 «Сборка коробчатой конструкции»; – Практическая работа №8 «Сборка решетчатой конструкции»; – Практическая работа №9 «Сборка рамной конструкции». | ПК 1.5-ПК 1.6, ПК-1.9 ОК1-ОК6 |
| МДК 01.04. Контроль качества сварных соединений | – Практическая работа №1 Определение стали и химического состава по маркировке; – Практическая работа №2 Определение по ГОСТ 5264-80 оптимальной формы разделки кромок и параметров шва; – Практическая работа №3 Отработка практического навыка оценки свариваемости по химическому составу и по искре; – Практическая работа №4 Параметры режима ручной дуговой сварки и выбор режима сварки; – Практическая работа №5 Подсчет расхода сварочных материалов при ручной дуговой сварки; – Практическая работа №6 Оценка свариваемости сталей. Формула углеродного эквивалента; – Практическая работа №7 Влияние легирующих элементов на свариваемость сталей; – Практическая работа №8 Особенности сварки цветных металлов и их сплавов; – Практическая работа №9 Отработка навыков зажигания дуги и поддерживания её горения; – Практическая работа №10 Отработка навыков техники сварки в нижнем положении стыковых швов; – Практическая работа №11 Отработка навыков техники сварки в нижнем положении угловых швов; – Практическая работа №12 Отработка навыков техники сварки в вертикальном положении стыковых швов; – Практическая работа №13 Отработка навыков техники сварки в вертикальном положении угловых швов; – Практическая работа №14 Отработка навыков техники сварки в горизонтальном положении стыковых швов; – Практическая работа №15 Отработка навыков техники сварки в горизонтальном положении угловых швов; – Практическая работа №16 Отработка навыков техники сварки в потолочном положении стыковых швов; – Практическая работа №17 Отработка навыков техники сварки в потолочном положении угловых швов. | ПК 1.6, ПК-1.9 ОК1-ОК6 |

Оформление портфолио:

Портфолио оформляется на листах формата А4 шрифтом Times New Roman №14 по установленным формам

Защита портфолио:

Защита портфолио осуществляется на квалификационном экзамене в виде презентации.

Оценивание освоения ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио производится в соответствии с критериями, представленными в пакете экзаменатора

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном)

2.1. Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при выполнении задания.

Студент допускается к экзамену при условии наличия положительных оценок за элементы модуля (МДК и практики). Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

Проверяемые результаты освоения ПМ.01 при выполнении заданий экзамена квалификационного:

Профессиональные компетенции.

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки.

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки.

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку.

Общие компетенции.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

Количество вариантов экзаменационных заданий для экзаменующегося – 5

Каждый вариант содержит 2 задания.

1 задание направлено на проверку ПК 1. 5; ПК 1. 6; ОК 1, ОК 2; ОК 3, ОК4;

2 задание направлено на проверку ПК 1.3, ПК 1.4; ОК 2; ОК 3; ОК 4.

2.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК ППКРС Протокол № 4 «2» ноября 2020г. Председатель ЦМК __________Ю.С. Трубицына | Экзамен (квалификационный) Экзаменационный билет №1 по ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Утверждаю Заместитель директора по УПП « » 2020г. _________Е.В. Меньших |
| --- | --- | --- |

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3 -1.6

Время на выполнение: 30 мин. Условия выполнения: кабинет №111

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, имеющейся на специальном столе, комплектом плакатов, комплектом раздаточного материала.

Задание 1

Выполните операции по подготовке пластин под сварку: правку, зачистку. Размеры пластин: S=5мм, L=200мм.

Задание 2

Выполните проверку оснащенности сварочного поста для производства частично-механизированной сварки, проверку работоспособности сварочного оборудования и осуществите настройку оборудования сварочного поста под производство сборки сварочной пластины стыкового соединения S=5мм, L=200мм с использованием прихваток.

Примечание:

- Контроль ВИК

- Размер прихваток не более 15мм

- Прихватки производятся в любом пространственном положении

- Смещение кромок при сборке не допускается; угол таврового соединения 90°

Разработала мастер п/о ____________________________Ю.С. Трубицына

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК ППКРС Протокол № 4 «2» ноября 2020г. Председатель ЦМК __________Ю.С. Трубицына | Экзамен (квалификационный) Экзаменационный билет №2 по ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Утверждаю Заместитель директора по УПП « » 2020г. _________Е.В. Меньших |
| --- | --- | --- |

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3 -1.6

Время на выполнение: 30 мин. Условия выполнения: кабинет №111

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, имеющейся на специальном столе, комплектом плакатов, комплектом раздаточного материала.

Задание 1

Выполните операции по подготовке пластин под сварку: правку, зачистку. Размеры пластин: S=5мм, L=200мм.

Задание 2

Выполните проверку оснащенности сварочного поста для производства ручной дуговой сварки, проверку работоспособности сварочного оборудования и осуществите настройку оборудования сварочного поста под производство сборки сварочной пластины таврового соединения S=5мм, L=200мм с использованием прихваток.

Примечание:

- Контроль ВИК

- Размер прихваток не более 15мм

- Прихватки производятся в любом пространственном положении

- Смещение кромок при сборке не допускается; угол таврового соединения 90°

Разработала мастер п/о ____________________________Ю.С. Трубицына

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК ППКРС Протокол № 4 «2» ноября 2020г. Председатель ЦМК __________Ю.С. Трубицына | Экзамен (квалификационный) Экзаменационный билет №3 по ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Утверждаю Заместитель директора по УПП « » 2020г. _________Е.В. Меньших |
| --- | --- | --- |

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3 -1.6

Время на выполнение: 30 мин. Условия выполнения: кабинет №111

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, имеющейся на специальном столе, комплектом плакатов, комплектом раздаточного материала.

Задание 1

Выполните операции по подготовке пластин под сварку: правку, зачистку. Размеры пластин: S=5мм, L=200мм.

Задание 2

Выполните проверку оснащенности сварочного поста для частично-механизированной сварки, проверку работоспособности сварочного оборудования и осуществите настройку оборудования сварочного поста под производство сборки сварочной пластины углового соединения S=5мм, L=200мм с использованием прихваток.

Примечание:

- Контроль ВИК

- Размер прихваток не более 15мм

- Прихватки производятся в любом пространственном положении

- Смещение кромок при сборке не допускается; угол таврового соединения 90°

Разработала мастер п/о ____________________________Ю.С. Трубицына

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК ППКРС Протокол № 4 «2» ноября 2020г. Председатель ЦМК __________Ю.С. Трубицына | Экзамен (квалификационный) Экзаменационный билет №4 по ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Утверждаю Заместитель директора по УПП « » 2020г. _________Е.В. Меньших |
| --- | --- | --- |

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3 -1.6

Время на выполнение: 30 мин. Условия выполнения: кабинет №111

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, имеющейся на специальном столе, комплектом плакатов, комплектом раздаточного материала.

Задание 1

Выполните операции по подготовке пластин под сварку: правку, зачистку. Размеры пластин: S=5мм, L=200мм.

Задание 2

Выполните проверку оснащенности сварочного поста для производства ручной дуговой сварки, проверку работоспособности сварочного оборудования и осуществите настройку оборудования сварочного поста под производство сборки сварочной пластины нахлесточного соединения S=5мм, L=200мм с использованием прихваток.

Примечание:

- Контроль ВИК

- Размер прихваток не более 15мм

- Прихватки производятся в любом пространственном положении

- Смещение кромок при сборке не допускается; угол таврового соединения 90°

Разработала мастер п/о ____________________________Ю.С. Трубицына

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК ППКРС Протокол № 4 «2» ноября 2020г. Председатель ЦМК __________Ю.С. Трубицына | Экзамен (квалификационный) Экзаменационный билет №1 по ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Утверждаю Заместитель директора по УПП « » 2020г. _________Е.В. Меньших |
| --- | --- | --- |

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3 -1.6

Время на выполнение: 30 мин. Условия выполнения: кабинет №111

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, имеющейся на специальном столе, комплектом плакатов, комплектом раздаточного материала.

Задание 1

Выполните операции по подготовке пластин под сварку: правку, зачистку. Размеры пластин: S=5мм, L=200мм.

Задание 2

Выполните проверку оснащенности сварочного поста для производства частично-механизированной сварки, проверку работоспособности сварочного оборудования и осуществите настройку оборудования сварочного поста под производство сборки сварочной пластины стыкового соединения S=8мм, L=200мм с использованием прихваток.

Примечание:

- Контроль ВИК

- Размер прихваток не более 15мм

- Прихватки производятся в любом пространственном положении

- Смещение кромок при сборке не допускается; угол таврового соединения 90°

Разработала мастер п/о ____________________________Ю.С. Трубицына

2.3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

УСЛОВИЯ

Количество экзаменационных билетов для экзаменующих –  5 билетов

Каждый билет (вариант) содержит 2 задания.

1 задание направлено на проверку ПК 1. 5; ПК 1. 6; ОК 1, ОК 2; ОК 3, ОК4;

2 задание направлено на проверку ПК 1.3, ПК 1.4; ОК 2; ОК 3; ОК 4.

Время выполнения задания – 1час 30минут

Литература для обучающегося/студента:

Учебники:

- Овчинников В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей,

цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных

положениях. Учебник 2016 М. Издательский центр Академия

- Милютин В.С. Источники питания и оборудование для

электрической сварки 2017 М. Издательский центр Академия

- Галушкина В.Н., Технология производства сварных конструкций.

Учебник М.: Издательский центр «Академия», 2016г

- Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций

Учебник М.: Издательский центр «Академия», 2016г

- Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций 2016М.

Издательский центр Академия

- Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества

сварных соединений. Учебник для студентов учреждений СПО

- Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества

сварных соединений. Практикум

8 . Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений. Учебник

М.: Издательский центр «Академия», 2017г

9. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений.

Практикум М.: Издательский центр «Академия», 2018г

10.	Овчинников В.В. Подготовительно-сварочные работы.

Учебник М.: Издательский центр «Академия», 2017г

Информационные ресурсы:

Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный ресурс]. Форма доступа – http://www.consultant.ru.

Электронный ресурс «Сварка».

Форма доступа:

-	www.svarka-reska.ru

-	www.svarka.net

-	www.prosvarkу.ru

-	websvarka.ru

Сайт htt://www.svarka-lib.com/

Методические пособия:

Методические указания для выполнения лабораторных и практических работ по профессиональному модулю.

Критерии оценки на экзамене квалификационном готовности студента к выполнению вида профессиональной деятельности

Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки (ПМ 01)

А) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио

| Коды проверяемых компетенций или их сочетаний | Доказательства овладением ПК | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1-ПК 1.9, ОК 1 - ОК 6 | Наличие аттестационного листа по практике по ПМ с указанием уровня освоения ПК и видов работ на практике. Наличие характеристики с практики о освоении общих компетенций Наличие дневника практики с указанием видов работ на практике, заверенного руководителем практики от организации прохождения практики. Наличие отчета по практике, подписанного руководителями практики. | Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет |

Б) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа выполнения заданий экзаменационного билета

При выполнении заданий на экзамене квалификационном контролируется:

- обращение в ходе задания к информационным источникам;

- рациональное распределение времени на выполнение задания.

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 1 экзаменационного билета

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:

Рационально подготовленная под сварку и правильно собранная деталь под сварку.

1 задание направлено на проверку ПК 1. 5; ПК 1. 6; ОК 1, ОК 2; ОК 3, ОК4;

2 задание направлено на проверку ПК 1.3, ПК 1.4; ОК 2; ОК 3; ОК 4.

| Освоенные ПК и ОК | Наименование критериев оценки компетенций | Оценка (нужное обвести) |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку ПК 1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | подготовка элементов конструкции под сварку; сборка конструкции под сварку; контроль подготовки элементов конструкции под сварку; контроль сборки элементов конструкции под сварку; грамотный анализ подготовки конструкции под сварку; рациональное распределение времени на все этапы решения задачи и не превышение установленного времени выполнения задания; выявление всех неточностей в последовательности основных технологических операций по подготовке металла под сварку; выявление всех неточностей в последовательности основных технологических операций по сборке металла под сварку; соответствие правильности подготовки и сборки конструкции этапам технологического процесса; правильность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи; защита и обоснование предложенного решения поставленной задачи; активность, инициативность, заинтересованность в процессе выполнения задания и представления результатов | Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет |

Устное обоснование результатов выполнения задания 1:

- Обоснование правильности подготовки различного вида продукции под сварку.

- Обоснование правильности сборки различного вида продукции под сварку.

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 2 экзаменационного билета

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:

Проверка оснащенности рабочего места, настройки сварочного оборудования под сварку: выбор и проверка сварочных материалов.

| Освоенные ПК и ОК | Наименование критериев оценки компетенций | Оценка (нужное обвести) |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - проверка оснащенности рабочего места; - настройки оборудования поста для различных способов сварки; - подготовка сварочных материалов для производства ручной дуговой сварки; - рациональное распределение времени на все этапы решения задачи и не превышение установленного времени выполнения задания; - выявление всех неточностей в последовательности основных технологических операций по подготовке металла под сварку; - выявление всех неточностей в последовательности основных технологических операций по сборке металла под сварку; - соответствие правильности подготовки и сборки конструкции этапам технологического процесса; - правильность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи; - защита и обоснование предложенного решения поставленной задачи; - активность, инициативность, заинтересованность в процессе выполнения задания и представления результатов | Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет |

Устное обоснование результатов выполнения задания 2

- Обоснование проверки оснащенности рабочего места.

- Обоснование подготовки оборудования и материалов для производства сварочных работ ручной дуговой сваркой.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. МДК 01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачёта

Спецификация ДЗ находится в  соответствующем КИМ

Тест к дифференцированному зачету по МДК 01.01.:

В поставленных вопросах найдите правильные ответы (напишите порядковый номер вопроса и буквенный индекс ответа – а, б, в…); напишите ответ.

Время выполнения 90 минут

Тест

Вариант №1

В поставленных вопросах найдите правильные ответы (напишите порядковый номер вопроса и буквенный индекс ответа – а, б, в…); напишите ответ словами

или в текст вставьте пропущенные слова время выполнения 90 минут

1. Сваркой называется –

2. Укажите основные виды соединений –  б

а) продольное, поперечное, косое

б) стыковое, угловое, нахлесточное, тавровое

в) выпуклое, вогнутое, нормальное, ослабленное

3. Назовите основные части сварочного трансформатора -  б

а) сердечник, регулятор

б) первичная и вторичная обмотки

в) все перечисленное

4. Максимальная длина кабеля при РДС- _______

5. Как производят регулировку тока в сварочном преобразователе? -  б

а) с помощью рукоятки, изменяя воздушный зазор между

первичной и вторичной катушкой

б) маховиком, соединенным с реостатом

в) с помощью рукоятки перемещением подвижной части сердеч-

ника относительно неподвижной

6. Подберите диаметр электрода для сварки металла толщиной 3 мм – в

а) 1 мм б) 4 мм в) 3 мм

7. Сварочный пост – это_______________________________________ ___________________________________________________________

8.Укажите напряжение, необходимое для поддержания горения -  б

сварочной дуги:

а) 20-30 В б) 60-70 В в) 5-10 В

9. Укажите источник питания переменного тока -  б

а) трансформатор б) выпрямитель в) все перечисленное

10. Назначение покрытия электрода -  б

а) для защиты сварочной ванны от окружающего воздуха

б) для защиты электрода от коррозии

в) для защиты электрода от влаги

11. Каким бы электродом из перечисленных вы сварили бы медь? -  б

а) ОЗН б) ОЗС в) ОЗЧ г) ОЗМ

12. Сталь – это__________________________________________ ____________________________________________________

13. Выберите из перечисленных марок проволоки проволоку для -  б

выполнения наплавочных работ

а) Св-08А б) Нп – 25 в) ПП-12

14. Напишите формулу для определения силы сварочного тока

Iсв= (___________) ______

15. Расшифруйте условное обозначение электрода

Э42А –

УОНИИ-13/45 –

3.0 –

УД Е432(5) –

Б 1 -

= ОП –

16. Для получения валика правильной формы длина дуги должна быть: -  б

а) меньше диаметра электрода

б) равна диаметру электрода

в) больше диаметра электрода

17. Сварочная дуга – это______________________________________

________________________________________________________

18. Какое минимальное значение тока для человека считается смертельным? - 1 б

а) 0,5 А б) 1 А в) 0,1 А

19. Деформация – это – 1 б

а) изменение формы и размеров тела при внешнем или внутреннем воздействии б) изменение напряжения и тока в электрической цепи при сварке

в) только изменение размеров и формы тела, которое может быть получено в результате правки после сварки

20. Как изменяется величина сварочного зазора при сварке узких швов -  б

а) зазор увеличивается

б) зазор уменьшается

в) зазор не изменяется

21. Резьбовые соединения труб выполняют с помощью -  б

а) муфт б) накидных гаек в) плашек

22. Для защиты близко работающих людей других профессий пере движные сварочные посты оснащаются: -  б

а) дополнительной вентиляцией

б) переносными щитами, ширмами

в) звуковой сигнализацией

23. Высота прихватки должна составлять: -б

а) 2/3 толщины металла б) 5 – 8 мм в) 0,9 толщины металла

24. Длина прихваток должна быть: -  б

а) (5 -8) диаметров электрода

б) (3 – 6) толщин металла

в) ( 1- 3) диаметра электрода

25. При обнаружении дефектов на прихватке ваши действия: -  б

а) удалите зубилом или абразивным кругом и выполните рядом новую прихватку б) переплавите

в) поставите рядом еще одну прихватку

26. Назовите рабочие элементы трансформатора

27. Из перечисленных марок проволоки выберите порошковую -  б

а) Св-08А б) Нп – 35 в) ППЧ 28.

28. Многопостовые сварочные системы экономят: -  б

а) электроэнергию б) рабочие площади в) все вместе взятое 2

29. Вставьте пропущенные слова:

Перенос размеров детали в натуральную величину с чертежа на металл называют____________. Перед сборкой изделий из металла большой толщины производят ____________ кромок и для лучшего провара корня шва, между деталями оставляют ___________, который увеличивают с увеличением_______________ металла

30. Величина напряжения безопасная для человека -б

а) 24 В б) 12 В в) 36 В - 1 б

31. Осцилляторы служат для: -б

а) преобразования переменного напряжения сети и тока для сварки

б) для преобразования переменного тока в постоянный

в) обеспечения бесконтактного зажигания дуги и стабилизации её горения

32. Длина гибкого кабеля (провода), присоединяемого к электрододержателю__________________м

33. Назначение щитков и масок -  б

а) защитить глаза от лучей сварочной дуги;

б) защитить лицо от лучей сварочной дуги и брызг металла

в) защитить глаза и лицо от брызг металла и лучей сварочной дуги

34. Назвать и расшифровать материал – б

Св 08Г2С

35. Назвать основные параметры режима дуговой сварки-  б 1________________________2________________________________ 3________________________4 _______________________________

Критерии оценки за тест:

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются.

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов.

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов.

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов.

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов.

3.2. МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачёта

Тест к дифференцированному зачету по МДК 01.02.:

Вариант №1

В поставленных вопросах найдите правильные ответы (напишите порядковый номер вопроса и буквенный индекс ответа – а, б, в…); напишите ответ.

время выполнения 90 минут

Тест

1. На сборочном оборудовании все операции должны заканчиваться:

а).Частичной или полной сваркой

б). Прихваткой

в). Прижатием деталей

2. Сборочный кондуктор это:

а).Специальное приспособление для сборки одного изделия

б). Универсальное приспособление для сборки разных деталей

в).  Универсальное приспособление с передвижным порталом

3. Сборочный стенд применяют:

а).Для мелких, коротких деталей

б). Для сложных, пространственных конструкций

в). Для длинных, громоздких изделий

4. Схему сборки изделий составляют:

а). Для расчленения изделия на узлы

б). Для облегчения выполнения сборочно-сварочных операций

в). Для уменьшения деформации деталей

5. В результате разработки предварительного технологического проекта устанавливают:

а).. Наиболее рациональные способы сборки и сварки

б). Целесообразность внедрения нового оборудования

в). Нормы времени на изготовление изделия

6. Маршрутная карта относится:

а).. К общим документам

б). Документам специального назначения

в).  К общим и дополнительным

7. В картах технологического процесса указывают:

а). Все операции с указанием режимов, оборудования и инструмента

б).  Оборудование и инструмент для выполнения операций

в). Только данные о деталях

8. Прямой признак технологичности сварной конструкции это:

а).. Отношение массы всего изделия к массе наплавленного металла

б). Отношение массы наплавленного металла к массе всего изделия

в). Отношение площади наплавленного металла к длине швов

9. Сварку средних швов в различных пространственных положениях рекомендуют выполнять:

а). Ручной дуговой сваркой

б).  Полуавтоматической сваркой в защитных газах, ручной дуговой сваркой.

в). Автоматической сваркой под слоем флюса

10. Расход защитного газа зависит:

а). От скорости сварки

б). От силы сварочного тока

в). От всех указанных показателе

11. В каком сварном соединении возможны большие деформации?

а) В тонкостенной конструкции с протяженными швами.

б) В стыковом соединении коротких незакрепленных труб.

в) В угловом соединении хорошо закрепленных пластин.

12. При каких условиях в сварной конструкции возможны большие напряжения?

а) При сварке стыковых соединений.

б) При сварке пересекающихся стыковых швов.

в) При сварке нахлесточных соединений.

13. При каких условиях в жесткозакрепленной конструкции напряжения будут больше?

а) При сборке с большим зазором.

б) При сварке с малой скоростью.

в) В обоих случаях.

- Когда при дуговой сварке напряжения выше?

а) При сварке с большой скоростью.

б) При сварке с малой скоростью.

в) В обоих случаях.

15. Когда при полуавтоматической  сварке напряжения выше?

а) При сварке повышенным током.

б) При сварке с большой скоростью перемещения горелки.

в) При сварке без зазора.

- В каком материале при одинаковом нагреве напряжения будут больше?

а) В низкоуглеродистой стали.

б) В высоколегированной стали.

в) В меди.

- Выберите правильный порядок наложения швов:

18. Как вы предупредите стягивание зазора при сварке?

а) Жестко закрепите деталь.

б) Поставите больше прихваток.

в) Выполните и то и другое.

19. Как вы уменьшите поперечные деформации полки таврового соединения?

а) Жестко закрепите деталь.

б) Поставите больше прихваток.

в) Выполните и то и другое.

20.	Конструкции и конструктивные элементы, работающие
в основном на поперечный изгиб:

- балки;	3) резервуары;

- фермы;	4) решетки.

21.	Жестко соединенные между собой балки образуют
конструкции:

- рамы;	3) колонны;

- решетки;	4) фермы.

22.	Конструкции и конструктивные элементы, работающие преимущественно на сжатие или на сжатие с продольным изгибом:

- рамы;	3) колонны;

- решетки;	4) фермы.

23.	Оболочковыми сварными конструкциями являются:

- рамы;	3) резервуары;

- фермы;	4) решетки.

24.	Описание технологического процесса оформляют на специальных бланках, которые называют:

- технологическая карта;

- технологическая сводка;

- технологическая ведомость;

- технологическая запись.

25.	Часть конструкции, представляющая собой соединение двух или нескольких деталей при помощи сварки:

- инжектор;	3) манипулятор;

- осциллятор;	4)сварной узел.

26.	Метод сборки, предусматривающий сборку и сварку отдельных узлов, из которых состоит конструкция, а затем сборку и сварку всей конструкции:

- метод узловой сборки;

- метод общей сборки;

- метод рациональной сборки;

- метод сборки под заказ.

27.	Метод сборки, при котором вначале собирают всю конструкцию, а затем ее сваривают:

- метод узловой сборки;

- метод общей сборки;

- метод рациональной сборки;

метод сборки под заказ.

28.	Операции резки, гибки, правки, штамповки, зачистки и другие по изготовлению деталей сварных конструкций:

- вспомогательные;	3) заготовительные;

- сборочные;	4) отделочные.

29.	Операции, обеспечивающие правильное взаимное расположение и закрепление деталей собираемого и свариваемого изделия на плите, стеллаже, стенде или специаль-
ном приспособлении:

- вспомогательные;	3) заготовительные;

- сборочные;	4) отделочные.

30.	Операции, при которых производятся зачистка, удаление металлических брызг и грата, окраска, упаковка:

- вспомогательные; 3) заготовительные;

- сборочные; 4) отделочные.

31.	Операции транспортно-подъемные, наладочные, по приему и выдаче материала и инструмента, подготовке сварочных электродов и другие:

- вспомогательные;	3) заготовительные;

- сборочные;	4) отделочные.

32.	Детали (опоры, упоры, пальцы, призмы, установочные конусы), обеспечивающие правильную ориентацию свариваемых деталей в приспособлениях:

- вспомогательные;	3) запасные;

- установочные;	4) временные.

«2»- менее 60 %

«3» -60-73%

«4» –74-87%

«5» -88-100%

3.3. МДК 01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачёта

Тест к дифференцированному зачету по МДК 01. 03.:

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильный ответ или вставьте пропущенные слова, установите соответствие.

Время выполнения 90 минут

Вариант №1.

- Прихватка – это короткий сварной шов длиной:

а) 10 - 30 мм б) 10- 60 мм в) 60 - 90 мм

- Точечная прихватка – это короткий сварной шов длиной:

а) до 4 мм б) менее 10 мм в) от 10 – 15 мм

3. Прихватка – это короткий сварной шов, выполняемый:

а) в один проход б) в два прохода в) в три прохода

4. Ширина узкого прихваточного шва должна быть равна:

а) 1 – 2 dэ б) 2 – 3 dэ в) 0,5 – 1,5 dэ

5. Ширина прихватки, выполняемой с поперечными колебаниями, в стыковом соединении с равномерным зазором, не должна быть более:

а) 1,5 dэ б) 2,0 dэ в) 3,0 dэ

6. Ширина прихваточного шва при наличии повышенных и неравномерных зазоров не должна превышать:

а) 1 dэ б) 2 dэ в) 3 dэ

7. Выберите длину шва для прихватки стыкового соединения из пластин толщиной 4 мм, длиной 600 мм:

а) 8 мм б) 15 мм в) 25 мм

8. Выберите размер катета углового шва для прихватки соединения 26 толщ. 5 мм один элемент и толщ. 10 мм второй элемент:

а) катет 2.0 б) катет 3.0 в) катет 4.0

9. Определите высоту шва hш для прихватки стыкового соединения из пластин толщиной 9 мм с V – образной разделкой кромок:

а) менее 3.0 мм б) от 3.0 до 5.0 мм в) от 6.0 мм до 8 мм

10. Какой диапазон сварочного тока следует использовать для прихватки электродом 0,4 мм:

а) 90 – 100 А б) 120 – 140 А в) 140 – 160 А

11. Сварочные приспособления – это ..... :

а) основное оборудование, используемое для сварки, термической резки, пайки, наплавки, устранения или уменьшения деформаций инапряжений, контроля;

б) дополнительные технологические устройства к оборудованию, используемые для выполнения операций сборки под сварку, сварки, термической резки, пайки, наплавки, устранения или уменьшения деформаций инапряжений, контроля;

в) дополнительное оборудование, используемое только перед сваркой, термической резкой, пайкой, наплавкой.

г) дополнительное оборудование, используемое только после сварки, термической резки, пайки, наплавки.

12. Сборочно–сварочная оснастка – это ..... :

а) специальный инструмент для выполнения слесарных, сборочных, монтажных и других видов работ;

б) приспособления для выполнения слесарных, сборочных, монтажных и других видов работ; в) источники питания для выполнения слесарных, сборочных, монтажных и других видов работ;

г) совокупность приспособлений и специального инструмента для выполнения слесарных, сборочных, монтажных и других видов работ.

13. Сборочно–сварочные приспособления призваны:

а) увеличить трудоемкость работ;

б) понизить производительность труда;

в) увеличить длительность производственного цикла;

г) усложнить условия труда;

д) комплексно механизировать и автоматизировать производство.

14.По выполняемым операциям технологического процесса в производстве сварочныеприспособления делят на:

а) для ручной сварки, для механизированной сварки, для автоматической сварки; б) для электродуговой сварки, для контактной сварки, для наплавки, для пайки, для термической резки;

в) для разметки, для термической резки, для сборки под сварку, для сварки,для контроля качества, для термообработки, для правки, для подъемно–транспортных работ и т.д.;

г) специальные, переналаживаемые, универсальные.

15. Какой из представленных вариантов не относится к требованиям, предъявляемым к конструкции сборочно–сварочных приспособлений:

а) удобство в эксплуатации;

б) безопасность в эксплуатации;

в) обеспечение заданной последовательности сборки и наложения швов в соответствии с разработанным технологическим процессом;

г) возможность использования при конструировании и изготовлении сварочных приспособлений типовых, унифицированных, нормализованных и стандартных деталей, узлов и механизмов;

д) обеспечение медленного отвода тепла из зоны сварки;

е) технологичность;

ж) обеспечение свободного доступа для осмотра, наладки, контроля.

16. Конструкция приспособления для контактной точечной сварки должна (верны 3 ответа):

а) значительно увеличивать площадь вторичного контура контактной машины;

б) обеспечивать шунтирование сварочного тока;

в) иметь надежный подвод тока в зоне сварки;

г) оборудоваться зажимами, обеспечивающими плотное прилегание деталей и выпрямление неровностей, и упорами, предотвращающими проскальзывание зажатых деталей;

д) не изготавливаться из ферромагнитных материалов, если при сварке приспособление относительно больших габаритов попадает внутрь сварочного контура машины.

17. Очередность этапов конструирования новых сборочно–сварочных приспособлений:

а) разработка технологического процесса изготовления изделия → изучение чертежей и технических условий на сварную конструкцию → анализ производственной программы выпуска изделий → технико–экономическое обоснование наилучшего варианта приспособления из числа возможных;

б) технико–экономическое обоснование наилучшего варианта приспособления из числа возможных → разработка технологического процесса изготовления изделия → анализ производственной программы выпуска изделий → изучение чертежей и технических условий на сварную конструкцию;

в) изучение чертежей и технических условий на сварную конструкцию → разработка технологического процесса изготовления изделия → анализ производственной программы выпуска изделий → технико–экономическое обоснование наилучшего варианта приспособления из числа возможных;

г) анализ производственной программы выпуска изделий → разработка технологического процесса изготовления изделия → изучение чертежей и технических условий на сварную конструкцию → технико–экономическое обоснование наилучшего варианта приспособления из числа возможных.

18. Техническое задание на проектирование приспособления не содержит:

а) наименование приспособления;

б) назначение приспособления;

в) место установки приспособления;

г) характеристика энергоносителей;

д) экономический эффект на ближайшие 10 лет;

е) техпроцесс с подробной расшифровкой операций;

ж) чертежи изделия.

19.Что такое базирование?

а) это определение положения деталей в изделии относительно друг друга или изделия относительно приспособления, рабочего инструмента, технологического сварочного оборудования (сварочной дуги, пламени горелки, электродов контактной машины);

б) это определение положения деталей в изделии относительно друг друга;

в) это определение положения деталей в изделии относительно рабочего инструмента.

20. Сформулируйте правило шести точек:

а) чтобы придать детали вполне определенное положение в приспособлении, необходимо и достаточно иметь шесть опорных точек, лишающих деталь всех пяти степеней свободы;

б) чтобы придать детали вполне определенное положение в приспособлении, необходимо и достаточно иметь пять опорных точек, лишающих деталь всех пяти степеней свободы;

в) чтобы придать детали вполне определенное положение в приспособлении, необходимо и достаточно иметь шесть опорных точек, лишающих деталь всех шести степеней свободы.

21.Разметка – это:

а) операция по нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки;

б) операция по снятию с заготовки слоя металла;

в) операция по нанесению на деталь защитного слоя;

операция по удалению с детали заусенцев.

22.Существуют виды разметки:

а) прямая и угловая;

б) плоскостная и пространственная;

в) базовая;

круговая, квадратная и параллельная.

23. Установить правильную последовательность подготовки металла к разметке:

а) изучить чертеж размечаемой детали;

б) определить поверхности заготовки;

в) очистить заготовку от пыли;

подготовить поверхность к окрашиванию.

24.Инструмент, применяемый при разметке:

а) напильник, надфиль, рашпиль;

б) сверло, зенкер, зенковка, цековка;

в) труборез, слесарная ножовка, ножницы;

чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль.

25. Установить соответствие между термином и определением:

| 1. Кернер | а) Применяется для нанесения углублений на предварительно размеченных линиях, чтобы риски были отчетливо видны и не стирались в процессе обработки детали. |
| --- | --- |
| 2. Штангенциркуль разметочный | б) Применяют для установки громоздких и тяжелых заготовок. |
| 3. Рейсмас | в) Предназначен для точной разметки прямых линий и центров. |
| 4. Домкрат | г) Предназначен для пространственной разметки и служит для нанесения параллельных, вертикальных и горизонтальных линий, а также для проверки установки деталей на плите. |

26. Мерительный инструмент, применяемый при разметкe:

а) масштабная линейка, штангенциркуль, угольник, штангенрейсмус;

б) микрометр, индикатор, резьбовой шаблон, щуп;

в) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль;

киянка, гладилка, кувалда, молоток с круглым бойком.

27. Установить соответствие между видом разметки и его изображением:

| 1 | 2 |
| --- | --- |

а) пространственная;

б)  плоскостная.

28.  Гибка – это:

а) операция по выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные материалы;

б) операция по образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале;

в) операция по образованию резьбовой поверхности на стержне;

г) операция, при которой геометрическая форма изменяется в результате ее пластической деформации.

29. Резка металла – это:

а) технологическая операция, связанная с разделением материалов на части с помощью режущего инструмента;

б) технологическая операция по нанесению разметочных линий на поверхность заготовки;

в) технологическая операция по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия;

г) технологическая операция по образованию резьбы на поверхности металлического стержня.

30. Форма подготовки кромок под сварку определяются толщиной металла, ………, пространственным положением конструкции при сварке и принятым технологическим процессом сварки.

а) типом сварочного соединения;

б) диаметром электрода;

в) величиной сварочного тока;

г) скоростью сварки.

31. Установить соответствие  между элементами геометрической формы подготовки кромок под сварку и обозначениями на рисунке:

| α | Зазор между стыкуемыми кромками |
| --- | --- |
| S | Угол разделки |
| L | Притупление кромок |
| б | Длина скоса листа |
| а | Смещение кромок относительно друг друга |

32. Установить правильную последовательность проведения приемочного контроля:

а) сдать работу мастеру;

б) исправить устранимые дефекты;

в) проверить наличие и исправность мерительного инструмента;

г) подготовить поверхность изделия под проведение контроля;

д) проверить соответствие размеров, указанных в чертеже, мерительным инструментом.

Критерии оценки за тест:

«2»- менее 60 %

«3» -60-73%

«4» –74-87%

«5» -88-100%

3.4. МДК 01.04. Контроль качества сварных соединений

Промежуточная аттестация осуществляется в форме  комплексного дифференцированного зачёта

Тест к к/дифференцированному зачету по МДК 01. 04.:

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильный ответ или вставьте пропущенные слова, установите соответствие.

Время выполнения 90 минут

Вариант №1.

1. Продолговатое углубление, образовавшиеся в основном металле вдоль края шва это:

а) прожог;

б) подрез;

в) непровар;

г)  наплыв.

2. Сквозное отверстие, образованное в результате вытекания части металла ванны, это –

а)  прожог;

б)  подрез;

в) непровар;

г) наплыв.

3. Несплавление кромок основного металла или несплавление между собой отдельных валиков при многослойной сварке, это –

а) прожог;

б) подрез;

в) непровар;

г) наплыв.

4. Дефект сварного шва, который представляет собой вкрапления шлака, это –

а) прожог;

б) подрез;

в) непровар;

г) шлаковые включения;

д) наплыв.

5. Натекание жидкого металла на поверхность холодного основного металла без сплавления с ним, это –

а) прожог;

б) подрез;

в) непровар;

г) наплыв.

6. Недостаточное удаления газов при кристаллизации металла шва, это –

а) прожог

б) подрез;

в) газовые поры;

г) шлаковые включения;

д) наплыв.

7. Отклонения от установленных норм и технических требований, приводящих к ухудшению работоспособности сварных конструкций, в процессе образования сварных соединений в металле шва и зоне термического влияния называют ….

8. К неразрушающим методам контроля сварных соединений относятся:

а) внешний осмотр и измерение сварных швов;

б) металлографические исследования;

в) механические испытания;

УЗК;

г) радиационные методы контроля.

9.Контроль качества продукции – это проверка соответствия показателей…. установленным требованиям.

10. Установить соответствие между этапами контроля и их содержанием:

| Этапы контроля | Содержание этапа контроля |
| --- | --- |
| 1.Первый этап - | включает в себя контроль готовых изделий и полуфабрикатов |
| 2.Второй этап - | дефектовка |
| 3.Третий этап - | производится при подготовке и осуществлении технологического процесса |
| 4.Четвертый этап - | осуществляется на стадии проекта |

11. Установить соответствие между методами и видами контроля:

| Методы контроля | Виды контроля |
| --- | --- |
| 1.Разрушающий контроль - | акустические магнитные радиационные |
| 2.Неразрушающий контроль - | механические испытания металлография коррозионные испытания |

12. Участок с наибольшей вероятностью появления трещин:

а) участок нормализации;.

б) участок синеломкости;

в) участок перегрева.

13. Установить соответствие между методом снижения деформации и видом деформации:

| Метод снижения деформации | Вид деформации |
| --- | --- |
| 1.предварительный обратный выгиб |  |
| 2.уравновешивание деформаций |  |

14. Сварочные деформации при сварке плавлением возникают:

а) всегда;

б) очень;

в) редко;

г) никогда.

15.Сварочные деформации при сварке пластин встык уменьшают:

а) путем правильного выбора взаимного расположения свариваемых деталей с

б) учетом последующей деформации от сварки;

в) нельзя уменьшить;

г) путем нагрева определенных зон металла.

16. Неизбежные причины сварочных напряжений и деформаций:

а) неправильная разделка кромок;

б) тепловая усадка металла;

в) неправильно выбранный диаметр электрода;

г) нарушение геометрических размеров сварных швов;

д) неравномерный нагрев;

е) структурные изменения металла шва и околошовной зоны;

ж) неверно выбран порядок наложения швов;

з) низкая квалификация сварщика.

17. Установить соответствие между видом напряжений в стыковом соединении и буквой на рисунке

а) продольные;

поперечные.

18. К первоначальному контролю дефектов относится:

а) внешний осмотр и обмер;

б) механические испытания;

в) УЗК;

г)  гидравлические испытания.

19.Внешний осмотр и измерение сварных швов относятся к ….методам контроля.

20. Сварные соединения, которые должны отвечать требованиям … подвергают контролю на герметичность.

21. Установить соответствие между видом контроля на герметичность и её сущностью:

| Вид контроля на герметичность | Сущность контроля |
| --- | --- |
| Контроль керосином - | основан на подаче воздуха под давлением на 10-20% превышающим рабочее |
| Контроль гидравлическим давлением - | основаны на перепаде давления, создаваемого откачкой воздуха из изделия |
| Контроль воздушным давлением - | основан на физическом явлении капиллярности, которое заключается в способности керосина подниматься по капиллярным ходам |
| Вакуумные методы - | изделие заполняют водой под избыточным давлением, в 1,5-2 раза превышающим рабочее, и выдерживают в течении заданного времени |

22. Контроль, основанный на обнаружении полей магнитного рассеяния, образующихся в местах дефектов при намагничивании контролируемых изделий, называется:

а) магнитный метод;

б) акустический метод;

в) радиационный метод;

г) гидравлические испытания.

23. Контроль, основанный на разном поглощении рентгеновского или гамма-излучения участками металла с дефектами и без них, называется:

а) магнитный метод;

б) акустический метод;

в) радиационный метод;

г) гидравлические испытания.

24. Контроль, основанный на способности ультразвуковых волн проникать в металл на большую глубину и отражаться от находящихся в нем дефектных участков, это:

а) магнитный метод;

б) акустический метод;

в) радиационный метод;

г) гидравлические испытания.

25. Испытания сварного соединения на статический изгиб относятся к:

а) механическим испытаниям;

б) гидравлическим испытаниям;

в) металлографическим исследованиям;

г)  ультразвуковому контролю.

26. Механические испытания и изучение макро- и микроструктуры сварных соединений относятся к …..методам контроля.

27. При макроструктурном анализе изучают:

а) макрошлифы;

б) микрошлифы;

в) рентгеновские снимки;

г) геометрические параметры шва.

28.Трещины и поры относятся к дефектам:

а) наружным;

внутренним;

наружным и внутренним.

29. Горячие трещины в стали вызывает:

а) высокое содержание углерода;

б) повышенное содержание серы;

в) повышенное содержание фосфора и серы.

30. Водород способствует образованию в металле шва при сварке

а)  пор;

б) непроваров;

в) кратеров.

31. Катет шва измеряется:

а)  металлической линейкой;

б) угольником;

в) штангенциркулем;

г) шаблоном УШС -3.

32. Установить правильную последовательность исправления дефектов:

а) вышлифовка дефектов;

б) обнаружение дефектов;

в) участок заварки зачистить;

г) повторно проконтролировать исправленный участок;

д) заварка сварных соединений.

33. Установить правильную последовательность исправления трещин:

а) участок заварки зачистить;

б) обнаружение дефектов;

в) проварить дефективный участок на полную глубину;

г) засверлить концы трещин;

д) повторно проконтролировать исправленный участок.

34. Установить правильную последовательность контроля керосином:

а) выявить дефекты;

б) отбить шлак;

в) обратную сторону шва смочить керосином;

г) доступную для осмотра сторону покрыть водным раствором мела.

35. Установить правильную последовательность контроля вакуумом:

а) выявить дефекты

б) отбить шлак;

в)  смочить участок сварного соединения мыльным раствором;

г) промыть растворителем мест контроля;

д) установить вакуум-камеру.

36. Установить правильную последовательность гидроиспытаний:

а) выдержать в течение заданного времени;

б)  сварное изделие загерметизировать;

в)  заполнить водой под давлением;

в) выявить дефекты.

37. Холодные трещины в стали вызывает:

а)  высокое содержание углерода;

б)  повышенное содержание серы и фосфора; в) повышенное содержание фосфора.

38. Дефект, обнаруженный с помощью радиационного метода контроля, отображается на:

а) пленке;

б) магнитной ленте;

в) бумажной ленте.

39. УШС это:

а)  универсальный шаблон сварщика;

б)  универсальная шлаковая сварка;

в) учебный шаблон сварки.

Критерии оценки за тест:

«2»- менее 60 %

«3» -60-73%

«4» –74-87%

«5» -88-100%

4. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.

Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике выставляется на основании ведомости выполнения проверочных работ.

Приложение 1

Оценочная ведомость по профессиональному модулю ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки ФИО обучающийся на _3_ курсе в группе С-18-1 по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки в объеме 516 часов Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля Элементы модуля (код и наименование МДК, код практик) Формы промежуточной аттестации Оценка МДК 01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование кДЗ МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций кДЗ МДК 01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой ДЗ МДК 01.04. Контроль качества сварных соединений кДЗ УП.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки ДЗ ПП.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки ДЗ ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки Экзамен квалификационный Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю Проверяемые профессиональные компетенции Оценка (да/нет) ПК1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки ПК1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки ПК1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку ПК1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку ПК1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла ПК1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки ПК1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно - технологической документации по сварке Дата: декабря 2020г

Приложение 2

Сводная ведомость накопительного экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы

и контроль качества сварных швов после сварки

Группы С-18-1 по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

| № п/п | Ф.И.О. обучающегося | Промежуточная аттестация | Экзамен квалификационный |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МДК 01.01 кДЗ | МДК 01.02 кДЗ | МДК 01.03 ДЗ | МДК 01.04 кДЗ | Учебная практика ДЗ | Производственная практика ДЗ | Освоен/ не освоен |
| 1 | Бурыкин Николай Анатольевич |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ветров Владислав Александрович |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демин Максим Павлович |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дудин Виктор Алексеевич |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заварыкин Антон Андреевич |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Зайцев Никита Олегович |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Исмаилов Эльшан Рамин оглы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Макаров Максим Валерьевич |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Малых Сергей Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Махортов Максим Юрьевич |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Меркулов Данил Алексеевич |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Михайлов Александр Александрович |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Перцев Андрей Александрович |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Попов Данила Александрович |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ревенко Денис Валерьевич |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Сасса Егор Павлович |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Селиванов Александр Сергеевич |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Симонов Евгений Романович |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Сосновских Даниил Анатольевич |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Терехов Андрей Иванович |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Фадин Денис Олегович |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Хомич Максим Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Черных Алексей Сергеевич |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Шарандин Александр Александрович |  |  |  |  |  |  |  |

Мастер п/о                                                     Трубицына Ю.С.