Управление образования и науки липецкой области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Елецкий КОЛЛЕДЖ экономики,

промышленности и отраслевых технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Директор «ЕКЭП и ОТ»

______________Р.Ю. Евсеев

«___» _____________ 2021 г.

Комплект контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю

ПМ. 03 ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМИ И СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик

Елец 2020-2021уч.год

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами, разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих для профессии СПО 23.01.03 (190631.01) Автомеханик, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации  No701 от 02 августа  2013г. (ред. от 09.04.2015) , зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013г. № 29498.

Разработчик: Поваляева Татьяна Владимировна, мастер производственного обучения ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

Согласовано с работодателем:

___________________                  __________________              _________________

место работы                  должность                                   Ф.И.О.

М.П.

Одобрено методическим советом

Протокол  №_____ от _____________

Зам. директора по УМР    _________________      Т.К. Кириллова

РАССМОТРЕНО

на заседании ЦМК ППКРС

Протокол №_____ от _____2021 г.

Председатель ЦМК

_______  Ю.С.Трубицына

# ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Общие положения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) по профессиональному модулю ПМ03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих для профессии СПО 23.01.03 Автомеханик.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный).  Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

1.Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 1.1.

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами | Экзамен квалификационный | Наблюдение за выполнением работ |
| МДК. 03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций. | Экзамен | Оценка результатов работы. Текущий контроль в форме защиты практических и лабораторных работ. Оценка результатов тестирования. Контроль выполнения самостоятельной работы. Контроль выполнения контрольной работы |
| МДК.03.02 Организация транспортировки, приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов | Диф. зачет | Оценка результатов работы. Текущий контроль в форме защиты практических и лабораторных работ. Оценка результатов тестирования. Контроль выполнения самостоятельной работы. Контроль выполнения контрольной работы |
| УП 03 | Диф. зачет | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ на учебной и производственной практике |
| ПП03 | Диф. зачет |  |

1.3. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке

2. Результаты освоения професcионального модуля, подлежащие проверке

В результате аттестации по профессиональному модулю комплексная проверка профессиональных и общих компетенций осуществляется в форме оценки качества выполнения заданий на экзамене квалификационном и оценки материалов портфолио

2.1. Требования к портфолио

Состав портфолио определяется на основании положения, принятого в образовательном учреждении.

Тип портфолио: портфолио смешанного типа.

Содержание портфолио:

Обязательное

- Дневник учебной и производственной практики.

- Практическая квалификационная работа.

- Аттестационный лист по итогам прохождения учебной практики.

- Аттестационный лист по итогам прохождения производственной практики.

- Оценочная ведомость по профессиональному модулю.

- Отзыв - характеристика работодателей с места производственной практики.

- Отчет по производственной практике

Дополнительное

- Документы, подтверждающие участие обучающегося в конкурсах профессионального мастерства (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.)

- Материалы, подготовленные в процессе учебной деятельности (аудиторной, внеаудиторной, в том числе с использованием ИКТ): творческие, отчеты по практическим и лабораторным работам, расчеты.

- Документы, подтверждающие участие обучающегося в семинарах, конференциях, мастер-классах на разных уровнях (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.).

- Документы, подтверждающие участие обучающегося в спортивных мероприятиях, военно-патриотических сборах (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.). Отчеты, фотоотчеты.

Защита портфолио:

Защита портфолио осуществляется на квалификационном экзамене в виде устного доклада.

Оценивание освоения ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио производится в соответствии с критериями, представленными в пакете экзаменатора

2.2. Профессиональные и общие компетенции, проверяемые на  экзамене (квалификационном)

В процессе проведения квалификационного экзамена проверяется овладение студентами профессиональными компетенциями ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 и общими компетенциями ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.

ПК и ОК группируются, исходя из количества и содержания задания (заданий), предложенного на квалификационном экзамене.

Таблица 2.2

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях | изложение правил диагностирования обоснованный выбор диагностического оборудования для определения технического состояния оборудования заправочной станции правильность выбора диагностических параметров для определения технического состояния оборудования заправочной станции правильность принятия решения по результатам определения технического состояния оборудования заправочной станции демонстрация навыков диагностики оборудования заправочной станции и устранение простейших неполадок и сбоев в работе. | тестирование наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ на учебной и производственной практике портфолио |
| ПК3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. | соблюдение техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования заправочной станции, правильность выполнения планово предупредительной системы технического обслуживания и ремонта оборудования заправочной станции, демонстрация навыков заправки техники горючими и смазочными материалами демонстрация навыков разборки и сборки узлов и агрегатов оборудования заправочной станции | тестирование защита практических работ зачеты по темам на занятиях учебной практики портфолио |
| ПК 3.3 Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. | - Правильно оформлять учетно-отчетную документацию демонстрация навыков оформления документации | зачеты по темам на учебной практике экспертная оценка работы на производственной практике портфолио |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - Анализ ситуации на рынке труда; - быстрая адаптация к внутриорганизационным условиям работы; - участие в работе кружка технического творчества, конкурсах профессионального мастерства, профессиональных олимпиадах; - активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности. | - Наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности. - портфолио |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - Определение цели и порядка работы; - обобщение результата; - использование в работе полученные ранее знания и умения; - рациональное распределение времени при выполнении работ. | - Наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности - портфолио |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - Самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности; - способность принимать решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях; - ответственность за свой труд. | - Наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности - портфолио |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - Обработка и структурирование информации; - нахождение и использование источников информации. | - Наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности - портфолио |
| ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в професси-ональной деятельности. | - Нахождение, обработка, хранение и передача информации с помощью мультимедийных средств информационно-коммуникативных технологий; - работа с различными прикладными программами. | - Наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности - портфолио |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководст-вом, клиентами. | - Терпимость к другим мнениям и позициям; - оказание помощи участникам команды; - нахождение продуктивных способов реагирования в конфликтных ситуациях; - выполнение обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности. | - Наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности - портфолио |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - Уровень физической подготовки; - стремление к здоровому образу жизни; - активная гражданская позиция будущего военнослужащего; - занятия в спортивных секциях. | - Наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности - портфолио |

3. Структура контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного)

Назначение: КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения

профессионального модуля ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами

Профессиональные компетенции:

ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3 Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

Общие компетенции:

ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.

БИЛЕТ № 1

- На рис. 1  изображен насос, применяемый для подачи топлива из резервуара АЗС в ТРК. Укажите тип насоса, тип колонок АЗС, где применяются данные насосы, и обоснуйте применение этого типа насосов.

Рис. 1

- Дайте определение понятия «Автозаправочная станция». Перечислите виды АЗС. Охарактеризуйте стационарную АЗС.

- Сформулируйте правила приемки нефтепродуктов по количеству и качеству.

- Произведите отпуск топлива на 25 литров и проведите оплату отпуска нефтепродуктов через электронно-вычислительную машину

5.Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК при  следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 3558 | 4689 | 3484 | 1580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 395368 | 497453 | 253564 | 195458 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 395450 | 497894 | 253919 | 195850 |
| Поступило за смену | 3957 |  | 4994 | 5463 |

БИЛЕТ № 2

- АЗС оборудована многотопливной ТРК «НАРА». Ежедневно оператор АЗС проводит ее ТО. Составьте алгоритм действий при проведения ЕТО ТРК, укажите виды работ и ее очередность. Обоснуйте свой ответ.

Рис. 1 Многотопливная ТРК «НАРА»

- Дайте характеристику передвижным АЗС, раскройте их назначение.  Обозначьте правила технической эксплуатации  ПАЗС,  их  структурные элементы.

- Опишите технологию приема  и отгрузки нефтепродуктов  в железнодорожные цистерны. Определите условия безопасной транспортировки нефтепродуктов.

- Разработка мероприятий по предотвращению и сокращению потерь нефтепродуктов на АЗС

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК при  следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 3558 | 4689 | 3484 | 1580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 395368 | 497453 | 253564 | 195458 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 395487 | 497842 | 253919 | 195856 |
| Поступило за смену | 3983 |  | 4984 | 7654 |

БИЛЕТ № 3

- Дайте сравнительный анализ маркировок газообразного топлива на основе сжатого и сжиженного газа для заправки автомобиля. Приведите конкретные примеры марок топлива. Обоснуйте свой ответ.

- Раскройте назначение и устройство двухстенных резервуаров. Назовите виды маркировку  резервуаров и перечислите технические требования  к резервуарам.

- Назовите группы, категории нефтебаз, дайте характеристику их грузооборота. Обозначьте требования к размещению нефтебаз, аргументируйте свой ответ.

- На лабораторном стенде произведите отпуск топлива на 340 рублей

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 3558 | 4689 | 3484 | 1580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 395368 | 497453 | 253564 | 195458 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 395494 | 497867 | 253939 | 195836 |
| Поступило за смену | 3919 |  | 4958 | 4765 |

5.Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК при следующих данных:

БИЛЕТ № 4

- При проведении ТО установки УИЖГЭ-20М-03 выявлено нарушение нормы отпуска сжиженного газообразного топлива. Используя схему (рис.1), составьте алгоритм действий при регулировке нормы отпуска сжиженного газа заправочной установкой.

Рис. 1 Заправочная установка УИЖГЭ-20М-03

- Сформулируйте должностные обязанности оператора автозаправочной станции. Определите особенности в обязанностях стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных станций

- Сформулируйте правила эксплуатации газового хозяйства автомобильных заправочных станций сжиженного газа.

- Оформление журнала учета поступивших нефтепродуктов

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК при следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 3558 | 4689 | 3484 | 1580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 395368 | 497453 | 253564 | 195458 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 395874 | 497874 | 253962 | 195567 |
| Поступило за смену | 3929 |  | 4974 | 6547 |

БИЛЕТ № 5

- Используя схему установки технологического оборудования АЗС (рис.1), составьте алгоритм действий оператора АЗС для приёмки нефтепродуктов в подземный резервуар из топливозаправщика. Обоснуйте свой ответ.

Рис. 1 Схема установки технологического оборудования АЗС

- Назовите виды технического обслуживания колонок на АЗС, укажите сроки проведения, объем работ и межремонтные нормы.

- Перечислите виды ГСМ и топлива.  Сформулируйте эксплуатационные свойства нефтепродуктов.

- Рассчитайте объем реализованных нефтепродуктов. Оформление журнала учета показаний суммарных счетчиков ТРК

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при  следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 3558 | 4689 | 3484 | 1580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 395368 | 497453 | 253564 | 195458 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 395438 | 497810 | 253944 | 195873 |
| Поступило за смену | 4655 |  | 7458 | 4657 |

БИЛЕТ № 6

- У топливного насоса ТРК изношено посадочное место на валу по

подшипник ( рис.1) , в результате чего наблюдается постоянная

течь топлива под сальник передней крышки насоса.

- Дайте характеристику контейнерной АЗС, раскройте их назначение. Обозначьте правила

технической эксплуатации  КАЗС,  их  структурные элементы.

- Перечислите  приборы  измеряющие  количество горючего, дайте их характеристику.

- Рассчитайте  количество фасованных товаров, остатков денег и талонов.

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК при следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 3558 | 4689 | 3484 | 1580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 395367 | 497438 | 253551 | 195475 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 395472 | 497835 | 253956 | 195825 |
| Поступило за смену | 7555 |  | 4958 | 7654 |

БИЛЕТ № 7

- В наземный резервуар газовой заправочной станции необходимо принять сжиженное

газообразное топливо. Составьте алгоритм действий оператора при приёме топлива АГЗС.

- Сформулируйте   правила  технической  эксплуатации  автомобильной газозаправочной   станции. Обоснуйте  необходимость  соблюдения  правил ТБ при заправке ГБО  на  автомобилях.

- Опишите порядок работ по перекачке нефтепродуктов по технологическим

трубопроводам.

- Произведите отпуск топлива на 30 литров и проведите оплату отпуска нефтепродуктов через электронно-вычислительную машину

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 3558 | 4689 | 3484 | 1580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 395385 | 497429 | 253553 | 195496 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 395472 | 497835 | 253956 | 195825 |
| Поступило за смену | 3555 |  | 5658 | 5432 |

БИЛЕТ № 8

- Используя схему установки УИЖГЭ-20М-03 (рис.1), составьте составьте алгоритм подготовки колонки к началу отпуска топлива.

Рис.1 Заправочная установка УИЖГЭ-20М-03

2. Опишите технологию замера количества топлива. Поясните свой ответ.

3. Определите  условия безопасной транспортировки нефтепродуктов.

4.На лабораторном стенде произведите отпуск нефтепродуктов на 25 литров

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК при  следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 3558 | 4689 | 3484 | 1580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 395365 | 497439 | 253537 | 195487 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 395472 | 497835 | 253956 | 195825 |
| Поступило за смену | 3785 |  | 4988 | 4876 |

БИЛЕТ № 9

- В наземный резервуар газовой заправочной станции необходимо принять сжиженное газообразное топливо. Составьте алгоритм действий оператора при приёме топлива АГЗС. Обоснуйте свой ответ.

- Опишите технологию выполнения технического обслуживания и ремонта резервуаров.

- Дайте определение  понятия «Нефтебаза», их классификацию. Укажите типы собственности и  задачи нефтебаз.

- Оформите книгу учета расфасованных нефтепродуктов и запасных частей автомототранспорта

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при  следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 2358 | 7689 | 3484 | 6580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 765354 | 376465 | 435534 | 267465 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 765354 | 376765 | 435845 | 267878 |
| Поступило за смену | 4434 |  | 4065 |  |

БИЛЕТ № 10

- При заправке автомобиля в индикаторном устройстве ТРК «Ливенка» наблюдается наличие пузырьков воздуха в потоке топлива. Укажите вид неисправности и составьте маршрутно-технологическую карту по её устранению. Обоснуйте свой ответ.

Рис.1 Топливораздаточная колонка «Ливенка»

- Дайте определение понятия «Экологическая безопасность». Перечислите Источники вредного воздействия на окружающую среду. Сформулируйте правила основ природоохранительного законодательства.

- Назовите марки и сорта отпускаемых нефтепродуктов. Сформулируйте Правила безопасных приемов  при использовании ГСМ.

- Оформите книгу учета расфасованных нефтепродуктов и запасных частей автомототранспорта

5.Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 3558 | 4689 | 3484 | 1580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 395399 | 497464 | 253534 | 195465 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 395472 | 497835 | 253956 | 195825 |
| Поступило за смену | 4555 |  | 4358 | 7686 |

БИЛЕТ № 11

- Спрогнозируйте работу оборудования АГЗС при аварийном возрастании давления (более 18 МПа) в напорной магистрали между резервуаром и заправочной колонкой. Укажите причины возникновения данной ситуации и составите алгоритм действий оператора АГЗС.

- Сформулируйте ответ: «Назначение ТРК и МРК». Опишите устройство и работу счетно-раздаточных устройств ТРК и МРК. Дайте сравнительную характеристику

- Сформулируйте правила безопасных приемов  при использовании ГСМ.

- Опишите порядок заполнения журнала поступивших нефтепродуктов

5.Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 2358 | 7689 | 3484 | 6580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 765368 | 376453 | 435564 | 267458 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 765567 | 376765 | 435845 | 267878 |
| Поступило за смену | 4455 |  | 4008 |  |

БИЛЕТ № 12

- Составьте регламент работ сезонного технического обслуживания соединительной и запорной арматуры АГЗС и очерёдность их выполнения. Обоснуйте свой ответ.

- Перечислите приборы для измерения количества горючего, дайте их назначение и технические характеристики. Дайте классификацию приборов для измерения уровня топлива

- Воспроизвести  формулировку  требований промышленной безопасности к техническим системам обеспечения.

- Оформите документы на принимаемые нефтепродукты.

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при  следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 2358 | 7689 | 3484 | 6580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 765327 | 376443 | 435537 | 267495 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 765567 | 376765 | 435845 | 267878 |
| Поступило за смену | 4409 |  | 4064 |  |

БИЛЕТ № 13

- При заправке автомобиля сжиженным газом происходит отсечка подачи топлива. Определите характер неисправности, укажите тип неисправного оборудования ТРК и способ устранения неисправности. Обоснуйте свой ответ.

- Перечислите виды, типы, размеры средства контроля качества. Охарактеризуйте их основные технические качества и  условия применения.

- Охарактеризуйте структурные элементы нефтебазы и их назначение.

- На лабораторном стенде произведите  отпуск топлива на 30 литра.

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 2358 | 7689 | 3484 | 6580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 765354 | 376476 | 435598 | 267456 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 765567 | 376765 | 435845 | 267878 |
| Поступило за смену | 3455 |  | 5408 |  |

БИЛЕТ № 14

- При заправке автомобиля сжиженным газом происходит сброс топлива
обратно в резервуар. Определите причины данной неисправности и предложите способ её устранения.

- Перечислите средства контроля качества нефтепродуктов , укажите их предназначение.

- Дайте сравнительный анализ маркировок газообразного топлива на основе сжатого и сжиженного газа для заправки автомобиля. Приведите конкретные примеры марок топлива. Обоснуйте свой ответ.

- Рассчитайте объем реализованных нефтепродуктов. Оформление журнала учета показаний суммарных счетчиков ТРК

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 2358 | 7689 | 3484 | 6580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 765345 | 376476 | 435534 | 267472 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 765567 | 376765 | 435845 | 267878 |
| Поступило за смену | 5455 |  | 6708 |  |

БИЛЕТ № 15

- По рисункам №1, 2, 3 определите типы АЗС, укажите условия их эксплуатации, достоинства и недостатки.

- Составьте алгоритм трудовых действий по профилактическому  техническому обслуживанию топливораздаточных колонок.

- Сформулируйте правила перевозки сжиженного газа.  Перечислите факторы хранения сжиженного углеводородного газа СУГ.

- Рассчитайте  количество фасованных товаров, остатков денег и талонов.

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 2358 | 7689 | 3484 | 6580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 765327 | 376443 | 435537 | 267495 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 765567 | 376765 | 435845 | 267878 |
| Поступило за смену | 4409 |  | 4064 |  |

БИЛЕТ № 16

- Топливный насос после проведения ремонтных работ установили в ТРК. При этом значительно увеличилось время заправки автомобиля топливом. Укажите причины и способы устранения данной неисправности. Обоснуйте свой ответ.

- Составьте алгоритм трудовых действий  по установке резервуаров в грунт, осмотра и последующего испытания.

- Сформулируйте правила эксплуатации электронно-автоматической системы управления АЗС.

- Разработка мероприятий по предотвращению и сокращению потерь нефтепродуктов на АЗС

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 2358 | 7689 | 3484 | 6580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 765368 | 376453 | 435564 | 267458 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 765537 | 376786 | 435823 | 267895 |
| Поступило за смену | 6255 |  | 4908 |  |

БИЛЕТ № 17

- Топливная колонка «НАРА» снабжена заправочным пистолетом, изображённым на рис.1.  При подаче топлива в пистолете постоянно происходит отсечка подачи. Укажите возможные неисправности и способы их устранения. Обоснуйте свой ответ.

10-скоба

Рис. 1

- Раскройте назначение и устройство резервуаров. Обозначьте виды, типоразмеры резервуаров и перечислите технические требования  к резервуарам.

- Сформулируйте правила оформления движения ГСМ. Перечислите учетно-отчетную документацию оператора на автозаправочной станции.

- Рассчитайте  количество фасованных товаров, остатков денег и талонов

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при  следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 2358 | 7689 | 3484 | 6580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 765368 | 376453 | 435564 | 267458 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 765509 | 376771 | 435885 | 267839 |
| Поступило за смену | 4492 |  | 4057 |  |

БИЛЕТ № 18

- АЗС имеет подземный резервуар объемом 10 м. куб. Подвоз топлива производится автозаправщиком на базе автомобиля ЗИЛ с объёмом цистерны 3 м куб. Резервуар уже заполнен на 2/3. Составьте алгоритм приёма (слива) нефтепродуктов в резервуарный парк АЗС в данном случае. Обоснуйте свой ответ

- Раскройте назначение и опишите устройство газораздаточной установки. Выделите особенности компонентов газозаправочной колонки.

- Воспроизвести  формулировку  требований промышленной безопасности к техническим системам обеспечения.

- Опишите порядок заполнения журнала осмотров зданий и сооружений

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК при  следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 2358 | 7689 | 3484 | 6580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 765368 | 376453 | 435564 | 267458 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 765521 | 376747 | 435894 | 267835 |
| Поступило за смену | 4499 |  | 4030 |  |

БИЛЕТ № 19

- Из резервуара необходимо взять пробу качества топлива. Из имеющегося оборудования оператора АЗС выберите необходимые инструменты, принадлежности, приспособления для выполнения данной процедуры. Обоснуйте свой ответ

- Назовите  и охарактеризуйте виды трубопроводов и их назначение. Опишите технологию эксплуатации  технологических трубопроводов

- Назовите пункты в паспорте  качества на нефтепродукт. Раскройте их содержание.

- Опишите порядок заполнения акта учета нефтепродуктов при выполнении   работ по проверке погрешности ТРК

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 2358 | 7689 | 3484 | 6580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 765368 | 376453 | 435564 | 267458 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 765544 | 376796 | 435823 | 267898 |
| Поступило за смену | 4434 |  | 4039 |  |

БИЛЕТ № 20

- АГЗС оборудована центробежным стационарным насосом, изображенным на рис.2.  Составьте регламент работ при проведении его технического обслуживания и их очерёдность. Обоснуйте свой ответ.

Рис.2 Насос центробежный стационарный серии SC

- Опишите техническое обслуживание трубопроводов. Укажите сроки, состав работ, монтаж, испытание.

- Укажите обязанности оператора при приемке и отпуске нефтепродуктов

- 

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 2358 | 7689 | 3484 | 6580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 765368 | 376453 | 435564 | 267458 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 765534 | 376786 | 435805 | 267884 |
| Поступило за смену | 5855 |  | 4908 |  |

БИЛЕТ № 21

- В наземный резервуар газовой заправочной станции необходимо принять сжиженное газообразное топливо. Составьте алгоритм действий оператора при приёме топлива АГЗС. Обоснуйте свой ответ

- Опишите технологию выполнения защиты внутренних поверхностей резервуаров. Укажите сроки, состав работ, способы и методы. Перечислите инструменты для проведения очистных работ.

- Перечислите виды тары, применяемой для перевозки нефтепродуктов. Дайте их техническую характеристику. Сформулируйте требования к емкостям для хранения  ГСМ.

- При приёме нефтепродуктов из топливозаправщика в резервуар произошла поломка дыхательного клапана и устройства приёма нефтепродуктов. Спрогнозируйте развитие ситуации в данном случае и укажите алгоритм действий оператора АЗС.

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 8658 | 12689 | 2684 | 2580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 254365 | 158454 | 178534 | 287421 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 255587 | 159235 | 179256 | 288325 |
| Поступило за смену |  |  | 4734 | 5865 |

БИЛЕТ № 22

- В подземный резервуар было принято топливо из топливозаправщика. Составьте последовательность действия оператора АЗС перед началом отпуска нефтепродуктов. Обоснуйте свой ответ

- Опишите технологию технического  обслуживания трубопроводов. Укажите сроки, состав работ. Составьте алгоритм трудовых действий  по монтажу и последующему испытанию трубопроводов.

- Назовите приборы и опишите технологию замера нефтепродуктов в резервуарах.

- Рассчитайте объем реализованных нефтепродуктов. Оформление журнала учета показаний суммарных счетчиков ТРК

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при  следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 8658 | 12689 | 2684 | 2580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 254396 | 158445 | 178534 | 287462 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 255587 | 159235 | 179256 | 288325 |
| Поступило за смену |  |  | 4588 | 3447 |

БИЛЕТ № 23

- Топливный резервуар предполагается оборудовать устройством для одновременного определения уровня топлива в соответствии с температурной корректировкой, наличием и количеством подтоварной воды. Обоснуйте выбор оборудования для топливного резервуара в данном случае. Обоснуйте свой ответ

- Сформулируйте требования,  предъявляемые к технологическим трубопроводам

- Дайте определение понятия «Метрологическое обеспечение деятельности АЗС». Опишите организацию  контроля за погрешностью средств измерений количества топлива.

- Рассчитайте  количество фасованных товаров, остатков денег и талонов..

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 8658 | 12689 | 2684 | 2580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 254323 | 158467 | 178582 | 287423 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 255587 | 159235 | 179256 | 288325 |
| Поступило за смену |  |  | 5188 | 4347 |

БИЛЕТ № 24

- В приямке топливного резервуара находится технологическое оборудование, которое периодически необходимо обслуживать.Составьте регламент работ по проведению ТО технологического оборудования резервуара. Обоснуйте свой ответ

Рис. 1 Приямок топливного резервуара

- Составьте алгоритм трудовых действий по ремонту и осмотру электрооборудования ТРК . Сформулируйте правила проверки на точность и наладки узлов системы.

- Назовите основные пункты паспорт качества на нефтепродукт и сертификата соответствия на нефтепродукт. Раскройте их содержание.

- Оформление книги учета расфасованных нефтепродуктов и запасных частей автомототранспорта.

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 8658 | 12689 | 2684 | 2580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 254332 | 158456 | 178523 | 287476 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 255587 | 159235 | 179256 | 288325 |
| Поступило за смену |  |  | 5488 | 3947 |

БИЛЕТ № 25

- АГЗС оборудована резервуаром 10 м.куб. Оператору необходимо принять

сжиженное топливо из заправщика, который имеет цистерну 26 т. Составьте алгоритм работы оборудования в данном случае.

- Обозначьте  основные неисправности топливораздаточной  колонки, возможные причины и способы их устранения.

- Назовите основные пункты акта количества нефтепродуктов. Раскройте их содержание.

- В подземный резервуар было принято топливо из топливозаправщика. Составьте последовательность действий оператора АЗС перед началом отпуска нефтепродуктов.

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 8658 | 12689 | 2684 | 2580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 254368 | 158453 | 178564 | 287458 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 255549 | 159259 | 179235 | 288372 |
| Поступило за смену |  |  | 4348 | 5937 |

БИЛЕТ № 26

- Топливный насос после проведения ремонтных работ установили в ТРК. При этом    значительно увеличилось время заправки автомобиля топливом. Укажите причины и способы устранения данной неисправности.

- Составьте алгоритм трудовых действий по монтажу топливораздаточных колонок. Выделите особенности монтажа МРК и насосной установки. Воспроизведите формулировку требований при монтаже.

- Дайте определение понятия «контроль качества нефтепродуктов». Перечислите требования к контролю качества и допустимые нормы  показателей.

- Опишите порядок заполнения журнала учета топливнораздаточной колонки.

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 8658 | 12689 | 2684 | 2580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 254368 | 158453 | 178564 | 287458 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 255554 | 159223 | 179236 | 288367 |
| Поступило за смену |  |  | 4734 | 5845 |

БИЛЕТ № 27

- Топливный  резервуар  предполагается  оборудовать устройством для одновременного определения уровня топлива в соответствии с температурной корректировкой, наличием и количеством подтоварной воды. Обоснуйте выбор оборудования для топливного резервуара в данном случае.

- Составьте алгоритм трудовых действий по ежедневному техническому обслуживанию топливораздаточных колонок.

- Составьте алгоритм  трудовых действий по приему и отпуску нефтепродуктов

- Укажите порядок заполнения сменного отчета АЗС.

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 8658 | 12689 | 2684 | 2580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 254368 | 158453 | 178564 | 287458 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 255534 | 159287 | 179245 | 288365 |
| Поступило за смену |  |  | 4733 | 5866 |

БИЛЕТ № 28

- Автопарк предприятия имеет автомобили, снабжённые бензиновыми и дизельными двигателями, различной степени форсированности. Обоснуйте выбор оборудования для АЗС данного предприятия.

- Составьте алгоритм трудовых действий по сезонному  техническому обслуживанию топливораздаточных колонок.

- Сформулируйте правила отбора контрольной  пробы горючего.

- Укажите порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам.

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 8658 | 12689 | 2684 | 2580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 254368 | 158453 | 178564 | 287458 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 255549 | 159259 | 179235 | 288372 |
| Поступило за смену |  |  | 4348 | 5937 |

БИЛЕТ № 29

- В процессе работы ТРК вышел из строя газоотделитель. Спрогнозируйте последствия работы ТРК с неисправным механизмом.

- Составьте алгоритм трудовых действий по ремонту и осмотру электрооборудования ТРК .  Сформулируйте правила проверки на точность и наладки узлов системы.

- Дайте характеристику автомобильной газозаправочной станции. Опишите технический

состав АГЗС.

- На лабораторном стенде произведите  отпуск топлива на 340 рублей

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих

данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 8658 | 12689 | 2684 | 2580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 254368 | 158453 | 178564 | 287458 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 255551 | 159218 | 179241 | 288322 |
| Поступило за смену |  |  | 4768 | 5547 |

БИЛЕТ № 30

- Дайте сравнительный анализ маркировок газообразного топливана основе сжатого и сжиженного газа для заправки автомобиля. Приведите конкретные примеры марок топлива. Укажите эксплуатационные требования к оборудованию ТРК и МРК.

- Воспроизведите формулировку требований к эксплуатации оборудования ТРК и МРК.

- Перечислите мероприятия для сохранности качества топлива на АЗС и охарактеризуйте их.

- Через электронно-вычислительную машину оформите  чек  возврата на сумму 200 рублей

- Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:

|  | ТРК№1 | ТРК№2 | ТРК№3 | ТРК№4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аи-95 | А-92 | Аи-80 | ДТ |
| Стоимость топлива руб. / литр | 33-00 | 31-00 | 28-00 | 32-00 |
| Остаток на начало смены | 8658 | 12689 | 2684 | 2580 |
| Показания счетных механизмов на начало смены | 254368 | 158453 | 178564 | 287458 |
| Показания счетных механизмов на конец смены | 255345 | 159546 | 179654 | 288892 |
| Поступило за смену |  |  | 4938 | 6547 |

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующегося –   по числу учащихся.

Экзамен проводится по подгруппам в количестве не более 15 человек.

Время выполнения задания – 90 мин.

Оборудование кабинета:

- рабочее место обучающегося с ПК – 15 шт.;

- рабочее место преподавателя с ПК – 1 шт.;

- принтер;

- справочная литература;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации;

- лицензионное ПО: система автоматизированного проектирования DipTrace

Литература для обучающегося/студента:

Основные источники:

Руководящие документы:

1.  Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01(Утв. Приказом Минэнерго РФ от 17.06.2003 №226 )

Учебники:

1.А.Н.Волгушев, А.С.Сафонов, А.И.Ушаков Автозаправочные станции. Оборудование. Эксплуатация. Изд. «ДНК», 2017г-176с.

Интернет-ресурсы:

      - http://amastercar.ru

      - http://www.avtoserver.su

      - http://www.automn.ru

      - http://abc.vvsu.ru

      - http://www.viamobile.ru/index.php

      - htpp://operator.panor.ru/;

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Выполнение задания:

- обращение в ходе задания к информационным источникам;

- рациональное распределение времени на выполнение задания;

- ознакомление с заданием и планирование работы, распределение времени

на выполнение элементов задания;

- получение и поиск необходимой информации в справочной литературе;

- обоснование предложенного решения.

- самостоятельность выполнения задания.

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:

Четкое и грамотное выполнение задания, составление заключения и обоснование всех решений.

На экзамене квалификационном оцениваются результаты освоения вида профессиональной деятельности (ВПД)  -  ПК 3.1- ПК 3.3, и ОК 1-7. Показатели оценки результата (освоенные ПК и ОК) приведены в таблице.

Таблица 5.1.

| Освоенные ПК и ОК | Показатель оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1Диагностировать, обслуживать , ремонтировать измерительные аппараты и приборы, оборудования заправочной станции; | изложение правил диагностирования обоснованный выбор диагностического оборудования для определения технического состояния оборудования заправочной станции правильность выбора диагностических параметров для определения технического состояния оборудования заправочной станции правильность принятия решения по результатам определения технического состояния оборудования заправочной станции демонстрация навыков диагностики оборудования заправочной станции и устранение простейших неполадок и сбоев в работе. | Да Нет |
| ПК 3.2.Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях. Разбирать, собирать узлы и агрегаты, оборудования заправочной станции | соблюдение техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования заправочной станции, правильность выполнения планово предупредительной системы технического обслуживания и ремонта оборудования заправочной станции, демонстрация навыков заправки техники горючими и смазочными материалами демонстрация навыков разборки и сборки узлов и агрегатов оборудования заправочной станции | Да Нет |
| Оформлять отчетную документацию по заправке горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях. | Правильно оформлять учетно-отчетную документацию демонстрация навыков оформления документации | Да Нет |
| Диагностировать, обслуживать , ремонтировать измерительные аппараты и приборы, оборудования заправочной станции; | изложение правил диагностирования обоснованный выбор диагностического оборудования для определения технического состояния оборудования заправочной станции правильность выбора диагностических параметров для определения технического состояния оборудования заправочной станции правильность принятия решения по результатам определения технического состояния оборудования заправочной станции демонстрация навыков диагностики оборудования заправочной станции и устранение простейших неполадок и сбоев в работе. | Да Нет |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Да Нет |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Да Нет |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Да Нет |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Да Нет |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Да Нет |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Да Нет |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Да Нет |

| оценочная ведомость по профессиональному модулю ПМ. 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами (фамилия, имя, отчество) обучающийся на _3__ курсе в группе А-17-1 по ППКРС СПО 23.01.03 Автомеханик и освоивший программу профессионального модуля ПМ. 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами в объеме 368 часов Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля |
| --- |
| Элементы модуля (код и наименование МДК, код практик) | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| МДК 03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций | Экзамен |  |
| МДК 03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов | Диф. зачет |  |
| УП 03 | Диф. зачет |  |
| ПП 03 | Диф. зачет |  |
| ПМ. 03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами | Экзамен квалификационный |  |
| Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю |
| Проверяемые профессиональные компетенции | Оценка (да / нет) |
| ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях |  |
| ПК3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. |  |
| ПК 3.3 Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. |  |
| Подписи членов экзаменационной комиссии: Дата «__»_____20___ г. ______________ _________________________________________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество, должность) ________________ _________________________________________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество, должность) ________________ _________________________________________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество, должность) _________________ __________________________________________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество, должность) ________________ __________________________________________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество, должность) |

СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ. 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами

группы А-17-1

Профессии ППКРС СПО 23.01.03 Автомеханик

| Ф.И.О. обучающегося | Промежуточная аттестация по МДК | Промежуточная аттестация по практике | Экзамен квалифика- ционный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МДК 03.01. экзамен | МДК 03.02 ДЗ | УП 03 ДЗ | ПП 03 ДЗ | Вид деятельности Освоен/ не освоен |

# Text boxes

Составьте маршрутно-технологическую карту ремонта насоса с обоснованием применяемого оборудования и приспособлений.