ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики,

промышленности и отраслевых технологий»

Методические указания по проведению лабораторных работ по профессиональному модулю

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания

бытовых машин и приборов

основной образовательной программы СПО подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

по специальности (специальностям):

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 №1196 (зарегистрированного в Минюсте России 21.12.2017 № 49356)

Методические указания по проведению лабораторных работ по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) для специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 №1196 (зарегистрированного в Минюсте России 21.12.2017 № 49356)

Организация разработчик: ГОБПОУ СПО «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

Разработчик: Белянина Е.Ю. преподаватель  дисциплин профессионального цикла

| СОГЛАСОВАНО Цикловой комиссией УГС 09.00.00, 13.00.00 Председатель ЦМК: _______________ /Белянина Е.Ю./ | ОДОБРЕНО Заместитель директора по учебно-методической работе: ________________/Кирилова Т.К./ |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

I Паспорт методических указаний по проведению лабораторных работ

1 Область применения

2 Объекты оценивания – результаты освоения

3 Система оценивания выполнения лабораторных работ

II Методические указания по проведению лабораторных работ

1 Методические указания по проведению лабораторных работ для студентов

Лабораторная работа № 1.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей бытовых швейных машин».

Лабораторная работа № 2.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей

бытовых компрессионных холодильников».

Лабораторная работа № 3.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей бытовых

бытовых абсорбционных холодильников».

Лабораторная работа № 4.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей бытовых

автоматических стиральных машин».

Лабораторная работа № 5.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей бытовых

пылесосов».

Лабораторная работа № 6.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей бытовых

электрополотеров».

Лабораторная работа № 7.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей электробритв».

Лабораторная работа № 8.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей электровентиляторов».

Лабораторная работа № 9.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей посудомоечных машин».

Лабораторная работа № 10.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей электронагревательных приборов».

I Паспорт методических указаний по проведению лабораторных работ

1 Область применения

Методические указания по проведению лабораторных работ предназначены для студентов ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий» специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 №1196 (зарегистрированного в Минюсте России 21.12.2017 № 49356) для подготовки и проведения лабораторных работ, c целью освоения лабораторных умений и навыков и профессиональных компетенций.

Методические указания по проведению лабораторных работ составлены в соответствии с рабочей программой по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборови требованиям к умениям и знаниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

2 Объекты оценивания – результаты освоения

Методические указания по выполнению лабораторных работ разработаны согласно рабочей программе по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборовотносятся к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и требованиям к умениям и знаниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Лабораторные работы направлены на освоение следующих умений и знаний согласно ФГОС СПО.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт:

- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники;

- диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;

уметь:

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов;

- оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

- пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта

бытовых машин и приборов;

- производить расчет электронагревательного оборудования;

- производить наладку и испытания электробытовых приборов;

знать:

- классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых

машин и приборов;

- порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники;

- типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании,

ремонте и испытаниях бытовой техники;

- методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;

- прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники

Вышеперечисленные умения и знания направлены на формирование у обучающихся следующих профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую

деятельность в профессиональной сфере.

3 Система оценивания выполнения лабораторных работ

Лабораторные работы проводятся с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями.

При оценивании практической работы студента учитывается следующее:

- качество выполнения работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

II Методические указания по проведению лабораторных работ

Лабораторные работы следует проводить по мере прохождения студентами теоретического материала.

Лабораторные работы рекомендуется производить в следующей последовательности:

- вводная беседа, во время которой кратко напоминаются теоретические вопросы по теме работы, разъясняется сущность, цель, методика выполнения работы;

- самостоятельное выполнение необходимых расчетов;

- обработка результатов расчетов, оформление отчета;

- защита практической работы в форме собеседования по методике проведения и результатам проделанной работы.

1 Методические указания по проведению лабораторных работ для студентов

- К выполнению практической работы необходимо приготовиться до начала занятия, используя рекомендованную литературу и конспект лекций.

- Студенты обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, тетрадь для лабораторных работ.

- Отчеты по практическим работам оформляются в письменном виде (в тетради для лабораторных работ), аккуратно и должны включать в себя следующие пункты:

  - название практической работы и ее цель;

  - порядок выполнения работы;

  - далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы практической работы, согласно выше приведенному порядку.

- При подготовке к сдаче практической работы, необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы.

- При оценивании практической работы учитывается следующее:

- качество выполнения практической части работы (соблюдение методики выполнения, точность расчетов, получение результатов в соответствии с целью работы);

- качество оформления отчета по практической работе (в соответствии с установленными требованиями);

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина ответов, знание методики выполнения работы, использование специальной терминологии).

- Если отчет по работе не сдан во время (до выполнения следующей работы) по неуважительной причине, оценка за лабораторную работу снижается.

- Выполнение лабораторной работы рассчитано на 4 часа.

Лабораторная работа № 1.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей бытовых швейных машин».

Лабораторная работа № 2.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей бытовых компрессионных холодильников».

Лабораторная работа № 3.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей бытовых бытовых абсорбционных холодильников».

Лабораторная работа № 4.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей бытовых автоматических стиральных машин».

Лабораторная работа № 5.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей бытовых пылесосов».

Лабораторная работа № 6.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей бытовых электрополотеров».

Лабораторная работа № 7.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей электробритв».

Лабораторная работа № 8.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей электровентиляторов».

Лабораторная работа № 9.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей посудомоечных машин».

Лабораторная работа № 10.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей электронагревательных приборов».

Лабораторная работа № 1.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей бытовых швейных машин».

Цель: научиться определять и устранять  неисправности бытовых швейных машин.

Теория. Бытовая швейная машина предназначена для шитья хлопчатобумажных, льняных, синтетических, шерстяных и шелковых тканей прямой или зигзагообразной строчной одной или двухстержневыми иглами, для выполнения декоративных и специальных строчек, а также для вышивания и штопки.

Классификации швейных машин по группам признаков:

- Первая группа – технологическая, основанная на общепринятой классификации стежков и строчек.

- Вторая группа – конструктивная, включающая такие признаки как форма платформы машины, количество игл, тип двигателя материала, степень тяжести машины, вид системы смазки и т.д.

- Третья группа – степень автоматизации оборудования.

Швейная машина, как механизм, представляет собой упорядоченную структуру элементов. В процессе эксплуатации структурные параметры изменяют значения от номинальных до предельных. Техническое состояние объекта определяется совокупностью отклонений значений структурных параметров, обуславливающих его неисправность. Поиск дефекта заключается в указании с определенной точностью его местоположения в объекте.

Рис.1. Органы управления и составные части швейной машины «Подольск 124»

Практическая часть:

Задание 1: изучите составные части бытовой швейной

машины и подпишите их на Рис.1

Задание 2: определите вероятную причину и метод устранения

неисправностей для своего варианта (см. таблицу)

| вариант | неисправности |
| --- | --- |
|  | 1 | ломается игла, пропускает стежки, тяжелый ход машины. |
|  | 2 | рвется верхняя нить, плохо продвигается материал, стук подножки стола |
|  | 3 | тяжелый ход машины, проскальзывает приводной ремень, ломается игла |
|  | 4 | рвется нижняя нить, пропускает стежки, стук подножки стола |
|  | 5 | не включение на рабочий ход, искрит шнур. |
|  | 6 | ломается игла, пропускает стежки, тяжелый ход машины. |
|  | 7 | рвется верхняя нить, плохо продвигается материал, стук подножки стола |
|  | 8 | тяжелый ход машины, проскальзывает приводной ремень, ломается игла |
|  | 9 | рвется нижняя нить, пропускает стежки, стук подножки стола |
|  | 10 | не включение на рабочий ход, искрит шнур. |
|  | 11 | ломается игла, пропускает стежки, тяжелый ход машины. |
|  | 12 | рвется верхняя нить, плохо продвигается материал, стук подножки стола |
|  | 13 | тяжелый ход машины, проскальзывает приводной ремень, ломается игла |
|  | 14 | рвется нижняя нить, пропускает стежки, стук подножки стола |
|  | 15 | не включение на рабочий ход, искрит шнур. |
|  | 16 | ломается игла, пропускает стежки, тяжелый ход машины. |
|  | 17 | рвется верхняя нить, плохо продвигается материал, стук подножки стола |
|  | 18 | тяжелый ход машины, проскальзывает приводной ремень, ломается игла |
|  | 18 | рвется нижняя нить, пропускает стежки, стук подножки стола |
|  | 20 | не включение на рабочий ход, искрит шнур. |

Вывод.

Лабораторная работа № 2

Тема: «Определение и устранение  неисправностей бытовых

бытовых компрессионных холодильников».

Цель: научиться определять и устранять  неисправности бытовых

компрессионных холодильников.

Теория. Холодильная машина компрессионная - пароконденсационная холодильная машина, в которой сжатие хладагента достигается с помощью объемных компрессоров или турбокомпрессоров.

Рис.1 Общий вид (а) и схема работы (б) бытового компрессионного холодильника.

Рассмотрим устройство бытового компрессионного холодильного прибора на примере комбинированных холодильников-морозильников «STINOL-102» КШМХ-340/200 (рис 3.15). Он имеет два холодильных агрегата, индивидуально обслуживающих холодильную и морозильную камеры. Панель управления оснащена двумя терморегуляторами.

Циркуляция воздуха между ребрами испарителя и морозильной камерой обеспечивается электровентилятором.

Режим оттаивания морозильной камеры автоматический. Таймер периодически отключает компрессор и вентилятор и включает нагревательные сопротивления испарителя и поддона низкотемпературного отделения. Происходит таяние «снеговой шубы» испарителя. Вода стекает на подогреваемый поддон и по каналам в ванночку на компрессор, где испаряется. При достижении температуры ребер испарителя 10 °С тепловое реле отключает нагревательное сопротивление. После окончания оттаивания таймер отключает нагревательные сопротивления испарителя и поддона и включает компрессор и вентилятор. Начинается цикл замораживания.

В холодильном отделении талая вода собирается водоотводящей системой и поступает в ванночку на компрессоре, где испаряется. Во избежание скопления талой воды на дне холодильника рекомендуется периодически чистить водоотводящую  систему и отверстие, через которое стекает талая вода, с помощью специального ерша.

Практическая часть.

Задание 1: изучите составные части холодильника-морозильника «STINOL-102» КШМХ 340/200 и подпишите их на Рис.1

Задание 2: определите вероятную причину и метод устранения

неисправностей для своего варианта (см. таблицу)

| вариант | неисправности |
| --- | --- |
|  | 1 | Повышенный шум, нет внутреннего освещения и охлаждения |
|  | 2 | Дребезжание, нет освещения в камере, замыкание тока на корпус |
|  | 3 | Компрессор работает непрерывно, слышно гудение, освещение есть |
|  | 4 | Освещение есть, слышно гудение, повышенный шум |
|  | 5 | Компрессор работает, охлаждения нет, замыкание тока на корпус |
|  | 6 | Компрессор не работает, освещение есть, компрессор не гудит |
|  | 7 | Компрессор не работает, слышно гудение и дребезжание |
|  | 8 | Нет освещения в камере и охлаждения, повышенный шум |
|  | 9 | Повышенный шум, нет внутреннего освещения и охлаждения |
|  | 10 | Дребезжание, нет освещения в камере, замыкание тока на корпус |
|  | 11 | Компрессор работает непрерывно, слышно гудение, освещение есть |
|  | 12 | Освещение есть, слышно гудение, повышенный шум |
|  | 13 | Компрессор работает, охлаждения нет, замыкание тока на корпус |
|  | 14 | Компрессор не работает, освещение есть, компрессор не гудит |
|  | 15 | Компрессор не работает, слышно гудение и дребезжание |
|  | 16 | Нет освещения в камере и охлаждения, повышенный шум |
|  | 17 | Дребезжание, нет освещения в камере, замыкание тока на корпус |
|  | 18 | Компрессор работает непрерывно, слышно гудение, освещение есть |
|  | 19 | Повышенный шум, нет внутреннего освещения и охлаждения |
|  | 20 | Дребезжание, нет освещения в камере, замыкание тока на корпус |

Лабораторная работа № 3.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей бытовых

бытовых абсорбционных холодильников».

Цель: научиться определять и устранять  неисправности бытовых

абсорбционных холодильников.

Теория. Холодильная машина абсорбционная - холодильная парокондесационная машина, в которой пары хладагента абсорбируются твердым или жидким абсорбентом, из которого они испаряются впоследствии при нагреве, имея более высокое парциальное давление.

Рис. 1. Холодильник «Кристалл-9М» АШД-200П: а — разрез;

б —- холодильный агрегат; в —- электрическая схема;

1 — дверь низкотемпературной камеры; 2, 24 — теплоизоляция; 3 — низкотемпературная камера; 4, 20 — испарители низкотемпературной камеры; 5 — теплоизоляционная перегородка; 6 — блок автоматики; 7, 22 — испарители холодильной камеры; 8 -холодильная камера; 9 — холодильный агрегат; 10 — решетчатая полка; 11 -полка-стекло;

12 — контейнер для овощей; 13 — подставка; 14 — опора;

15 — дверь морозильной камеры; 16— воздушный охладитель;

17 — конденсатор; 18 — ловушка; 19 — переохладитель;

21 — трубка паров аммиака; 23 — газовый теплообменник; 25 — абсорбер;

26 — трубка слабого раствора; 27 — трехпоточныи теплообменник;

28 — паровая трубка; 29 — кипятильник-термосифон;

30 — электронагреватель; 31 — генератор; 32 — трубка; 33 — ресивер;

Л — лампа освещения холодильной камеры; В — дверной выключатель;

Я — электронагреватель; S1 — терморегулятор; X — разборное соединение (колодка)

Практическая часть.

Задание 1: изучите составные части холодильника-морозильника «STINOL-102» КШМХ 340/200 и подпишите их на Рис.1

Задание 2: определите вероятную причину и метод устранения

неисправностей для своего варианта (см. таблицу)

| вариант | неисправности |
| --- | --- |
|  | 1 | Конденсатор и абсорбер холодные, чувствуется запах аммиака |
|  | 2 | Температура в холодильнике выше допустимой, отсутствие герметичности |
|  | 3 | Ресивер холодный, агрегат холодный или равномерно прогрет. |
|  | 4 | Разрушена панель дверки внутренней камеры, чувствуется запах аммиака |
|  | 5 | Верхние ветки абсорбера холодные, имеется пятно светло-желтого цвета |
|  | 6 | Верхняя часть абсорбера прогрета сильнее нижней, испаритель обмерз. |
|  | 7 | Абсорбер не имеет уклонов, разрушена панель дверки камеры |
|  | 8 | Конденсатор и абсорбер холодные, чувствуется запах аммиака |
|  | 9 | Температура в холодильнике выше допустимой, отсутствие герметичности |
|  | 10 | Ресивер холодный, агрегат холодный или равномерно прогрет. |
|  | 11 | Разрушена панель дверки внутренней камеры, чувствуется запах аммиака |
|  | 12 | Верхние ветки абсорбера холодные, имеется пятно светло-желтого цвета |
|  | 13 | Верхняя часть абсорбера прогрета сильнее нижней, испаритель обмерз. |
|  | 14 | Абсорбер не имеет уклонов, разрушена панель дверки камеры |
|  | 15 | Конденсатор и абсорбер холодные, чувствуется запах аммиака |
|  | 16 | Температура в холодильнике выше допустимой, отсутствие герметичности |
|  | 17 | Ресивер холодный, агрегат холодный или равномерно прогрет. |
|  | 18 | Разрушена панель дверки внутренней камеры, чувствуется запах аммиака |
|  | 19 | Верхние ветки абсорбера холодные, имеется пятно светло-желтого цвета |
|  | 20 | Верхняя часть абсорбера прогрета сильнее нижней, испаритель обмерз. |

Вывод.

Лабораторная  работа № 4.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей бытовых

автоматических стиральных машин».

Цель: научиться определять и устранять  неисправности бытовых

автоматических стиральных машин.

Теория. Машина «Вятка-автомат» СМА-4предназначена для стирки 4 кг сухих изделий из любых видов тканей.

Стирка происходит в перфорированном барабане с горизонтальной осью вращения по заранее задаваемой в зависимости от типа тканей и степени их загрязненности программе. Загрузка — фронтальная (боковая) — осуществляется через боковое загрузочное окно иллюминаторного типа.

Программы набирают ручкой управления командоаппарата и специальными выключателями, расположенными на передней панели корпуса машины.

Процесс стирки полностью автоматизирован: залив и слив воды для всех операций, ввод моющих средств, замочка, стирка с нагревом воды с бельем в баке стиральной машины до заданной температуры, полоскание и отжим.

Машина защищена от перелива воды и оборудована гидравлическим фильтром, обеспечивающим задержку инородных тел. Крышка фильтра с корпусом соединена герметично и выдерживает давление 9,4 кПа.

Рис. 1. Автоматическая стиральная машина «Вятка-автомат» СМА-4

Практическая часть.

Задание 1: изучите составные части стиральной машины и

подпишите их на Рис.1

Задание 2: определите вероятную причину и метод устранения

неисправностей для своего варианта (см. таблицу)

| вариант | неисправности |
| --- | --- |
|  | 1 | Машина не работает, из-под машины вытекает вода |
|  | 2 | Сильный шум при вращении барабана, вода не подается |
|  | 3 | Вода в баке не нагревается, не горит сигнальная лампа |
|  | 4 | Электродвигатель барабана работает, барабан не вращается |
|  | 5 | Вода подается в бак выше допустимого уровня, сильный шум |
|  | 6 | Вода не откачивается из стирального бака, сильная вибрация |
|  | 7 | Барабана работает без реверсирования, останавливается в одной позиции |
|  | 8 | Машина не работает, из-под машины вытекает вода |
|  | 9 | Сильный шум при вращении барабана, вода не подается |
|  | 10 | Вода в баке не нагревается, не горит сигнальная лампа |
|  | 11 | Электродвигатель барабана работает, барабан не вращается |
|  | 12 | Вода подается в бак выше допустимого уровня, сильный шум |
|  | 13 | Вода не откачивается из стирального бака, сильная вибрация |
|  | 14 | Барабана работает без реверсирования, останавливается в одной позиции |
|  | 15 | Машина не работает, из-под машины вытекает вода |
|  | 16 | Сильный шум при вращении барабана, вода не подается |
|  | 17 | Вода в баке не нагревается, не горит сигнальная лампа |
|  | 18 | Электродвигатель барабана работает, барабан не вращается |
|  | 19 | Вода подается в бак выше допустимого уровня, сильный шум |
|  | 20 | Вода не откачивается из стирального бака, сильная вибрация |

Лабораторная работа № 5.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей бытовых

пылесосов».

Цель: научиться определять и устранять  неисправности бытовых

пылесосов.

Теория. Напольный пылесос вихревого типа «Урал» ПН-600 — модель повышенной комфортности. Пылесос имеет устройство механической намотки соединительного шнура; индикатор уровня пыли в пылесборнике; разборный фильтр. Его конструкция предусматривает компактное хранение гибкого шланга непосредственно на корпусе пылесоса. Нижняя часть пылесоса — пылесборник — соединяется с верхней агрегатной частью с помощью откидных замков.

Верхняя часть пылесоса состоит из перегородки с установленным на ней воздуховсасывающим агрегатом типа АВП-4, оборудованным устройством для подавления электрических помех; цилиндрического корпуса с втулкой для присоединения гибкого шланга при работе с насадкой разбрызгивателя, звукоизоляцией и скобами для крепления гибкого шланга; крышки с уста- новленными на ней индикатором уровня пыли, выключателем, механизмом с кнопкой управления для автоматической намотки соединительного шнура и ручкой для переноса пылесоса.

Фильтр пылесоса разборный, состоит из резинового кольца, являющегося уплотнителем; каркаса со съемным бязевым фильтром; вельветового фильтра, закрепленного на кольце. Нижняя часть корпуса пылесоса, служащего

Практическая часть.

Рис.1. Электропылесос «Урал»ПН-600: а — конструкция; б — электрическая схема; 1 — крышка; 2 — соединительный шнур; J— шланг; 4 — втулка; 5 — резиновое кольцо; б — замок; 7— нижняя часть корпуса (пылесборник); 8 — ограждение; 9 — фильтр; 10— перегородка; 11 — воздуховсасывающий агрегат АВП-4; 12 — цилиндрический корпус; 13 —механизм автоматической намотки шнура; 14 — ручка; S — выключатель; М — электродвигатель; С7— СЗ — конденсаторы фильтра электрических помех; КК — контактные кольца;

ХР — штепсельная вилка

пылесборником, состоит из втулки для присоединения гибкого шланга, который снабжен поворотной заслонкой с отверстиями для регулирования подсоса воздуха.

Механизм намотки шнура работает следующим образом. Легким усилием руки шнур вытягивается на нужную длину, пружина механизма взводится, а тормозное устройство механизма удерживает его от наматывания на кассету. Нажатием кнопки в указанном на табличке пылесоса направлении шнур убирается внутрь пылесоса, наматываясь на кассету. На кассете механизма намотки расположен токосъемник, состоящий из двух контактных колеи и двух пружинных контактов. С помощью этого устройства питание подается от электрического шнура на двигатель.

При заполнении пылесборника между перегородкой и фильтром создается разрежение, за счет которого поршень индикатора уровня пыли передвигается в стеклянной трубке до риски на шкале индикатора. Совмещение риски поршня с риской шкалы указывает на необходимость чистки фильтра и пылесборника. Под действием пружины поршень возвращается в исходное положение.

Практическая часть:

Задание 1: изучите составные части бытового пылесоса и

подпишите их на Рис.1

Задание 2: определите вероятную причину и метод устранения

неисправностей для своего варианта (см. таблицу)

| вариант | неисправности |
| --- | --- |
|  | 1 | Трещины на пластмассовых деталях, ощущается запах гари, |
|  | 2 | Скрежет и шум, не фиксируется соединительный шнур, |
|  | 3 | Пылесос не работает, при покачивании слышен посторонний стук |
|  | 4 | Периодические сбои, механические повреждения крышки |
|  | 5 | Не втягивается соединительный шнур, пылесос не включается |
|  | 6 | Не работает индикатор запыленности, нестабильная работа пылесоса |
|  | 7 | Снижение всасывающей способности, периодические сбои в работе |
|  | 8 | Пылесос работаете перебоями, не работает узел пружины барабана |
|  | 9 | Трещины на пластмассовых деталях, ощущается запах гари, |
|  | 10 | Скрежет и шум, не фиксируется соединительный шнур, |
|  | 11 | Пылесос не работает, при покачивании слышен посторонний стук |
|  | 12 | Периодические сбои, механические повреждения крышки |
|  | 13 | Не втягивается соединительный шнур, пылесос не включается |
|  | 14 | Не работает индикатор запыленности, нестабильная работа пылесоса |
|  | 15 | Снижение всасывающей способности, периодические сбои в работе |
|  | 16 | Пылесос работаете перебоями, не работает узел пружины барабана |
|  | 17 | Не работает индикатор запыленности, нестабильная работа пылесоса |
|  | 18 | Снижение всасывающей способности, периодические сбои в работе |
|  | 19 | Пылесос работаете перебоями, не работает узел пружины барабана |
|  | 20 | Трещины на пластмассовых деталях, ощущается запах гари, |

Вывод.

Лабораторная работа № 6.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей бытовых

электрополотеров».

Цель: научиться определять и устранять  неисправности бытовых

электрополотеров.

Теория. Электрополотеры  бывают без отсоса (ЭП) и с отсосом (ЭПО) пыли. Различают однощеточные (ЭП-1), двухщеточные (ЭП-2, ЭПО-2) и трехщеточные (ЭП-3, ЭПО-3) модели. В зависимости от числа щеток и их ширины захвата производительность полотеров 28 — 80 м2/ч, а потребляемая мощность 220—450 Вт. Согласно ГОСТ 17446 — 86 средняя наработка на

отказ должна быть не менее 300 ч, а средний срок службы 6 лет.

Электрополотеры должны обеспечивать натирание полов до блеска с коэффициентом отражения не менее 20 %. Рассчитаны на продолжительный режим работы. Штанга полотера съемная и свободно поворачивается в вертикальной плоскости на угол, обеспечивающий удобство в работе.

Штанга удерживается в вертикальном положении с помощью фиксирующего устройства.

Для привода рабочих органов полотера (щеток) применяют коллекторные электродвигатели. Щеткодержатели приводятся в движение с помощью ременного привода, снижающего частоту вращения электродвигателя. В полотерах применена плоскоременная передача. Ее достоинствами являются конструктивная простота, наличие небольшого числа промежуточных

элементов, а не достатком — проскальзывание ремня, что (особенно при частотах вращения 8000— 10000 мин1) является причиной нестабильности работы полотера. Управляется полотер  с помощью рычага.

Самое широкое распространение получили трехщеточные модели: ЭП-ЗМ, ЭПО-3, ЭПО-ЗМ.

Рис. 1. Электрополотер трехщеточныи:

1щий вид; б - вид справа; в - вид сверху; 1 - кожух; 2 - амортизатор; 3 -штанга управления; 4 - электродвигатель; 5 - основание; 6 — приводной ремень; 7 — щетки; 8 — переходник

Практическая часть:

Задание 1: изучите составные части бытового электрополотера и подпишите

их на Рис.1

Задание 2: определите вероятную причину и метод устранения

неисправностей для своего варианта (см. таблицу)

| вариант | неисправности |
| --- | --- |
|  | 1 | Слабая натирка пола; неравномерное вращение натирочных щеток или вращение с перебоями; |
|  | 2 | Электрополотер не работает; глубокие повреждения, вмятины на вилке рычага управления |
|  | 3 | При работе электрополотера в работающей радиоаппаратуре прослушиваются треск и другие помехи радиоприема; слабая натирка пола |
|  | 4 | Неравномерное вращение натирочных щеток или вращение с перебоями; слабая натирка пола |
|  | 5 | При включении электрополотер не работает или работает с перебоями; глубокие повреждения, вмятины на вилке рычага управления |
|  | 6 | Неравномерное вращение натирочных щеток или вращение с перебоями; при включении электрополотер работает с перебоями |
|  | 7 | Слабая натирка пола; неравномерное вращение натирочных щеток или вращение с перебоями; |
|  | 8 | Электрополотер не работает; глубокие повреждения, вмятины на вилке рычага управления |
|  | 9 | При работе электрополотера в работающей радиоаппаратуре прослушиваются треск и другие помехи радиоприема; слабая натирка пола |
|  | 10 | Неравномерное вращение натирочных щеток или вращение с перебоями; слабая натирка пола |
|  | 11 | При включении электрополотер не работает или работает с перебоями; глубокие повреждения, вмятины на вилке рычага управления |
|  | 12 | Неравномерное вращение натирочных щеток или вращение с перебоями; при включении электрополотер работает с перебоями |
|  | 13 | Слабая натирка пола; неравномерное вращение натирочных щеток или вращение с перебоями; |
|  | 14 | Электрополотер не работает; глубокие повреждения, вмятины на вилке рычага управления |
|  | 15 | При работе электрополотера в работающей радиоаппаратуре прослушиваются треск и другие помехи радиоприема; слабая натирка пола |
|  | 16 | Неравномерное вращение натирочных щеток или вращение с перебоями; слабая натирка пола |
|  | 17 | При включении электрополотер не работает или работает с перебоями; глубокие повреждения, вмятины на вилке рычага управления |
|  | 18 | Неравномерное вращение натирочных щеток или вращение с перебоями; при включении электрополотер работает с перебоями |
|  | 18 | При работе электрополотера в работающей радиоаппаратуре прослушиваются треск и другие помехи радиоприема; слабая натирка пола |
|  | 20 | Электрополотер не работает; глубокие повреждения, вмятины на вилке рычага управления |

Вывод.

Лабораторная работа № 7.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей электробритв».

Цель: научиться определять и устранять  неисправности электробритв.

Теория. Электробритвы выпускаются по ГОСТ 9357 —81Е следующих типов:

БЭПГ — с возвратно-поступательным движением ножей гребенчатого вида;

БЭВ — с вращательным движением ножей и неподвижными круглыми ножами;

БЭВУ — с универсальным питанием и питанием от автономных источников питания;

БЭВ С — с вращательным движением ножей и неподвижным ножом-сеткой;

БЭПС — с возвратно-поступательным движением ножей и неподвижным ножом-сеткой;

БЭПСУ — с возвратно-поступательным движением ножей и неподвижным ножом-сеткой с универсальным питанием от автономных источников питания.

Электробритва «Харьков-65» трехножевая бритва, предназначенная для ежедневного сухого бритья и подстрижки волос на висках, усах и шее (рис. 1).

Электрическая схема электробритвы «Харьков-65» (рис. 2) состоит из последовательно и параллельно соединенных элементов. В бритве применен универсальный коллекторный электродвигатель, работающий от сети переменного тока напряжением 127 и 220 В и от сети постоянного тока напряжением ПО и 220 В. Допустимые отклонения напряжений от номинального значения в пределах ± 10 %. Потребляемая мощность не более 11 Вт. По типу защиты от поражения электрическим током электробритва соответствует II классу (ГОСТ 14087 — 80), по степени защиты от влаги является прибором обычного исполнения.

Рис. 1. Электробритва «Харьков-65»: 7, 25 — полукорпуса; 2 — винт; 3 — якорь;

4 амортизатор; 5 — станина; 6 — рычаг кулисы; 7 — зубчатые колеса; 8 — стри-гущийблок; 9 — поводок; 10 -шестерня; 77 — катушка; 12— пакет статора; 13 — пла-стина;14, 15 — рычаги; 16 — штырь вилки; 77 — стрйка; 18 — переключатель напря-жения;19— печатная плата; 20 — конденсатор; 21 — резистор; 22 — колодка; 23 — подвижный нож; 24 — неподвижный нож; 26 — корпус ножевого блока;

27 — движок фиксатора ножевого блока; 28 — движок выключателя; 29 — движок переключателя

В бритве применен съемный шнур питания с вилкой. Выключатель предназначен для подключения электрической схемы бритвы к сети. Если подключить бритву к источнику питания с замкнутыми контактами выключателя, происходит искрение в розетке, что систематически разрушает розеточные контакты и контакты вилки и влияет на износ шнура питания и всей электросхемы бытового прибора.

ХР — штепсельная вилка;

SB — выключатель; SA — переключатель;

L1—L4 — обмотки возбуждения;

L5, L6 — дроссели; С1— СЗ — конденсаторы КСК-504; С4— С6 — конденсаторы КД-Н-70 емкостью 1500 пФ; R1, R2 — резисторы

МЛТ-0,5 сопротивлением 150 Ом;

М— электродвигатель

Рис. 1. Электробритва «Харьков-65»

Выключатель предназначен для подключения электросхемы электробритвы на необходимое питание при пользовании. Обмотки возбуждения LI, L3 подключаются к сети при питании электробритвы 220 В, a L2, L4— 127 В. Дроссели L5, L6, конденсаторы играют роль высокоэффективного фильтра радиопомех, которые появляются при работе электробритвы. Резисторы МЛТ-0,5 сопротивлением 150 Ом предназначены для гашения напряжения, подаваемого на обмотки якоря электродвигателя, который служит для преобразования электрической энергии в механическую.

Практическая часть:

Задание 1: изучите составные части электробритвы«Харьков-65» и

подпишите   их на Рис.1

Задание 2: определите вероятную причину и метод устранения

неисправностей для своего варианта (см. таблицу)

| вариант | неисправности |
| --- | --- |
|  | 1,13 | не работает выключатель; электробритва не работает |
|  | 2,14 | электробритва работает от сети напряжением 127 В, но не работает от сети напряжением 220 В; не работает выключатель |
|  | 3,15 | бритва при включении в сеть гудит, но не работает; не работает выключатель |
|  | 4,16 | электробритва не работает от сети напряжением 220 В; не работает выключатель |
|  | 5,17 | не работает выключатель; электробритва не работает |
|  | 6,18 | электробритва работает от сети напряжением 127 В, но не работает от сети напряжением 220 В; не работает выключатель |
|  | 7,19 | бритва при включении в сеть гудит, но не работает; не работает выключатель |
|  | 8,20 | электробритва не работает от сети напряжением 220 В; не работает выключатель |
|  | 9,21 | не работает выключатель; электробритва не работает |
|  | 10,22 | электробритва работает от сети напряжением 127 В, но не работает от сети напряжением 220 В; не работает выключатель |
|  | 11,23 | бритва при включении в сеть гудит, но не работает; не работает выключатель |
|  | 12,24 | электробритва не работает от сети напряжением 220 В; не работает выключатель |

Лабораторная работа № 8.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей электровентиляторов».

Цель: научиться определять и устранять  неисправности электровентиляторов.

Теория. Бытовые электровентиляторы подразделяют следующим образом:

по месту установки: Н — настольные, С — настенные, НС — настольно-настенные, Т — торшерные, А — автомобильные, О —оконные, К — кухонные (для вентиляции каналов), У — универсальные; по принципу действия: осевые, центробежные, тангенциальные (турбинные);

по частоте вращения: одно- и многоскоростные (со ступенчатым или плавным регулированием);

по изменению направления потока воздуха: без изменения направления потока воздуха; с неавтоматическим изменением на правления потока воздуха в вертикальной и горизонтальной плоскостях; с автоматическим изменением направления потока воздуха в плоскости, положение которой может меняться неавтоматически; с круговым изменением направления потока воздуха;

реверсивные — с электрическим реверсом лопастей крыльчатки или механическим поворотом вентилятора вокруг своей оси;

по назначению: для обдува и перемешивания воздуха; по климатическим исполнениям и категориям размещения;

по степени защиты от поражения электрическим током — классов О, II, III;

по степени защиты от влаги: брызгозащищенного исполнения — оконные вентиляторы; незащищенного исполнения — остальные вентиляторы;

по способу включения в сеть: со штепсельной вилкой, со штепсельной вилкой и устройством для регулирования скорости, с постоянным присоединением к сети, выключением и включением через устройство регулирования частоты вращения, с включением и выключением только выключателя или переключателя при автономном источнике питания, со штекером, с электрической блокировкой открытия крышки или жалюзи.

1 — вилка;

2 — колпак;

3, 5 — решетки;

4— крыльчатка;

6— электродвигатель;

7 — втулка;

8 — винт;

9 — кожух; 1

0 — рукоятка;

11 — стойка;

12 — основание;

13 — переключатель частоты вращения

Рис. 1. Вентилятор «Апшерон»:

Вентиляторы выпускают на напряжение 220 или 127 В переменного тока частотой 50 Гц и на 6, 12, 110 В постоянного тока.

Вентилятор «Апшерон» ВН-25-У4 с автоматическим поворотом рассчитан на продолжительную работу в бытовых условиях.

Он состоит из однофазного электродвигателя, крыльчатки, установленной на вал электродвигателя, колпака, двух решеток, механизма поворота с редуктором, кожуха, стойки, основания, несъемного шнура питания с вилкой, рукоятки, переключателя.

После подключения к сети включение и выключение вентилятора производятся переключателем. Включение механизма поворота в горизонтальной плоскости производится вращением втулки по часовой стрелке до упора, выключение — против часовой стрелки. Направление струи воздуха в вертикальной плоскости можно регулировать наклоном корпуса, предварительно ослабив рукоятку.

Практическая часть:

Задание 1: изучите составные части электровентилятора и подпишите   их

на Рис.1

Задание 2: определите вероятную причину и метод устранения

неисправностей для своего варианта (см. таблицу)

| вариант | неисправности |
| --- | --- |
|  | 1,13 | крыльчатки; подставки; кулачка редуктора |
|  | 2,14 | задней решетки; червячной шестерни редуктора; тяги |
|  | 3,15 | переключателя скоростей; кулачка редуктора; кожуха |
|  | 4,16 | электродвигателя; шнура питания; подставки |
|  | 5,17 | задней решетки; трансформатора; переключателя скоростей |
|  | 6,18 | крыльчатки; подставки; кулачка редуктора |
|  | 7,19 | задней решетки; червячной шестерни редуктора; тяги |
|  | 8,20 | переключателя скоростей; кулачка редуктора; кожуха |
|  | 9,21 | электродвигателя; шнура питания; подставки |
|  | 10,22 | задней решетки; трансформатора; переключателя скоростей |
|  | 11,23 | трансформатора; подставки; кулачка редуктора |
|  | 12,24 | электродвигателя; крыльчатки; трансформатора |

Вывод.

Лабораторная работа № 9.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей посудомоечных машин».

Цель: научиться определять и устранять  неисправности посудомоечных машин

Теория.

Классификация посудомоечных машин:

По назначению: универсальными и специализированными.

Универсальные машины предназначены для обработки нескольких видов столовой посуды.

Специализированные машины предназначены для обработки только одного вида посуды.

По структуре рабочего цикла: периодического и непрерывного действия.

По устройству рабочей камеры: камерные и открытые.

По устройству рабочих органов: гидравлические и гидромеханические машины.

Настольная машина «Страуме-2» вмещает одновременно 12 тарелок, четыре стакана, восемь ложек, четыре вилки и четыре ножа.

Рис.1. Посудомоечная машина «Страуме-2»: а — вид спереди; б — вид сзади со снятой задней стенкой; в — вид сзади; 1 — корпус; 2 — дверца; 3 — основание; 4 — нижний щит; 5 — клапан; 6, 8 — шланги; 7 — приводной ремень; 9 — винт; 10 — гайка; 11 — отверстие; 12 —сливной шланг; 13 — тройник

Состоит из трех частей: основания, в котором смонтирован привод, корпуса с разбрызгивателем в виде рабочего колеса с лопатками и переключающим клапаном, корзины для укладки посуды. Для установки машины (ее основание должно быть не ниже уровня кухонной раковины) необходимо снять нижний щит 4 основания, освободить хомутики, стягивающие шланги, снять шланги с тройника и развернуть его на 180°, после чего снова присоединить шланги и установить нижний щит основания. Вставить вилку шнура питания в штепсельную розетку. Открыть дверцу машины и выдвинуть корзину. Загрузить корзину грязной посудой. Установить корзину в корпус машины,

закрыть дверцу машины. Надеть наливной шланг расширенным концом на кран с холодной водой, а другой конец вставить штуцером в отверстие. Сливной шланг вложить в кухонную раковину.

Ручку клапана устанавливают в положение «Мойка». Открывают кран и после того как вода начнет вытекать из сливного шланга в раковину закрывают его. Включают машину кнопкой выключателя. В машине установлен электродвигатель УВ-052-Ц. При ослаблении приводного ремня необходимо отпустить винт и подтянуть гайку, после чего винт затянуть снова.

Практическая часть:

Задание 1: изучите составные части посудомоечных машин и подпишите   их

на Рис.1

Задание 2: определите вероятную причину и метод устранения  неисправностей

для своего варианта

| вариант | неисправности |
| --- | --- |
|  | 1,13 | Машина не работает при включении в сеть; пропускает воду; нет слива |
|  | 2,14 | Машина не работает при включении программы; снизилось качество мытья |
|  | 3,15 | Машина не включается; снизилось качество сушки |
|  | 4,16 | Не проходит технологический цикл; машина пропускает воду |
|  | 5,17 | Машина не работает при включении в сеть; пропускает воду; нет слива |
|  | 6,18 | Машина не работает при включении программы; снизилось качество мытья |
|  | 7,19 | Машина не включается; снизилось качество сушки |
|  | 8,20 | Не проходит технологический цикл; машина пропускает воду |
|  | 9,21 | Машина не работает при включении в сеть; пропускает воду; нет слива |
|  | 10,22 | Машина не работает при включении программы; снизилось качество мытья |
|  | 11,23 | Машина не включается; снизилось качество сушки |
|  | 12,24 | Не проходит технологический цикл; машина пропускает воду |

Вывод.

Лабораторная работа № 10.

Тема: «Определение и устранение  неисправностей электронагревательных приборов».

Цель: научиться определять и устранять  неисправности электронагревательных приборов

Теория.

Электроплитки

маркировка (пример, ЭПЧ-1,5/220): 1 и 2 буква ЭП- электроплитка,

3 буква- тип конфорки (Ч- чугунная, Т-нагреватель ТЭН, Ш- шампованная,

П- пирокерамическая), далее число комфорок и потребляемая мощность

Электроприборы для нагрева воды

ЭС (ЭЧ)- электросамовар (электрочайник)

ЭСТ (ЭСЧ)- электросамовар с термовыключателем

ЭСЗ (ЭЧЗ) – с устройством выключения при закипании

ЭСТЗ (ЭСЧЗ)- с термовыключателем и с устройством выключения при закипании

1 — поплавок; 2 — корпус;

3 — кронштейн; 4 — шпилька;

5 — глухая гайка; 6 — валик;

7 — крышка; 8 — конфорка;

9 — ручка крышки; 10 — пробка;

11 — кран; 12 — ТЭН; 13 — поддон; 14 — шнур питания;

15— приборная вилка

Рис.1. Электросамовар ЭСТ 3,0/1,0-220

1- колодка,

2- корпус,

3- заклепка,

4- стойка,

5- шайба,

6- заклепка,

7- крышка,

8- ручка,

9-сетка,

10- ножка,

Рис.2. Электрочайник           11- ТЭН

ЭЧТ 2,0/1,25-220

Электрорадиаторы

маркировка (пример, ЭРМА-1,25/220):

ЭР- электрорадиатор

М- маслонаполненный, А- с автоматическим поддержанием температуры,

Б- с регулятором мощности, С- с переключателем мощности, Т- с термоограничителем; 1,25- номинальная мощность; 220-напряжение.

Электроконвектор «Оникс», который предназначен для дополнительного обогрева воздуха в помещениях небольшого объема, состоит из двух отсеков

(рис. 1). Один отсек служит для нагрева воздуха, другой предназначен для размещения блока управления и регулирования температуры как внутри

прибора, так и в помещении.

1- корпус; 2 — ручка; 3 — резьбовая втулка; 4 — крышка; 5— кронштейн; 6 — сигнальное отверстие; 7— кнопки выключателей; 8— ручка; 9 — клавиша; 10 — выносной датчик температуры; 11 — вилка со шнуром; 12 — ножка; 13 — гайка М5; 14— стойка; 15 — кронштейн; 16— датчик температуры; 17— винт М3х5; 18 — винт М5x25; 19 — нагревательный элемент

Рис. 1. Электроконвектор «Оникс»

Передняя панель блока управления съемная, пластмассовая. На ней нанесены указатели режимов работы прибора и установлены две клавиши выключателей ТЭН, ручка регулируемого резистора, кнопки выключателей, а также имеется отверстие, через которое происходит подсветка сигнальной лампы.

Сверху на прибор устанавливаются два кронштейна, применение которых позволяет сушить детскую одежду и небольшие изделия.

Практическая часть:

Задание 1: изучите составные части электронагревательных приборов и подпишите   их   на Рис.1, Рис. 2 и Рис.3.

Задание 2: определите вероятную причину и метод устранения  неисправностей

для своего варианта

| вариант | неисправности |
| --- | --- |
|  | 1,13 | обгорание контактов, не горит сигнальная лампочка, сгорел ТЭН |
|  | 2,14 | разрушение изоляции шнура, не работает переключатель мощностей |
|  | 3,15 | не работает переключатель мощностей, обгорание контактов, сгорел ТЭН |
|  | 4,16 | сгорел ТЭН, не работает переключатель мощностей, обгорание контактов |
|  | 5,17 | обгорание контактов, не горит сигнальная лампочка, сгорел ТЭН |
|  | 6,18 | разрушение изоляции шнура, не работает переключатель мощностей |
|  | 7,19 | не работает переключатель мощностей, обгорание контактов, сгорел ТЭН |
|  | 8,20 | сгорел ТЭН, не работает переключатель мощностей, обгорание контактов |
|  | 9,21 | обгорание контактов, не горит сигнальная лампочка, сгорел ТЭН |
|  | 10,22 | разрушение изоляции шнура, не работает переключатель мощностей |
|  | 11,23 | не работает переключатель мощностей, обгорание контактов, сгорел ТЭН |
|  | 12,24 | сгорел ТЭН, не работает переключатель мощностей, обгорание контактов |

# Text boxes

(код и наименование дисциплины)

(код и наименование специальности)