УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Елецкий КОЛЛЕДЖ экономики,

промышленности и отраслевых технологий»

Методические указания по проведению практических и работ по МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций и МДК 03.02 Организация транспортировки, приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов.

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии СПО 23.01.03 АВТОМЕХАНИК

Елец 218г.

Методические указания по проведению практических работ по МДК.03.01

Оборудование и эксплуатация заправочных станций и МДК 03.02 Организация транспортировки, приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов, разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии СПО	23.01.03 (190631.01) Автомеханик, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации  No701 от 02 августа  2013г. (ред. от 09.04.2015) , зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013г. № 29498.Ф

Организация-разработчик:

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий», г. Елец Липецкой области

Разработчик: Поваляева Татьяна Владимировна, преподаватель дисциплин профессионального цикла

| РАССМОТРЕНО Председатель ЦМКУГС 23.00.00 Протокол № 1 от «31 » августа 2018 г. ______________Т.В. Поваляева | ОДОБРЕНО Заместитель директора по УМР ____________Т.К. Кириллова |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

I Паспорт методических указаний по проведению практических работ

1 Область применения ..……………………………………………………

2 Объекты оценивания – результаты освоения ..………………..……..…

3 Система оценивания выполнения лабораторных работ…………………….

II Методические указания по проведению практических работ для студентов ……

1 Методические указания по проведению практических работ…………….

МДК 03.01

Практическая работа № 1  Неисправности ТРК, МРК. Ремонт ТРК, МРК.

Практическая работа № 2 Текущий ремонт насоса

Практическая работа № 3  Текущий ремонт счетчика жидкости

Практическая работа № 4, 5, 6   Ремонт ТРК, МРК

Практическая работа № 7 Ежедневное, сезонное и плановое техническое обслуживание,

Практическая работа № 8  Оформление товарно-транспортных накладных, акта недостачи, журнала

Практическая работа № 9, 10 Устройство ТРК

Практическая работа № 11, 12  Устройство МРК

Практическая работа № 13, 14 Резервуарное оборудование АЗС

Практическая работа № 15  ТБ при работе на АЗС

МДК 03.02

Практическая работа №1 Прием и складирование ГСМ (Жидких)

Практическая работа №2 Прием и складирование ГСМ (Газообразные)

Практическая работа № 3 Учет товарно-материальных ценностей (ревизия) на АЗС

Практическая работа № 4 Счетчики жидкости. Хранение фасованных нефтепродуктов

Практическая работа № 5 Определение основных показателей ГСМ

Практическая работа № 6 Оборудование автоцистерн и ПАЗС

Практическая работа № 7, 8 Прием нефтепродуктов с автоцистерны. Перекачка нефтепродуктов в резервуар

Практическая работа № 9, 10 Учет нефтепродуктов. Оформление  документации при приеме – передаче смены

Практическая работа № 11 Отпуск ГСМ через ТРК

I Паспорт методических указаний по проведению практических работ

1 Область применения

Методические указания по проведению практических работ предназначены для студентов ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий» по профессии 23.01.03 Автомеханик программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, для подготовки и проведения практической работы, c целью освоения практических умений и навыков и профессиональных компетенций.

Методические указания по проведению практических работ составлены в соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ 03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами и требованиям к умениям и знаниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по профессии 23.01.03 Автомеханик.

II.  Объекты оценивания – результаты освоения

Методические указания по выполнению практических работ разработаны согласно рабочей программе по МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций и МДК 03.02 Организация транспортировки, приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов и требованиям к умениям и знаниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по профессии 23.01.03 Автомеханик.

Практические работы направлены на освоение следующих умений и знаний согласно ФГОС СПО.

уметь:

•	проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования;

•	производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок;

•	производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств;

•	производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств;

•	производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок;

•	осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом;

•	учитывать расход эксплуатационных материалов;

•	проверять и применять средства пожаротушения;

•	вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину

•	устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации;

•	правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа;

•	правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы управления;

•	конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов;

•	правила проверки на точность и наладки узлов системы;

•	последовательность ведения процесса заправки транспортных средств;

•	порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам

3 Система оценивания выполнения практических работ

Практические работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе практической работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой профессионального модуля, учатся самостоятельно работать с оборудованием , проводить исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы, подтверждать теоретические положения практическими работами.

При оценивании практической работы студента учитывается следующее:

- качество выполнения работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

II Методические указания по проведению практических работ

1 Техника безопасности при выполнении практических работ

- Вход в кабинет осуществляется только по разрешению преподавателя.

- На первом занятии преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности и напоминает студентам о бережном отношении к лаборатории и о материальной ответственности каждого из них за сохранность оборудования и обстановки лаборатории.

- При обнаружении повреждений оборудования персональную ответственность несут студенты, выполнявшие практическую работу на этом оборудовании. Виновники обязаны возместить материальный ущерб колледжу.

- При ознакомлении с рабочим местом необходимо проверить наличие комплектности оборудования и соединительных проводов (в случае отсутствия какого-либо элемента, необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю).

- Если во время проведения опыта замечены какие-либо неисправности оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю.

- После окончания лабораторной работы рабочее место следует привести в порядок.

2  Методические указания по проведению практических работ для студентов

1.	К выполнению практической работы необходимо приготовиться до начала занятия в лаборатории. Кроме описания работы в данном учебном пособии, используйте рекомендованную литературу и конспект лекций.

К выполнению работы допускаются только подготовленные студенты.

2.	Отчеты по практическим работам оформляются в письменном виде в тетради для практических работ, аккуратно и должны включать в себя следующие пункты:

•	название практической работы и ее цель;

•	используемое оборудование;

•	порядок выполнения практической работы;

•	далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы практической работы, согласно выше приведенному порядку (записываются требуемые теоретические положения, результаты измерений, обработка результатов измерений, заполнение требуемых таблиц и графиков, по завершении работы делается вывод).

3.	При подготовке к сдаче практической работы, необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы.

4.	При оценивании практической работы учитывается следующее:

- качество выполнения практической части (соблюдение методики выполнения, получение результатов в соответствии с целью работы);

- качество оформления отчета по практической работе (в соответствии с установленными требованиями);

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина ответов, использование специальной терминологии, знание методики выполнения работы).

5.	Если отчет по работе не сдан во время (до выполнения следующей работы) по неуважительной причине, оценка за практическую работу снижается.

Перечень практических работ по профессиональному модулю

ПМ 03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами

Раздел 1 Оборудование и эксплуатация заправочных станций

Практическая работа № 1  Неисправности ТРК, МРК. Ремонт ТРК, МРК.

Практическая работа № 2 Текущий ремонт насоса

Практическая работа № 3  Текущий ремонт счетчика жидкости

Практическая работа № 4, 5, 6   Ремонт ТРК, МРК

Практическая работа № 7 Ежедневное, сезонное и плановое техническое обслуживание.

Практическая работа № 8  Оформление товарно-транспортных накладных, акта недостачи, журнала

Практическая работа № 9, 10 Устройство ТРК

Практическая работа № 11, 12  Устройство МРК

Практическая работа № 13, 14 Резервуарное оборудование АЗС

Практическая работа № 15  ТБ при работе на АЗС

Раздел 2 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов

Практическая работа №1 Прием и складирование ГСМ (Жидких)

Практическая работа№2 Прием и складирование ГСМ (Газообразные)

Практическая работа№ 3 Учет товарно-материальных ценностей (ревизия) на АЗС

Практическая работа № 4 Счетчики жидкости. Хранение фасованных нефтепродуктов

Практическая работа № 5 Определение основных показателей ГСМ

Практическая работа № 6 Оборудование автоцистерн и ПАЗС

Практическая работа № 7, 8

Прием нефтепродуктов с автоцистерны. Перекачка нефтепродуктов в резервуар

Практическая работа № 9  Порядок передачи смен. Учет нефтепродуктов

Практическая работа № 10 Учет нефтепродуктов. Оформление

документации при приеме – передаче смены

Практическая работа № 11 Отпуск ГСМ через ТРК

Раздел 1 Оборудование и эксплуатация заправочных станций

Практическая работа № 1

Тема: Неисправности ТРК, МРК.

Оборудование: Топливо-раздаточная колонка, масло-раздаточная колонка.

Цель: научить обучающихся определять неисправности по заданным признакам и способам их устранения;

Ход работы

1. Изучить теоретическую часть

2. Выбрать неисправности топливораздаточных колонок, способы их устранения оператором АЗС

3. Заполнить таблицу (по образцу)

| Неисправность | Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Насос колонки не подаёт топливо | Нарушена герметичность всасывающей системы | Устранить негерметичность и отпрессовать всасывающий трубопровод |

Вариант 1

1.1. Производительность колонки меньше номинальной

1.2. Повреждена поверхность тарелки ручного клапана

Вариант 2

2.1. Износились ротор, крышки и корпус насоса

2.1. Отсечной клапан раздаточного крана не открывается при давлении свыше 0,02 МПа

Вариант 3

3.1. Засорилась сетка фильтра

3.2. Нарушено соединение передающих шестерен в результате выпадения штифта или отхода гитары

Вариант 4

4.1. Насос внезапно прекратил подачу топлива

4.2. Неисправна запорная игла поплавка газоотделителя

Вариант 5

5.1. В индикаторе проходят пузырьки воздуха и газа

5.2. Перегрев подшипника, часто сопровождающийся шумом

Вариант 6

6.1. Не держится уровень топлива в индикаторе

6.2. Вал счетчика жидкости вращается, а счетное устройство не работает

Практическая работа № 2

Тема: Текущий ремонт насоса

Цель

- изучить правила эксплуатации центробежных насосов;

- проанализировать характерные неисправности центробежных насосов.

Ход работы:

1. Изучить теоретическую часть к работе, записать в отчет основные определения.

2. Начертить принципиальную схему центробежного насоса и дать пояснения к ней.

3. Для всех неисправностей, указанных в 1-м столбце таблице выбрать соответствующие причины и способы их устранения. Оформление осуществляется в аналогичной табличной форме

4. Ответить на контрольные вопросы.

Неисправности в работе центробежного насоса

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. После пуска отсутствует подача насосом рабочей жидкости. 2. Снижение напора во время работы. 3. Перегрузка приводного двигателя. 4. Высокий уровень вибрации. |  |  |

Вопросы для самоконтроля:

1. Поясните принцип действия центробежного насоса.

2. Почему центробежный насос является динамического действия?

3. Каков порядок пуска центробежного насоса?

4. Какие неисправности характерны для центробежного насоса?

5 Приведите классификацию центробежных насосов.

6. Какие операции необходимо выполнять во время эксплуатации центробежного насоса?

Практическая работа № 3 Текущий ремонт счетчика жидкости

Цель:  иметь практический опыт технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, оборудования заправочной станции.

Ход работы

1. Изучите наиболее распространенные возможные причины неисправности и методы устранения неисправностей:

| № | Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стрелки отсчетного устройства не устанавливаются на нуль | 1.Ослабло крепление стрелок 2.Вышла из строя пружина привода рычага сброса 3.Вышла из строя пружина возврата рычага сброса | 1.Подтянуть крепление стрелок 2.Заменить пружину привода рычага сброса 3.Заменить пружину возврата рычага сброса |
| 2 | Не крутятся овальные шестерни(отсутствует характерный шум) | 1.Заклинили овальные шестерни в следствии попадания твердых частиц 2.не установлен требуемый расход(минимальный) | 1.Разобрать измеритель объема и удалить твердые частицы из измерительной камеры 2.установить расход |
| 3 | Овальные шестерни вращаются ,роликовый и стрелочный указатели не работают | 1. Окисление деталей механизма СУ в следствии плохой герметичности счетного устройства 2. Сменный блок на магнитной муфте вышел из зацепления 3. Нарушено зацепление приводного поводка с шестерней 4.Нарушено зацепление овальной шестерни с чашей. 5.Вышла из строя магнитная муфта | 1.Замена уплотнителя на стекле счетного устройства (СУ). Замена обода СУ. Замена деталей пришедших в негодность. 2.Проверить зацепление сменного блока на магнитной муфте 3. Проверить зацепление приводного поводка СУ с шестерней, устранить методом расклепки поводка 4.Снять магнитную муфту, вынуть чашу и расклепать зубчатое колесо. 5.Заменить магнитную муфту. |
| 4 | Образование конденсата с внутренней стороны стекла СУ | Нарушена герметичность СУ | Замена уплотнителя стекла и обода. |
| 5 | Появление в счетном устройстве жидкости проходящей через счетчик | Нарушена герметичность стакана магнитной муфты | Заменить уплотнительное кольцо стакана магнитной муфты |
| 6 | Течь рабочей жидкости в местах соединения крышек измерителя объема, магнитной муфты | 1.Ослабли болты крепления крышки измерителя объема, магнитной муфты 2. нарушена герметичность | 1.Подтянуть болты 2. Заменить уплотнительные кольца |

2. Составьте алгоритм сборки-разборки счетчика жидкости.

Практическая работа № 4, 5, 6

Тема: Ремонт ТРК, МРК.

Цель:

1) иметь практический опыт технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, оборудования заправочной станции;

2) уметьпроизводить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств;

Ход работы

1. Изучить теоретическую часть

2. Выбрать неисправности топливораздаточных колонок, способы их устранения оператором АЗС

3. Заполнить таблицу (по образцу)

| Неисправность | Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Насос колонки не подаёт топливо | Нарушена герметичность всасывающей системы | Устранить негерметичность и отпрессовать всасывающий трубопровод |

Вариант 1

1.1. Производительность колонки меньше номинальной

1.2. Повреждена поверхность тарелки ручного клапана

Вариант 2

2.1. Износились ротор, крышки и корпус насоса

2.1. Отсечной клапан раздаточного крана не открывается при давлении свыше 0,02 МПа

Вариант 3

3.1. Засорилась сетка фильтра

3.2. Нарушено соединение передающих шестерен в результате выпадения штифта или отхода гитары

Вариант 4

4.1. Насос внезапно прекратил подачу топлива

4.2. Неисправна запорная игла поплавка газоотделителя

Вариант 5

5.1. В индикаторе проходят пузырьки воздуха и газа

5.2. Перегрев подшипника, часто сопровождающийся шумом

Вариант 6

6.1. Не держится уровень топлива в индикаторе

6.2. Вал счетчика жидкости вращается, а счетное устройство не работает

Практическая работа № 7

Тема: Ежедневное, сезонное и плановое техническое обслуживание

Цель: получение практического опыта технического обслуживания ТРК согласно регламента.

Ход работы

1. Перечислите виды ТО ТРК.

2. Заполните таблицу:

| Вид ТО | Периодичность выполнения | Виды работ |
| --- | --- | --- |

Практическая работа № 8

Тема: Оформление товарно-транспортных накладных, акта недостачи, журнала

## Цели: 
1)иметь практический опыт: оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате
2) уметь: учитывать расход эксплуатационных материалов; вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину

Ход работы

1. Изучите теоретический материал.

2. Перечислите, какие журналы ведутся на АЗС( Учётно-отчётную и планирующую документацию по нефтепродуктам).

3. Напишите, как ведется учёт эксплуатации и ремонта оборудования.

Практическая работа № 9, 10

Тема: Устройство ТРК

Цель: закрепление знаний об устройстве и работе ТРК, приобретение навыков самостоятельной деятельности, анализа систематизации информации

Ход работы

1. Изучить теоретический материал:

- Организация транспортировки нефтепродуктов

- Оборудование передвижной автозаправочной станции (ПАЗС).

2. Письменно выполнить задания и ответить на контрольные вопросы:

- В отчете указать назначение и общее устройство автоцистерны и ПАЗС и ответить на

контрольные вопросы.

- Контрольные вопросы:

- Каковы правила доставки нефтепродуктов автоцистернами?

- Как оборудуется автомобиль?

- Какие требования предъявляются к автомобилям-цистернам?

- Как оборудуется ПАЗС?

- Каковы особенности эксплуатации ПАЗС?

Практическая работа № 11, 12

Тема: Устройство МРК

Цель: закрепление знаний об устройстве и работе МРК, приобретение навыков самостоятельной деятельности, анализа систематизации информации.

Ход работы

1. Изучите теоретический материал по теме.

2. Выполните в тетрадях задание:

- Запишите наименования элементов МРК пользуясь ее принципиальной схемой.

- Запишите принцип работы МРК.

Практическая работа № 13, 14

Тема: Резервуарное оборудование АЗС

Цели:

1) иметь практический опыт технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, оборудования заправочной станции;

2)уметь проверять и применять средства пожаротушения;

Ход работы

1. Изучить теоретический материал.

2. Письменно выполнить задания:

- Ежедневное обслуживание резервуаров. Осмотр резервуара.

- Обслуживание резервуаров для топлива.

- Зачистка резервуаров

Практическая работа № 15

Тема: ТБ при работе на АЗС.

Цель: изучить правила безопасности при эксплуатации АЗС.

Ход работы

1. Изучить теоретический материал и регламентирующие документы по ТБ и ТО на АЗС и нефтебазах.

2. Ответить на вопросы:

- Какие документы регламентируют ТБ и ТО на АЗС и нефтебазах.

- Назовите виды инструктажей для сотрудников АЗС.

- Основные меры безопасности во время приема ГСМ.

- Основные меры безопасности во время отпуска ГСМ.

Раздел 2 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов

Практическая работа №1

Тема: Прием и складирование ГСМ (Жидких)

Цель: Изучить работу по организации работ по приему нефтепродуктов, транспортировки жидких нефтепродуктов, оборудование автоцистерны и передвижной автозаправочной станции.

Ход работы

Порядок проведения работы:

1. Организация транспортировки жидких нефтепродуктов

2. Оборудование передвижной автозаправочной станции (ПАЗС).

Содержание отчета:

1.  В отчете указать назначение и общее устройство автоцистерны и ПАЗС и ответить на контрольные вопросы.

Письменно ответить на контрольные вопросы:

- Каковы правила доставки жидких нефтепродуктов автоцистернами?

- Как оборудуется автомобиль?

- Какие требования предъявляются к автомобилям-цистернам для жидких нефтепродуктов?

- Как оборудуется ПАЗС?

- Каковы особенности эксплуатации ПАЗС?

Практическая работа№2

Тема: Прием и складирование ГСМ (Газообразные)

Цель: Изучить работу по организации работ по приему газообразных нефтепродуктов, транспортировки жидких нефтепродуктов, оборудование автоцистерны и передвижной автозаправочной станции.

Ход работы

Порядок проведения работы:

1. Организация транспортировки газообразных нефтепродуктов

2. Оборудование передвижной автозаправочной станции (ПАЗС).

Содержание отчета:

1.  В отчете указать назначение и общее устройство автоцистерны и ПАЗС и ответить на контрольные вопросы.

Письменно ответить на контрольные вопросы:

- Каковы правила доставки газообразных нефтепродуктов автоцистернами?

- Как оборудуется автомобиль?

- Какие требования предъявляются к автомобилям-цистернам для газообразных нефтепродуктов?

- Как оборудуется ПАЗС?

- Каковы особенности эксплуатации ПАЗС?

Практическая работа № 3

Тема: Учет товарно-материальных ценностей (ревизия) на АЗС

Цель: получение навыка ведения контрольно-отчетной документации, ревизии на АЗС. 
Ход работы

1. В отчете указать алгоритм учета ТМЦ на АЗС и письменно ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Каким образом осуществляется учет нефтепродуктов.

- Как оформляется журнал учета нефтепродуктов.

- Как заполняется книга учета фасованных нефтепродуктов.

- Составить алгоритм поверки ТРК на точность.

Практическая работа № 4

Тема: Счетчики жидкости. Хранение фасованных нефтепродуктов

Цели:

1)Изучить порядок и правила хранения жидких нефтепродуктов.

2) Изучить устройство и правила эксплуатации счетчиков жидкости ТРК

Ход работы

Изучить теоретический материал, письменно ответить на вопросы:

- Дать классификацию расходомеров по принципу действия.

Вариант 1:Устройство и принцип действия теплового расходомера.

Вариант 2: Устройство и принцип действия электромагнитного расходомера.

Вариант 3: Устройство и принцип действия вихревого расходомера.

2. Хранение фасованных нефтепродуктов.

- Виды фасованных нефтепродуктов.

- Правила фасовки и транспортировки фасованных нефтпродуктов.

Практическая работа № 5

Тема: Определение основных показателей ГСМ

Цель работы: Изучить порядок проверки нефтепродуктов по показателям качества, учета нефтепродуктов и порядок пересдачи смен.

Ход работы

- Изучить и уяснить порядок проверки нефтепродуктов по показателям качества.

2.    Изучить и уяснить порядок учета нефтепродуктов и порядок передачи смен.

Содержание отчета:

- В отчете пояснить технологический процесс приема нефтепродуктов и ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Каков порядок проверки нефтепродуктов по показателям качества?

- Каков порядок приема и пересдачи смены операторами АЗС?

- Каковы правила хранения и учета расфасованных нефтепродуктов?

- Как осуществляется учет нефтепродуктов на АЗС?

Практическая работа № 6

Тема: Оборудование автоцистерн и ПАЗС

Цель: изучение устройства и правил эксплуатации ПАЗС (передвижной автозаправочной станции)

Ход работы

1. Организация транспортировки нефтепродуктов

2. Оборудование передвижной автозаправочной станции (ПАЗС).

Содержание отчета:

1. В отчете указать назначение и общее устройство автоцистерны и ПАЗС и письменно ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Каковы правила доставки нефтепродуктов автоцистернами?

- Как оборудуется автомобиль?

- Какие требования предъявляются к автомобилям-цистернам?

- Как оборудуется ПАЗС?

- Каковы особенности эксплуатации ПАЗС?

Практическая работа № 7, 8

Тема: Прием нефтепродуктов с автоцистерны. Перекачка нефтепродуктов в резервуар

Цель: Изучить организацию работ по приему и перекачке нефтепродуктов в резервуары

Ход работы

1. Организация приемки нефтепродуктов.

2. Организация хранения нефтепродуктов.

3. Обращение с отходами

Содержание отчета:

1. В отчете указать технологическую схему приемки нефтепродуктов и ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Каковы правила приемки нефтепродуктов автоцистернами?

- Какие подготовительные работы необходимо выполнить перед сливом нефтепродукта?

- Что должен выполнять оператор ходе и по завершении слива нефтепродуктов в резервуары АЗС?

- Каковы правила хранения нефтепродуктов?

- Каковы основные правила обращения с отходами на АЗС.

Практическая работа № 9, 10

Тема: Учет нефтепродуктов. Оформление  документации при приеме – передаче смены

Цель: Изучить порядок учета нефтепродуктов и порядок пересдачи смен

Ход работы

1.Изучить и уяснить порядок проверки нефтепродуктов по показателям качества.

2. Изучить и уяснить порядок учета нефтепродуктов и порядок передачи смен.
Содержание отчета:

В отчете пояснить технологический процесс приема нефтепродуктов и письменно ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Каков порядок приема и пересдачи смены операторами АЗС?

2. Каковы правила хранения и учета расфасованных нефтепродуктов?

3. Как осуществляется учет нефтепродуктов на АЗС?

Практическая работа № 11

Тема: Отпуск ГСМ через ТРК

Цель: Изучить последовательность ведения процесса заправки транспортных средств нефтепродуктами на автозаправочных станциях и передвижными автозаправочными станциями.

Ход работы

Содержание отчета:

В отчете указать последовательность ведения процесса заправки транспортных средств и письменно ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1.Каков порядок пуска и остановки топливозаправочных колонок?
2. Как осуществляется ручная заправка горючими материалами транспортных средств?
3. Как осуществляется ручная заправка горючими материалами самоходных средств?
4. Как осуществляется ручная заправка смазочными материалами транспортных средств?
5. Как осуществляется ручная заправка смазочными материалами самоходных средств?
6. Как осуществляется заправка летательных аппаратов, судов и всевозможных установок?