ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики,

промышленности и отраслевых технологий»

Методические указания по проведению практических работ по учебной дисциплине

ОП. 02 Компьютерная графика

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ)

(базовая подготовка)

по специальности (специальностям):

15.02.08 Технология машиностроения

Методические указания по проведению практических работ по дисциплине ОП.02 Компьютерная графика для специальности 15.02.08 Технология машиностроения

Составитель:	Нетета М.А., преподаватель дисциплин профессионального цикла

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС 15.00.00 Председатель Ткачева М.Н. |  | Одобрено Заместитель директора по учебно-методической работе Кириллова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. |  | Ф.И. О. |

СОДЕРЖАНИЕ

I Паспорт методических указаний по проведению практических работ

1 Область применения ..………………………………………………………4

2 Объекты оценивания – результаты освоения ..………………..……..……4

3 Система оценивания выполнения практических работ…………………...5

II Методические указания по проведению практических работ

1 Методические указания по проведению практических работ для

Студентов……………………………………………………………………....6

Список практических занятий:

1. Параметры чертежа. Построение простейших чертежей. Вспомогательные построения.

2. Виды деформации объектов. Редактирование

3. Построение сопряжений

4. Деление окружности

5. Простановка размеров. Обозначения

6. Построение головки поршня, масляной форсунки

7. Построение тронка поршня. Сборка

8. Использование библиотеки

9. Метод выдавливания: создания простейших эскизов

10. Вырезание выдавливанием

11. Параметры тонкой стенки

12. Построение проекций. Изометрия

13. Разрезы и сечения

14. Операция вращения

15. Построение вала. Фаски, скругления.

16. Построение винтовой  и рулонной поверхностей

I Паспорт методических указаний по проведению практических работ

1 Область применения

Методические указания по проведению практических работ предназначены для студентов ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий» специальности 15.02.08 Технология машиностроения для подготовки к практическим работам с целью освоения практических умений и навыков и профессиональных компетенций.

Методические указания по проведению практических работ составлены в соответствии с рабочей программой ОП.02 Компьютерная графика ППССЗ специальности 15.02.08 Технология машиностроения.

2 Объекты оценивания – результаты освоения

Методические указания по выполнению практических занятий разработаны согласно рабочей программе ОП.02 Компьютерная графика (относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и требованиям к умениям и знаниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 15.02.08 Технология машиностроения.

Практические занятия направлены на освоение следующих умений и знаний согласно ФГОС СПО

умения:

- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере;

знания:

- основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере.

Методические указания по выполнению практического занятия содержат теоретические основы, которыми студенты должны владеть перед проведением практическим занятием.

Практические занятия следует проводить по мере прохождения студентами теоретического материала.

Практические занятия рекомендуется производить в следующей последовательности:

- вводная беседа, во время которой кратко напоминаются теоретические вопросы по теме занятия, разъясняется сущность, цель, методика выполнения работы;

- самостоятельное выполнение необходимых расчетов;

- обработка результатов расчетов;

- защита практического занятия в форме собеседования по методике проведения и результатам проделанной работы.

Практическое занятие рассчитано на 2 часа.

3 Система оценивания выполнения практических работ

Практические работы проводятся с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями.

При оценивании практической работы студента учитывается следующее:

- качество выполнения работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

II Методические указания по проведению практических работ

Практические работы следует проводить по мере прохождения студентами теоретического материала.

Практические работы рекомендуется производить в следующей последовательности:

- вводная беседа, во время которой кратко напоминаются теоретические вопросы по теме работы, разъясняется сущность, цель, методика выполнения работы;

- самостоятельное выполнение необходимых расчетов;

- обработка результатов расчетов, оформление отчета;

- защита практической работы в форме собеседования по методике проведения и результатам проделанной работы.

1 Методические указания по проведению практических работ для студентов

- К выполнению практической работы необходимо приготовиться до начала занятия, используя рекомендованную литературу и конспект лекций.

- Студенты обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, тетрадь для практических работ.

- Отчеты по практическим работам оформляются в письменном виде (в тетради для практических работ), аккуратно и должны включать в себя следующие пункты:

  - название практической работы и ее цель;

  - порядок выполнения работы;

  - далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы практической работы, согласно выше приведенному порядку.

- При подготовке к сдаче практической работы, необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы.

- При оценивании практической работы учитывается следующее:

- качество выполнения практической части работы (соблюдение методики выполнения, точность расчетов, получение результатов в соответствии с целью работы);

- качество оформления отчета по практической работе (в соответствии с установленными требованиями);

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина ответов, знание методики выполнения работы, использование специальной терминологии).

- Если отчет по работе не сдан во время (до выполнения следующей работы) по неуважительной причине, оценка за лабораторную работу снижается.

Практическое занятие №1

Тема: «Параметры чертежа. Построение простейших чертежей. Вспомогательные построения»

Цель занятия:

- Сформировать необходимый набор знаний и умений о параметрах чертежа, построении простейших чертежей.

- Выполнить ряд практических заданий, необходимых для полного усвоения полученных знаний.

Задание: Выполнить чертеж, согласно варианту

| 1. | 2. |
| --- | --- |
| 3. | 4. |

Практическое занятие №2

Тема: Виды деформации объектов. Редактирование

Цели занятия:

- Сформировать необходимый набор знаний и умений о редактировании и деформации чертежей.

- Выполнить ряд практических заданий, необходимых для полного усвоения полученных знаний.

Задания:

1. Выполнить чертеж детали

2. Сделать 3 копии чертежа детали на одном листе.

3. Произвести масштабирование одного из копий чертежа в М 1:2.

4. Произвести масштабирование другой копии чертежа в М 2:1.

5. Последнюю копию повернуть на 90°.

Практическое занятие №3

Тема: Построение сопряжений

Цели занятия:

- Сформировать необходимый набор знаний и умений о построении сопряжений.

- Выполнить ряд практических заданий, необходимых для полного усвоения полученных знаний.

Задание: выполнить чертеж, согласно варианту

1вариант                                      2вариант

Практическое занятие №4

Тема: Деление окружности

Цели занятия:

- Сформировать необходимый набор знаний и умений о способах и методах деления окружности.

- Выполнить ряд практических заданий, необходимых для полного усвоения полученных знаний.

Задание: выполнить чертеж, согласно варианту

| 1 вариант | 2 вариант |
| --- | --- |
| 3 вариант | 4 вариант |
| 5 вариант |

Практическое занятие №5

Тема: Простановка размеров. Обозначения

Цели занятия:

- Сформировать необходимый набор знаний и умений о способах простановки размеров и обозначений.

- Выполнить ряд практических заданий, необходимых для полного усвоения полученных знаний.

Задание: выполнить чертеж, согласно варианту

1 вариант

2 вариант

3 вариант

4 вариант

Практическое занятие №6

Тема: Построение головки поршня, масляной форсунки

Цели занятия:

- Сформировать необходимый набор знаний и умений о сборочных чертежах, деталировке.

- Выполнить ряд практических заданий, необходимых для полного усвоения полученных знаний.

Задание:

1 Выполнить чертеж

2. Сохранить чертеж

Практическое занятие №7

Тема: Построение тронка поршня.

Сборка

Цели занятия:

- Сформировать необходимый набор знаний и умений о сборочных чертежах, деталировке.

- Выполнить ряд практических заданий, необходимых для полного усвоения полученных знаний.

Задание:

1. Выполнить чертеж

2. Выполнить сборку 3 элементов.

Практическое занятие №8

Тема: Использование библиотеки

Цели занятия:

- Сформировать необходимый набор знаний и умений использования баз данных библиотеки программы КОМПАС.

- Выполнить ряд практических заданий, необходимых для полного усвоения полученных знаний.

Существует огромное количество деталей и узлов, подобных по форме и отличающихся лишь своими параметрами - размерами.

При работе с КОМПАС-3D Вы можете сохранять созданные изображения в файлах, а затем вставлять их в новые документы. Однако это не всегда удобно, так как каждый раз после вставки фрагмента или модели приходится редактировать объект для получения необходимых размеров.

Для упрощения и ускорения разработки чертежей и сборок, содержащих типовые и стандартизованные детали (крепеж, пружины, подшипники, резьбовые отверстия, канавки, элементы электросхем, строительные конструкции и т.п.) очень удобно применять готовые параметрические библиотеки.

Библиотека - это приложение, созданное для расширения стандартных возможностей КОМПАС-3D и работающее в его среде.

В системе КОМПАС возможна работа с библиотеками трех типов:

1. библиотеки фрагментов *.lfr,

2. библиотеки моделей *.l3d,

3. прикладные библиотеки *.dll или *.rtw.

Прикладная библиотека может быть создана в одной из стандартных сред программирования для Windows (Borland C++, Microsoft Visual C++, Borland Pascal и т.д.) с использованием функций специального комплекта разработки приложений КОМПАС-МАСТЕР 5. По своей архитектуре библиотека является стандартным динамически подключаемым модулем (DLL) Windows. По умолчанию файлы библиотек имеют расширения *.DLL или *.RTW.

В прикладных библиотеках через языковые средства могут использоваться все возможности КОМПАС, предоставляемые при интерактивной работе (создание и редактирование объектов, работа с моделью документа, открытие и сохранение чертежей и фрагментов и т.д.)*

С помощью Менеджера (рис.1) (панель инструментов  Стандартная или пункт главного меню Сервис). Вы можете подключать, отключать и запускать библиотеки, выбирать режим их работы (меню, окно, диалог или панель), а также создавать библиотеки фрагментов и библиотеки моделей.

Рис.1-Подключение Менеджера библиотек

При добавлении библиотеки в Менеджер необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по пункту Библиотеки КОМПАС→Добавить описание→ Библиотеки документов→появится окно Добавить библиотеку(в котором вы выбираете необходимую вам библиотеку), рис. 2.

Рис. 2 -Добавление библиотеки (constr) в Менеджер библиотек

Все библиотеки сгруппированы в одиннадцать разделов Менеджера:

1. Авиакосмическая промышленность

2. Машиностроение

3. Металлоконструкции

4. Оснастка, инструмент

5. Примеры библиотек

6. Прочие

7. Расчет и построение

8. Сварка

9. Строительство, инженерные сети и коммуникации

10. Трубопроводы, сосуды и аппараты

11. Электроника и электротехника

Практическое занятие №9

Тема: Метод выдавливания: создания простейших эскизов

Цели занятия:

- Сформировать необходимый набор знаний и умений 3D моделирования, изучение первого метода построения трехмерной модели – операция выдавливание.

- Выполнить ряд практических заданий, необходимых для полного усвоения полученных знаний.

Задание: выполнить 3D модели, методом выдавливания

№1.

№2

Практическое занятие №10

Тема: Вырезание выдавливанием

Цели занятия:

- Сформировать необходимый набор знаний и умений 3D моделирования, изучение второго метода построения трехмерной модели – операция вырезание выдавливанием.

- Выполнить ряд практических заданий, необходимых для полного усвоения полученных знаний.

Задание: выполнить 3D модели

№1

№2

Практическое занятие №11

Тема: Параметры тонкой стенки

Цели занятия:

- Сформировать необходимый набор знаний и умений 3D моделирования, изучение параметра тонкой стенки.

- Выполнить ряд практических заданий, необходимых для полного усвоения полученных знаний.

Тонкая стенка

При создании формообразующего элемента любого типа можно образовать тонкостенную оболочку.

При формировании такой оболочки к поверхности элемента (без его «торцев») добавляется слой материала.

Если контур в эскизе сечения не замкнут, может быть построен только тонкостенный элемент. Если контур замкнут, может быть построен как тонкостенный, так и сплошной элемент.

Если в эскизе несколько вложенных контуров, построение тонкостенного элемента невозможно.

Общие приемы создания тонкой стенки

Опции управления созданием тонкостенного элемента одинаковы для всех типов формообразующих элементов.

Эти опции доступны во время задания параметров формообразующего элемента. Они сгруппированы на вкладке Панели свойств Тонкая стенка.

Если требуется создать тонкостенную оболочку на основе поверхности сложного тела (а не одного формообразующего элемента), воспользуйтесь командой Тонкостенная оболочка.

После выбора направления требуется задать толщину стенки оболочки.

▼ Если материал добавляется в направлении наружу, введите толщину в поле Толщина стенки 1.

▼ Если материал добавляется в направлении внутрь, введите толщину в поле Толщина стенки 2.

▼ Если материал добавляется в двух направлениях, используйте поле Толщина стенки 1, чтобы задать толщину в направлении наружу, и поле Толщина стенки 2, чтобы задать толщину в направлении внутрь.

▼ Если материал добавляется от серединной поверхности, используйте поле Толщина стенки 1, чтобы задать суммарную толщину.

Рис. 1. Примеры тонкостенных элементов

Задание: выполнить 3D модели, согласно варианту

№1

№2

Практическое занятие №12

Тема: Построение проекций. Изометрия

Цели занятия:

- Сформировать необходимый набор знаний и умений 3D моделирования, методы построения проекций и изометрии.

- Выполнить ряд практических заданий, необходимых для полного усвоения полученных знаний.

Задание: выполнить 3D модели

№1

№2

Практическое занятие №13

Тема: Разрезы и сечения

Цели занятия:

- Сформировать необходимый набор знаний и умений 3D моделирования, выполнение разрезов и сечений.

- Выполнить ряд практических заданий, необходимых для полного усвоения полученных знаний.

Задание: выполнить 3D модели

№1

№2

№3

Практическое занятие №14

Тема: Операция вращения

Цели занятия:

- Сформировать необходимый набор знаний и умений 3D моделирования, изучение третьего метода построения трехмерной модели – операция вращение.

- Выполнить ряд практических заданий, необходимых для полного усвоения полученных знаний.

Задание: выполнить 3D модели

№1

№2

Практическое занятие №15

Тема: Построение вала.

Фаски, скругления

Цели занятия:

- Сформировать необходимый набор знаний и умений 3D моделирования, изучение метода вращения, путем построения детали – Вал.

- Выполнить ряд практических заданий, необходимых для полного усвоения полученных знаний.

Задание: выполнить 3D модели, согласно варианту, заданным преподавателем

№1

№2

№3

Практическое занятие №16

Тема: Построение винтовой  и рулонной поверхностей

Цели занятия:

- Сформировать необходимый набор знаний и умений 3D моделирования, изучение четвертого метода трехмерного моделирования – кинематическая операция.

- Выполнить ряд практических заданий, необходимых для полного усвоения полученных знаний.

Задание: выполнить 3D модели

| №1 Для построения рулонной поверхности нужно: 1. На плоскости XY создать спираль коническую со следующими опциями: по числу витков и высоте; число витков – 5шт; размер – 0,1; диаметр1 – 10 и диаметр2 – 20. 2. На плоскости ZX создайте эскиз прямоугольника по центру и вершине: координаты вершины (10;0); высота – 20, ширина – 1. 3. Примените к полученному эскизу кинематическую операцию, в качестве траектории используя спираль. |  |
| --- | --- |
| №2 Для построения винтовой поверхности нужно: 1. На плоскости XY создать спираль цилиндрическую с центром в точке (0;0) включив следующие опции: по числу витков и высоте; число витков – 4шт; высота – по размеру; размер – 80; диаметр – по размеру. 2. На плоскости XY создайте эскиз эллипса с длинами 10 и 15; установив его центр в точку (0;0). 3. Примените к полученному эскизу кинематическую операцию со следующими опциями: движения сечения – сохранять угол наклона. В качестве оси вращения используется спираль. |  |

# Text boxes

(код и наименование дисциплины)

(код и наименование специальности)