№ 1 Точность и качество поверхностей при механической обработке.

№ 2 Пересчет конструкторских и технологических размеров.

№ 3 Технологические размерные расчеты.

№ 4 Построение точечной диаграммы для определения показателей точности.

№ 5 Погрешности вызванные установкой заготовок.

№ 6 Определение погрешностей вызвана упругими деформациями.

№ 7 Определения погрешностей настройки режущего инструмента.

№ 8 Определения влияние погрешностей связанных с тепловыми деформациями.

№ 9 Погрешности обусловленные динамикой формы образования.

№ 10 Построение формы формирования динамической погрешности.

№ 11 Изучение зависимости служебных свойств деталей от характеристик.

№ 12 Расчет размерных цепей по предельным размерам составляющих цепей.

№ 13 Расчет погрешности базирования и выбор рациональных схем при базировании.

№ 14 Расчет погрешности положения заготовки в приспособлении.

№ 15 Определение суммарной погрешности на токарном станке.

№ 16 Определение суммарной погрешности на фрезерном станке.

№ 17 Определение суммарной погрешности на токарном станке с ЧПУ.

№ 18 Составление алгоритма расчет погрешности базирования систем модулей.

№ 19 Определение ожидаемой точности при автоматическом получении координат размера.

№ 20 Изучение схемы функционирования проектируемой системы. Методы.

№ 21 Изучение состояния объекта производства с помощью критериев.

№ 22 Автоматизация принятых технологических решений.

№23 Изучение ограничивающих условий построения станочных операций.

№24 Определение передаточных отношений и чисел зубьев коробок скоростей.

№25 Кинематический расчет коробок скоростей.

№26 Расчет зубчатых передач. Выбор расчетной схемы расчета.

№ 27 Конструкции шпинделей. Расчет шпинделей на жесткость.

№ 28 Расчет деталей коробок подач.

№ 29 Расчет подшипников качения и скольжения.

№ 30 Изучение ступенчатого изменения скоростей, механизмы.

№ 31 Типы фрикционных вариаторов и их расчет.

№ 32 Электромеханические и фотоэлектрические механизмы отчета.

№ 33 Механизмы точного останова и фиксации рабочих органов.

№ 34 Изучение механизма компенсации износа инструмента.

№ 35 Заточка режущих инструментов и методика измерения параметров.

№ 36 Типы механизмов управления. Рукояточное управление.

№ 37 Изучение рукояточных и кнопочных методов управления станком.

№ 38 Механизмы блокировки и предохранения от перегрузок.

№ 39 Изучение типовых компоновок станков. Целевые узлы. (на основе токарно-винторезного станка).

№ 40 Методы испытания станков на геометрическую и кинематическою точность.

№ 41 Испытание станков на жесткость и виброустойчивость.

№ 42 Изучение методики испытания станков на технологическую надежность.

ИТОГО

1  Перечень практических занятий для студентов:

Практическое занятие №1.

Тема: Точность и качество поверхностей при механической обработке.

Цель занятия: Изучить методы исследования точности и качества поверхности при механической обработке.

Задание: Проанализировать методы получения точности при различных методах обработки поверхностей деталей.

Оформить заключение по теме занятия.

Методические указания:

Погрешности обработки заготовки распределяются по самым сложным

законам, часто довольно сложным - комбинированным. В среднем можно считать, что при обработке заготовок с повышенной точностью 5-6-го квалитетов и выше, при их обработке по методу пробных проходов, погрешности размеров распределяются по закону равной вероятности. При обработке заготовок с точностью 7-8-го, а в отдельных случаях и 6-го квалитетов распределение погрешностей подчиняется закону равнобедренного треугольника. При механической обработке заготовок с точностью 8, 9, 10-го квалитетов (и грубее), особенно при автоматическом получении заданных размеров, распределение имеет характер нормального закона.

Приняв гипотезу о предполагаемом распределении погрешностей обработки, надо проверить эту гипотезу. Рекомендуется использовать критерий Пирсона (критерий "χ -квадратов").

Установив закон распределения случайных погрешностей и подсчитав статистические характеристики распределения, можно установить величину поля рассеяния случайных отклонений размеров заготовки:

при нормальном распределении ω = 6σ ;

при распределении по закону Симпсона ω = 4,9σ;

при распределении по закону равной вероятности ω = 3,4σ.

Надежность обработки заготовки без брака характеризуется запасом точности данной операции

ψ = TA/ ω, где TA — поле чертежного допуска детали.

Когда запас точности ψ>1, обработка заготовки может быть осуществлена без брака (если вероятность брака у анализируемой партии деталей существует, то это указывает на необходимость подналадки станка).

При ψ < 1 брак весьма вероятен.

При ψ > 1,2 процесс обработки можно считать надежным.

| Вариант | Операция |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чистовое шлифование шейки вала 040-0,025 | 39,983 39,975 39,994 39,981 39,995 |
| 2 | Черновая расточка отверстия 065 | 65,08 65,04 65,03 65,08 65,075 |
| 3 | Шлифование шейки вала 025-0,084 | 24,925 24,92 24,916 24,935 24,955 |
| 4 | Чистовая обточка шейки вала 018-0,07 | 17,98 17,97 17,975 17,975 17,975 |
| 5 | Черновая обточка шейки вала 055-0,3 | 54,9 54,95 54,85 54,0 54,92 |
| 6 | Доводка отверстия 050 | 50,014 50,01 50,01 50,005 50,005 |
| 7 | Черновая обточка шейки вала 032-0,25 | 31,86 31,96 31,92 31,92 31,95 |

Таблица.  Размеры деталей пробы

39.982	39,99	39,992	39,982
39,992	39,986	39,98	39,986

39.983	39,988	39,997	39,98
39,99	39,985	39,989	39,99

39.988	39,986	39,985	39,984

65,04	65,06	65,06	65,04

65,075	 65,05	65,05	65,01

65,03	65,075	     65,06	  65,02

65,075               65,02	65,04	65,05

65,075	65,06	65,06	65,05

24,96	24,945	24,35	24,965

24,985	24,97	24,95	24,925

24,95	24,985	24,965	24,95

2.4,965	24,955	24,95	24,97

24.95	24,935	24,93

17,99.	17,97	17,97	17,995

17,985	17,99	17,96	17,965

17.96	17,985	17,955	17,97
17,975	17,96	17,965	17,985

17.97	17,965	17,975	17,98

54,87	54,85	54,92	54,87

54.984	54,87                           54,9	        54,95

54,.8	54,99	54,955	54,9

54.989	54,87                         54,9	          54,9
54,925           54,9	                       54,955	 54,925

50,012	50,005	50,00	50,002
50,005	50,002	50,01	50,015

50.014	50,002	50,008	50,002

50.015	50,005	50,008	50,01
50,008	50,01	50,002	50,008

31.,9	31,.92	31,92	31,99
31,825          31,9	31,88	31,98

31,86	31,87	31,94	31,96

31,9	31,94	31,87	31,88

31,9	31,92	31,95	31,92

Практическое занятие №2.

Тема: Перерасчет конструкторских и технологических размеров.

Цель занятия: Ознакомиться с методикой расчета конструкторских и технологических размеров.

Задание: Рассчитать конструкторские размеры.

Методические указания:

ПЕРЕСЧЕТ КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ.

Конструктор указывает на рабочих чертежах размеры и допуски, исходя из служебного назначения детали. Вместе с тем эти размеры и система их расстановки в ряде, случаев не соответствуют разрабатываемым ТП. Эти размеры бывает трудно выдержать. В ряде случаев размеры, указанные конструктором, нельзя непосредственно измерить.

Поэтому приходится отказываться от конструкторских размеров и допусков, заменяя их технологическими размерами и допусками. Однако при такой замене соблюдение конструкторских допусков является законом и не может быть нарушено. Конструкторские и технологические размеры пересчитывают по разработанной методике, основанной на анализе геометрических связей между размерами и поверхностями деталей.

Рассмотрим в виде примера изготовление пространственного кулачка (рис. 2.11, о). На цилиндрической поверхности кулачка выполнен фасонный паз, в котором расположен ролик толкателя. Форма паза полностью определяет закон движения толкателя и проектируется на основе совокупности положений роликов. Поэтому размеры паза определяют по центрам роликов. Одним из размеров является ход Н ролика. Однако этот размер

Рис. 2.11. Схема пересчета размеров

реально нельзя измерить. Размер Н и допуск на него (/Г)//

должны быть пересчитаны.

На рис. 2.11, б представлена развертка паза. Размер Н может быть заменен на размеры А, В либо С, каждый из которых может быть измерен. Технолог должен решить задачу определения любого из этих размеров и установления допуска на него.  Допуск на размер А оказывается более жестким, чем на размер, поэтому если первый допуск будет обеспечен на производстве, то автоматически будет обеспечен и второй. Если необходимо определить допуск на размер Л или С, то можно сделать аналогичные расчеты. При этом результат окажется таким же, как и в первом случае. Однако для пересчетов удобнее пользоваться уравнением (2.1) теории размерных цепей, которое может быть записано в несколько измененном виде.

* '

Пересчет размеров и допусков также применяют, когда необходимо полностью отказаться от системы размеров, предложенных на рабочем чертеже. Так, на рис. 2.12, а показан цепной метод простановки размеров между центрами отверстий. Однако по условиям производства реализация этой системы может оказаться затруднительной. Ее необходимо заменить на координатную (рис. 2.12, б) с отсчетом размеров от левого торца детали. Тогда размеры не только  заменяют, но и пересчитывают допуски. Особенно важно найти минимальное значение допусков.

Рис. 2.12. Схемы пересчета допусков

Если бы допуски для схемы на рис. 2.12, а на все размеры были одинаковыми, то допуски на размеры, рассчитанные по координатному методу (см. рис. 2.12, б), следовало бы уменьшить примерно в 2 раза.

Пересчеты размеров и допусков проводят и тогда, когда необходимо изменять измерительную базу, т.е. принимать другую поверхность, линию или точку, от которых производится изменение размеров, определяющих положение обработанной поверхности. На рис. 2.12, в показана корпусная деталь, в которой необходимо расточить два отверстия. Допустим, что на данную деталь сверху устанавливается еще один корпус, элементы которого связаны размерами с элементами нижнего корпуса. Конструктор вполне обоснованно указал размеры /1 и /2 с соответствующими допусками, так как элементы устанавливаемою корпуса связаны с растачиваемыми отверстиями. Однако удобнее при растачивании корпус с отверстиями устанавливать на нижнюю плоскость. Поэтому технолог вводит новые размеры L\ и L2. Необходимо найти (1Т)Ц , (/Г)/>2, а также (fT)S.

При решении задачи составляют размерную цепь, в которой /] является замыкающим звеном:

(IT)lx=(IT)Lx+{IT)S.

Пересчет размеров не вызывает трудностей. Пересчет допусков на новые вводимые размеры приводит к ужесточению значений допусков (во многих случаях существенному). Окончательное решение технолог принимает, проводя более детальный анализ с учетом экономических соображений и конкретных условий осуществления ТП. При этом необходимо оценивать возможности металлорежущего оборудования данного предприятия, инструментального хозяйства, измерительной техники и технологической оснастки (приспособления) цеха.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №3.

Тема: Технологические размерные расчеты.

Цель занятия: Изучить методические  рекомендации необходимые для изучения размерных цепей и их расчета.

Задание: Рассмотреть методику расчета размерной цепи.

Методические рекомендации:

Расчет технологических размерных цепей.

Технологические размерные цепи рассчитывают чаще всего методом полной взаимозаменяемости. Замыкающим звеном в технологической размерной цепи является то, которое получается последним как результат выполнения всех остальных. Особенности расчета размерных цепей, у которых замыкающим звеном является припуск на обработку:

Табличным способом или расчетом находят минимальную величину припуска Zmin.

Определяют значение наименьшего предельного размера увеличивающего звена Sgmin или наибольшего предельного размера уменьшающего звена.

где ng, «/ — соответственно число увеличивающих и уменьшающих звеньев.

Для данного звена устанавливают допуск, назначают предельные отклонения (верхнее Ess и нижнее Eis) и определяют его номинальный размер:

Sg = Sgmtn- Eis

или

Sf = Simax — Ess .

Рассчитывают номинальный размер припуска Z и его наибольшее значение Zmax:

Находят верхнее Esz и нижнее Eiz предельные отклонения припуска:

Esz = Zmax - Z;	EiZ = ^min ~

Проверяют правильность расчетов по уравнениям

Esz=^EsSg EiSl;	Eiz=YjElsg

Ниже рассмотрим следующие задачи по построению, расчету и анализу технологических размерных цепей:

определение параметров (номинального размера, допуска, верхнего и нижнего отклонений) замыкающего звена, нахождение параметров одного из составляющих звеньев.

Задачи:

Задача  Определить методом полной взаимозаменяемости, с какими отклонениями будет выполнен размер Ал от уступа до оси отверстия (табл. 5)

Таблица 5.

Исходные данные к задаче 5.15

| Вариант | Размеры, мм | а, град. |
| --- | --- | --- |
|  | *1 | а2 | Аз |  |
| 1 | 12+0,09 | 82.о,12 |  |  | 42+0,08 | 50 |
| 2 | 10±0,11 | 62.0,19 |  |  | 32±0,05 | 40 |
| 3 | 8-0,09 | 52±0,15 |  | со го 1 о | 30 |
| 4 | 6±0,11 | 42_о,1 |  |  | 20_о(13 | 20 |
| 5 | 6-0,22 | 42+0,05 |  | 2Q+0.13 | 20 |
| 6 | 6-0,22 | 42+0,05 |  | 20+0-13 | 0 |

Задача:   Определить, с какими отклонениями при обработке заготовки должен быть выполнен размер А  Задача. Установить допуск и подобрать отклонения на операционный размер 120 мм  в соответствии с ГОСТ 25347—82, если размер 30мм задан с отклонениями ±0,065. Решение. Составим схему размерной цепи (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Схема размерной цепи (к задаче 5.17):

Ау — уменьшающий размер; А2 — увеличивающий размер

В данном случае необходимо по заданному допуску и отклонениям замыкающего звена Лд определить допуски, верхние и нижние отклонения составляющих звеньев А\ и А2.

Допуски на составляющие размеры (особенно при небольшом числе звеньев в размерной цепи) обычно назначают методом подбора, используя значения, приведенные в ГОСТ 25346—89 и ГОСТ 25347—82. Средняя точность по квалитету составляющих звеньев может быть определена при использовании справочника  по  формуле:

ТА{ = TAl =0,054 мм,

ТАд = Тл{ + Та2 = 0,054 +0,054 = 0,108 мм < 0,13 мм.  Вывод по выполнению задания.

Заключение по теме занятий.

Практическое занятие №4.

Тема: Построение точечной диаграммы для определения показателей точности.

Цель занятия: Выполнить графическое построение среднего значения составляющего звена.

Задание: По размерам составляющих звеньев рассчитать размерную цепь.

Технологические рекомендации.

Для примера рассмотрим схему для расчета линейных размерных цепей электродвигателя (рис. 2.63, а). Замыкающим звеном принимаем осевой зазор X между торцом крышки и торцом вала, размер которого зависит от предельных размеров составляющих звеньев А]-А7.Исходя из условий замкнутой размерной цепи, размер замыкающего звена X определяют как разность размеров двух групп звеньев: звеньев AJfс возрастанием размеров, размер X увеличивается (увеличивающие звенья) и звеньев Ау с уменьшением размеров, размер X уменьшается (уменьшающие звенья).

Рис. 2.63. Схема для расчета линейных размерных цепей электродвигателя: а— конструктивная цепь; б — размерная цепь; в — упрошенная размерная цепь.

Из схемы, приведенной на рис. 2.63, а, б, видна последовательность построения размера замыкающего звена. Для более наглядного разделения увеличивающих Asи уменьшающих А, звеньев применяют схему, на которой вдоль одной линии откладывают все увеличивающие, а вдоль другой все уменьшающие звенья (рис. 2.63, в). Размер замыкающего звена определяют из уравненияЭто уравнение является основным уравнением размерной цепи. Подставляя в него предельные значения составляющих звеньев, получают предельную погрешность замыкающего звена.При расчете на максимум-минимум замыкающего звена предполагают, что все размеры составляющих звеньев имеют предельные значения. В связи с этим предельные отклонения замыкающего звена многозвенной размерной цепи сильно отличаются. Сочетание предельных значений составляющих звеньев встречаются очень редко, поэтому более близкие к действительности погрешности замыкающего звена определяют методом расчета с использованием теории вероятности.Основное уравнение размерной цепи справедливо и при расчете на основе теории вероятности: алгебраическая сумма номинальных размеров всех звеньев должна быть равна нулю. Расчет допуска замыкающего звена основывается на сложении среднеквадратичных отклонений размеров составляющих звеньев:

где Г3 — допуск рассеяния замыкающего звена; р.,, Р, — коэффициенты относительного рассеяния соответственно замыкающего и составляющих звеньев; mh nt— число увеличивающих и уменьшающих звеньев цепи; 7} — допуск на составляющие звенья.

Поскольку на практике рассеяние размеров определяется данными теории вероятности, то вводят коэффициенты относительного рассеяния р и относительной асимметрии а. Зная допуски составляющих звеньев, определяют конечное звено. Сначала рассчитывают допуск замыкающего звена. Коэффициент относительного рассеяния р определяют по таблицам или по формуле:

где р = 1,3-1,4.

Средние значения размеров составляющих звеньев определяют из выражения.

Здесь ХЛшх и — суммы максимальных и минимальных размеров составляющих звеньев.

Рис. 2.64. Графическое построение для расчета среднего значения составляющего звена

Среднее значение размера звена для любого закона распределения можно представить в виде

Aicp=А + Д + 0,5 аТ,           где А — номинальный размер; Д — координата середины поля допуска относительно значения А; Т — поле допуска. Графическое построение для расчета среднего значения размера составляющего звена с указанием значения Лср, Д и аТ показано на рис. 2.64. Для случая, представленного на этом рисунке, значения Д и а буду!' положительными. Для отрицательных допусков значение Д будет отрицательно. Значения коэффициента а могут быть как положительными, так и отрицательными, в зависимости от смещения центра группирования относительно середины поля допуска. При расчете произведения аТ его знак будет такой же, как у коэффициента а.  Здесь ах = 0 при числе составляющих звеньев больше 5.

Затем определяют предельные значения замыкающего звена: Существуют некоторые правила расчета плоских цепей с параллельными звеньями: Используются два метода: расчет на максимум-минимум и вероятностный расчет.

Метод расчета на максимум-минимум учитывает предельные отклонения звеньев и самые неблагоприятные их сочетания.

- Вероятностный метод расчета учитывает рассеяние размеров и вероятность различных сочетаний отклонений составляющих звеньев.

- Номинальное значение замыкающего звена АЛ равно алгебраической сумме номинальных значений составляющих звеньев, например: АЛ = Л\ +

+ Aj— Ат, — А\.

- Увеличивающие звенья имеют знак «+», а уменьшающие знак «-».

- Координата середины поля допуска замыкающего звена равна алгебраической сумме координат середин полей допусков составляющих звеньев с учетом их знаков.

- Поле допуска замыкающего звена равно сумме абсолютных значений полей допусков составляющих звеньев.

Рассмотрим пример расчета размерной цепи, представленной на рис. 2.64, выполненного двумя способами.

Первый способ. Расчет размерной цепи на максимум-минимум.

Размеры всех составляющих звеньев приведены в табл. 2.14.

Таблица 2.14

| Звено | Размер | а | Р |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 8-о,1 | -0,2 | 1,2 |
| а2 | ¦ j+0,24 | 0 | 1 |
| Аз | Г0,!2 | 0,4 | 1,3 |
| Ад, | 49'°.*» | 0 | 1,22 |
| Аъ | 9 + 0.2 | -0,4 | 1,6 |
| А 6 | 8-o,i | -0,2 | 1,2 |
| л7 | 47.6_o.34 | 0,2 | 1,1 |

Максимальный и минимальный размеры замыкающего звена:

Ах тач = (1 1,24 + 49,34 + 9,2) - (7,9 + 5,0 + 7,9 + 47,46) = 1,52 мм;

Ахт\п= О 1 + 49 + 9) - (8 + 5,12+8 + 47,6) = 0,28 мм.

Допуск на замыкающее звено:

Тх = 1,72 - 0,28 = 1,44 мм.

Второй способ. Расчет размерной цепи с использованием теории вероятности. Допуск замыкающего звена вычисляют по формуле:

Тх=Vl2-0.242 + 1,32 ■ 0,122 н-1,62 '0.22 + 1.222 -0,342 + 1,12 -0,342 =

= 0,72 мм.

Средние значения составляющих звеньев:

А\ = 7,95 мм; Ai= 11,12 мм; А} = 5,06 мм; А4 = 49,17 мм; А$~ 9,1 мм; А6 = 7,85 мм; — 47,43 мм.

На основании этих значений координата поля допуска замыкающего звена:

Аг = [(1 1,12 + 0- 0,12) + (49,17 + 0 -0,17)+ (9,1 -0,4 • 0,!)]- - [(7,95 - 0,2 ■ ОД) + (5,06 + 0,4 ■ 0,06) + (7,95 - 0,2 ■ 0,5) +

+ (47,43 + 0,2 • 0,17)] = 0,745 мм.

Предельные значения замыкающего звена:

Л-мт^ 0,745 - 0,36 = 0,385 мм;

Атах = 0,745 + 0,36= 1,105 мм.

Из сравнения результатов расчетов видно, что при расчете с использованием теории вероятности получаются большие значения допусков на составляющие звенья. Допуски на составляющие звенья по заданному допуску на замыкающее звено (обратная задача) определяют, исходя из общих экономических и конструктивных задач методом подбора значений А, и Tt.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №5.

Тема:  Погрешности вызванные установкой заготовок.

Цель занятия: Развитие мышления при анализе погрешностей вызванных при установке и закреплении деталей.

Задание: Изучить факторы вызывающие погрешность установки.

Методические рекомендации:

Погрешность установки заготовок для обработки па металлообрабатывающих станках является составной частью суммарной погрешности обработки. Учитывая, что каждая заготовка хотя и находится в пределах заданных к ней требований, но имеет свои индивидуальные характеристики (твердость, химический состав, припуск, погрешность формы, размера, взаимного расположения поверхностей величины микронеровностей и т. д.), которые вызывают рассеяние погрешностей положений заготовок при установке их на станке.

Погрешность установки равна сумме погрешностей базирования закрепления и приспособления. В связи с тем, что эти погрешности носят случайный характер, подчиняющийся закону распределения случайных погрешностей, то суммируют их по закону вероятностей:

где еб — погрешность базирования; е3 — погрешность закрепления; смр — погрешность приспособления.

В единичном и мелкосерийном производстве обработку заготовок ведут методом пробных проходов и измерений.

Вероятность возникновения погрешности установки обычно учитывают при обработке заготовок на настроенных па размер инструментах, применяемых в условиях серийного и массового производства.

Различают следующие основные виды поверхности изделий: рабочие, базовые, вспомогательные и свободные. Рабочие поверхности обладают самыми высокими качественными показателями поверхностного слоя (часто термообработанного). Эти поверхности принимают непосредственное участие в работе изделия. Базовые поверхности определяют положение изделия относительно других изделий в механизме. Высокие требования предъявляются к качеству базовых поверхностей и точности их расположения с рабочими поверхностями. С помощью вспомогательных поверхностей определяется положение других изделий, присоединяемых к рассматриваемому изделию. Требования к качеству их изготовления ниже, чем к рабочим и базовым поверхностям.

Свободные поверхности — все остальные поверхности, обычно не сопрягаемые с поверхностями других деталей в процессе работы, они создают конструктивную форму, обеспечивают жесткость, не требуют высокой точности и могут оставаться в состоянии поставки исходной заготовки (т. е. иногда вообще не обрабатываются).

Погрешность закрепления — разность между наибольшей и наименьшей значениями проекций смещения измерительной базы на направление выполняемого размера, возникающая в результате приложения к заготовке усилия зажима. Под действием сил зажима заготовки в приспособлении (в местах контакта заготовки с опорами приспособления) возникают контактные деформации неровностей сопрягаемых поверхностей.

При установке заготовки на нескольких (п) опорах приспособления она закрепляется с силой, приходящейся на одну опору Q, при этом возникает смещение заготовки на величину у.

По мере износа установочных элементов приспособления площадь их контакта с заготовкой увеличивается, что обеспечивает уменьшение контактных деформаций (перемещений). При постоянной силе закрепления заготовки Q= const и качестве кон- тактируемых поверхностей С= const, а также смещении заготовки перпендикулярно выдерживаемому размеру a = 90°, погрешность закрепления может быть принята равной нулю.

В некоторых случаях усилие закрепления может сместить заготовку относительно режущего инструмента или деформировать ее. Поэтому при выборе усилия закрепления нежестких заготовок необходимо учитывать условия обеспечения заданной точности.

При закреплении заготовок возникают упругие деформации, которые искажают форму заготовок до начала механической обработки. После извлечения заготовки из приспособления деформированные поверхности упруго восстанавливаются, что влечет за собой изменение ранее достигнутых размеров и формы обработанной поверхности

Рис. 2.16.Влияние усилия закрепления на точность обработки:

а — после закрепления; б — после обработки; в — после раскрепления; 1 — заготовка;

2 — приспособление в виде трех кулачкового патрона токарного станка; 3 — резец.

С целью уменьшения погрешности закрепления необходимо стремиться применять силовые приводы, обеспечивающие постоянство сил закрепления. К ним относятся гидравлические, пневматические, пневмогидравлические, пружинные и другие приводы. Установочные элементы приспособлений должны иметь высокую жесткость и располагаться таким образом, чтобы исключать в не центр о вое нагружение.

Контакт базовых поверхностей с опорами должен исключать как пластическую, так и упругую деформацию заготовок.

Погрешность приспособления является суммарным фактором, определяющим погрешность положения заготовки, исходя из конструктивной схемы и точностных характеристик приспособления. Эта погрешность связана с неточностью изготовления установочных и направляющих элементов, их износом, погрешностью установки самого приспособления на станке и величиной вибраций, возникающих в процессе резания.

В некоторых случаях погрешность приспособления будет равна нулю. Например, при обработке на плоскошлифовальном станке само приспособление после установки его на станке может быть прошлифовано и погрешность его установки будет равна нулю, т. е. в том случае, когда погрешность приспособления является постоянной систематической погрешностью и ее можно компенсировать путем настройки или другими способами, тогда погрешность приспособления можно не учитывать. В процессе анализа влияния приспособления на точность обработки необходимо учитывать специфику процесса производства изделия. Например, погрешность изготовления кондукторов оказывает влияние на точность расстояния между осями обрабатываемых отверстий и перпендикулярность осей отверстий относительно опорного торца заготовки, Погрешности в изготовлении делительных и поворотных устройств могут вызвать погрешности взаимного расположения обрабатываемых поверхностей. При назначении допусков на изготовление приспособления Г|ф, в любом случае следует исходить из условия, что допустимая погрешность расположения установочных элементов приспособления относительно базовых поверхностей, по которым приспособление устанавливается на станке, должно быть меньше допуска на обработку соответствующей поверхности заготовки. Разработки в области проектирования приспособлений с использованием вычислительной техники позволяют решать вопросы по повышению точности приспособлений, снижать влияние износа установочных и направляющих элементов и повышать точность установки заготовок. Следовательно, при оценке влияния погрешности приспособления необходимо учитывать конкретные условия обработки изделия.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №6.

Тема:  Определение погрешностей вызвана упругими деформациями.

Цель занятия: Изучить влияние упругих деформаций в процессе обработки.

Задание:  Проанализировать возможность появления погрешностей вызываемых упругими деформациями.

Написать заключение по работе.

Методические рекомендации:

Погрешности, вызванные упругими деформациями

технологической системы.

Технологическая система состоит из станка, приспособления, инструмента и заготовки. Силы резания вызывают упругие отжатия (деформации) технологической системы, величина которых зависит от силы резания и жесткости технологической системы. Колебание сил резания и жесткости элементов технологической системы в различных сечениях приводят к появлению погрешностей (формы, размеров) на обрабатываемых деталях.

Погрешности, возникающие под влиянием упругих деформаций, составляют до 80 % всех погрешностей. Следовательно, точность обрабатываемых деталей зависит от жесткости элементов технологической системы (с увеличением жесткости повышается точность и производительность обработки). Особенно велика роль жесткости у станков, на которых совмещены черновая и чистовая обработки деталей. Вибрация станков существенно зависит от их жесткости.

Жесткость станков рассматривается как точность под нагрузкой. Необходимость в оценке жесткости станков вызвана тем, что их общая жесткость меняется за время эксплуатации. На новых станках, в период приработки деталей, жесткость может даже повышаться в связи с улучшением контакта между деталями. Затем в процессе эксплуатации происходит снижение жесткости. При ремонте станков стараются восстановить их первоначальную жесткость, однако обычно этого достигнуть не удается, так как точность изготовления и сборки при ремонте ниже, чем на станкостроительном предприятии, кроме того, ремонту подвергаются не все узлы и детали станков.

Большой вклад в исследование различных факторов на жесткость станков внесли российские ученые: Б. С. Балакшин, Н. А. Бородачев, К. В. Воти- нов, А. И. Каширин, В. М. Кован, Д. Н. Решетов, А. П. Соколовский и другие. Ими создано обоснованное учение о точности механической обработки. В настоящее время этой проблемой занимаются многие ведущие ученые, проблемные технологические лаборатории и другие научные организации в нашей стране и за рубежом.

В процессе обработки станок, приспособление, инструмент и сама обрабатываемая заготовка представляют собой замкнутую упругую технологическую систему (рис. 2.19).

Рис. 2.19. Схема упругой технологической системы.

|  | Входные данные обрабатываемой заготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Жесткость | —► |
| CtJ | Точность |  |
| CD О | Материал |  |
|  | Твердость | —- |
| t | Структура | — т |
| О го | Температура |  |
| го 00 | Размеры и форма технологической базы | ► |
|  | Размеры заготовки | ► |
|  | Точность установки | ► |

| Готовая деталь |
| --- |
| Размер, форма, взаимное расположение поверхностей, качество поверхностного слоя | Выходные данные готовой детали |

Технологическая система упруго деформируется под действием сил резания и других факторов. Упругие деформации возникают при деформации детали, приспособлений, инструмента, при выборе зазоров в стыках соединений и т. д. Следствием упругих деформаций технологической системы является рассеяние размеров в обрабатываемой партии заготовок. Упругие деформации зависят от жесткости отдельных частей станка, т. е. способности его узлов и обрабатываемой заготовки оказывать сопротивление действующим в процессе обработки силам резания.

Рис. 2.20. Схема обработки заготовки на токарном станке:

1 — обработанная поверхность; 2 — поверхность резания; 3 — обрабатываемая поверхность; / — глубина резания; Ds— движение подачи; Д. — главное движение резания; Р„ Р^ Р, — составляющие силы резания; Рр— равнодействующая (эквивалентная) сила резания

Большое количество факторов, оказывающих влияние на жесткость технологической системы, не позволяет на современном уровне знаний определить ее расчетным путем с достаточной степенью точности. Поэтому до настоящего времени метод определения жесткости технологической системы носит эмпирический характер. Экспериментальные исследования, проводимые по оценке жесткости станков и их отдельных элементов, осуществляются на стадиях проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта.

Рассмотрим два метода экспериментального определения жесткости станков или их узлов: статический и производственный.

Статический метод определения жесткости основан на нагружении технологической системы при неработающем станке. Нагрузочные устройства имитируют одну или несколько сил резания. Для этого необходимо определить соотношение составляющих сил резания Ру : Рг : Рх для заданных условий обработки, правильно выбрать величину и направление прикладываемой нагрузки.

Статическим методом невозможно оценить влияние различных факторов, возникающих при работе станка, что сказывается на результатах оценки жесткости.

Простота методики оценки жесткости статическим методом позволяет проводить оценку жесткости отдельных узлов станка, определяя его слабые места в процессе изготовления, в периоды эксплуатации и ремонта станка.

Производственный метод определения жесткости станков основан на нагружении технологической системы на работающем станке при точении асимметричных или ступенчатых заготовок. Имитация сил резания не требуется, так как оценка ведется на работающем станке. Имитируя только погрешность заготовки, оценивают значение погрешности, полученной уже на обработанной детали.

Наиболее простым методом оценки жесткости технологической системы является статический метод. Однако на неработающем станке не учитываются температурные факторы, толчки и вибрации, которые увеличивают деформацию технологической системы. Поэтому более точные значения жесткости обеспечивает производственный метод.

Жесткость станков, установленных статическим методом, обычно в 1,2-1,4 раза больше чем жесткость станков, установленных производственным методом, а для станков с малой жесткостью это значение увеличивается до двух раз. Несмотря на эго, производственный метод не может полностью заменить статический метод определения жесткости технологической системы, в частности, для контроля новых станков и отдельных узлов станка и особенно при их изготовлении или ремонте.

Сила Pv— радиальная составляющая, приложенная перпендикулярно к оси заготовки. По значению силы Ру обычно определяют силу отжима резца от заготовки и прогиб заготовок, прочность и жесткость отдельных элементов и всей технологической системы.

Сила Р2 — вертикальная составляющая силы резания. Действует в плоскости резания в направлении главного движения и определяет нагрузку на станок, резец и крутящий момент, по которому проводят расчет зубчатых колес и валов коробки скоростей станка. По значению силы Р2 обычно проводят расчеты жесткости резца и мощности резания.

Сила Рх — осевая составляющая сила подачи, действующая вдоль оси заготовки параллельно направлению подачи, определяет нагрузку механизма подачи станка. По значению силы Рх обычно проводят расчет звеньев механизма подачи станка, а также изгибающий момент, действующий на стержень резца.

Оценка жесткости на работающем станке позволяет приблизиться к реальным условиям нагружения технологической системы станка и выявить большое число факторов, оказывающих влияние на точность обработки. Измерение жесткости оборудования производственным методом заключается в том, что при снятии неравномерного припуска с заготовки сила резания является переменной, а следовательно, изменяется и значение упругой деформации технологической системы, что оказывает влияние на точность формы обрабатываемой поверхности (происходит копирование исходной погрешности). Влияние исходной погрешности на точность обработки можно устранить частично или полностью за счет увеличения числа проходов, т. е. увеличения общего припуска на обработку.

Для определения жесткости технологической системы производственным методом используют заготовку, имеющую неправильную форму, например, ступенчатый вал или эксцентрик. При обточке эксцентриковой заготовки глубина резания в процессе обработки изменяется от наибольшей hдо наименьшей t\(рис. 2.25).

Рис. 2.25. Производственный метод определения жесткости токарного станка;

о — до обработки; 6 — после обработки

При оценке возможных погрешностей обработки можно воспользоваться таблицами, имеющимися в ГОСТах па все типы станков, в которых указаны наибольшие допускаемые перемещения и установлены возможные при этом погрешности размеров и формы поверхностей заготовок. Но следует учитывать, что эти данные относятся только к новому металлорежущему оборудованию.

Основными путями повышения жесткости металлорежущих станков является применение коробчатых станин вместо тумбовых, обеспечение оптимальных зазоров в подвижных соединениях и надежности фиксирующих механизмов (задних бабок, резцедержателей, шпиндельных бабок и др.), уменьшение количества соединений между элементами. Учитывая, что элементы станка имеют не одинаковую жесткость, необходимо выявлять элементы с наименьшей жесткостью и повышать се до оптимальных значений.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №7.

Тема: Определения погрешностей настройки режущего инструмента.

Цель занятия: Знакомство с методикой настройки режущего инструмента на металлорежущих станках.

Задание: Изучение методов настройки режущих инструментов на размер.

Методические рекомендации:

Металлорежущий станок и приспособления, включенные в технологическую систему, имеют сравнительно большой срок  службы. Режущий же инструмент, также входящий в эту систему, имеет ограниченный срок службы, определяемый периодом  стойкости. Поэтому металлорежущий инструмент каждый % заново настраивают на размер. При этом не удается установить инструмент абсолютно точно в прежнее положение. Возникает погрешность настройки. Суть этой погрешности состоит в том, что наблюдается рассеяние положений из-за установки на ну и ту же опорную поверхность станка инструментов с различными в пределах поля рассеяния геометрическими показатели опорных поверхностей. Кроме того, положение инструмента дополнительно изменяется при его закреплении. Возникающая погрешность настройки входит составной частью в величину ожидаемой точности.  Таким образом, погрешностью настройки Ан следует называть

единичную поля рассеяния или расстояние между максимальным минимальным настроечными размерами при установке инструмента на станок. Определение настроечного размера представляет собой особую задачу и связано с характером обрабатываемой поверхности (наружная или внутренняя), жесткостью технологической системы и погрешностью установки инструмента.

Вне зависимости от того, какими техническими средствами пользуется наладчик инструмента, можно отметить два принципиально различных метода настройки. По первому методу точность настройки определяют по результатам измерений при изготовлении пробных деталей. Наладчик решает, в каком направлении и на сколько нужно перемещать инструмент при на- тройке. При этом методе часть пробных деталей может перейти брак. По второму методу инструмент устанавливают на неработающем станке по эталону или другим средствам в соответствии с заранее рассчитанными настроечными размерами. Настройку производят также вне станка. Этот метод требует особого конструктивного исполнения инструментов или устройств для удержания инструментов, поскольку эти элементы технологической системы являются съемными.

При настройке по пробным деталям центр группирования размеров партии считают средним арифметическим полученных размеров. В процессе настройки необходимо центр группирования совместить с положением инструмента, соответствующим настроечному размеру. Такое совмещение производят по лимбу или другому устройству станка. Однако полного совмещения добиться не удается.

Определение момента касания режущей кромки инструмента и эталона или щупа требует навыка наладчика. Момент касания можно установить с помощью полоски тонкой бумаги. Подводя инструмент к эталону, настройщик перемещает полоску по поверхности эталона. Затруднение в перемещении или прекращение перемещения означает момент касания, так как бумага прижимается инструментом к эталону.

Настройку инструментов производят также по жестким упорам, или упорам, снабженным индикаторными устройствами. Такая система действует, например, на токарно-револьверных станках, когда инструмент периодически ставят в исходное положение, а при обработке каждой следующей заготовки устанавливают на размер.

Рис. 1. Приспособления для настройки резцов.

Вне станка инструмент настраивают с помощью специальных приспособлений, на которые его устанавливают. Распространенная конструкция приспособления для настройки токарных резцов приведена на рис.1, а. Резец 4 с режущей пластинкой упирается в пластинку 5 приспособления. Необходимую длину L устанавливают с помощью винта 3. Индикатор 1, ножка которого связана с винтом через вставку 2, служит для регулировки винта. После регулировки переточенного резца настройку 3 закрепляют.

Осевые инструменты (сверла, зенкеры и др.) настраивают в одно- и многоместных приспособлениях, самое простое из которых приведено на рис. 2. Сверло 3 должно быть связано с переходной втулкой; положение втулки определяется гайками 2. Хвостовик втулки и, следовательно, сверла устанавливают в вертикальном положении в приспособлении. Вращением гайки 2 перемещают сверло так, чтобы его перемычка коснулась торца винта 4. После установки сверла вместе с переходной втулкой вторая гайка 2 закрепляет конструкцию. После поворота верхней части приспособления вокруг оси  сверло удаляют из приспособления и устанавливают на станок. На рисунке 2  приспособление для настройки сверл.

Заключение пор теме занятия.

Практическое занятие №8.

Тема: Определения влияние погрешностей связанных с тепловыми деформациями.

Цель занятия: Изучение влияние тепловых деформаций на изготовление деталей.

Задание: Рассмотреть температурные воздействия на систему СПИД.

Методические указания.

Погрешности, вызванные температурными деформациями.

Влияние температурных деформаций на погрешность обработки значительно и составляет 40...70 % суммарной погрешности изготовления изделия. Один из методов повышения точности обработки состоит в уменьшении влияния температурных деформаций за счет уменьшения и распределения тепловых потоков, компенсации температурных деформаций за счет управления процессом резания. Для малогабаритных станков допустимая погрешность от его холодного состояния до сбалансированного установившегося температурного режима составляет 0,05 мм, Зависимость температуры Т рабочих элементов станка от времени его работы tпоказана на рис. 2.30.

Примерно после 15 минут работы станка его температурный режим будет сбалансирован и значительного влияния на точность обработки уже не окажет. Но даже и в первоначальный период работы станка за счет системы регулирования можно компенсировать погрешность, связанную с изменением температуры элементов станка.

В процессе резания 3/4 всей теплоты резания удаляется со стружкой, а 1/4 этой теплоты оказывает влияние на технологическую систему. Условия обработки оказывают существенное влияние на интенсивность тепловых изменений, возникающих в заготовках (рис. 2.31). В резец при обычном точении переходит до 10 % теплоты, а при скоростном менее 1 %, при этом длина его режущего лезвия может увеличиваться до 50 мкм. Нагрев инструмента зависит от глубины, подачи, скорости резания, свойств обрабатываемого материала, конструктивных особенностей инструмента, условий и состава СОЖ и других факторов.

Удлинение резца после начала обработки заготовки происходит интенсивно, затем наступает тепловое равновесие, когда количество теплоты, получаемой и отдаваемой резцом в окружающую среду сравниваются и дальнейшего его нагрева и деформации не происходит. В отличие от станка у резца время резания одной детали обычно меньше времени теплового равновесия, а следовательно, меньше и деформации резца, Кроме

Рис. 2.31. Изменение температуры заготовки в процессе черновой (1) и чистовой (2) обработки.

того, во время замены заготовок или работы других инструментов резец остывает. Температурные деформации инструмента вызывают систематические погрешности обработки (погрешность формы).

На рис. 2.32 представлена зависимость температурной деформации резца £д от времени резания t,когда время резания одной заготовки t?iчередуется с временем его охлаждения 1 охл. Для партии деталей, кроме первой, эти колебания температуры резца будут стабильными.

Рис. 2.32. Температурные деформации резца:

1 — при прерывистом резании; 2 — при непрерывном резании.

Нагрев заготовки вызывает ее деформацию, а следовательно, и погрешность формы и размеров. Особое влияние на точность обработки оказывают температурные деформации на заготовки малых размеров, тонкостенные и неравномерно охлаждаемые. Большое значение для снижения влияния температурных деформаций оказывает СОЖ. Однако необходимо создавать условия проникновения СОЖ непосредственно в зону обработки, что позволяет значительно повысить ес эффективность.

Заключение по итогам занятий.

Практическое занятие №9,10.

Тема: Погрешности обусловленные динамикой формообразования обработки

Цель занятий: Изучение погрешностей в процессе формообразования и формирования динамики погрешностей.

Задание: Определить влияние динамики формообразования на возникновение погрешностей обработки.

Методические рекомендации.

В процессе механической обработки заготовок наряду с необходимыми движениями, обеспечивающими скорость резания ^подачу, непременно происходят нежелательные взаимные помещения инструмента и заготовки, приводящие к образовало дополнительных погрешностей обработки. Например, если ри обработке наружной цилиндрической поверхности помимо главного вращательного движения и поступательного движения дачи инструмента имеют место линейные гармонические колебания последнего в радиальном направлении, на поверхности детали будут образованы продольные (совпадающие с направлением главного движения) и поперечные (перпендикулярные ) волны (рис. 2.47).

Высокочастотные колебания (с частотой до 5000 Га и выше) оказывают влияние на шероховатость поверхности, колебания со средними частотами приводят к возникновению волнистости, низкочастотные колебания (с частотой менее 300 Г и) вызывают погрешности формы элементарных поверхностей детали.

Установлено, что на финишных операциях обработки, в частности при шлифовании, тонком точении и растачивании, алмазном выглаживании, главную роль в образовании динамических погрешностей играют вынужденные колебания.

Рассмотрим в качестве примера образование динамических погрешностей при наружном круглом шлифовании заготовок, устанавливаемых на жестких неподвижных центрах. Установочными базами при этом служат центровые отверстия заготовки.

Рис. 2.47. Образование продольной и поперечной волны.

В реальных условиях привод вращения заготовки обычно обладает большим запасом мощности и достаточной крутильной жесткостью, в силу чего циклическую частоту можно принять постоянной.

Движение инструмента относительно заготовки в радиальном направлении представляет собой

совокупность колебаний с широким спектром частот. Влияние этих колебаний на качественные характеристики обработанной детали различно, как различен и механизм возникновения самих колебаний.

Рис. 2.48. Расчетная схема для кругло го наружного шлифования

Экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что отжатия  заготовки, измеряемые в радиальных направлениях, непостоянны по углу ее поворота. Они существенно зависят от формы поперечных сечений центровых отверстий. Наибольшие отжатия имеют место, когда направление усилия нагрузки приходятся против впадины на поперечном сечении центрового отверстия и наоборот.

В подавляющем большинстве случаев имеет

смысл учитывать только одну гармонику некруглости центрового  отверстия.

Радиальная составляющая силы резания Ру практически прямопропорциональна фактической глубине резания 1ф и при прочих равных условиях может быть представлена как

где х “ коэффициент, зависящий от конкретных условий обработки.

Из приведенной на рис. 2.48 расчетной схемы следует, что фактическая глубина резания

где р — текущий радиус шлифуемой шейки; R — настроечный

радиус обработки различны.

На точности формы обработанной поверхности будет отражаться не само смещение оси заготовки у, а непостоянство  смещения относительно координаты уо квазистатического

равновесия.

Исходный угол сдвига 5 (рис. 2.49) может иметь любое значение, поэтому для наименее благоприятных случаев максимальная погрешность формы Дф, обусловленная динамикой

обработки, равна суммарному размаху колебаний, т.е.  Дф-= 2 (А, + А2).

Совершенно очевиден наследственный характер возникновения динамической погрешности. Действительно, размах 2А\150 представляет собой погрешность формы поперечного сечения детали, связанную с непостоянством жесткости сопряжения центра заготовка, т.е. свидетельствует о том, что обработанная поверхность детали наследует погрешности формы ее центровых отверстий.

Рис. 2.49. Схема формирования динамической

погрешности:

1- эпюра жесткости сопряжения центр — центровое отверстие; 2 - профиль центрового отверстия; 3 - исходный профиль заготовки; 4 — профиль обработанной поверхности

В некоторых случаях чистовой обработки при использовании нежесткого или плавающего инструмента наряду с вынужденным движением колебания могут быть вызваны влиянием некруглости, полученной на предшествующем обороте. Подобное явление наблюдается при сверлении пушечными сверлами, растачивании глубоких отверстий, алмазном выглаживании и пр. При анализе динамики этих процессов уместно принять, что абсолютной жесткостью обладает заготовка, а инструмент имеет в радиальном направлении существенную податливость и его перемещения относительно квазистатического равновесия будем обозначать также символом

Если предположить, что на одном из оборотов заготовки по каким-либо причинам (изменение твердости материала, случайное силовое воздействие на инструмент и пр.) возникла продольная волна, то вследствие меньшей подачи инструмента по сравнению с шириной оставляемой им канавки (следа) на последующем обороте эта продольная волна в определенной степени принудительно переместит инструмент в радиальном направлении.   размерность и физический смысл жесткости, значение которого в общем случае обусловлено геометрией инструмента, материалом заготовки и режимными факторами обработки; £(т - 2ti/co) — смещение инструмента на предыдущем обороте.

Представляется уместным обратить внимание на ошибочность широко распространенного мнения о характере влияния  дисбаланса заготовки на точность обработанной поверхности, при постоянстве жесткости упругой технологической системы.

При предварительных, а иногда и чистовых работах лезвийным инструментом могут возникать низкочастотные самовозбуждающиеся автоколебания элементов технологической системы, приводящие, например, при токарной обработке к эллипсообразности траекторий движения вершины резца и центра поперечного сечения обтачиваемой детали. Объяснение происхождения этих колебаний основывается на зависимости силы резания от толщины срезаемого слоя. Неоднозначность силы резания по перемещению или, иными словами, наличие между ними сдвига по фазе является следствием неоднозначности изменения толщины срезаемого слоя при сложном относительном движении инструмента и заготовки как упругой системы со многими степенями свободы. Особенность траектории движения, объясняемая указанными выше свойствами технологической системы, приводит к тому, что при движении в направлении силы резания инструмент врезается в обрабатываемый материал, т.е. снимает толстую стружку, а при движении навстречу силе резания инструмент отходит и снимает тонкую стружку. Соответствующим образом изменяется и сила резания. Погрешность формы детали в этом случае будет представлять сумму размахов колебаний инструмента и заготовки в нормальном к ней направлении, т.е. сумму измеренных в том же направлении диаметров их эллиптических траекторий.

Расчет динамической погрешности всегда сопряжен с необоримостью выбора соответствующей расчетной схемы

Доля динамической погрешности в общем балансе точности невелика, но она увеличивается с уменьшением технологических допусков и часто оказывается доминирующей при прецизионной обработке с долемикрометрической точностью. Именно при высокой точности обработки возрастает роль качественной оценки влияния параметров технологической системы на образование динамической погрешности.

Рис. 2.50. Характер взаимосвязей амплитуд А\ и Ai от параметров технологической системы: а — массы заготовки; б — циклической частоты ее вращения; в — постоянной составляющей жесткости сопряжения центр — центровое отверстие заготовки.

Заключение по рассмотренным вопросам занятия.

Практическое занятие №11.

Тема: Изучение зависимости служебных свойств деталей от характеристик.

Цель занятия: Закрепить полученные знания при изучении темы занятия.

Задание: Изучить влияние износоустойчивости, прочности, режимов резания и др. факторов на свойства деталей.

Методические рекомендации

Эксплуатационные характеристики деталей машин, такие, как износоустойчивость, усталостная прочность и антикоррозийная стойкость, зависят от качества поверхности детали. Значительное влияние качество поверхности оказывает и на, характер подвижных и прочность неподвижных посадок.

Износоустойчивость. Обработать поверхности абсолютно гладко невозможно, — даже при любой обработке

на поверхности остаются неровности. При взаимном сопряжении двух поверхностей они соприкасаются друг с другом лишь по вершинам неровностей. В связи с этим реальная опорная поверхность всегда отличается от расчетной. В соответствии с этим удельное давление превышает расчетное,	что	вызывает смятие, а для трущихся

пар — срезание	вершин	неровностей. Так как трущиеся

поверхности соприкасаются в отдельных выступающих точках, смазка в этих местах выдавливается, и возникает сухое трение. В начальный период работы двух трущихся поверхностей происходит интенсивное срезание гребешков — выступов неровностей.

Зависимость износа трущихся поверхностей от продолжительности работы показана на рис. 49. За период

времени Т происходит, наиболее ускоренный процесс истирания выступов неровностей.

'

В этот период времени поверхности прирабатываются. В период времени Гг процесс истирания (износа) протекает медленнее, и этот период времени со- Рис. 49. Схема процесса износа, ответствует нормальным условиям эксплуатации и по существу определяет срок службы детали.

В зависимости от качества поверхности и качества обрабатываемого материала длительность периодов Т\ и Т2 различна. Величина начального износа трущихся поверхностей больше, чем величина износа за весь дальнейший срок службы.

При резком увеличении износа в конце периода Тч (см. пунктирную часть кривой на рис. 49) нормальная работа трущихся поверхностей нарушается. Это вызывается увеличением зазора свыше допустимого, заеданием поверхностей, их сплавлением, свариванием или даже полным разрушением.

С целью возможного уменьшения первичного износа и увеличения срока службы детали необходимо рабочие поверхности тщательно обрабатывать шлифованием, хонингованием, доводкой и другими отделочными способами. На износ влияет также и направление штрихов, образованных в процессе обработки. Поэтому во многих случаях приходится выбирать такую отделочную операцию, которая обеспечивает определенное, наиболее выгодное ориентирование штрихов по отношению к направлению трущихся поверхностей.

На износ деталей машин влияют не только микронеровности, но и волнистость и физико-механические свойства поверхностного слоя.

Прочность деталей. Качество поверхности оказывает существенное влияние на прочность деталей, в особенности при переменных нагрузках. При переменной нагрузке разрушение берет начало от мелких поверхностных трещин. Эти трещины, риски и т. п. вызывают неравномерное распределение и концентрацию напряжений.

Наиболее вредное влияние оказывает направление рисок и надрезов, перпендикулярных к направлению действия нагрузок.

Для повышения усталостной прочности деталей, подвергающихся действию циклических нагрузок, необходимо обрабатывать до высокого класса чистоты даже нерабочие поверхности.

Повышается прочность металла при обработке давлением в холодном состоянии — обкатка и раскатка шариками и роликами. В результате обработки давлением создается наклеп, который вызывает появление остаточных сжимающих напряжений в поверхностном слое. Поверхностный наклеп при холодной обработке давлением повышает усталостную прочность на 20—25% при изгибе и на 50% —при кручении.

Антикоррозийная стойкость. Давно известно, что чем лучше обработана поверхность, тем при прочих равных условиях она меньше поддается коррозии.

Неровности на обработанной поверхности приводят к быстрому разрушению металла коррозией, вызываемой атмосферным влиянием и действием различных жидкостей и газов.

Действие корродирующих веществ, собирающихся на дне впадин неровностей (рис. 50) поверхности, распространяется в направлениях, указанных стрелками.

Под действием коррозии первоначальные выступы неровностей отделяются от основной массы металла.

Затем на поверхности металла снова образуются вторичные неровности, и коррозия начинает распространяться от новых впадин, вследствие чего образуется следующий слой неровностей, и т. д.

При трущихся деталях коррозия усиливает износ.

Когда по условиям эксплуатации машин невозможно использование стойких против коррозии металлов или защитных покрытий, добиваются повышения чистоты поверхности, что в свою очередь способствует повышению противокоррозийной стойкости деталей.

Качество посадок. При установлении допусков на механическую обработку исходят из того, что зазоры в местах соединения деталей не должны выходить за пре-

Рис. 50. Схема разрушения металла от коррозии.

делы данного узла. Уже после непродолжительной работы вследствие истирания неровностей фактические зазоры в соединении возрастают на величину начального износа.

Например, при обработке деталей диаметром 20 мм по скользящей посадке 2-го класса точности средний зазор  будет равен 18 мкм. После полирования на обработанных поверхностях вала и втулки остались неровности высотой 5 мкм. Но когда износ гребешков достигнет половины своей высоты, размер зазора увеличится на 10 мкм, что приведет к посадке более грубого класса точности. Чтобы исключить после первоначального износа неровностей потерю точности посадки, необходимо при изготовлении деталей добиться такого максимального зазора, который был бы меньше максимального зазора, заданного конструктором. Прочность соединений с натягом также во многом зависит от шероховатости поверхностей. При запрессовке происходит срезание микронеровностей, и фактическая величина натяга уменьшается, что при большой шероховатости приводит к уменьшению прочности соединения* С этим, например, связано также и то, что при распрессовке и повторной запрессовке детали прочность соединения ослабевает.

Режимы резания. Шероховатость поверхности резко возрастает с увеличением подачи. При увеличении подачи увеличивается и глубина наклепа. При точении резцами с широкой режущей кромкой продольная подача не влияет на шероховатость поверхности.

Необходимо отметить, что при малых подачах уменьшение подачи незначительно сказывается на снижении шероховатости. Поэтому при чистовом точении практически бесцельно уменьшать подачи ниже 0,05— 0,15 ммюб. Глубина резания не влияет на шероховатость поверхности,

При очень малых глубинах резания (*=0,02— 0,04 мм) из-за притупления режущей кромки инструмент перестает нормально резать, и возникающие при #том вибрации резко увеличивают шероховатость.

Рис. 51. График зависимости шероховатости поверхности от скорости резания.

На шероховатость поверхности оказывает воздействие Скорость резания. При низких скоростях резания нарост отсутствует, и шероховатость бывает незначительной. При скоростях резания порядка t;=20—30 м/мин, когда нарост достигает наибольшей величины, шероховатость возрастает. При дальнейшем повышении скоростей резания (при прочих неизменных условиях) шероховатость поверхности уменьшается. Она станет стабильной, когда скорость резания достигнет более 100—150 м/мин.

На рис. 51 приведен график зависимости шероховатости поверхности Rzот скорости резания. Высота неровностей до линии abобразуется в результате действия других причин, а увеличение шероховатости выше линии ab происходит из-за наростообразование. Глубину наклепа возрастает с увеличением скорости резания, но при скоростях резания выше 200 м/мин она уменьшается.

Шероховатость поверхности увеличивается при сверлении со скоростями резания у =15—25 м/мин, а при зенкеровании — у = 20—30 м/мин. Наименьшая шероховатость поверхности при развертывании получаете

при v= 4—8 м/мин.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №12.

Тема: Расчет размерных цепей по предельным размерам составляющих звеньям.

Цель занятия: Изучение методов расчета размерных цепей.

Задание: Рассмотреть схему расчета линейных размерных цепей электродвигателя.

Методические рекомендации.

Для примера рассмотрим схему для расчета линейных размерных цепей электродвигателя (рис. 2.63, а). Замыкающим звеном принимаем осевой зазор X между торцом крышки и торцом вала, размер которого зависит от предельных размеров составляющих звеньев А]-А7.

Рис. 2.63. Схема для расчета линейных размерных цепей электродвигателя: а— конструктивная цепь; б — размерная цепь; в — упрошенная размерная цепь. Исходя из условий замкнутой размерной цепи, размер замыкающего звена X определяют как разность размеров двух групп звеньев: звеньев AJf с возрастанием размеров, размер X увеличивается (увеличивающие звенья) и звеньев Ау с уменьшением размеров, размер X уменьшается (уменьшающие звенья). Из схемы, приведенной на рис. 2.63, а, видна последовательность построения размера замыкающего звена. Для более наглядного разделения увеличивающих As и уменьшающих А, звеньев применяют схему, на которой вдоль одной линии откладывают все увеличивающие, а вдоль другой все уменьшающие звенья. При расчете на максимум-минимум замыкающего звена предполагают, что все размеры составляющих звеньев имеют предельные значения. В связи с этим предельные отклонения замыкающего звена многозвенной размерной цепи сильно отличаются. Сочетание предельных значений составляющих звеньев встречаются очень редко, поэтому более близкие к действительности погрешности замыкающего звена определяют методом расчета с использованием теории вероятности. Основное уравнение размерной цепи справедливо и при расчете на основе теории вероятности: алгебраическая сумма номинальных размеров всех звеньев должна быть равна нулю. Расчет допуска замыкающего звена основывается на сложении среднеквадратичных отклонений размеров составляющих звеньев:

где Г3 — допуск рассеяния замыкающего звена; р, Р, — коэффициенты относительного рассеяния соответственно замыкающего и составляющих звеньев; mh nt — число увеличивающих и уменьшающих звеньев цепи; 7} — допуск на составляющие звенья.

Поскольку на практике рассеяние размеров определяется данными теории вероятности, то вводят коэффициенты относительного рассеяния р и относительной асимметрии а. Зная допуски составляющих звеньев, определяют конечное звено. Сначала рассчитывают допуск замыкающего звена. Коэффициент относительного рассеяния р определяют по таблицам или по формуле:

Среднее значение размера звена для любого закона распределения можно представить в виде

Aicp =А + Д + 0,5 аТ,

где А — номинальный размер; Д — координата середины поля допуска относительно значения А; Т — поле допуска. Графическое построение для расчета среднего значения размера составляющего звена с указанием значения Лср, Д и аТ показано на рис. 2.64. Для случая, представленного на этом рисунке, значения Д и а буду!' положительными. Для отрицательных допусков значение Д будет отрицательно. Значения коэффициента а могут быть как положительными, так и отрицательными, в зависимости от смещения центра группирования относительно середины поля допуска. При расчете произведения аТ его знак будет такой же, как у коэффициента а.

Здесь ах = 0 при числе составляющих звеньев больше 5.

Рис. 2.64. Графическое построение для расчета среднего значения составляющего звена.

Затем определяют предельные значения замыкающего звена. Вероятностный метод  расчета учитывает рассеяние размеров и вероятность различных сочетаний отклонений составляющих звеньев.

Заключение по итогам занятия.

Практическое занятие №13.

Тема: Расчет погрешности базирования и выбор рациональных схем при базировании.

Цель занятия: Закрепить навыки по способам базирования деталей и возникающие погрешности.

Задание: Описать классификацию баз и методы рас чета.

Методические рекомендации.

Базовые поверхности обрабатывают первыми, а затем относительно их обрабатывают остальные поверхности заготовок. Только по базовым поверхностям устанавливают заготовки в приспособления станков при их обработке (рис. 2.4).

Рабочие поверхности.

Свободные поверхности Рис. 2.4.

Из теоретической механики известно, что каждое свободное твердое тело имеет шесть степеней свободы, т. е. перемещение относительно трех перпендикулярных координатных осей XYZ и вращение вокруг них. Положение твердого тела относительно выбранной системы координат определяется шестью независимыми величинами (например, шестью координатами), причем, каждая координата лишает твердое тело одной степени свободы.

Для определения положения изделия необходимо и достаточно иметь шесть опорных точек, большее их число приведет к неопределенности базирования и внесет дополнительные погрешности в определение положения изделия.

Изделие ограничивается реальными поверхностями, поэтому на него накладываются шесть двусторонних геометрических связей, для создания которых используется три базы (установочная, направляющая и опорная).

Onoрная точка символизирует одну из связей изделия с выбранной системой координат. Условное изображение опорной точки показано на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Условное обозначение опорной точки:

о — вид спереди и сбоку; б — вил сверху

Например, для призматической детали (рис. 2.6, а) задание трех координат, связывающих нижнюю плоскость детали X'O'Z' с координатной плоскостью XOZ, определяет расстояние трех точек этой плоскости детали, лишая одновременно деталь трех степеней свободы: возможности перемещаться в

направлении оси Y и вращаться вокруг осей, параллельных осям X и Z.

Две координаты, определяющие положение детали (расстояние двух точек одной из поверхностей детали Y'O'Z' относительно координатной плоскости YOZ), одновременно лишает ее возможности перемещаться в направлениях X и вращаться вокруг оси Y, т. е. лишают деталь еще двух степеней свободы.

На чертеже конструкторскими базами являются линии и точки, от которых конструктор задает размеры и взаимное положение других линий, соответствующим поверхностям детали или ее осям.

При простановке размеров часто исходят из взаимосвязи между деталями, вытекающей из условий сборки. В таких случаях следует проставлять размеры от тех поверхностей, которые определяют взаимное расположение деталей в машине (механизме).

В других случаях проставляют размеры от поверхностей, линий или точек, играющих важную роль в работе машины или в процессе выполнения расчетов. Например, при конструировании конического зубчатого колеса за базу принимаются ось вращения колеса и точку А его конуса (рис. 2.8). От этой базы откладывается угол при вершине среднего конуса зубчатого венца колеса, длина его образующей I и монтажный размер М.

Рис. 2.8. Схема конструкторской базы.

База, используемая для определения положения заготовки (изделия) в процессе изготовления или ремонта, называется технологической базой.

База, лишающая изделие трех степеней свободы — перемещения вдоль одной координатной оси (Z) и поворотов вокруг двух других осей (X, У) называется установочной базой. На ней размещаются три опорные точки. Направляющая база — база, лишающая изделие двух степеней свободы — перемещения вдоль одной координатной оси (Г) и поворота вокруг другой оси (Z).

Опорная база —- база, лишающая изделие одной степени свободы — перемещения вдоль одной координатной оси {X) или поворота вокруг оси.

Эти три базы — установочная, направляющая и опорная — образуют комплект баз материализуют, например, ось вала — центровые отверстия или, в условиях единичного производства, наносят разметочные риски (чернят точки и т. д.), которые представляют собой следы пересечения скрытых баз.

Если база используется для определения относительного положения изделия, то ее называют измерительной.

Следует обратить внимание на неукоснительное соблюдение трех принципов базирования: совмещения (единства) баз, постоянства баз, смены базы па более точные базы.

Принцип совмещения баз заключается в совмещении технологических, конструкторских и измерительных баз, принцип постоянства баз — в использовании одной и той же базы для всех операций в процессе обработки изделия. Однако в процессе обработки все же приходится осуществлять смену баз, в этом случае их меняют на более точные.

Под принципом смены баз принимается преднамеренная или случайная замена одних баз другими с сохранением их принадлежности к конструкторским, технологическим или измерительным базам, Преднамеренная сме- йа баз управляема, случайная не управляема.

Необходимость в преднамеренной смене одной или нескольких баз возникает в случае невозможности обработки всех поверхностей детали с одного установа или когда приходится обрабатывать изделие на нескольких технологических системах, что вызывает смену базы.

Случайная смена баз может возникнуть в результате значительной погрешности геометрических форм или размеров исходной заготовки, неправильной последовательности приложения зажимных сил и других факторов.

Последствием замены и несовпадения баз является появление погрешности базирования. Под погрешностью базирования понимают отклонение

фактически достигнутого положения заготовки или изделия при базировании от требуемого. Под требуемым понимают положение изделия, заданное определенным образом относительно выбранной системы координат.

При базировании с целью получения максимальной точности обработки следует придавать заготовке такое положение, когда взаимосвязь координатных систем заготовки и инструмента определяется минимальным числом звеньев размерных и кинематических цепей.

Любая система баз ведет к появлению дополнительной погрешности обработки, при проектировании технологического процесса изготовления детали необходимо стремиться к тому, чтобы, по возможности, все поверхности детали обработать и измерить от одних и тех же технологических баз, т. е. обеспечить принцип единства баз.

Ввиду того, что использование различных поверхностей детали в качестве технологических и измерительных баз равносильно смене баз, следует в качестве измерительных и технологических баз выбирать одни и те же поверхности. Лучшим вариантом можно считать полную обработку заготовки с одного установа.

В большинстве случаев практически невозможно и экономически не выгодно полностью обрабатывать деталь от одних и тех же технологических баз, но следует стремиться весь технологический процесс обработки детали производить с минимальным числом смены баз. Кроме того, все установочные элементы приспособлений, используемых на различных операциях, должны располагаться по единой схеме (на одинаковых расстояниях друг от друга, одинаковых размеров и т. д.).

В качестве черновых (первых) технологических баз следует выбирать самые точновыполненные поверхности, не подлежащие обработке в дальнейшем или имеющие наименьшие припуски.

Погрешность базирования возникает при несовмещении измерительной и технологической баз изделия и равна допуску размера, связывающего измерительную и технологическую базы, или отклонению формы баз (если они не входят в допуск на размер). На рис. 2.12 представлена схема установки заготовки для фрезерования.

Фреза установлена на размер К= const, погрешность базирования еб^ - О, еб = ТН. При настройке фрезы на размер а = const, погрешность базирования s6 -0, е6 =TL. Следует всегда представлять заготовку не в виде номинала, а с учетом допуска. Например, на вале фрезеруется лыска), при установке вала в призму заданный чертежом размер Н\ будет изменяться за счет колебания допуска на диаметр вала Tj и угла призмы.

Рис. 2.12. Погрешность базирования для различных способов задания размеров.

При выборе технологических баз будем руководствоваться следующими правилами:

- стремиться выполнять принцип «совмещения баз» — совместить технологическую, измерительную и конструкторскую базы;

- добиваться осуществления принципа «постоянства баз» — по всему технологическому процессу использовать в качестве баз одни и те же поверхности;

- стремиться выполнять принцип «смены баз» — в случае необходимости смены баз использовать наиболее точные базовые поверхности. На первых операциях необходимо обработать основные базовые поверхности. Черновую базовую поверхность следует использовать один раз на первой операции;

- базовые поверхности должны иметь соответствующие размеры, точность их взаимного расположения, точную установку и жесткость.

Вывод по теме занятия.

Практическое занятие №14.

Тема: Расчет погрешности положения заготовки.

Цель занятия: Закрепить тему занятий: материал, форма и точность заготовки.

Задание: Выяснить погрешности положения при закреплении заготовки, и методику расчета.

Технологические рекомендации.

Погрешность закрепления.

Погрешность закрепления — разность между наибольшей и наименьшей значениями проекций смещения измерительной базы на направление выполняемого размера, возникающая в результате приложения к заготовке усилия зажима.

Под действием сил зажима заготовки в приспособлении (в местах контакта заготовки с опорами приспособления) возникают контактные деформации неровностей сопрягаемых поверхностей.

При установке заготовки на нескольких (п) опорах приспособления она закрепляется с силой, приходящейся на одну опору Q, при этом возникает смещение заготовки на величину у. Экспериментальным путем определены зависимости величин перемещения от сил закрепления заготовки (рис. 2.15).

Усилия закрепления Q]} имеют разброс значений от Qmm до Qmm, что вызывает разброс значений контактных деформаций (перемещений) в партии заготовок. Разность перемещений заготовок в партии определяется по кривой 1 и 2 (точки А и В) и оценивается основной случайной составляющей погрешности закрепления s30.

По мере износа установочных элементов приспособления площадь их контакта с заготовкой увеличивается, что обеспечивает уменьшение контактных деформаций (перемещений), кривая 3 (точка С). При этом разброс контактных перемещений в партии заготовок увеличивается на величину систематической закономерно-изменяющейся . погрешности закрепления ехш, связанной с износом установочных элементов приспособления.

Погрешность закрепления можно определить по формуле соответствующего справочника.

где р — угол между направлениями выдерживаемого размера и максимальной контактной деформацией (перемещением). Полученные в результате экспериментальных исследований, эмпирические зависимости учитывают комплекс факторов, влияющих на величину перемещений заготовок в приспособлении.

При высокой жесткости заготовок и приспособления наибольшие перемещения при закреплении возникают в месте стыка заготовки и установочных элементов. Зависимость контактных деформаций (осадка заготовки от удельного давления) в общем виде выражается формулой           y = cQ\

где у — сближение контактирующих поверхностей; Q1— сила, приходящаяся на одну опору; с — коэффициент, характеризующий вид контакта, геометрические и физико-механические характеристики поверхностных слоев заготовки и установочных элементов.

При обработке партии заготовок возникают колебания силы Q (от £?тах до £>тт) и коэффициента С (от Стах ДО Ст|п). '

При постоянной силе закрепления заготовки Q = const и качестве кон- тактируемых поверхностей С = const, а также смещении заготовки перпендикулярно выдерживаемому размеру a = 90°, погрешность закрепления может быть принята равной нулю.

В некоторых случаях усилие закрепления может сместить заготовку относительно режущего инструмента или деформировать ее. Поэтому при выборе усилия закрепления нежестких заготовок необходимо учитывать условия обеспечения заданной точности.При закреплении заготовок возникают упругие деформации, которые искажают форму заготовок до начала механической обработки. После извлечения заготовки из приспособления деформированные поверхности упруго восстанавливаются, что влечет за собой изменение ранее достигнутых размеров и формы обработанной поверхности (рис. 2.] 6).

Рис. 2.16. Влияние усилия закрепления на точность обработки:

а — после закрепления; б — после обработки; в — после раскрепления; ! — заготовка;

2 — приспособление в виде трех кулачкового патрона токарного станка; 3 — резец

Следует учитывать, что степень деформации заготовки зависит от ее жесткости, величины усилия закрепления и способа закрепления. Величина усилия закрепления, в свою очередь, зависит от установленных режимов резания.

С целью уменьшения погрешности закрепления необходимо стремиться применять силовые приводы, обеспечивающие постоянство сил закрепления. К ним относятся гидравлические, пневматические, пневмогидравлические, пружинные и другие приводы. Установочные элементы приспособлений должны иметь высокую жесткость и располагаться таким образом, чтобы исключать в не центр о вое нагружение.

Погрешность приспособления является суммарным фактором, определяющим погрешность положения заготовки, исходя из конструктивной схемы и точностных характеристик приспособления. Эта погрешность связана с неточностью изготовления установочных и направляющих элементов, их износом, погрешностью установки самого приспособления на станке и величиной вибраций, возникающих в процессе резания.

При отсутствии данных для определения погрешности приспособления, эту погрешность принимают в 5-10 раз меньшей допуска на соответствующий размер обрабатываемой заготовки.

В некоторых случаях погрешность приспособления будет равна нулю. Например, при обработке на плоскошлифовальном станке само приспособление после установки его на станке может быть прошлифовано и погрешность его установки будет равна нулю, т. е. в том случае, когда погрешность приспособления является постоянной систематической погрешностью и ее можно компенсировать путем настройки или другими способами, тогда погрешность приспособления можно не учитывать. В процессе анализа влияния приспособления на точность обработки необходимо учитывать специфику процесса производства изделия. Например, погрешность изготовления кондукторов оказывает влияние на точность расстояния между осями обрабатываемых отверстий и перпендикулярность осей отверстий относительно опорного торца заготовки, Погрешности в изготовлении делительных и поворотных устройств могут вызвать погрешности взаимного расположения обрабатываемых поверхностей. Погрешности приспособлений токарных, плоскошлифовальных фрезерных и строгальных станков не будут влиять на погрешности выдерживаемого размера, но могут вызвать неточность взаимного расположения обрабатываемых поверхностей. При назначении допусков на изготовление приспособления Г|ф, в любом случае следует исходить из условия, что допустимая погрешность расположения установочных элементов приспособления относительно базовых поверхностей, по которым приспособление устанавливается на станке, должно быть меньше допуска на обработку соответствующей поверхности заготовки. Разработки в области проектирования приспособлений с использованием вычислительной техники позволяют решать вопросы по повышению точности приспособлений, снижать влияние износа установочных и направляющих элементов и повышать точность установки заготовок. Следовательно, при оценке влияния погрешности приспособления необходимо учитывать конкретные условия обработки изделия. Работа в условиях ГАП (гибких автоматизированных процессах) и безлюдной технологии предъявляет жесткие требования к точности установки детали не станке. Например, при работе на станках с ЧПУ (с числовым программным управлением) доля погрешности настройки приспособления и инструмента достигает 60 % общего баланса точности. Отсчет размеров на станках с ЧПУ осуществляется относительно начала отсчета координатной системы станка, поэтому помимо выдерживания точности перемещений необходимо с высокой точностью совмещать базовые поверхности заготовки и начало отсчета координатной системы станка. Отсюда вытекают повышенные требования к точности изготовления установочных элементов приспособления и тщательной их выверке относительно начала отсчета. Одни погрешности при получении размера постоянны по значению (погрешности измерительного режущего инструмента, настройки инструмента на размер в пределах одной настройки и т. д.), другие изменяются закономерно (температурные деформации, износ инструмента и т. д.) и носят систематический характер. Их называют систематическими. Часть погрешностей непостоянна по значению (изменение физикомеханических свойств материала, колебания припуска на обработку и т. д.), они носят вероятностный характер и называются случайными.

Вывод по теме занятия.

Практическое занятие №15.

Тема: Определение суммарной погрешности на токарном станке.

Цель занятия: Изучить виды погрешностей возникающих при обработке на токарных станках.

Задание: Рассмотреть примеры определения суммарной погрешности.

Методические рекомендации.

Все погрешности, определяющие точность обработки деталей машин на металлорежущих станках, могут быть разделены на три категории:

погрешности установки заготовок еу;

погрешности настройки станка Дн;

погрешности на стадии процесса обработки, которые вызываются:

а)	размерным износом режущих инструментов — Ди;

б)	упругими деформациями технологической системы под влиянием силы резания — Ду;

в)	геометрическими неточностями станка — 2^;

г)	температурными деформациями технологической системы — ZAT.

При обработке на станках с ЧПУ дополнительно возникают погрешности позиционирования элементов системы и отработки программ управления.

Расчет точности необходим в основном для операций чистовой обработки, выполняемых с допуском по 6—1 I-му квалитетам.

Суммарные погрешности обработки деталей на настроенных станках определяют по уравнениям: для диаметральных размеров, для линейных размеров.

Расчет погрешности размеров при однорезцовом точении может быть выполнен по методике  изложенной в справочнике.

После определения суммарной погрешности Az проверяется возможность обработки без брака.

Заключение по теме задания.

Практическое занятие №16.

Тема: Определение суммарной погрешности на фрезерном станке.

Цель занятия: Изучить виды погрешностей возникающих при обработке на фрезерных станках.

Задание: Рассмотреть примеры определения суммарной погрешности.

Методические рекомендации.

Все погрешности, определяющие точность обработки деталей машин на металлорежущих станках, могут быть разделены на три категории:

погрешности установки заготовок еу;

погрешности настройки станка Дн;

погрешности на стадии процесса обработки, которые вызываются:

а)	размерным износом режущих инструментов — Ди;

б)	упругими деформациями технологической системы под влиянием силы резания — Ду;

в)	геометрическими неточностями станка — 2;

г)	температурными деформациями технологической системы — ZAT.

Погрешность обработки на фрезерных станках рассчитывается с учетом погрешности установки еу,

При обработке плоскостей на фрезерных станках погрешность Ау, вызванная упругими деформациями технологической системы, зависит в основном от колебания величины припуска и податливости системы «шпиндель — стол». В связи с тем что подача при обработке осуществляется столом станка, податливость системы W не изменяется при изменении относительного положения заготовки и фрезы (т.е. W = const). В то же время податливость фрезерных оправок и заготовок при чистовой обработке сравнительно мала. Поэтому податливость технологической системы W при расчетах принимается постоянной и равной податливости системы «шпиндель — стол» Иш.с,  максимально и минимально возможных глубинах резания /, ширине В и принятых условиях фрезерования.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №17.

Тема: Определение суммарной погрешности на станках с ЧПУ.

Цель занятия:  Изучить виды погрешностей возникающих при обработке на станках с ЧПУ.

Задание: Рассмотреть примеры определения суммарной погрешности.

Методические рекомендации.

Все погрешности, определяющие точность обработки деталей машин на металлорежущих станках, могут быть разделены на три категории:

погрешности установки заготовок еу;

погрешности настройки станка Дн;

погрешности на стадии процесса обработки, которые вызываются:

а)	размерным износом режущих инструментов — Ди;

б)	упругими деформациями технологической системы под влиянием силы резания — Ду;

в)	геометрическими неточностями станка — 2^;

г)	температурными деформациями технологической системы — ZAT.

При обработке на станках с ЧПУ дополнительно возникают погрешности позиционирования элементов системы и отработки программ управления.

Расчет точности необходим в основном для операций чистовой обработки, выполняемых с допуском по 6—1 I-му квалитетам.

Суммарные погрешности обработки деталей на настроенных станках определяют по уравнениям рекомендованным в справочниках.

Методика расчета элементарных и суммарной погрешностей на станках с ЧПУ принципиально не отличается от методики расчета точности обработки на станках обычного типа. Однако суммарная погрешность состоит из большего числа элементарных погрешностей. К дополнительным погрешностям, как известно, можно отнести:

Дпс — погрешность позиционирования суппорта; по величине она может быть принята равной двум дискретам привода подач по соответствую ще й коорд и нате;

Дпр — погрешность позиционирования резцедержателя (инструментальной головки или блока); в современных станках с ЧПУ она не превышает 6...8 мкм;

Дкор — погрешность отработки коррекции (в случае работы с корректорами), численно равная двум дискретам привода подач по соответствующей координате.

Вместе с тем при работе с корректором из расчета Д2 можно исключить систематическую погрешность от размерного износа инструмента Ди (так как в программу можно ввести периодическую коррекцию положения инструмента), а из расчета погрешности размерной настройки Дн — составляющую Дрег (так как эта составляющая учитывается погрешностью коррекции Дкор).

В связи с более жесткой конструкцией податливость станков с ЧПУ может быть принята в 2...4 раза меньшей, чем у аналогичных станков с ручным управлением.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №18.

Тема: Составление алгоритма  расчета погрешности базирования систем модулей.

Цель занятия: Освоение методики расчета погрешностей базирования и определение их влияния на точность обработки.

Задание: Рассмотреть методику определения величин погрешностей и точность получения размеров при выборе установочных баз.

Методические рекомендации.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №19.

Тема: Определение ожидаемой точности при автоматическом получении координат размера.

Цель занятия: Изучить возможности определения точности при автоматическом получении координат размера.

Задание: Рассмотреть примеры расчетов размерных цепей.

Методические рекомендации.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №20.

Тема: Изучение схемы функционирования проектируемой системы.

Цель занятия: Закрепить материал изучаемой темы.

Задание: Рассмотреть алгоритм анализа проектирования станков.

Методические рекомендации.

На основе общей методики расчета станка или машины на долговечность и надежность надо иметь возможность определять числовые значения коэффициентов надежности и долговечности для данного станка и для его конструктивных и технологических вариантов и указывать наиболее эффективные методы повышения качественных показателей машины.

Ниже приведена общая схема расчета станка на долговечность и надежность (схема 2).

Расчет станка на надежность и долговечность содержит следующие этапы:

1. Установление технических условий на параметры станка, в которые должны быть включены:

а) показатели надежности и долговечности станка – допустимые значения длительности безотказной работы станка и коэффициент надежности, суммарные простои станка за период эксплуатации, или коэффициент долговечности, а также суммарные затраты средств на его ремонт и эксплуатацию;

б) показатели качества работы станка – точность обработки, к.п.д., производительность и др. Для станка основным показателем качества является класс точности тех деталей, которые на нем обрабатываются, и характеристики качества полученной поверхности.

С допускаемыми показателями надежности и долговечности станка необходимо сравнивать его фактические значения или значения, полученные при расчете.

2. Определения исходных физических закономерностей, влияющих на потерю материалами деталей своих начальных качеств. Как уже известно, для станков наибольшее значение имеет износ его деталей. Закономерности абразивного изнашивания можно использовать расчете многих сопряжений станков.

Оценку вероятности внезапных отказов некоторых элементов производят путем из испытания или из сравнения с работой аналогичных конструкций. На основании этих данных производят расчет вероятности безотказной работы сложной системы.

3. Расчет изменения начальных параметров деталей машины. Этот расчет производят на основе физических закономерностей и конструктивной схемы узла. При этом в зависимости от скорости процесса оценивают изменение показателей с течение времени. Например, для изнашивания производят расчет распределения износа по поверхности трения и изменение взаимного положения сопряженных деталей с течением времени.

Так, для направляющих прямолинейного движения форма изношенной поверхности зависит не только от законов изнашивания, но и от характера действующих сил и цикла работы станка и определяет степень потери станком точности.

4. Установление предельных состояний (насосов) Umax и сроков службы Т деталей станка. Этот расчет производят с учетом технических условий на показатели качества работы машины, в первую очередь исходя из требуемой точности обработки.

5. Расчет показателей долговечности надежности; сравнение их с допустимыми значениями, установленными техническими условиями на машину. При этом коэффициент долговечности подсчитывают в зависимости от средних сроков службы отдельных узлов и деталей и трудоемкости их ремонта, а коэффициент надежности с учетом законов распределения сроков службы.

Если показатели надежности и долговечности, т.е. коэффициенты Р(t) и nл не удовлетворяют техническим условиям, то производят расчет, насколько и у каких деталей необходимо повысить сроки службы для обеспечения ТУ.

Анализ показателей надежности и долговечности станка позволяет разработать наиболее эффективные мероприятия по их повышению об этом говорит представленная схема.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №21.

Тема: Изучение состояния объекта производства с помощью критериев.

Цель занятия: Укрепить знания для выполнения задач связанных с организацией производства.
      Задание: Проанализировать уровень организации производства.

Методические рекомендации

|  | Для того чтобы разработать пути совершенствования организации производства в объединениях и на предприятиях, необходимо оценить состояние и уровень организации производства. Состояние организации производства характеризует ее действующую систему в объединениях и на предприятиях и отражает количественные и качественные параметры того положения, в котором она находится в данный период времени, а также степень реализации ее научных принципов. Уровень организации производства характеризует степень совершенства форм, методов и способов осуществления производственных процессов в пространстве и во времени и определяется путем сопоставления фактического и эталонного значений показателей состояния организации производства. Анализ состояния организации производства - это комплекс мероприятий, направленных на выявление положительных сторон и недостатков организации производства на предприятии и формирование целей и конкретных направлений ее совершенствования. Анализ должен охватить те стороны производственно-хозяйственной деятельности, которые непосредственно характеризуют состояние, уровень и эффективность организации производства, комплексно определяют наиболее существенные производственные и технико-экономические характеристики предприятия, ориентируют на выявление недостатков в организации, тормозящих повышение эффективности производства. Анализ распространяется на все основные стороны организации производства: организацию труда, функционирование орудий труда, движение предметов труда; организацию подготовки производства, производственных процессов, производственной инфраструктуры, материально-технического обеспечения производства, сбыта и реализации продукции; производственную структуру и организацию оперативного планирования производства. Основой методики анализа является комплекс технико-экономических показателей, отражающих состояние тех или иных сторон организации производства. Эти показатели подразделяют на три группы: 1) отражающие результативность (эффективность) организации производства; 2) характеризующие степень реализации научных принципов организации производственных процессов; 3) отражающие состояние организации производства по подсистемам. Степень реализации принципов организации производства также характеризует состояние организации производства и имеет количественное измерение. Методы сбора информации. Получить информацию для расчета показателей, характеризующих состояние Наиболее широкое распространение при изучении организации производства получили статистические и бухгалтерские наблюдения, а также изучение технологической, плановой и производственной документации. Статистическое наблюдение - это научно организованный учет фактов об изучаемых явлениях и сбор полученных на основе учета массовых первичных данных. При анализе организации производства необходимая информация может быть получена из статистических отчетов предприятия. Бухгалтерское наблюдение - это сбор первичной информации о хозяйственных операциях и ее регистрация в документах. Бухгалтерские документы также содержат определенные данные, которые могут быть использованы при анализе организации производства. Значительная часть необходимой при анализе информации может быть получена при изучении данных оперативного учета, из технической и плановой документации. Речь идет о таких документах, как технологические и маршрутно-технологические карты, календарные графики, ведомости норм и нормативов и т. п. Для изучения отдельных сторон организации производства, не отражаемых статистическим, бухгалтерским и оперативным учетом, проводится так называемое натурное обследование, включающее «фотографии» рабочего дня, изучение первичных документов (рабочих нарядов, лимитных карт, актов о браке и т. д.). Рассмотрение качественных характеристик. Как показывает практика, анализ количественных показателей не обеспечивает достаточно полного представления о состоянии организации производства, так как значительная часть параметров, ее характеризующих, не имеет количественного выражения. Кроме того, при анализе чрезвычайно важно не только оценить само состояние организации производства, но и вскрыть причины тех или иных негативных явлений, выяснить мотивы поведения участников производства, собрать их предложения по улучшению состояния дел. Одним из важных методов сбора информации, позволяющих получить качественные характеристики объекта, являются опросы участников производственного процесса, специалистов, руководителей. В зависимости от характера информации, получаемой при опросах, их можно разделить на две группы: анкетные опросы и опросы-интервью. Заключение по теме задания. |
| --- | --- |

Практическое занятие №22.

Тема: Автоматизация принятых технологических решений.

Цель занятия: Закрепление учебного материала по автоматизации производства.

Задание: Изучив цели занятия, указать результат деятельности в заключении.

Методические рекомендации

Автоматизация — одно из направлений научно-технического прогресса, применение саморегулирующих технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации, существенно уменьшающих степень этого участия или трудоёмкость выполняемых операций. Требует дополнительного применения датчиков (сенсоров), устройств ввода, управляющих устройств (контроллеров), исполнительных устройств, устройств вывода, использующих электронную технику и методы вычислений, иногда копирующие нервные и мыслительные функции человека. Наряду с термином автоматический, используется понятие автоматизированный, подчеркивающий относительно большую степень участия человека в процессе.

Автоматизируются:

· производственные процессы;

· проектирование;

· организация, планирование и управление;

· научные исследования.

· бизнес-процессы

Цель автоматизации — повышение производительности труда, улучшение качества продукции, оптимизация управления, устранение человека от производств, опасных для здоровья, повышение надежности и точности производства, увеличение конвертируемости и уменьшение времени обработки данных.

Автоматизация, за исключением простейших случаев, требует комплексного, системного подхода к решению задачи, поэтому решения стоящих перед автоматизацией задач обычно называются системами, например:

· система автоматического управления (САУ);

· система автоматизации проектных работ (САПР);

· автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП).

Автоматизация обладает рядом преимуществ и недостатков в сравнении с предыдущим этапом технического развития.

К основным преимуществам можно отнести:

· Замена человека в задачах, включающих тяжелый физический или монотонный труд.

· Замена человека при выполнении задач в опасных условиях (а именно: пожар, космос, извержения вулканов, ядерные объекты, под водой и т.д.)

· Выполнение задач, которые выходят за рамки человеческих возможностей по весу, скорости, выносливости и т.д.

· Экономика улучшения. Автоматизация может вносить улучшения в экономику предприятия, общества или большей части человечества.

Основными недостатками автоматизации являются:

· Рост уровня безработицы из-за высвобождения людей в результате замены их труда машинным.

· Технические ограничения.

· Угрозы безопасности / Уязвимость.

· Непредсказуемые затраты на разработку.

· Высокая начальная стоимость.

Автоматизация технологических процессов.

Автоматизация технологического процесса — совокупность методов и средств, предназначенная для реализации системы или систем, позволяющих осуществлять управление самим технологическим процессом без непосредственного участия человека, либо оставления за человеком права принятия наиболее ответственных решений.

Основа автоматизации технологических процессов — это перераспределение материальных, энергетических и информационных потоков в соответствии с принятым критерием управления (оптимальности).

Основными целями автоматизации технологических процессов являются:

· Повышение эффективности производственного процесса.

· Повышение безопасности.

· Повышение экологичности.

· Повышение экономичности.

Достижение целей осуществляется посредством решения следующих задач:

· Улучшение качества регулирования

· Повышение коэффициента готовности оборудования

· Улучшение эргономики труда операторов процесса

· Обеспечение достоверности информации о материальных компонентах, применяемых в производстве (в т.ч. с помощью управления каталогом)

· Хранение информации о ходе технологического процесса и аварийных ситуациях

Автоматизация технологических процессов в рамках одного производственного процесса позволяет организовать основу для внедрения систем управления производством и систем управления предприятием.

Как правило, в результате автоматизации технологического процесса создаётся АСУ ТП.

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) — комплекс программных и технических средств, предназначенный для автоматизации управления технологическим оборудованием на предприятиях. Может иметь связь с более глобальной Автоматизированной системой управления предприятием (АСУП).

Под АСУТП обычно понимается комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию основных технологических операций технологического процесса на производстве, в целом или каком-то его участке, выпускающем относительно завершенный продукт.

Термин «автоматизированный» в отличие от термина «автоматический» подчеркивает возможность участия человека в отдельных операциях, как в целях сохранения человеческого контроля над процессом, так и в связи со сложностью или нецелесообразностью автоматизации отдельных операций.

Составными частями АСУТП могут быть отдельные системы автоматического управления (САУ) и автоматизированные устройства, связанные в единый комплекс. Как правило АСУТП имеет единую систему операторского управления технологическим процессом в виде одного или нескольких пультов управления, средства обработки и архивирования информации о ходе процесса, типовые элементы автоматики: датчики, контроллеры, исполнительные устройства. Для информационной связи всех подсистем используются промышленные сети.

В связи с различностью подходов различают автоматизацию следующих технологических процессов:

· Автоматизация непрерывных технологических процессов (Process Automation)

· Автоматизация дискретных технологических процессов (Factory Automation)

· Автоматизация гибридных технологических процессов (Hybrid Automation)

Автоматизированная система управления.

Автоматизированная система управления или АСУ — комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный для управления различными процессами в рамках технологического процесса, производства, предприятия. АСУ применяются в различных отраслях промышленности, энергетике, транспорте и т. п. Термин автоматизированная, в отличие от термина автоматическая подчёркивает сохранение за человеком-оператором некоторых функций, либо наиболее общего, целеполагающего характера, либо не поддающихся автоматизации.

Виды АСУ:

· Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) — решает задачи оперативного управления и контроля техническими объектами в промышленности, энергетике, на транспорте

· Автоматизированная система управления производством (АСУ П) — решает задачи организации производства, включая основные производственные процессы, входящую и исходящую логистику. Осуществляет краткосрочное планирование выпуска с учётом производственных мощностей, анализ качества продукции, моделирование производственного процесса. Для решения этих задач применяются MIS и MES-системы, а также LIMS-системы.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №23.

Тема: Изучение ограничивающих условий построения станочных операций.

Цель занятия: Уяснить методику построения операций механической обработки деталей.

Задание: Рассмотреть на примерах результаты проектирования станочных операций.

Методические рекомендации.

По всем операциям механической обработки, указанным в маршруте, разрабатывается операционная технология. Ее результатом будет: 1. последовательность/порядок/ обработки поверхностей, режимы, инструменты, нормы времени (t/шт.). 2. эскиз установки, закрепления заготовки, карта наладки, базовые поверхности; методы контроля заготовки. 3. дается задание на проектирование оснастки /приспособлений/, инструмента, специальных средств механизации, автоматизации и т.п. Для проектирования отдельной операции необходимо знать: маршрут обработки заготовки, схему ее базирования и закрепления, какие поверхности и с какой точностью нужно обрабатывать, какие поверхности и с какой точностью были обработаны на предшествующих операциях, припуск на обработку, а также такт работы, если операция проектируется для поточной линии. При проектировании операции уточняется ее содержание /намеченное ранее при составлении маршрута/, устанавливается последовательность и возможность совмещения переходов во времени, выбирается оборудование, инструменты и приспособления/если дается задание на их конструирование/, назначаются режимы резания, определяется норма времени на выполнение операции, устанавливаются настроечные размеры, а также составляется схема наладки. Проектирование операции - задача многовариантная. Оценку возможных вариантов производят по производительности и себестоимости, сохраняя в силе технико-экономический принцип проектирования. Проектируя технологическую операцию в любом ее варианте, технолог стремиться к уменьшению штучного времени. При поточном методе работы штучное время указывается с темпом, оно должно быть таким, чтобы обеспечивалась заданная производительность поточной линии. Уменьшение штучного времени в ряде случаев позволяет лучше организовать многостаночное обслуживание на линии. 1. продолжительность элементов основного времени (to - min) сокращается в результате применения высокопроизводительных режущих инструментов и режимов резания, сокращения числа проходов и переходов при обработке поверхностей. Величина вспомогательного /т.е. сокращение to и tв по абсолютной величине/ времени сокращается за счет уменьшения времени холостых ходов станка и применения наиболее совершенных установочных приспособлений с быстродействующими зажимами. 2. наряду с уменьшением продолжительности каждого элемента оперативного времени прибегают к совмещению элементов основного и вспомогательного времени; в этом случае в состав штучного времени входят лишь лимитирующие /наиболее продолжительные/ элементы времени из числа всех совмещаемых. В данном случае имеет место концентрация операций. Схемы построения станочных операций. Целесообразно классифицировать по составу слагаемых оперативного времени, т.е. tопер= to+ tв . Такие составляющие tшт , как tорг.обсл.;tтех.обсл. + tперер. зависят только от toпер(0,5I8%) и на его структуру не влияет. Для анализа tвсп следует разделить на следующие элементы: tвсп= tуст/сп+ tупр.+ tинд+ tсм.ин.+ tизмер Характеризующими признаками схем построения операций являются: 1. число одновременно устанавливаемых для обработки деталей - одноместные и многоместные схемы. 2. число одновременно участвующих в обработке инструментов - одноинструментные и многоинструментные. 3. последовательность обработки поверхностей или порядок работы инструментов - последовательная, параллельная, или последовательно - параллельная. В результате сочетания названных признаков может быть образовано множество схем построения операции обработки, начиная от самых непроизводительных одноместных, одноинструментальных,, при последовательном характере обработки/ до самых совершенных/многоместные, многоинструменальтных. . сверло зенкер Многоинструментная, последовательная обработка. Развертка

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №24

Тема: Определение передаточных отношений и чисел зубьев коробок скоростей.

Цель занятия: Изучить принцип работы механизмов коробки скоростей станка.

Задание: Определить передаточное отношение механизмов коробки скоростей.

Для выполнения задания выдаются кинематические схемы станков.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №25.

Тема: Кинематический расчет коробки скоростей станка.

Цель занятия: Рассмотреть влияние различных факторов на  работу механизмов коробки скоростей станка.

Задание:  Рассчитать частоту вращения выходного вала  коробки скоростей.

Для выполнения задания выдаются кинематические схемы станков.

Заключение по теме занятия

Практическое занятие №26.

Тема: Расчет зубчатых передач. Выбор расчетной схемы расчета.

Цель занятия: Изучить виды зубчатых передач.

Задание: Рассчитать зубчатые передачи по кинематической схеме.

Методические рекомендации.

Кинематические расчеты на основе уравнений баланса.

На кинематической схеме в развернутом и упрощенном виде располагают все основные механизмы станка и показывают все кинематические цепи станка, дающие полное представление о том, как передается движение к исполнительным механизмам.

Кинематическая схема должна обеспечивать возможность подсчета как абсолютных перемещений и скоростей различных элементов станка,

так и относительных (взаимных) перемещений, поэтому в ней надо указывать основные кинематические данные всех подвижных элементов и узлов (для зубчатых колес — модуль, число зубьев; для винтов — шаг резьбы; для электродвигателей — мощность и частоту вращения и т. п.).

Рис. 12.1. Кинематическая схема зубофрезерного станка.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №27.

Тема: Конструкции шпинделей. Расчет шпинделей на жесткость.

Цель занятия: Изучение конструкций шпинделей станков.

Задание: Рассмотреть конструкцию шпинделей станков.

Методические рекомендации.

ПРИМЕРЫ ШПИНДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ.

Передняя опора и передний конец шпинделя фрезерно-расточного станка с ЧПУ. В коническом отверстии (рис. 6.7) зажимается инструментальная оправка 3, крутящий момент на которую передается двумя торцевыми шпонками 2. Механизм зажима оправки состоит из цанги 13, штанги 12, пакета тарельчатых пружин 11 и гидроцилиндра (не показанного на рисунке). Оправка освобождается при движении штанги влево. Крутящий момент передается на шпиндель зубчатыми колесами 9 и <9. На рис. 6.7 показаны два варианта передней опоры. Опора, выполненная по первому варианту (показана над осью шпинделя), состоит из двухрядного роликоподшипника 5 с короткими цилиндрическими роликами, воспринимающего радиальную нагрузку, и двух упорных шарикоподшипников 6, воспринимающих осевую нагрузку. Радиальный зазор в двухрядном роликоподшипнике регулируют с помощью гайки 10 после подшлифовки компенсаторного кольца 19 состоящего из двух полуколец. Съем этого подшипника облегчается благодаря распрессовке внутреннего кольца маслом, заливаемым в отверстие 4. Натяг упорных подшипников обеспечивается пружинами 7. В передней опоре, выполненной по второму варианту, вместо упор-

7	8

Рис. 6,7. Передняя опора и конец шпинделя фрезерно-расточного станка с ЧПУ.

7 6	5

Рис. 6.8. Передняя опора и конец шпинделя вертикального токарного полуавтомата

с ЧПУ

ных применен упорно-радиальный шарикоподшипник 14 типа 178800. Для защиты от загрязнений и предотвращения вытекания из опоры смазочного материала использовано лабиринтное уплотнение 15.

Передняя опора и передний конец шпинделя вертикального токарного полуавтомата с ЧПУ. Обрабатываемая заготовка закрепляется в патроне, который центрируется по коническому буртику А (рис. 6.8) и получает привод от гидроцилиндра через шток 5. Крутящий момент передается патрону с помощью пальца 1. Радиальную нагрузку воспринимает двухрядный роликовый подшипник с короткими цилиндрическими роликами 3, осевую — упорнорадиальный шариковый подшипник 4. Радиальный зазор в роликовом подшипнике регулируется с помощью гайки 6. Для ее. сгопорения служит фиксатор 7, который под действием пружины входит в один из имеющихся в гайке пазов. Смазывание опоры осуществляется жидким материалом с помощью циркуляционной системы. По каналу В масло подводится к верхнему торцу роликового подшипника, самотеком проходит через рабочие зоны обоих подшипников и сливается в корпус шпиндельной бабки. Опора защищена зигзагообразным лабиринтным уплотнением 2. По каналу Б масло из полости уплотнения сливается во внутреннюю полость шпиндельной бабки.

Шпиндельный узел отделочно-расточной головки. К отделочно-расточным головкам, которые используются в качестве шпиндельного узла алмазно-расточных станков, предъявляются высокие требования в отношении точности, жесткости и температуры при длительной работе станка. На рис. 6.11 показан шпиндельный узел отделочно-расточной головки с радиально-упорными подшипниками, которые хорошо работают при частоте вращения до 5000 об/мин и выше. В обеих опорах подшипники установлены по схеме дуплекс-О. Осевое усилие предварительного натяга создается дистанционными кольцами 1 к 2 разной высоты. Все подшипники стянуты гайкой 3 через дистанционную гильзу 6. Для стопорения гайки применены резьбовой вкладыш 4 и стопорный винт 5. Подшипники передней опоры зажаты между корпусом и передней крышкой, благодаря чему шпиндель зафиксирован в осевом направлении. Задняя опора сделана плавающей. Подшипники смазываются пластичным материалом, нанесенным на их беговые дорожки в объеме около 4 см3 на один подшипник.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №28.

Тема: Расчет деталей коробок подач.

Цель занятия: Изучение назначения и работы коробок подач.

Задание:  Рассчитать детали коробки подач на основные показатели.

Кинематические схемы выдаются на занятии.

Методические рекомендации в справочной литературе.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №29.

Тема: Расчет подшипников качения и скольжения.

Цель занятия: Закрепить полученную информацию по назначению подшипников.

Задание: Рассчитать и выбрать параметры подшипников указанных в задании.

Вся необходимая  технологическая информация для выполнения задания представлена в справочниках.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №30.

Тема: Изучение ступенчатого изменения скоростей, механизмы.

Цель занятия: Рассмотреть коробку скоростей станка и принцип ее работы.

Задание: Изучить механическую часть коробки скоростей.

Методические рекомендации.

Механическая часть электромеханического главного привода со ступенчатым регулированием частоты вращения шпинделя состоит из постоянных и групповых передач (групп передач). Постоянные передачи (зубчатые, ременные) служат для редуцирования частоты вращения и формирования пространственной компоновки станка. Групповые передачи обеспечивают требуемый ряд частот вращения шпинделя.

Передача с передвижными колесами  позволяет передавать большие крутящие моменты, имеет высокий КПД, так как в работе участвует только одна пара зубчатых колес. В ней нельзя использовать косозубые колеса, нельзя переключать ее на ходу.

Передачу с электромагнитными муфтами можно переключать на ходу, что позволяет автоматизировать управление приводом. Передача может состоять из косозубых колес.

Передача со сменными колесами  отличается компактностью. Применяется в станках, которые переналаживаются редко.

Передачи с плоским ремнем и сменными  или ступенчатыми шкивами работают плавно, однако имеют большие габариты.

Сложенную структуру получают из двух или более определенным образом соединенных структур с последовательно включенными групповыми передачами. Одна из соединяемых структур называется основной, другие - дополнительными. Основная структура участвует в передаче на шпиндель всех ступеней частоты вращения, каждая дополнительная используется для передачи только части ступеней. Разработан ряд вариантов сложенных структур [90], один из них приведен на рис. 4.3, где 1— основная структура с z° ступенями вращения, 2 - дополнительная структура с z' ступенями вращения. Этот привод обеспечивает на шпинделе z = z° + z °z9 = z° (1 + z$ ) различных частот вращения.

Структурные формулу и сетку для основной структуры строят так же, как для привода с последовательно соединенными групповыми передачами. Характеристика первой группы дополнительной структуры равна числу ступеней частоты вращения основной структуры. Для каждой дополнительной структуры строят отдельную структурную сетку.

По сравнению с обычными структурами, образуемыми последовательным соединением групповых передач, сложенные структуры обладают рядом преимуществ. Они позволяют получать большое число ступеней частоты вращения и передавать высокие частоты с помощью коротких кинематических цепей. В приводах сложенной структуры потери мощности относительно невелики.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №31.

Тема: Типы фрикционных вариаторов и их расчет.

Цель занятия: Изучить конструкции фрикционных вариаторов.

Задание: Указать различие в конструкциях вариаторов.

Методические рекомендации

КОНСТРУКЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ БЕССТУПЕНЧАТЫХ ВАРИАТОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАНКАХ.

Большинство механических бесступенчатых вариаторов, нашедших применение в станках, принадлежит к классу фрикционных. Они отличаются большим разнообразием конструкций и столь же разнообразными эксплуатационными свойствами. Если не стремиться к большой строгости классификации, затруднительной потому, 410 для характеристики этих вариаторов имеют значение также элементы автоматизации управления, регулировки и т. д., то механические вариаторы, используемые в современных станках, можно распределить на следующие группы:

А.	Фрикционные бесступенчатые вариаторы;

Вариаторы с непосредственным соприкосновением ведущего и ведомого элементов: а) лобовые вариаторы: б) рариаторы, регулируемые изменением угла между осями; в) вариаторы конусные (без промежуточного звена).

Вариаторы с раздвижными коническими шкивами и гибким передаточным

звеном между ними: а) с одним раздвижным и одним цилиндрическим шкивом;

Ь)	с двумя раздвижными желобчатыми шкивами и комплектом клиновых ремней;

в)	с двумя раздвижными коническими шкивами и ремнем специальной конструкции-

(колодочным).

Вариаторы с раздвижными коническими шкивами и жестким передаточным звеном между ними.

Вариаторы с нераздвижными коническими шкивами (роликами) и жестким передаточным звеном между ними.

Вариаторы с ведущим и ведомым элементами специальной формы и жесткими промежуточными элементами (вариатор В. А. Скетозарова и другие).

Б. Цепные бесступенчатые вариаторы. Из числа их в станках нашел применение лишь цепной вариатор с раздвижными коническими желобчатыми дисками.

Если N' — нормальное давление на соприкасающихся фрикционных поверхностях, то для передачи окружною усилия Р необходимо, чтобы N' >• — , где  — коэффициент трения. При /V' < у- будут происходить относительное проскальзывание поверхностей, сопровождающееся нагреванием и усиленным износом или даже разрушением их; поэтому устройства, осуществляющие давление нажатия /V', следует рассчитывать с запасом, однако не чрезмерным, так как и слишком большая величина /V' нежелательна. Наилучшими в этом отношении являются саморегулирующиеся бесступенчатые передачи, в которых величина Л/' автоматически сообразуется с величиной передаваемого крутящего момента. Применяемые в станках конструкции этого рода и способы саморегулирования рассмотрены ниже.

Е Вариаторы с непосредственным соприкосновением ведущего и ведомого элементов.

а)	Лобовой вариатор (лобовая передача), несмотря на большую простоту конструкции и низкую стоимость, находит в станках лишь ограниченное применение из-за присущего ему недостатка—сильного срабатывания роликов при большой ширине их  и неспособности передавать большие усилия при малой ширине. Эта передача используется главным образом в некоторых токарно-отрезных станках, где посредством непрерывного автоматического перемещения роликов, заимствуемого от суппорта, возможно сохранять скорость резания приблизительно постоянной на всем или на больший части пути отрезного резца.

Лобовая передача по схеме  была использована в приводе к распределительному валу одной из конструкций одношпиндельного автомата.

Ролики изготовляются из чугуна или стали и обычно имеют обкладку и; кожи или пластмассы (текстолита и т. п.) для увеличения коэффициента трения. Материалом для сопряженных дисков служит чугун или  сталь. Если ролики — без обкладки, рекомендуется делать их из металла более мягкого, чем диски: это способствует более равномерном1, износу их; кроме того, ролики меньше дисков, и замена их обходится дешевле.

Заключение пор теме занятия.

Практическое занятие №32.

Тема: Электромеханические и фотоэлектрические механизмы отчета.

Цель занятия: Проанализировать возможность специальных методов обработки.

Задание:  Изучить методику не стандартных методов отчета механизмов.

Методические рекомендации.

Электромеханические механизмы отсчета.

Механизмы отчета в автоматизированных станках применяют не только для регистрации величины перемещения, но и для подачи сигнала в систему управления.

Наиболее простыми датчиками для измерения и регистрации перемещений могут служить потенциометры, которые легко преобразуют линейные или угловые перемещения в изменения электрических величин.

Потенциометр для измерения линейного перемещения представляет собой каркас, на который намотана проволока сопротивления с точно выдержанным шагом. Контакт, закрепленный на ползуне, перемещается либо от ходового винта, либо непосредственно от рабочего органа станка. При перемещении суппорта или стола изменяется сопротивление потенциометра, которое характеризует величину и закон перемещений с точностью 0,1; 0,2%.

Причинами возникающих погрешностей в показаниях потенциометров служат колебание линейности сопротивления проволоки, неточность формы каркаса и др.

Достаточно широкое применение, особенно в станках с программным управлением, получили электроиндуктивные механизмы отсчета.

Конструктивный вариант. Железный якорь, имеющий форму винта, охватывается двумя стальными сердечниками, выполненными в виде гаек. На сердечники надеты катушки, которые подключены так, что магнитный поток проходит через воздушный зазор.

При перемещении якоря (ил сердечников) вдоль оси зазор и соответственно интенсивность магнитного потока изменяются. В результате изменяются индуктивное сопротивление в катушках и сила тока, величина которого измеряемся прибором. Сердечники установлены по отношению к винту (якорю) на половину шага, и при перемещении якоря вдоль сердечника нулевое значение тока повторяется через каждые полшага. Поэтому по числу импульсов можно судить о величине перемещения стола станка на большую величину. Для измерения перемещения в пределах половины шага можно поворачивать якорь при помощи лимба с делениями.

Электроиндуктивные механизмы отсчета применяют в ряде моделей координатно-расточных станков (например, модель 2А430).

Фотоэлектрические механизмы отсчета.

Для измерения величины перемещения узла станка могут применяться также фотоэлектрические механизмы отсчета, являющиеся дальнейшим развитием оптических систем. В этом случае на столе закреплена точная линейка с нанесенными на нее штрихами. На длину, равную 1 мм, можно нанести 50 и более штрихов. При помощи оптической системы штрихи проектируются на экран, причем интервалы между штрихами перекрывают поле фотоэлемента, вследствие чего возникают импульсы тока.

Для отсчета долей между штрихами фотоэлемент можно смещать при помощи винта и лимба.

Таким образом, как в индуктивном, так и в фотоэлектрическом датчике при перемещении стола станка возникает синусоидальный ток, и по числу его импульсов можно судить о перемещении на целое число делений. Для определения величины перемещения на долю этого деления надо либо измерить величину тока, либо применить вспомогательную систему отсчета перемещения якоря индуктивного датчика или фотоэлемента фотоэлектрического датчика.

Для измерения больших перемещений целесообразно также применять оптические датчики дифракционными решетками.

Современные методы нанесения штрихов на стеклянные линейки позволяют изготовлять дифракционные решетки, насчитывающие до 1000 параллельных линий на 1 мм длины. При этом линии наносятся очень точно, а длина стеклянной линейки может достигать 1,5 м.

Против линейки помещается вторая стеклянная пластинка с дифракционной решеткой.

От источника свет через линейку и пластинку попадает на фотоэлемент. Если полосы линейки и пластины совпадают – свет проходит, если нет – получается затемнение. Таким образом, при движении стола возникают импульсы фототока, по числу которых можно определить величину перемещения. Чтобы судить о направлении перемещения стола, пластинку ставят под небольшим углом так, что ее полосы линейки пересекаются. В результате прозрачные и непрозрачные участи системы линейка – пластинка образуют горизонтальные светлые и темные полосы. При движении стола вправо и влево эти полосы перемещаются вверх или вниз.

Преимуществом данной системы перед двумя предыдущими является возможность точного отсчета величины перемещения одним датчиком.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №33.

Тема: Механизмы точного останова и фиксации рабочих органов.

Цель занятия: Изучить принцип работы механизмов останова и фиксации рабочих узлов станков.

Задание: Рассмотреть механизмы фиксации рабочих органов различных моделей.

Методические рекомендации.

Точный останов рабочего органа станка в определенном положении во многих случаях достигается не путем отсчета координат, а автоматически. Это относится к периодически повторяющимся положениям рабочего органа, например к повороту револьверной головки или стола многопозиционного станка. В этом случае для из точного останова применяют механизмы фиксации. Например, у револьверной головки по окружности расположены конусные фиксаторные гнезда по числу позиций головки. После поворота головки специальный механизм вводит фиксатор в соответствующие гнезда и его коническая поверхность заставляет головку занять точное положение. После этого она зажимается. Механизмом фиксации исправляют то возможное неточное положение узла, которое он занял после того, как механизм перемещения (поворота) установил его в требуемое положение. После этого она зажимается. Механизмом фиксации исправляют то возможное неточное положение узла, которое он занял после того, как механизм перемещения (поворота) установил его в требуемое положение. Усиление на фиксаторе, создаваемое обычно пружиной, должно быть достаточным, чтобы произвести небольшое перемещение узла для точной его установки. Для точного положения суппортов и столов часто применяют жесткие упоры, до которых доходит перемещающийся узел.

В приводе быстрых перемещений тяжелых узлов иногда применяют замедленную скорость в конце хода, с тем чтобы уменьшить силы инерции и создать условия для более точного останова узла в требуемом положении.

Такой механизм предусмотрен, например, в горизонтально-расточных станках моделей 2620А и 2622А станкозавода им. Свердлова для работы с автоматической установкой по координатам в вертикальной и поперечной плоскостях станка. Для этой цели на корпусе шпиндельной бабки и на столе станка устанавливаются механизмы точного электрического останова и двухпозиционные штанги с регулируемыми упорами.

При установке шпиндельной бабки или стола по координатам механизм точного останова рычажком наезжает на соответствующий упор штанги. При этом срабатывает первый микропереключатель и устанавливается постоянная скорость перемещения узла, равная 30 мм/мин, независимо от величины ранее установленной скорости перемещения. С этой скоростью узле перемещается на расстояние 5-6 мм, после чего срабатывает второй микропереключатель и узел останавливается. Точность останова показывает индикатор.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №34.

Тема: Изучение механизма компенсации инструмента.

Цель занятия: Изучить принцип работы механизмов компенсации инструмента после заточки.

Задание: Рассмотреть механизмы фиксации рабочих органов различных моделей.

Заключение по теме занятия

Практическое занятие №35.

Тема: Заточка режущих инструментов и методика измерения параметров.

Цель занятия: Проанализировать характер износа режущих инструментов и факторы влияющие на интенсивность износа.

Задание:  Изучить виды заточки резцов и сверл.

Методические рекомендации

Заточка режущих инструментов играет огромную роль для получения заданных размеров и чистоты поверхности. Геометрические параметры режущей части инструмента изучаются на основе токарного резца и применимы практически ко всем режущим инструментам. В таблице указаны виды передней поверхности и углы заточки токарного резца.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №36

Тема: Типы механизмов управления. Рукояточное управление.

Цель занятия: Изучение стандартных органов ручного управления.

Задание: Используя паспорта станков рассмотреть принципы рукояточного управления.

Методические рекомендации

Органы ручного управления и педали

Формы органов ручного управления, применяемых в современных станках, довольно разнообразны; наиболее распространенные стандартизованы, и их следует поэтому применять во всех случаях, где особые условия не требуют специальных форм этих органов.

При выборе маховичков, крестовых рукояток (штурвалов), рукояток, ручек и тому подобных деталей управления для проектируемого станка необходимо исходить из назначения и расположения этой детали, требований эксплуатационных (удобство и легкость манипулирования) и технологических. Влияют на выбор также размеры станка, так как условия обслуживания большого станка и малого во многом очень различны.

Съемные органы управления, вообще говоря, нежелательны — они нередко теряются. Их приходится, однако, применять, когда орган управления расположен пак, что может мешать во время работы при очень тесном расположении валиков управления, а иногда с целью взаимной блокировки этим простейшим способом несовместных движений управления.

Формы органов ручного управления, стандартизованные для отечественного станкостроения, показаны ниже. Размеры их следует брать из соответствующих стандартов и нормалей.

Материалом для изготовления этих деталей служат чугуны СЧ 24-44, СЧ 28-48 и СЧ 32 52, машиноподелочные стали разных марок (см. указания на фигурах), а для частей, за которые рабочий берется рукой, также и пластмассы. Большие маховички и штурвалы, которые вращаются во время работы станка и периодически реверсируются (например, при переключении салазок суппорта на обратный быстрый ход), целесообразно изготовлять из легкого сплава, чтобы уменьшить момент инерции такой части. Легкие сплавы рекомендуются также для крупных съемных органов управления. Эффект, достигаемый заменой чугуна или стали легким сплавом, может быть довольно значительным, так как чугунный маховичок весит иногда 15—20 кг. По тем же соображениям большие маховички делают из армированной пластмассы, что позволяет уменьшить вес примерно в 3 раза, так же как при замене чугуна алюминиевым сплавом.

Если реверсируемый или съемный штурвал из легкого сплава должен иметь длинные ручки, то можно изготовить спицы из кусков трубы с шариками на концах. Ручки конические (фиг. 593) и фасонные (грушевидные) (фиг. 594, ГОСТ 2193-43) удобнее для руки, чем цилиндрические. Поэтому стержень с шаровой (фиг. 595), фасонной или конической ручкой на конце предпочтительнее цилиндрической ручки.

Особенно удобны и меньше утомляют рабочего вращающиеся ручки по фиг. 596; иногда их снабжают продольной масляной канавкой и отверстием для смазки, на станках некоторых моделей встречаются такие ручки, монтированные на маленьких шарикоподшипниках.

Шарики (шариковые наконечники) для рукояток (фиг. 595, ГОСТ 2194-43), особенно из пластмассы, находят широкое распространение. Они удобны, красивы и могут быть сделаны легко различаемыми, если для изготовления их пользоваться пластмассами различного цвета.

Кнопки, подобные изображенным на фиг. 597 и 598, но большего диаметра (60 — 100 мм) и менее выпуклые, используются в некоторых станках новых моделей для быстрого включения станка толчком ладони; благодаря большому диаметру такой кнопки рабочий может ударить по ней, не глядя, что важно для аварийного выключения, а также при обработке крупных дорогих деталей.

Рукоятка с противовесом по фиг. 599 (ГОСТ 2192-43) обладает тем достоинством, что свободна от стремления постепенно опускаться ручкой вниз под влиянием сотрясений, поворачивать при этом винт, на котором она закреплена, и таким образом постепенно сбивать с места часть станка, устанавливаемую при помощи этой рукоятки.

Нередки случаи, когда для перемещения какого-нибудь узла или части станка приходится довольно значительный вращающий момент (салазки токарных, револьверных, карусельных станков, шпиндельные головки и шпиндели сверлильных станков). Для того чтобы не выйти из пределов, установленных для усилия руки действующими техническими условиями, необходимый момент обеспечивается выбором надлежащей длины плеча кривошипной рукоятки, диаметра маховичка (фиг. 600) или длины спиц штурвала.

Литые цельные штурвалы в новых моделях станков применяются редко, так как их можно значительно проще и дешевле изготовлять сборными из центральной стальной или чугунной ступицы (фиг. 601) и стержней с шариками или фасонными ручками на концах. Ступица на валике или винте и стержни в ступице закрепляются посредством штифтов или на резьбе. Чтобы рука не могла соскользнуть с ручки штурвала, последнюю снабжают иногда накаткой; понятно, что в этом случае ручка должна быть обязательно вращающейся.

Одно из преимуществ маховичка по сравнению со штурвалом или рукояткой заключается в том, что благодаря наличию обода рабочий находит орган управления рукой, не отрываясь от наблюдения за ходом обработки; при применении рукоятки или штурвала это труднее. Маховичком легче производить малые перемещения, что необходимо, например, при ручной подаче или для точной установки. Быстро вращать большой маховичок (для быстрых перемещений) легче, чем штурвал, маховой момент которого меньше из-за отсутствия обода.

В ободе маховичков очень часто закреплена ручка. Уравновешивать ее сплошной стенкой вместо спиц на противоположной стороне не рекомендуется: опыт показывает, что пользование таким маховичком неудобно для руки. Если требуемый вращающий момент мал, можно применять маховички без спиц.

В маховичках и штурвалах нет надобности, когда по характеру выполняемых им функций ручной орган управления должен поворачиваться лишь на часть оборота, как это требуется, например, для управления муфтами реверсирования, для перевода передвижных блоков колес в коробках скоростей и подач посредством вилок, для зажима различных частей и деталей станка и т. д. Для этих целей удобнее рукоятки, неправильное положение которых заметить к тому же легче, чем неправильное положение маховичка, особенно без ручки, или штурвала.

Для бесступенчатого регулирования скорости или подачи удобен полумаховичок того типа, который используется в самолетостроении — с ободом в форме полуокружности: чем дальше он or среднего положения, тем больше подача. Такие полумаховички применены, например, и вертикально-фрезерном станке с электронным управлением приводом подач.

фиг. 593                                                                      фиг. 595

фиг. 596                                                              фиг. 597 и 598                                                                фиг. 599

В многошпиндельных вертикальных полуавтоматах и некоторых других станках, имеющих в плане круглую форму, для управления важнейшими функциями станка служит иногда кольцо, идущее вокруг всего станка и расположенное на высоте, удобной для рабочего. Применение такого органа управления оправдано лишь в том случае, если рабочему приходится занимать различные положения у станка для его обслуживания; поэтому прибегать к такому кольцу, например, в станках карусельного типа с постоянным рабочим местом нецелесообразно.

Фиг. 600                                                            Фиг. 601

Если имеются основания опасаться быстрой разработки отверстий под конусный конец фиксатора, следует предусмотреть возможность замены детали с этими отверстиями, а если она сравнительно дорога, — применить стальные закаленные втулочки с конусными гнездами.

Рукоятки с фиксацией положения при помощи подпружиненного шарика (фиг. 602) проще, дешевле и удобнее в обращении чем конструкции по фиг. 603 и т. п., но очевидно, что такая фиксация менее надежна.

Как было указано выше (стр. 611), крайне нежелательно допускать вращение маховичков и штурвалов во время работы станка, в особенности при быстрых ходах, когда и эти органы управления вращаются быстро, что представляет опасность для рабочего; поэтому маховичок должен отсоединяться от валика, на котором он сидит, на все время автоматического движения управляемой им части станка. Лучше всего, если это производится автоматически, например, с помощью пружины, которая расцепляет муфту, связывающую с валиком маховичок или штурвал, как только рабочий снимает с последнего руку. Пример такой конструкции приведен на фиг. 606: расцепление кулачковой муфты производится здесь деталью, имеющей форму пружинной шайбы.

Ножное управление используется в станках в значительно меньшей степени, чем ручное. Чаще всего педали служат для управления зажимными устройствами, например, пневматическими или электрическими патронами, так как при снятии обработанного изделия и загрузке новой заготовки нередко бывают заняты обе руки рабочего. В ряде случаев педалями могут быть с полным успехом заменены ручные органы управления с целью приспособления для обслуживания инвалидами, лишенными руки.

Фиг. 606

Педаль должна иметь достаточно болыпие размеры, чтобы было удобно держать на ней ногу. Для того чтобы нога не соскальзывала с педали, ее поверхность делают рифленой, как показано па фиг. 607. изображающей управление клапанами пневматического патрона.

Ручное управление станком автоматизировано, но одни opганы управления отпадают, другие принимают форму, отличную от той, которую они должны были бы иметь при ручном управлении.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие № 37

Тема: Изучение рукояточных и кнопочных методов управления станком.

Цель занятия: Приобретение практических навыков работы с технической документацией.

Задание: Изучить достоинства и недостатки многорычажных систем органов управления.

Методические рекомендации

МНОГОРЫЧАЖНЫЕ И ОДНОРЫЧАЖНЫЕ (ОДНОРУКОЯТОЧНЫЕ) СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Цепи управления различными деталями одного и того же узла можно сделать совершенно независимыми друг от друга. Такое решение иллюстрируется, например на фиг. 234 и 271; в обеих этих коробках скоростей каждая деталь, перемещается вдоль своего валика при переключениях скоростей шпинделя (муфта, передвижное зубчатое колесо, блок колес), управляется от отдельной рукоятки, например ясно видно на фигурах. Подобное решение приводит к малоудобной, а mредко и громоздкой системе управления. Для примера на фиг. 619 показан «ид сзади шпиндельной бабки токарно-револьверного станка фирмы Уорд (Англия) модели № 8: при 16 ступенях скорости шпинделя для установки его числа оборотов и направления вращения служат пять рычагов; конструкция явно неудачная.

Фиг. 619.

Нет надобности разъяснять, насколько такие многорычажные (многорукояточные)системы управления неудобны для обслуживания станка» неэкономичны в отношении расхода времени на ручные операции управления и утомительны для рабочего.

С целью хотя бы отчасти ослабить неудобства таких многорычажных систем органы управления узлом часто располагают на соосных валиках, достигая этим по крайней мере концентрации этих органов в небольшой зоне.

В большинстве случаев ограничиваются расположением на одной оси лишь двух органов управления. При выборе подобного конструктивного решения необходимо придавать органам ручного управления такую форму или располагать их так, чтобы рукам рабочего не угрожала травма при манипулировании рычагами.

Значительно лучше удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к системам ручного управления, однорычажные (однорукояточные) системы, в которых каждый узел управляется с помощью лишь одного-двух ручных органов (см., например, фиг. 591 и другие ниже). Такие системы, пользующиеся в станках новых моделей очень широким распространением, представляют собой одну из особенностей конструкции, наиболее характерных для современного станкостроения, и достигли высокого совершенства. Существуют и такие системы, которые позволяют управлять посредством одной рукоятки или маховичка двумя различными узлами, например коробкой скоростей и коробкой подач (см. стр. 609).

Естественно, что поскольку в системах однорычажного управления функции нескольких органов ручного управления объединены в одной рукоятке или в одном маховичке, механизмы однорычажного управления получаются нередко довольно сложными, технологически трудоемкими и дорогими. Поэтому, решая вопрос о применении одно- или многорычажной системы управления узлами проектируемого станка, нужно всякий раз сопоставить варианты обеих систем и оценить, насколько оправдывается осложнение конструкции и удорожание станка достигаемыми при однорычажной системе эксплуатационными преимуществами и экономическими выгодами. Если машинное время операции при неизменном режиме резания исчисляется многими часами или даже несколькими сутками, как это нередко бывает при обработке изделий на тяжелых токарных, карусельных, горизонтально-расточных станках, то экономия секунд или немногих минут при выполнении редких операций ручного управления не играет, разумеется, никакой роли. В подобных случаях однорычажное управление может быть иногда оправдано стремлением предупредить возможность такой ошибки при наладке или обслуживании станка, которая могла бы повлечь за собой брак обрабатываемой детали.

Напротив, безусловного предпочтения заслуживает однорычажная система управления во всех случаях, когда при выполнении работ на станке приходится манипулировать органами ручного управления сравнительно часто. Это именно имеет место при работе на станках средних и малых размеров.

Конструкции однорычажных систем управления очень разнообразны, что обусловлено разнообразием используемых в них элементарных механизмов и многочисленностью возможных комбинаций их. Если не стремиться к полной и строгой классификации этих систем, то наиболее распространенные системы однорычажного управления можно распределить на две основные группы.

Однорычажные системы управления с постоянными связями между органом управления, с одной стороны, и управляемыми деталями — с другой. Все необходимые перемещения последних осуществляются за счет выбранной структуры и конструкции цепи управления между управляющим органом и управляемыми деталями. В этих цепях широко используются барабанные и плоские кулаки, кулисные и кривошипно-шатунные передачи, мальтийские механизмы, передачи неполнозубыми колесами, а также гидравлические, пневматические, электрогидравлические и электропневматические устройства.

Однорычажные системы управления, в которых один и тот же управляющий орган можно связывать с несколькими различными цепями управления. Этот орган принимает в таком случае форму рычага или маховичка, который переставляется вдоль оси своего валика, форму шаровой рукоятки с неизменным центром вращения и т. п.

Некоторые конструкции однорычажных систем управления занимают положение, промежуточное между этими двумя группами.

Рукоятка или	маховичок	 однорычажной системы управления должны быть кинематически связаны с указателей скорости шпинделя, величины	подачи и т. п.

таким образом, чтобы каждому рабочему положению этого органа отвечала появляющаяся в смотровом окне или против неподвижной стрелки цифра, указывающая соответствующее этому положению число оборотов шпинделя в минуту, величину подачи в мм/об или мм/мин. Эти указатели имеют большей частью форму диска (лимба) или циферблата, вращающегося одновременно с рукояткой. Указанное требование обычно отпадает в случае шаровой рукоятки (см. стр. 639).

Принципы конструирования систем однорычажного управления поясняются приведенными ниже примерами.

На фиг. 620 барабан 8 с двумя замкнутыми канавками управляет двумя вилками 10 и 7, которые укреплены на концах тяги 9 и изогнутого рычага 6. Тяга 9 движется прямолинейно (направляется в отверстии бобышки корпуса), рычаг 6 имеет неподвижную ось вращения (палец 4) в подшипнике 5. Вращение барабана 8 производится крестовой рукояткой 1 через коническую зубчатую передачу 2--3. Этот механизм переключения подач револьверного станка состоит из небольшого числа деталей, прост в изготовлении и довольно компактен.

Фиг. 620.

Шаровые рукоятки. В системах однорычажного управления нередко используются шаровые рукоятки, которые может поворачиваться в двух или нескольких плоскостях, расположенных под произвольными углами друг к другу. По сравнению с рукояткой, движущейся в одной плоскости по окружности, шаровая рукоятка обладает тем преимуществом, просто ее не приходится переводить через все промежуточные положения.

Фиг. 638, изображающая устройство управления четырьмя ступенями скорости, даваемыми коробкой скоростей поперечно-строгального станка, поясняет принцип работы шаровой рукоятки. Дна передвижных двойных блока колес 7 и 8, сопряженных с четырьмя зубчатыми колесами ведомого вала 12, может перемещать посредством вилок 6 и 9, которые укреплены на двух параллельных тягах 5 и 10. Перемещение каждой из этих тяг вместе с укрепленной па пей пилкой производится одной рукояткой 7, укрепленной в крышке коробки на шаровом шарнире 2. Рукоятка имеет на конце шарик 3, который можно завести в гнездо колодки 4 или 11; при повороте рукоятки 1 она передвигает эту колодку вместе с ее тягой вдоль оси последней и одновременно соответствующий блок колес.

Когда тяги 5 и б находятся в среднем положении (при этом оба блока занимают нейтральное положение), гнезда колодок 4 и 11 расположены одно против другого, и шарик 3 рукоятки можно завести в любое гнездо. Напротив, лишь только один из блоков займет рабочее положение, ввести шарик 3 в другое гнездо уже нельзя, как это ясно из фигуры. Следовательно, в зацеплении с сопряженным

зубчатым колесом может находиться всегда только одно из колес блоков 7 и 8, и специальные блокирующие элементы в этом механизме не нужны.

Другая конструкция однорычажного управления посредством шаровой рукоятки показана на фиг. 639 (схематически) и 640 (управление коробкой подач бокового суппорта карусельного станка). При повороте рукоятки 3 (фиг. 639) в вертикальной плоскости она через валик 5, конический зубчатый сектор 6 и коническое колесо 7 поворачивает валик 8 с вилкой 9 и таким образом передвигает в осевом направлении тягу 10, на конце которой закреплена управляющая вилка 1. Аналогично при повороте рукоятки 3 в горизонтальной плоскости движение вилке 15 передается через хомут 4, сектор 2, коническое зубчатое колесо

- валик 12 с вилкой 13 и тягу 14. Конструкция рукоятки показана на фиг. 640, на которой цифровые обозначения одинаковы с принятыми на схеме (фиг. 639).

Фиг. 639.

Используя возможность включения одной и той же шаровой рукоятки в несколько различных цепей управления, можно с ее помощью управлять очень большим количеством скоростей или подач.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №38.

Тема: Механизмы блокировки и предохранения от перегрузок.

Цель занятия: Обоснование применения механизмов блокировки различной конструкции для станков различных групп.

Задание: Изучить механизмы предохраняющие оборудование от перегрузок.

Методические рекомендации.

Устройства для предохранения от чрезмерной перегрузки. По причинам, указанным на стр. 650, механизмы проектируемого станка должны быть защищены от чрезмерных перегрузок. Эти перегрузки могут быть двоякого рода. Одни из них угрожают чрезмерной деформацией или аварией станка или двигателя даже при мгновенном, точнее—очень кратковременном, действии. Другие становятся опасными для некоторых частей станка (подшипников, передач, направляющих), для инструмента или двигателя лишь при более или менее длительном действии, время которого зависит обычно от величины перегрузки и тем меньше, чем эта перегрузка больше. Соответственно этим различным условиям и должны быть выбраны предохранительные устройства: они должны защищать станок от перегрузок обоих типов.

Размеры каждой ответственной детали станка, необходимые для достаточной прочности и жесткости ее, определяют при проектировании станка, исходя из совокупности действующих на эту деталь наибольших усилий Р и крутящих моментов Мк. Следовательно, устройства, предохраняющие эту деталь от опасных перегрузок, должны автоматически ограничивать предельные значения Рпр и Мкпр. Из соотношения N= const P-v, N = const Мк. n, где N— мощность, v — скорость, п — число оборотов в минуту детали, предохраняемой от перегрузки, следует, что ограничение мощности в соответствующей кинематической цепи вполне равносильно в смысле эффективности защиты ограничению усилия или крутящего момента только в тех случаях, когда v — const, соответственно п = const, т. е. в станках узко специального назначения, работающих с неизменным режимом резании, если притом цепь главного движения и цепь подач приводятся от отдельных двигателей. Во всех остальных случаях, т. е когда эти цепи приводятся от общего двигателя, или v ф const, я ^ const, ограничение мощности двигателя каким-либо постоянным предельным значением Nnp не обеспечивает постоянства величины Мкпр или Рпр. Поэтому устройства, ограничивающие мощности приводных электродвигателей станка, не могут, вообще говоря, заменить такие предохранители от перегрузок, какими являются, например, срезные штифты, муфты и пр., и не устраняют необходимости в последних: функции тех и других в принципе различны.

В современных станках находят широкое применение предохранительные устройства электрические, гидравлические и механические, причем нередко в одном и том же станке используется одновременно несколько устройств различного рода. Наиболее совершенными в эксплуатационном отношении являются электрические предохранительные устройства (они, однако, не везде применимы) и срабатывающие выключающие муфты (предохранительные муфты мгновенного действия). Выбор системы предохранительных устройств зависит от ряда факторов, в частности,

От того, что они должны защищать главным образом—станок, инструмент или электродвигатель, от требуемых автоматичности действия, быстроты срабатывания и чувствительности.

Электрические устройства должны защищать главным образом двигатели и электрооборудование станка при чрезмерном возрастании нагрузки. Эта защита осуществляется выключением двигателя при его перегрузке, а вместе с ним в случае надобности также и всех сблокированных с ним двигателей. В качестве таких средств защиты в станках используются обычно автоматические выключатели — электромагнитные реле, максимальные мгновенного действия или работающие с выдержкой времени, и тепловые реле. Срабатывающее при перегрузке реле можно использовать не только для выключения, но и для торможения соответствующего электродвигателя, а при надобности и для реверсирования его.

Иногда тепловое реле комбинируется с сигнальной лампой или сиреной, которая сигнализирует о чрезмерном нагреве обмоток двигателя, следовательно, о его перегрузке. Выбор того или иного из этих защитных устройств определяется, с одной стороны, их эксплуатационными характеристиками, с другой — типом, мощностью и конструкцией двигателя, его перегрузочной способностью, условиями пуска и характером возможных перегрузок станка во время его работы, зависящим от условий эксплуатации станка и от назначения двигателя. Например, для защиты от перегрузок, опасных и при кратковременном действии, выбирают электромагнитное токовое реле мгновенного действия, для защиты от перегрузок более длительного действия — тепловое реле, и т. д.

Достоинства этих устройств — автоматичность действия, сравнительная простота, возможность приобретения со стороны в готовом виде.

Как упоминалось, основная функция электрических предохранительных устройств состоит в защите от перегрузок электрооборудования станка; однако они вместе с тем защищают от опасных перегрузок станок и инструмент постольку, поскольку внезапное значительное повышение силы тока, питающего двигатель, во время работы станка свидетельствует о ненормальном возрастании усилия или крутящего момента по крайней мере в одной из цепей, которые приводятся от этого двигателя.

В гидрофицированных станках максимальное давление в гидросистеме ограничивается с помощью предохранительных переливных (перепускных) клапанов и реле давления; тем самым ограничиваются наибольшие напряжения в деталях гидросистемы и тех механизмов станка, которые связаны с ней.

Вопросы выбора электрических и гидравлических предохранительных устройств и конструкции их изучаются в соответствующих курсах. Ниже рассматриваются лишь механические устройства для предохранения станков от чрезмерных перегрузок.

Наибольшим распространением пользуются следующие устройства этого назначения: а) срезные штифты и шпонки; б) предохранительные муфты фрикционные, кулачковые (храповые), шариковые; в) падающие червяки.

Значительно реже применяются в станках предохранительные устройства, действие которых основано на расцеплении зубчатых колес, на автоматическом изменении характера работы эпициклического механизма при перегрузке и т. д.

До некоторой степени защищает станок от чрезмерных перегрузок передача ремпем, который в таких случаях буксует до тех пор, пока нагрузка не уменьшится до нормальной.

В некоторых случаях бывает недостаточно, чтобы при перегрузке станок только остановился: нужно еще реверсировать движение, так как иначе возобновление работы может повлечь за собой поломку инструмента или станка. Так, например, при работе холодной пилы перегрузка может быть вызвана защемлением пильного диска или ленты в пропиле; если только прекратить подачу, то в результате остывания заготовки и инструмента последний может оказаться защемленным еще сильнее; поэтому в случае перегрузки пила должна быть автоматически выведет из пропила. В станках для глубокого сверления резкое возрастание усилия подачи или крутящего момента может явиться следствием застревания стружки в отверстии, и для устранения перегрузки необходимо вывести сверло и вымыть стружку из канала. В подобных случаях предохранительное устройство должно быть скомбинировано с реверсирующим механизмом.

Если опасная перегрузка может угрожать как цепи подач, так и цепи главного движения, то в каждой из них должно быть предусмотрено отдельное предохранительное устройство, поскольку перегрузки этих цепей происходят, вообще говоря, не одновременно. В цепи главного движения функции предохранительного устройства нередко выполняет ремень или пусковая фрикционная муфта.

Фиг. 669.	Фиг.	670.

Срезные штифты и шпонки. Эти детали, устанавливаемые в соответствующем месте (см. ниже) кинематической цепи и соединяющие два вала или вал с зубчатым или цепным колесом, с храповиком и т. д., рассчитываются таким образом, чтобы при увеличении передаваемого крутящего момента свыше предела, принятого за наибольший допустимый, штифт или шпонка разрушились. При этом происходит разрыв соответствующей кинематической цепи, благодаря чему предотвращается повреждение более ответственных деталей станка или разрушение инструмента.

Величина усилия, перерезающего штифт, зависит главным образом от материала и термообработки штифта, если таковая производится, и от его наименьшего диаметра (см. также стр. 670- 671). Поэтому оно может регулироваться в довольно широких пределах также при неизменном диаметре отверстий под срезной штифт за счет варьирования материала и термообработки и применения либо штифтов с прямоугольными или V-образными выточками различного внутреннего диаметра (фиг. 672, а и б), либо гладких ш1ифтов во втулках с постоянным наружным и различными внутренними диаметрами.

В качестве материала для изготовления срезных штифтов используют стали различных марок, по нормали Р95-10 — сталь 45. Применяют для этой цели также инструментальные стали типа У10А, пружинные и машиноподелочные марок 15, 20, 35 и др. Перерезающие втулки изготовляют чаще всего из стали 40Х с закалкой и отпуском до Rc = 48 — 53.

Совершенно аналогично используются в станках предохранительные срезные шпонки.

Срезные шпонки изготовляют из тех же материалов, что и срезные штифты, реже из латуни, меди или пластмассы.

Достоинства срезных штифтов и шпонок — их простота и дешевизна, основной недостаток — более или менее длительный простой станка после каждого срабатывания такой предохранительной детали, следовательно, даже при кратковременной случайной перегрузке. Неизбежная потеря времени, связанная с заменой перерезанного штифта или шпонки запасной деталью, может быть сведена к минимуму при правильной конструкции той части узла, в состав которой входят эти детали, и доступном расположении их. Срезные предохранительные детали уместны в таких узлах, в которых чрезмерная перегрузка имеет место редко.

Предохранительные муфты. От отмеченного недостатка предохранительных деталей, разрушающихся даже при кратковременной перегрузке, свободны предохранительные муфты, которые только проскальзывают или проскакивают при перегрузке в соответствующей кинематической цепи. Лишь только нагрузка снова принимает свою нормальную величину, проскальзывание прекращается; поэтому после того, как муфта отрегулирована соответственно желаемому предельному крутящему моменту, она работает вполне автоматически (предохранительные устройства с самовозвратом) и может требовать лишь периодической подрегулировки (фрикционные муфты) или замены изношенных частей.

Как и срезной штифт или срезная шпонка, предохранительная муфта соединяет либо валы, либо вал со свободно сидящей на нем деталью.

В качестве предохранительной может быть использована в принципе всякая сцепная муфта , обладающая способностью самовыключаться, когда передаваемый крутящий момент превысит некоторую предельную для нее величину. Из различных предохранительных муфт, применяемых в современных станках, наибольшим распространением пользуются фрикционные муфты, главным образом дисковые и конусные.

Наиболее распространенные предохранительные устройства — срезные штифты и шпонки и муфты различных конструкций — ограничивают предельный крутящий момент в соответствующей цепи станка. Реже применяются в станках устройства, непосредственно контролирующие предельную величину усилия Рпр. В качестве примера можно указать на устройство, примененное в восьмишпиндельном полуавтомате отечественной конструкции для предохранения сверла от чрезмерно большого усилия подачи. Неподвижный шпиндель этого станка опирается через шарик на конец рычага, подвижно установленного на оси и удерживаемого от поворота пружинами. Если усилие подачи превзойдет установленную предельную величину, шпиндель отожмется вниз, преодолевая сопротивление пружин, рычаг несколько повернется и при этом замкнет пару контактов конечного переключателя. Это влечет за собой переключение панели гидромеханизма подачи салазок на обратный ход. Пружины позволяют регулировать величину Рпр в известных границах.

Заключение по теме занятия.

.

Практическое занятие №39.

Тема: Изучение типовых компоновок станков. Целевые узлы.

Цель занятия: Закрепление изученного раздела технологическое оборудование.

Задание: Используя каталоги по металлорежущим станкам рассмотреть компоновки оборудования.

Методические рекомендации.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №40.

Тема: Методы испытания станков на геометрическую и кинематическую точность.

Цель занятия: Используя паспорта станков определить основные виды проверок на точность.

Задание: Изучить перечень проверок станков на точность и допускаемые отклонения по проверкам.

Методические рекомендации.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №41.

Тема: Испытание станков на жесткость и виброустойчивость.

Цель занятия: Определение критерия виброустойчивости и допускаемые отжатия инструмента.
      Задание: Изучить принцип действия прибора для измерения жесткости станков.

Методические рекомендации.

Заключение по теме занятия.

Практическое занятие №42.

Тема: Изучение методики испытания станков на технологическую надежность.

Цель занятия: Уяснить значение  испытаний на эксплуатационные характеристики станка.

Задание: Изучить методику испытания станков на надежность, программный метод испытания.

Методические рекомендации.

Заключение по теме занятия.

# Text boxes

| Л |
| --- |
| У=СтахО" У~С m ах |  | 2 | о |
|  |  | —\ | ] ! |
|  | С | \ 3 | Si cJT |

Q Qn

Силы закрепления

Q

Рис. 2.15. Влияние сил закрепления заготовки на деформацию заготовки

Машина

(станок)

Технические условия на параметры станка (ТУ)

Конструктивная схема, характеристика сил, материалы, условия работы, эксплуатация и ремонта.

Показатели надежности и долговечности станка

Показатели качества работы станка

Физические закономерности деталями работоспособности

Оценка вероятности внезапных отказов отдельных элементов.

Расчет изменения начальных параметров деталей и узлов

Расчет вероятности внезапного выхода из строя узлов системы

Расчет предельных износов и сроков службы деталей и узлов.

Сравнение показателей

Расчет показателей надежности и долговечности станка

Разработка наиболее эффективных мероприятий по повышению надежности и долговечности