ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики,

промышленности и отраслевых технологий»

Методические указания по проведению практических работ по учебной дисциплине

ОП. 15 основы электротехники и электроники

основной образовательной программы СПО подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

по специальности:

15.02.08 Технология машиностроения

Методические указания по проведению практических работ по учебной дисциплине ОП 15 Основы электротехники и электроники разработаны для специальности 15.02.08 Технология машиностроения.

Организация разработчик: ГОБПОУ СПО «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

Разработчик: Белянина Е.Ю. преподаватель  дисциплин профессионального цикла

| РАССМОТРЕНО Цикловой комиссией УГС 15.00.00 Машиностроение Председатель ЦМК: _______________ Ткачева М.Н. | ОДОБРЕНО Заместитель директора по учебно-методической работе: ________________ Кириллова Т.К. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

I Паспорт методических указаний по проведению практических работ

1 Область применения

2 Объекты оценивания – результаты освоения

3 Система оценивания выполнения практических работ

II Методические указания по проведению практических работ

1 Методические указания по проведению практических работ для студентов

Практическая работа №1: «Расчет эквивалентных параметров соединений конденсаторов»

Практическая работа №2: «Расчет эквивалентных параметров соединений катушек»

Практическая работа №3: «Расчет эквивалентных параметров соединений сопротивлений»

Практическая работа №4: «Расчет сложных электрических цепей»

Практическая работа №5: «Расчет последовательных цепей  синусоидального переменного тока по мгновенным значениям»

Практическая работа №6: «Расчет основных параметров полупроводниковых диодов»

Практическая работа №7: «Расшифровка маркировки интегральных микросхем»

I Паспорт методических указаний по проведению практических работ

1 Область применения

Методические указания по проведению практических работ предназначены для студентов ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий» специальностей 15.02.08 Технология машиностроения для подготовки и проведения лабораторной работы c целью освоения практических умений и навыков и профессиональных компетенций.

Методические указания по проведению практических работ составлены в соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине ОП 15 Основы электротехники и электроники и требованиям к умениям и знаниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по специальностям  15.02.08 Технология машиностроения и 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.

2 Объекты оценивания – результаты освоения

Методические указания по выполнению практических работ разработаны согласно рабочей программе по учебной дисциплине ОП 15 Основы электротехники и электроники, которая  относится к общепрофессиональным дисциплинам вариативной части  профессионального цикла и требованиям к умениям и знаниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям 15.02.08 Технология машиностроения и 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.

Практические работы направлены на освоение следующих умений и знаний:

уметь:

- рассчитывать электрические напряженность и разность потенциалов в поле

единичного заряда и в однородном поле;

- рассчитывать емкость при параллельном и последовательном соединении

конденсаторов;

- рассчитывать электрические цепи постоянного тока;

- производить расчет однородной неразветвленной магнитной цепи постоянного тока;

- строить временные и векторные диаграммы, рассчитывать по ним параметры

синусоидальных сигналов;

- пользоваться электроизмерительными приборами;

- рассчитывать погрешность измерения;

- определять тип и параметры электрических машин по их маркировке;

- определять типы полупроводниковых приборов по их маркировке;

- рассчитывать основные параметры полупроводниковых приборов;

- изображать графики мгновенных значений выпрямленного напряжения различных

схем выпрямителей;

- рассчитывать основные параметры выпрямителей, сглаживающих фильтров и

стабилизаторов;

- рассчитывать основные параметры усилителей;

- рассчитывать основные параметры генераторов;

- пользоваться  справочной литературой  по интегральным микросхемам.

знать:

- основные свойства и характеристики электрического поля;

- конденсаторы и их соединения;

- классификацию электрических цепей и их основных элементов;

- зависимость электрического сопротивления от температуры, материала, длины и

площади поперечного сечения проводника;

- законы Ома и Кирхгофа;

- основные свойства и характеристики магнитного поля;

- параметры цепей синусоидального тока;

- физическую сущность и условия возникновения резонанса напряжений и токов;

- принцип действия и назначение электроизмерительных приборов;

- устройство, принцип действия и применение трансформаторов;

- устройство, принцип действия и применение электрических машин;

- назначение защитного заземления и зануления в электроустановках;

- физические основы электронных приборов;

- принцип работы схем выпрямителей, сглаживающих фильтров и стабилизаторов;

- принцип работы усилителей;

- принцип работы генераторов;

- назначение и основные элементы автоматических систем;

- принцип работы микропроцессоров и микро-ЭВМ.

3 Система оценивания выполнения практических работ

Практические работы проводятся с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями.

При оценивании практической работы студента учитывается следующее:

- качество выполнения работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

II Методические указания по проведению практических работ

Практические работы следует проводить по мере прохождения студентами теоретического материала.

Практические работы рекомендуется производить в следующей последовательности:

- вводная беседа, во время которой кратко напоминаются теоретические вопросы по теме работы, разъясняется сущность, цель, методика выполнения работы;

- самостоятельное выполнение необходимых расчетов;

- обработка результатов расчетов, оформление отчета;

- защита практической работы в форме собеседования по методике проведения и результатам проделанной работы.

1 Методические указания по проведению практических работ для студентов

- К выполнению практической работы необходимо приготовиться до начала занятия, используя рекомендованную литературу и конспект лекций.

- Студенты обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, тетрадь для практических работ.

- Отчеты по практическим работам оформляются в письменном виде (в тетради для практических работ), аккуратно и должны включать в себя следующие пункты:

  - название практической работы и ее цель;

  - порядок выполнения работы;

  - далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы практической работы, согласно выше приведенному порядку.

- При подготовке к сдаче практической работы, необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы.

- При оценивании практической работы учитывается следующее:

- качество выполнения практической части работы (соблюдение методики выполнения, точность расчетов, получение результатов в соответствии с целью работы);

- качество оформления отчета по практической работе (в соответствии с установленными требованиями);

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина ответов, знание методики выполнения работы, использование специальной терминологии).

- Если отчет по работе не сдан во время (до выполнения следующей работы) по неуважительной причине, оценка за лабораторную работу снижается.

Практическая работа № 1

Тема: «Последовательное и параллельное соединение конденсаторов».

Цель: Определение общей ёмкости конденсаторов при последовательном и параллельном соединении конденсаторов.

Теория. Конденсатор - устройство, состоящее из двух металлических проводников, разделённых диэлектриком и предназначенные для использования их ёмкости.

Виды соединений: параллельное  и  последовательное.

а)                                                                      б)

Рис.1.  Схема соединения конденсаторов:

а) параллельное; б) последовательное

Для параллельного соединения конденсаторов, показанного на рис.1.а, справедливо: Qобщ=Q1+Q2+Q3    и  Cобщ=C1+C2+C3

# Для последовательного соединения конденсаторов, показанного на рис.1.б, справедливо:

U=U1+U2+U3    и

Практическая часть.

Рис. 2.        а                                б                            в

Задача: Для схемы изображенной на рис.2.а требуется определить эквивалентную емкость, при условии что С1=С3= 4мкФ, С2=С4=6мкФ, С5=2мкФ

Решение: Этапы упрощения схемы изображены на рис.2 б, в.

Значение общей емкости С12 при последовательном соединении С1 и С2 определяем по формуле: С12= С1 ∙ С2/ (С1 + С2)= 4∙6 / (4+6)=2,4мкФ

Значение общей емкости С34 при параллельном соединении С3 и С4 определяем по формуле: С34 =С3 + С4=6+4=10мкФ

Емкости С12 , С34 и С3 соединены последовательно (см. рис.2.в.)

1/Сэкв=1/ С12 + 1/ С34 + 1/ С3=1/2,4+1/10+1/2=1,017мкФ

Откуда Сэкв=1/1,017=0,983мкФ

Задание:

Рассчитать эквивалентную емкость для схемы приведенной на рисунке. Значения параметров составляющих элементов приведены в таб. 1.

а

б                                                 с

Таблица 1

| вариант | рисунок | Значения параметров, мкФ |
| --- | --- | --- |
|  |  | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | С6 |
| 1 | а | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 2 | б | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 3 | с | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 4 | а | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| 5 | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 6 | с | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 |
| 7 | а | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 |
| 8 | б | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 9 | с | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 10 | а | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| 11 | б | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 12 | с | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| 13 | а | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 |
| 14 | б | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 15 | с | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 |
| 16 | а | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 |
| 17 | б | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 18 | с | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 19 | а | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 20 | б | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 |

Вывод (Что изучили? Что научились делать?)

Практическая работа № 2

Тема: «Расчет эквивалентных параметров соединений катушек»

Цель: научиться рассчитывать индуктивность при последовательном, параллельном и смешанном их соединении.

Теория.

Индуктивностью называется пассивный элемент электрической цепи, который способен запасать энергию источников в магнитном поле без преобразования ее в другой вид энергии.                  L

Простейшим элементом, обладающим

индуктивностью, является катушка.

Последовательным соединением  называют соединение элементов, в котором протекает один ток.

Для последовательного соединения индуктивностей справедливо соотношение:           L=∑Li

Параллельным соединением называют соединение элементов, к которому приложено одно напряжение.

Для параллельного соединения индуктивностей справедливо соотношение:

1/L=∑1/Li

Пример: для схемы Рис.1 требуется определить эквивалентную индуктивность, при условии что L1=2Гн, L2=4Гн, L3=6Гн

Рис.1

Для определения эквивалентной индуктивности LЭ найдем индуктивность последовательно соединенных катушек L1 и L2 :   L12= L1 + L2= 2+4=6Гн

Теперь определим индуктивность параллельно соединенных катушек L12 и L3 (Рис.2)

Lэ= L12 ∙ L3/ (L12 + L3)= 6∙6/(6+6)=3Гн

Ответ: эквивалентная индуктивность Lэ=3Гн

Задание:

Рассчитать эквивалентную индуктивность для схемы приведенной на рисунке. Значения параметров составляющих элементов приведены в таб. 1.

а

с

б                                                                        Таблица 1

| вариант | рисунок | Значения параметров, Гн |
| --- | --- | --- |
| 1 | а | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 2 | б | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 3 | с | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 4 | а | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| 5 | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 6 | с | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 |
| 7 | а | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 |
| 8 | б | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 9 | с | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 10 | а | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| 11 | б | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 12 | с | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| 13 | а | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 |
| 14 | б | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 15 | с | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 |
| 16 | а | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 |
| 17 | б | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 18 | с | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 19 | а | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 20 | б | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| 21 | с | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 |

Вывод (Что изучили? Что научились делать?)

Практическая работа № 3

Тема: «Расчет эквивалентных параметров соединений сопротивлений»

Цель: научиться рассчитывать сопротивление при последовательном, параллельном и смешанном их соединении.

Теория.

Закон Ома для участка цепи: Сила тока на участке цепи прямо

пропорциональна напряжению, приложенному к этому участку:  I=U/R

Последовательным соединением  называют соединение элементов, в котором протекает один ток.

Для последовательного соединения сопротивлений справедливо соотношение:

R1,2,3= R1+ R2 + R3

Параллельным соединением называют соединение элементов, к которому приложено одно напряжение.

Если параллельно включены два потребителя с сопротивлениями R1 и R2, то общее (эквивалентное) их сопротивление:

R1,2,3=

Первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов ветвей для любого узла электрической цепи равна нулю:  ΣI=0

Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма ЭДС любого замкнутого контура равна алгебраической сумме падения напряжения этого контура:  ΣE=ΣU

Задание:

Рассчитать эквивалентное сопротивление для схемы приведенной на рисунке. Значения параметров составляющих элементов приведены в таб. 1.

а                                         б                                                         с

Таблица 1

| вариант | рисунок | Значения параметров, Ом |
| --- | --- | --- |
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 1 | а | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 2 | б | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 3 | с | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 4 | а | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| 5 | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 6 | с | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 |
| 7 | а | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 |
| 8 | б | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 9 | с | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 10 | а | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| 11 | б | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 12 | с | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| 13 | а | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 |
| 14 | б | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 15 | с | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 |
| 16 | а | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 |
| 17 | б | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 18 | с | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 19 | а | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 20 | б | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| 21 | с | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 |

Вывод (Что изучили? Что научились делать?)

Практическая работа № 4

Тема: «Расчет сложных электрических цепей»

Цель: научиться рассчитывать сложные электрические цепи различными методами.

Теория.

Сложной называют электрическую цепь, не сводящуюся к последовательному и параллельному соединению потребителей.

Расчет сложных цепей сводится к определению токов во всех ветвях. Направления токов выбираются произвольно, если ток получится отрицательным, то его направление противоположно выбранному.

Метод узловых и контурных уравнений.

Для определения трех неизвестных токов, составляем 3-и

независимых уравнения.

По I закону Кирхгоффа для узла с: I1+I2-I3=0

(токи входящие в узел +, выходящие из узла -)

У нас 2-а узла (с и f ), число уравнений по этому закону:

n-1 (n-число узлов) т.е. 2-1=1 (одно уравнение)

Рис.1 Сложная схема.

По II закону Кирхгоффа:                        При составлении уравнений по второму

E1-E2=I1∙Rвт1+I1∙R1- I2∙Rвт2- I2∙R2            закону контуры нужно брать так, чтобы

E2= I2∙Rвт2+ I2∙R2+ I3∙R3                           каждый отличался хотя бы одной ветвью.

Если направление обхода контура совпадает с направлением эдс и токов, то эти эдс и токи берут со знаком +, если нет, то с -.

Объединим эти 3-и уравнения в систему:

I1+I2-I3=0

E1-E2=I1∙Rвт1+I1∙R1- I2∙Rвт2- I2∙R2

E2= I2∙Rвт2+ I2∙R2+ I3∙R3

Метод контурных токов.

Применяют, если сложная цепь содержит много узлов и контуров.

Контурные токи - условные токи, замыкающиеся в соответствующих контурах.

Эта схема имеет 2-а независимых контура.

Направления токов в них выбраны произвольно.

Реальные токи во внешних ветвях равны контурным:

I1= II и  I3= III

Ток во внутренней ветви равен разности контурных токов:

I2= II- III

Рис. 2             По II закону Кирхгоффа:

E1-E2=(Rвт1+R1+ Rвт2+ R2) ∙ II – (Rвт2+ R2) ∙ III

E2= (Rвт2+ R2+ R3) ∙ III– (Rвт2+ R2) ∙ II

Решив систему уравнений найдем реальные токи.

Метод узлового напряжения.

Применяется, если в сложной схеме всего два узла.

Все токи в ветвях направляют к узлу с более высоким потенциалом (узел а)

Тогда узловое напряжение: Uab=E1∙G1+ E2∙G2 , где

G1+ G2+G3

G1,G2,G3- проводимости соответствующих ветвей.

Рис.3

Если эдс какого-либо источника направлена к узлу b, то произведение E∙G берут со знаком «-».

Токи в ветвях:

I1= (E1- Uab) ∙ G1

I2= (E2- Uab) ∙ G2

I3= - Uab ∙ G3

При решении этим методом сначала рассчитывают узловое напряжение, а затем его значения подставляют в уравнения для токов.

Задание: рассчитать цепь рис.4 различными методами

Дано:

Е1=246В,

Е2=230В,

R1=0,3 Ом,

R2= 1 Ом

R3= 24 Ом,

Rвт1 = Rвт2 = 0 Ом                                      Рис.4

Найти:

I1, I2 ,I3  -?

Вывод (Что изучили? Что научились делать?)

Практическая работа № 5

Тема: «Расчет последовательных цепей синусоидального переменного тока»

Цель: научиться рассчитывать параметры последовательных цепей синусоидального переменного тока.

Теория.

При расчете цепей синусоидального переменного тока используют представление тока и напряжения мгновенными значениями:

u(t)=Umsin(ωt+ φ), где

Um- амплитудное значение напряжения,

φ-начальная фаза напряжения, ω - угловая частота напряжения.

Пример: для цепи, изображенной на рис.1, требуется найти реактивные сопротивления элементов цепи XL и XC, полное сопротивление цепи Z, мгновенное значение тока i(t) и среднюю мощность потребляемую цепью Р.

Дано:

е(t)=20sin100 t В

r = 4 Ом

L= 70 мГн

С= 2500 мкФ

Найти:

XL , XC,Z, i(t), i(t),  Р-?                                    Рис.1

Решение:

Определим реактивные сопротивления элементов цепи:

XL = ω L=100 70 10-3=7 Ом

XC=1/ ωС=1/(100 2,5 10-3)= 4 Ом

Определим полное сопротивление элементов цепи:

Z= = = 5 Ом

Определим угол сдвига фаз между напряжением источника и током в цепи:  φ =arctg(XL- XC) / r = arctg(3/4)=370

Найдем амплитуду тока в цепи: Im=Em/ Z= 20/5= 4A

Используя полученные значения, запишем мгновенное значение тока:

i(t)= Im sin(ωt- φ) = 4 sin(100t - 370)

Среднюю мощность, потребляемую цепью, найдем по формуле:

Ответ: XL =7 Ом;   XC=4 Ом;   Z= 5 Ом;   Р=32 Вт

i(t)= Im sin(ωt- φ) = 4 sin(100t - 370)

Индивидуальное задание:

Рис.1

Для схемы Рис.1, определить реактивные сопротивления элементов цепи XL и XC, полное сопротивление цепи Z, мгновенное значение тока i(t) и среднюю мощность потребляемую цепью Р.

Параметры элементов схемы приведены в таблице 1.

Таб.1

| вариант | r, Ом | L, мГн | C, мкФ | е(t),В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5,9,13,17 | 2 | 40 | 2000 | 10sin100t |
| 2,6,10,14,18 | 5 | 14 | 1000 | 10sin500t |
| 3,7,11,15,19 | 6 | 30 | 2500 | 35sin200t |
| 4,8,12,16,20 | 4 | 5 | 500 | 56sin1000t |

Вывод: (что научились рассчитывать?)

Практическая работа №6.

Тема: «Расчет полупроводниковых диодов»

Цель работы: научиться рассчитывать характеристики п/п диодов.

Теория.  Полупроводниковый диод содержит один р-п переход и имеет два вывода от р и n  областей. Работа п/п  диода определяется его вольтамперной характеристикой.

Основными параметрами выпрямительных диодов являются:

Uпр     - постоянное прямое напряжение при определенном постоянном прямом токе,

I обр – постоянный выбранный ток при определенном постоянном обратном напряжении,

U обр, max – максимально допустимое постоянное обратное напряжение,

I пр.ср.max – максимально допустимый средний прямой ток.

Превышение U обр.max переводит диод в режим пробоя. Электрический пробой не сопровождается разрушением р-п перехода. Тепловой пробой приводит к разрушению р-п перехода и выходу из строя.

Практическая часть:

Задача №1: При изменении анодного напряжения диода на ∆Uа=10 В среднее значение крутизны характеристики S=6 мСм. Определить изменение анодного тока ∆Iа.

Задача №2: При изменении анодного тока диода на ∆Iа=40 мА среднее значение крутизны характеристики диода S=8 мСм. Определить изменение анодного напряжения диода.

Задача №3: Определить изменение анодного тока ∆Iа, если при изменении анодного напряжения ∆Uа=10 В среднее значение внутреннего cпротивления переменному току Ri=2 кОм.

Индивидуальное задание:

По ВАХ кремниевого выпрямительного диода КД103А (Рис.3) при заданной температуре определить сопротивление постоянному току для трёх заданных напряжений, заданные параметры приведены в таблице 1, согласно варианту.

Построить график зависимости:

| Вариант № | U1, В | U2, В | U3, В | t, С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,11,21,31 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 20 |
| 2,12,22,32 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 20 |
| 3,13,23,33 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 120 |
| 4,14,24,34 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 120 |
| 5,15,25,35 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | -60 |
| 6,16,26 | -50 | -100 | -200 | 20 |
| 7,17,27 | -100 | -200 | -300 | 20 |
| 8,18,28 | -50 | -100 | -150 | 120 |
| 9,19,29 | -100 | -150 | -200 | 120 |
| 10,20,30 | -50 | -100 | -200 | -60 |

Рис.1 Семейство ВАХ кремниевого

выпрямительного диода КД103А

Вывод. (Что научились рассчитывать? Какими характеристиками пользовались при расчетах? Что построили? Анализ построенного графика?)

Практическая работа №7

Тема: «Расшифровка маркировки ИМС»

Цель: научиться расшифровывать маркировку ИМС.

Теория.

Интегральной микросхемой ИМС называют микроэлектронное устройство, состоящее из активных элементов (диодов, транзисторов) и пассивных элементов (резисторов, конденсаторов, катушек и др.), которые изготавливаются в одном процессе, электрически соединены между собой и заключены в общий корпус.

Классификация ИМС.

Маркировка ИМС.

Маркировку ИМС дает ГОСТ 18682-73.

Система условных обозначений:

К- ИМС широкого применения (перед первым элементом).

1-й элемент – цифра – обозначает группу ИМС по конструктивно-технологическому признаку:

1, 5, 7 - полупроводниковые ИМС;

2, 4, 6, 8 - гибридные;

3 - прочие (пленочные, керамические и др.).

2-й элемент –две цифры – обозначают порядковый номер разработки данной серии. В совокупности оба элемента образуют трехзначный номер серии.

3-й элемент – две буквы – обозначают подгруппу и вид ИМС по функциональному назначению.

4-й элемент – цифры – обозначают порядковый номер разработки данной ИМС.

5-й элемент – буква – обозначает отличие по какому-либо параметру (приводится в случае необходимости).

Пример обозначения ИМС:

К134ЛА4А:

К- ИМС широкого применения,

1- полупроводниковая ИМС,

34- порядковый номер разработки 34,

ЛА- функциональное назначение - логические элементы И-НЕ,

4- порядковый номер разработки по функциональному признаку,

А- отличие по параметру внутри одного функционального варианта.

Перед номером серии, может быть приведено условное обозначение корпуса, в котором изготовлена ИМС:

Б-бескорпусная,

Р-пластмассовый,

М-металлокерамический,

Н-керамический.

Для бескорпусныхИМС в конце маркировки через дефис вводится цифра:

1-с гибкими выводами,

2- с паучковыми выводами,

3-с жесткими выводами,

4- с неразделенными на пластине выводами,

5- с разделенными на пластине выводами.

6- без выводов

Практическая часть.

Индивидуальное задание: расшифруйте маркировку ИМС.

| № | маркировка | № | маркировка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | К155ИД | КБ151ИР1-6 | 13 | К580ИР82 | Р100ЛН106 |
| 2 | К537РУ10 | КБ155РЕ-2 | 14 | 318ИП12 | КБ153ЛН1-5 |
| 3 | 318ГФ2 | Р318ИК502 | 15 | 330ПР14К | А100ЛМ105 |
| 4 | К120ИВ2 | Н330ПР14К | 16 | 234УН214А | КБ565ЛР3-1 |
| 5 | К229ТК1 | Л318ИК502 | 17 | К155РЕ | КБ191ТТ82-4 |
| 6 | К100ЛН106 | КБ318ГФ2-3 | 18 | 318ГФ2 | Р318ИП12 |
| 7 | К153ЛН1 | КБ580ИР82-5 | 19 | К144ТЛ3 | КМ120ИР207 |
| 8 | К100ЛМ105 | КБ229АГ1-4 | 20 | К155РЕ | КБ120ИВ2-6 |
| 9 | К565ЛР3 | КБ229АГ1-1 | 21 | К229АГ1 | КА229ТК1 |
| 10 | К191ТТ82 | М100ИВ105 | 22 | К216УВ351 | КБ155ИД-4 |
| 11 | 318ИП12 | КБ330ПР14К-2 | 23 | 318ИК502 | КР537РУ10 |
| 12 | К120ИР207 | КБ229АГ1-3 | 24 | К100ИВ105 | Б318ГФ2-2 |

Вывод: (Что научились делать?)

# Text boxes

(код и наименование дисциплины)

(код и наименование специальности)