ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики,

промышленности и отраслевых технологий»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по ОП.02 Основы электротехники

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Елец, 2018 г

Фонд оценочных средств (ФОС)по учебной дисциплине ОП 02.Основы электротехники, разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) для профессии среднего профессионального образования СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) , утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. № 50 (зарегистрирован в Минюсте России 24.02.2016 №41197) и соответствует профессиональному стандарту Сварщик, регистрационный номер 14,утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №701н

Организация разработчик: ГОБПОУ СПО «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

Разработчик: Теплякова Екатерина Игоревна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин

| РАССМОТРЕНО на заседании УГС 15.00.00 Протокол №__1___ от 31 августа 2018 г. Председатель ЦМК _______ М.А. Нетета | ОДОБРЕНО Заместитель директора по УМР ____________Т.К. Кириллова |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1 Область применения

2 Объекты оценивания – результаты освоения

3 Формы контроля и оценки результатов освоения

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и

промежуточной аттестации

- Текущий контроль и оценка результатов обучения

Спецификация письменной контрольной работы №1

Тестовые задания по теме (разделу)

- Промежуточная аттестация

Спецификация Экзамена

I Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1 Область применения

Фонд оценочных средств (ФОС)    предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины  ОП 02. Основы электротехники, входящей в состав образовательной программы среднего профессионального образования программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии   15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)

2 Объекты оценивания – результаты освоения

ФОС  позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС профессии 15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)  и рабочей программой дисциплины ОП.02 Основы электротехники:

уметь:

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей;

- использовать в работе электроизмерительные приборы;

знать:

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников;

- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей;

- свойства постоянного и переменного электрического тока;

- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока;

- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь;

- свойства магнитного поля;

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия;

- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании;

- аппаратуру защиты электродвигателей;

- методы защиты от короткого замыкания;

- заземление, зануление

3 Формы контроля и оценки результатов освоения

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках освоения учебной дисциплины.

В соответствии с учебным планом профессии 15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)  и рабочей программой дисциплины ОП.02 Основы электротехники   предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов освоения.

3.1 Формы текущего контроля

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения.

Текущий контроль результатов освоения учебной дисциплины в соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих обязательных форм контроля:

- выполнение и защита лабораторных и практических работ,

- проверка выполнения самостоятельной работы студентов,

- проверка выполнения контрольных работ,

- выполнение и защита курсового проекта.

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, тестирование по темам отдельных занятий.

Выполнение и защита практических работ. Практические  работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе практической работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой дисциплины, учатся использовать формулы, и применять различные методики расчета, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.

Список практических работ:

- Лабораторная работа №1 Параллельное соединение приемников электроэнергии и проверка первого закона Кирхгофа

- Лабораторная работа №2 Последовательное соединение и проверка напряжения в отдельных приемниках по закону Ома

- Лабораторная работа №3«Явление электромагнитной индукции и самоиндукции»

- Лабораторная работа №4 «Исследование цепи переменного тока с активным и ёмкостным сопротивлением»

- Лабораторная работа №5 «Исследование цепи переменного тока с активным и индуктивным сопротивлением»

- Лабораторная работа №6 «Снятие вольтамперной характеристики п/проводникового диода»

- Лабораторная работа №7 «Снятие температурной характеристики термистора»

- Лабораторная работа №8 «Исследование транзистора»

- Практическая работа «Расчет абсолютной и относительной погрешности»

- Практическая работа «Измерение электроизмерительными приборами различных физических величин-I,U,R,P»

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ представлены в методических указаниях по проведению практических работ.

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических умений и знаний, овладение профессиональными компетенциями.

Самостоятельная подготовка студентов по учебной  дисциплине предполагает следующие виды и формы работы:

  - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.

  - Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и специальной технической литературе.

  - Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по заданной преподавателем теме.

  - Работа со справочной литературой и нормативными материалами.

  - Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, и подготовка к их защите.

  - Составление тестовых заданий по темам дисциплины

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной работы студентов.

Проверка выполнения контрольных работ. Контрольная работа проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений студентов в конце изучения темы или раздела. Согласно календарно-тематическому плану учебной дисциплины ОП.03 Основы электротехники предусмотрено проведение следующих контрольных работ:

- Контрольная работа №1 разделу «Раздел.3	Измерение тока, напряжения, мощности»

Спецификации контрольных работ приведены ниже в данном ФОС.

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и оценки результатов обучения

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| уметь: читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей; использовать в работе электроизмерительные приборы; знать: единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; свойства постоянного и переменного электрического тока; принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; свойства магнитного поля; двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; аппаратуру защиты электродвигателей; методы защиты от короткого замыкания; | -оценка выполнения практических и лабораторных работ; - оценка выполнения самостоятельных работ; - Оценка выполнения практических работ; - Оценка выполнения лабораторных работ; - Оценка текущих знаний - Оценка сдачи промежуточной аттестации |

3.2 Форма промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по ОП.02 Основы электротехники –ЭКЗАМЕН, спецификация которого содержится в данном ФОС.

#### 4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной аттестации

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих методических рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и итоговой аттестации.

При оценивании лабораторной, практической и самостоятельной работы студента учитывается следующее:

- качество выполнения практической части работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются.

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов.

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов.

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов.

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов.

II Текущий контроль и оценка результатов обучения учебной дисциплины

Спецификация

письменной контрольной работы №1

по учебной дисциплине

1 Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки студентов по учебной дисциплине  по разделу «Раздел.3 Измерение тока, напряжения, мощности» с целью текущей проверки знаний и умений.

2 Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с рабочей программой учебной дисциплине  и содержанием раздела «Раздел.3 Измерение тока, напряжения, мощности».

3 Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы в целом

3.1 3аждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной шкале:

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

3.2	Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам).

4 Время выполнения письменной контрольной работы

На выполнение письменной контрольной работы отводится 45 минут.

5 Рекомендации по подготовке к контрольной работе

При подготовке к контрольной работе рекомендуется использовать конспекты лекций, а также:

- Ярочкина Г.В. Основы электротехники./Учебное пособие М.:  Академия 2017.

- Панфилов В.А. Электрические измерения 8-е издание учебник/–М.:  Академия 2017.

- Шишмарев.В.Ю., Средства измерений - 2-е изд., М. ИЦ    «Академия» 2017.

- Электронные методические материалы  для студентов по дисциплине

Интернет-ресурсы:

- www.radiobibkioteka.ru – книги и журналы по радиоэлектронике

- http://publ.lib.ru - ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Инструкция к контрольной работе

Типовые тестовые задания.

Тест предназначен для контроля знаний по разделу «Измерение тока, напряжения, мощности». На выполнение теста отводится 45 минут.  Работа включает в себя 18 заданий и представлена в двух вариантах.

Задания 1-2 теста направлены на определение соответствия между физическими величинами и единицами их измерения, приборами, буквенными обозначениями. Ответы на данные задания следует записать по образцу:  А3, Б2, В4, Г1, Д5.

Задания 3-18 представляют собой задания с выбором ответа. На каждое из таких заданий может быть предложен только один правильный вариант ответа.

Ответы теста следует внести в следующую таблицу:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | А… Б… В… Г… Д… | А… Б… В… Г… Д… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вариант 1. |

1. Найдите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения:

| А) сила тока | 1) ватт |
| --- | --- |
| Б) напряжение | 2) ампер |
| В) сопротивление | 3) вольт |
| Г) мощность | 4) ом |
| Д) работа тока | 5) джоуль |

2. Найдите соответствие между физическими величинами и приборами для их измерения:

| А) сила тока | 1) ваттметр |
| --- | --- |
| Б) напряжение | 2) омметр |
| В) сопротивление | 3) вольтметр |
| Г) мощность | 4) амперметр |

3. Упорядоченным движением каких частиц создается электрических ток в металлах?

А) положительных ионов				           Б) отрицательных ионов

В) положительных и отрицательных ионов 	           Г) электронов

4. Какой формулой выражается закон Ома для участка цепи?

А) A=IUt		Б) P=IU		В) I=U/R			Г) Q=I2Rt

5. По какой формуле вычисляется мощность электрического тока?

А) A=IUt		Б) P=IU		В) I=U/R			Г) Q=I2Rt

6. По какой формуле вычисляется электрическое сопротивление?

А) Q=I2Rt		Б) P=IU		В) I=U/R			Г) R=ρl/S

7. Сила тока, проходящая через нить лампы, 0,3 А. Напряжение на лампе 6 В. Каково электрическое сопротивление нити лампы?

А) 2 Ом		Б) 1,8 Ом		В) 0,5 Ом		Г) 20 Ом

8. Найдите силу тока в участке цепи, если его сопротивление 40 Ом, а напряжение на его концах 4 В. Ответ выразите в миллиамперах.

А) 0,1 мА		Б) 10 мА		В) 100 мА		Г) 1000 мА

9. Под каким напряжением находится одна из секций телевизора сопротивлением 24 кОм, если сила тока в ней 50 мА?

А) 1,2 В		Б) 0,12 В		В) 12 В		Г) 1200 В

10. Какое количество теплоты выделяется в проводнике сопротивлением 100 Ом за 20 с при силе тока в цепи 20 мА?

А) 0,8 Дж		Б) 40 Дж		В) 800 кДж		Г) 4 кДж

11. Какова мощность электрического тока в лампе при напряжении 100 В и силе тока 0,5 А?

А) 0,5 кВт		Б) 0,05 кВт		В) 5 мВт		Г) 5 кВт

12. Рассчитайте сопротивление медного провода, используемого для питания трамвайного двигателя, если длина его провода 5 км, площадь сечения 0,75 мм2. Удельное сопротивление меди равно .

А) 11,3 Ом		Б) 113,3 Ом		В) 1,13 кОм		Г) 0,113 МОм

13. Определите силу тока, проходящего по медному проводу длиной 100 м и площадью сечения 0,5 мм2 при напряжении 6,8 В. Удельное сопротивление меди равно .

А) 0,2 А		Б) 2 А		В) 20 мА		Г) 200 мА

14. Определите напряжение на концах стального проводника длиной 140 см и площадью поперечного сечения 0,2 мм2, в котором сила тока 250 мА. Удельное сопротивление стали равно .

А) 0,2625 В		Б) 2,625 В		В) 26,25 В		Г) 262,5 В

15. К источнику тока с ЭДС 16 В и внутренним сопротивлением 2 Ом подключили сопротивление 6 Ом. Определите напряжение на зажимах источника.

А) 12 В		Б) 24 В		В) 36 В		Г) 48 В		Д) 52 В

16. При замыкании батареи сопротивлением 5 Ом ток в цепи равен 5 А, а при замыкании сопротивлением 2 Ом ток в цепи 8 А. Определите ЭДС батареи.

А) 10 В		Б) 20 В		В) 30 В		Г) 40 В		Д) 50 В

17. К источнику с ЭДС  2,5 В и внутренним сопротивлением 0,8 Ом присоединена спираль из нихромовой проволоки длиной 2,1 м с площадью поперечного сечения 0,55 мм2. Определите силу тока в цепи. Удельное сопротивление нихрома равно

А) 0,05 А		Б) 0,5 А		В) 5 А		Г) 50 А

18. Какой длины нужно взять кусок стальной проволоки сечением 0,2 мм2, чтобы в изготовленной из него спирали после подсоединения к источнику с ЭДС 6 В и внутренним сопротивлением 1,25 Ом сила тока была равна 3 А? Удельное сопротивление стали равно .

А) 1 м		Б) 0,75 м		В) 3 м		Г) 10 м		Д) 0,11 м

|  | Вариант 2. |
| --- | --- |

1. Найдите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения:

| А) сила тока | 1) ватт |
| --- | --- |
| Б) количество теплоты | 2) ампер |
| В) сопротивление | 3) ом на метр |
| Г) удельное сопротивление | 4) ом |
| Д) работа тока | 5) джоуль |

2. Найдите соответствие между физическими величинами и их обозначениями:

| А) сила тока | 1) Р |
| --- | --- |
| Б) напряжение | 2) R |
| В) сопротивление | 3) U |
| Г) мощность | 4) I |
| Д) электрический заряд | 5) q |

3. Электрический ток в металлах представляет собой …

А) упорядоченное движение свободных протонов

Б) упорядоченное движение свободных электронов

В) хаотичное (беспорядочное) движение свободных протонов

Г) хаотичное (беспорядочное) движение свободных электронов

4. Какой формулой выражается закон Джоуля-Ленца?

А) A=IUt		Б) P=IU		В) I=U/R			Г) Q=I2Rt

5. По какой формуле вычисляется работа электрического тока?

А) A=I2Rt		Б) P=IU		В) I=U/R			Г) Q=UIt

6. По какой формуле вычисляется мощность электрического тока?

А) Q=I2Rt		Б) P=IU		В) I=U/R			Г) R=ρl/S

7. Сила тока, проходящая через нить лампы, 0,5 А. Напряжение на лампе 6 В. Каково электрическое сопротивление нити лампы?

А) 3 Ом		Б) 1,2 Ом		В) 0,083 Ом		Г) 12 Ом

8. Найдите силу тока в участке цепи, если его сопротивление 50 Ом, а напряжение на его концах 5 В. Ответ выразите в миллиамперах.

А) 0,1 мА		Б) 10 мА		В) 100 мА		Г) 1000 мА

9. Под каким напряжением находится одна из секций телевизора сопротивлением 12 кОм, если сила тока в ней 100 мА?

А) 1,2 В		Б) 0,12 В		В) 12 В		Г) 1200 В

10. Какое количество теплоты выделяется в проводнике сопротивлением 150 Ом за 20 с при силе тока в цепи 30 мА?

А) 270 Дж		Б) 2,7 Дж		В) 2700 кДж		Г) 2,7 кДж

11. Какова мощность электрического тока в лампе при напряжении 220 В и силе тока 0,1 А?

А) 2,2 кВт		Б) 0,22 кВт		В) 2200 кВт		Г) 22 Вт

12. Рассчитайте сопротивление медного провода, используемого для питания трамвайного двигателя, если длина его провода 2 км, площадь сечения 0,3 мм2. Удельное сопротивление меди равно .

А) 11,3 Ом		Б) 113,3 Ом		В) 1,13 кОм		Г) 0,113 МОм

13. Определите силу тока, проходящего по медному проводу длиной 300 м и площадью сечения 0,5 мм2 при напряжении 20,4 В. Удельное сопротивление меди равно .

А) 0,2 А		Б) 2 А		В) 20 мА		Г) 200 мА

14. Определите напряжение на концах стального проводника длиной 70 см и площадью поперечного сечения 0,1 мм2, в котором сила тока 250 мА. Удельное сопротивление стали равно .

А) 0,2625 В		Б) 2,625 В		В) 26,25 В		Г) 262,5 В

15. К источнику тока с ЭДС 32 В и внутренним сопротивлением 2 Ом подключили сопротивление 6 Ом. Определите напряжение на зажимах источника.

А) 24 В		Б) 48 В		В) 72 В		Г) 96 В		Д) 104 В

16. К кислотному аккумулятору, имеющему ЭДС 200 В и внутреннее сопротивление 0,2 Ом, подключен потребитель сопротивлением 3,8 Ом. Определите силу тока в цепи.

А) 10 А		Б) 20 А		В) 30 А		Г) 40 А		Д) 50 А

17. К источнику с ЭДС  2 В и внутренним сопротивлением 0,8 Ом присоединена спираль из нихромовой проволоки длиной 2,1 м с площадью поперечного сечения 0,55 мм2. Определите силу тока в цепи. Удельное сопротивление нихрома равно

А) 0,04 А		Б) 0,4 А		В) 4 А		Г) 40 А

18. Какой длины нужно взять кусок стальной проволоки сечением 0,2 мм2, чтобы в изготовленной из него спирали после подсоединения к источнику с ЭДС 6 В и внутренним сопротивлением 1,2 Ом сила тока была равна 2 А? Удельное сопротивление стали равно .

А) 3 м		Б) 1,2 м		В) 2,4 м		Г) 1,8 м		Д) 0,36 м

Ответы

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 | А2 Б3 В4 Г1 Д5 | А4 Б3 В2 Г1 | Г | В | Б | Г | Г | В | Г | А | Б | Б | Б | А | А | Г | Б | А |
| Вариант 2 | А2 Б5 В4 Г3 Д5 | А4 Б3 В2 Г1 Д5 | Б | Г | А | Б | Г | В | Г | Б | Г | Б | Б | А | А | Д | Б | В |

II Промежуточная аттестация по УД

Спецификация

Экзамена  по дисциплине

1 Назначение Экзамена  – оценить уровень подготовки студентов по УД с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППКРС  по   по профессии 15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)

2 Содержание Экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ), рабочей программой дисциплины

3 Система оценивания отдельных заданий и Экзамена  в целом

3.1 Каждый теоретический вопрос Экзамена  в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной шкале:

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

3.2 Итоговая оценка за экзамен   определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам).

3.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла.

4 Время проведения Экзамена

На подготовку к устному ответу на экзамене (зачете) студенту отводится не более 40 минут. Время устного ответа студента на экзамене (зачете) составляет 10 минут.

5 Рекомендации по подготовке к экзамену

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать:

Основные источники:

- Хрусталев  З.А.. Электротехнические измерения  учебник/ –М.: КноРус – М, 2017.

- Панфилов В.А. Электрические измерения 8-е издание учебник/–М.:  Академия 2017.

- Шишмарев.В.Ю., Средства измерений - 2-е изд., М. ИЦ    «Академия» 2016.

- Электронные методические материалы  для студентов по дисциплине

Интернет-ресурсы:

- www.radiobibkioteka.ru – книги и журналы по радиоэлектронике

- http://publ.lib.ru - ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Вопросы  к экзамену

- Эл. цепи постоянного тока. Основные понятия и определения (схема, ветвь, контур, узел). Классификация электрических цепей (простые, сложные линейные, нелинейные)

- Основные параметры, характеризующие цепи постоянного тока (электрический ток, ЭДС, падение напряжения, разность потенциалов)

- Электрическое сопротивление. Проводимость. Закон Ома. Уравнение эл. состояния простейшей цепи

- Приведенный трансформатор и его схема замещения

- Энергия и мощность эл. цепи постоянного тока. Баланс мощности. КПД

- Схемы замещения пассивного четырехполюсника

- Источники эл. энергии

- Законы Кирхгофа

- Расчет эл. цепей постоянного тока с использованием законов Кирхгофа

- Параллельное и последовательное соединение сопротивлений. Правило разветвления тока

- Смешанное соединение сопротивлений (метод эквивалентных преобразований)

- Соединение сопротивлений по схемам «звезда» и «треугольник». (Преобразование «треугольника» в «звезду» и «звезды» в «треугольник».

- Метод контурных токов для расчета электрических цепей

- Метод двух узлов для расчета электрических цепей

- Метод наложения для расчета электрических цепей

- Метод эквивалентного генератора для расчета электрических цепей

- Метод узловых напряжений для расчета электрических цепей

- Получение переменного тока. Синусоидальный ток и основные характеризующие его величины

- Представление синусоидальных функций при помощи векторных и линейных диаграмм

- Комплексное представление векторов

- Явления самоиндукции и взаимоиндукции в цепях переменного тока

- Последовательное соединение катушек индуктивности в цепях переменного тока

- Параллельное включение катушек индуктивности в цепях переменного тока

- Переходные процессы при подключении катушки индуктивности к источнику ЭДС

- Расчеты эл. цепей с сопротивлениями и проводимостями в комплексной форме

- Переходные процессы при отключении катушки индуктивности от источника ЭДС

- Резистор, катушка индуктивности и конденсатор включенные последовательно в цепи переменного тока (XL ХС ; XL ХС ). Резонанс напряжений

- Анализ переходных процессов в цепи с последовательным соединением резистора и конденсатора

- Подключение катушки индуктивности к источнику синусоидального напряжения

- Переходные процессы в электрических цепях. Законы коммутации

- Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора в цепи переменного тока. Резонанс токов

- Определение коэффициентов четырехполюсника

- Воздушные трансформаторы

- Четырехполюсник и его основное уравнение

- Электрические системы для передачи эл. энергии (трех- и четырехпроводные системы), (Uл, Uф, Iф, Iл)

- Соединение обмоток генератора по схеме «звезда»

- Соединение обмоток генератора по схеме «треугольник»

- Определение мощностей (P, Q, S), коэффициента мощности при соединении потребителей электроэнергии по схеме «звезда» и по схеме «треугольник»

- Трансформаторы (определение, устройство)

- Классификация трансформаторов и их назначение

- Принцип действия трансформатора

- Потери и КПД трансформатора

- Автотрансформатор. Трехфазные трансформаторы

- Классификация электрических машин

- Основные свойства электрических машин. Принцип обратимости

- Устройство машины постоянного тока

- Принцип действия машины постоянного тока

- Потери и КПД МПТ

- Способы возбуждения машин постоянного тока

- Магнитное поле МПТ. Реакция якоря. ЭДС и электромагнитный момент МПТ

- Мощность цепи переменного тока. Коэффициент мощности и его значение

- Частота вращения ДПТ и способы ее регулирования

- Уравнения электродвижущих сил трансформатора.

- Пуск в ход ДПТ

- 2

- Устройство АД

- Вращающееся магнитное поле трехфазной обмотки статора

- Принцип работы трехфазного АД (n1, n2, S)

- Механическая характеристика АД (режимы работы АМ)

- Энергетический баланс и КПД АД

- Способы регулирования частоты вращения АД

- Уравнения намагничивающих сил и токов трансформатора

- Устройство и принцип действия СМ

- Типы синхронных машин и область их применения

- Четырехплечие мосты

- Схема замещения АД.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Схема замещения АД Вопрос 2. Вращающееся магнитное поле трехфазной обмотки статора Задача. Какое нужно приложить напряжение к проводнику сопротивлением 0,25 Ом, чтобы в проводнике была сила тока 30 А Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |
| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| Вопрос 1. Электрические цепи постоянного тока. Основные понятия и определения (схема, ветвь, контур, узел). Вопрос 2. Четырехплечие мосты Задача. Перевести число 845 в двоичную систему счисления методом непосредственного перевода и через восьмеричную систему счисления Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Типы синхронных машин и область их применения Вопрос 2. Классификация электрических цепей (простые, сложные линейные, нелинейные) Задача. Определить силу тока в электрочайнике, включенном в сеть с напряжением 220 В, если сопротивление нити накала при работе чайника равна приблизительно 39 Ом Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Основные параметры, характеризующие цепи постоянного тока (электрический ток, ЭДС, падение напряжения, разность потенциалов) Вопрос 2. Уравнения намагничивающих сил и токов трансформатора Задача. Перевести число 182 в двоичную систему счисления методом непосредственного перевода и через восьмеричную систему счисления. Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Энергетический баланс и КПД АД Вопрос 2. Приведенный трансформатор и его схема замещения Задача. Определить силу тока в электрочайнике, включенном в сеть с напряжением 220 В, если сопротивление нити накала при работе чайника равна приблизительно 39 Ом Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Энергия и мощность эл. цепи постоянного тока. Баланс мощности. КПД Вопрос 2. Трансформаторы (определение, устройство) Задача. Определить, каким должен быть коэффициент стабилизации, чтобы обеспечить изменение выходного напряжения в пределах 219 – 221 В, если напряжение на входе изменяется от 205 до 238 В. Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Законы Кирхгофа Вопрос 2. Определение мощностей (P, Q, S), коэффициента мощности при соединении потребителей Задача. Электрический утюг включен в сеть с напряжением 220 В. Какова сила тока в нагревательном элементе утюга, если сопротивление его равно 48,4 Ом Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Расчет эл. цепей постоянного тока с использованием законов Кирхгофа Вопрос 2. Принцип работы трехфазного АД Задача. Перевести число 845 в двоичную систему счисления методом непосредственного перевода и через восьмеричную систему счисления Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Уравнения электродвижущих сил трансформатора. Вопрос 2. Источники электрической энергии Задача. Какое количество электричества протекает через катушку гальванометра, включенного в цепь на 2 мин, если сила тока в цепи 12 мА Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |
| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| Вопрос 1. Метод контурных токов для расчета электрических цепей Вопрос 2. Метод двух узлов для расчета электрических цепей Задача. Какое количество электричества протекает через катушку гальванометра, включенного в цепь на 2 мин, если сила тока в цепи 12 мА Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Энергетический баланс и КПД АД Вопрос 2. Приведенный трансформатор и его схема замещения Задача. Определить силу тока в электрочайнике, включенном в сеть с напряжением 220 В, если сопротивление нити накала при работе чайника равна приблизительно 39 Ом Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Типы синхронных машин и область их применения Вопрос 2. Классификация электрических цепей (простые, сложные линейные, нелинейные) Задача. Определить силу тока в электрочайнике, включенном в сеть с напряжением 220 В, если сопротивление нити накала при работе чайника равна приблизительно 39 Ом Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Основные параметры, характеризующие цепи постоянного тока (электрический ток, ЭДС, падение напряжения, разность потенциалов) Вопрос 2. Уравнения намагничивающих сил и токов трансформатора Задача. Перевести число 182 в двоичную систему счисления методом непосредственного перевода и через восьмеричную систему счисления. Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Энергетический баланс и КПД АД Вопрос 2. Приведенный трансформатор и его схема замещения Задача. Определить силу тока в электрочайнике, включенном в сеть с напряжением 220 В, если сопротивление нити накала при работе чайника равна приблизительно 39 Ом Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Энергия и мощность эл. цепи постоянного тока. Баланс мощности. КПД Вопрос 2. Трансформаторы (определение, устройство) Задача. Определить, каким должен быть коэффициент стабилизации, чтобы обеспечить изменение выходного напряжения в пределах 219 – 221 В, если напряжение на входе изменяется от 205 до 238 В. Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Законы Кирхгофа Вопрос 2. Определение мощностей (P, Q, S), коэффициента мощности при соединении потребителей Задача. Электрический утюг включен в сеть с напряжением 220 В. Какова сила тока в нагревательном элементе утюга, если сопротивление его равно 48,4 Ом Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Расчет эл. цепей постоянного тока с использованием законов Кирхгофа Вопрос 2. Принцип работы трехфазного АД Задача. Перевести число 845 в двоичную систему счисления методом непосредственного перевода и через восьмеричную систему счисления Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Уравнения электродвижущих сил трансформатора. Вопрос 2. Источники электрической энергии Задача. Какое количество электричества протекает через катушку гальванометра, включенного в цепь на 2 мин, если сила тока в цепи 12 мА Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |
| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| Вопрос 1. Метод контурных токов для расчета электрических цепей Вопрос 2. Метод двух узлов для расчета электрических цепей Задача. Какое количество электричества протекает через катушку гальванометра, включенного в цепь на 2 мин, если сила тока в цепи 12 мА Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Энергетический баланс и КПД АД Вопрос 2. Приведенный трансформатор и его схема замещения Задача. Определить силу тока в электрочайнике, включенном в сеть с напряжением 220 В, если сопротивление нити накала при работе чайника равна приблизительно 39 Ом Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Схема замещения АД Вопрос 2. Вращающееся магнитное поле трехфазной обмотки статора Задача. Какое нужно приложить напряжение к проводнику сопротивлением 0,25 Ом, чтобы в проводнике была сила тока 30 А Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |
| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| Вопрос 1. Электрические цепи постоянного тока. Основные понятия и определения (схема, ветвь, контур, узел). Вопрос 2. Четырехплечие мосты Задача. Перевести число 845 в двоичную систему счисления методом непосредственного перевода и через восьмеричную систему счисления Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Типы синхронных машин и область их применения Вопрос 2. Классификация электрических цепей (простые, сложные линейные, нелинейные) Задача. Определить силу тока в электрочайнике, включенном в сеть с напряжением 220 В, если сопротивление нити накала при работе чайника равна приблизительно 39 Ом Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Основные параметры, характеризующие цепи постоянного тока (электрический ток, ЭДС, падение напряжения, разность потенциалов) Вопрос 2. Уравнения намагничивающих сил и токов трансформатора Задача. Перевести число 182 в двоичную систему счисления методом непосредственного перевода и через восьмеричную систему счисления. Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Энергетический баланс и КПД АД Вопрос 2. Приведенный трансформатор и его схема замещения Задача. Определить силу тока в электрочайнике, включенном в сеть с напряжением 220 В, если сопротивление нити накала при работе чайника равна приблизительно 39 Ом Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Энергия и мощность эл. цепи постоянного тока. Баланс мощности. КПД Вопрос 2. Трансформаторы (определение, устройство) Задача. Определить, каким должен быть коэффициент стабилизации, чтобы обеспечить изменение выходного напряжения в пределах 219 – 221 В, если напряжение на входе изменяется от 205 до 238 В. Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Законы Кирхгофа Вопрос 2. Определение мощностей (P, Q, S), коэффициента мощности при соединении потребителей Задача. Электрический утюг включен в сеть с напряжением 220 В. Какова сила тока в нагревательном элементе утюга, если сопротивление его равно 48,4 Ом Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |
| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| Вопрос 1. Расчет эл. цепей постоянного тока с использованием законов Кирхгофа Вопрос 2. Принцип работы трехфазного АД Задача. Перевести число 845 в двоичную систему счисления методом непосредственного перевода и через восьмеричную систему счисления Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Уравнения электродвижущих сил трансформатора. Вопрос 2. Источники электрической энергии Задача. Какое количество электричества протекает через катушку гальванометра, включенного в цепь на 2 мин, если сила тока в цепи 12 мА Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |
| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| Вопрос 1. Метод контурных токов для расчета электрических цепей Вопрос 2. Метод двух узлов для расчета электрических цепей Задача. Какое количество электричества протекает через катушку гальванометра, включенного в цепь на 2 мин, если сила тока в цепи 12 мА Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС _________________ Председатель ЦМК _________ | ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ___________ Кирилова Т.К. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1. Энергетический баланс и КПД АД Вопрос 2. Приведенный трансформатор и его схема замещения Задача. Определить силу тока в электрочайнике, включенном в сеть с напряжением 220 В, если сопротивление нити накала при работе чайника равна приблизительно 39 Ом Преподаватель: ____________ Теплякова Е.И. |