ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики,

промышленности и отраслевых технологий»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии СПО 23.01.03 АВТОМЕХАНИК

Елец, 2018 г.

Фонд оценочных средств (ФОС)по учебной дисциплине ОП 03. Материаловедение, разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) для профессии среднего профессионального образования  СПО23.01.03 (190631.01) Автомеханик, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации  No701 от 02 августа  2013г. (ред. от 09.04.2015) , зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013г. № 29498.

Организация разработчик: ГОБПОУ СПО «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

Разработчик: Токарева Алла Александровна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин

| РАССМОТРЕНО Председатель ЦМК УГС 23.00.00 Протокол № 1 от «31 » августа 2018г. ______________Т.В. Поваляева | ОДОБРЕНО Заместитель директора по УМР ____________Т.К. Кириллова |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

I Паспорт Фонда оценочных средств ……….4

1 Область применения…………………………………………………………4

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД/МДК……………………4

3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД/МДК……………….7

4 Система оценивания комплекта КИМ текущего контроля и

промежуточной аттестации…………………………………………………….9

II Текущий контроль и оценка результатов обучения УД

Спецификация письменной контрольной работы ……………………………10

III Промежуточная аттестация по УД/МДК

Спецификация комплексного дифференцированного зачета…..…………….14

I Паспорт Фонда оценочных средств

1 Область применения

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины (УД) ОП.03 Материаловедение по профессии среднего профессионального образования (далее СПО), программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по направлению подготовки  профессии 23.01.03 Автомеханик; при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД/МДК

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисциплины ОП.03 Материаловедение в соответствии с ФГОС профессии 23.01.03 Автомеханик и рабочей программой дисциплины ОП.03 Материаловедение:

уметь:

- выбирать материалы для профессиональной деятельности;

- определять основные свойства материалов по маркам.

знать:

- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов;

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов.

3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД/МДК

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках освоения УД ОП.03 Материаловедение.

В соответствии с учебным планом профессии 23.01.03 Автомеханик, рабочей программой дисциплины ОП.03 Материаловедение предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов освоения.

3.1 Формы текущего контроля

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения.

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих обязательных форм контроля:

- выполнение и защита практических работ,

- проверка выполнения самостоятельной работы студентов,

- проверка выполнения контрольных работ.

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, тестирование по темам отдельных занятий.

Выполнение и защита практических занятий. Практические  занятия проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе практического занятия студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся использовать формулы, и применять различные методики расчета, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.

Список практических занятий:

Практическое занятие №1 «Кристаллическое строение металлов и сплавов»

Практическое занятие №2 «Изучение методов определения твердости металлов  (по Бринеллю  и Роквеллу)»

Практическое занятие №3 «Получение чугуна. Классификация чугунов»

Практическое занятие №4 «Расшифровка марок чугунов по заданным параметрам»

Практическое занятие №5 «Расшифровка марок углеродистых и легированных сталей»

Практическое занятие №6 «Твердые сплавы»

Практическое занятие №7 «Расшифровка марок цветных металлов и их сплавов»

Практическое занятие №8 «Технологические пробы металлов»

Практическое занятие №9 «Виды термической обработки»

Практическое занятие №10 «Химико-термическая обработка стали»

Практическое занятие №11 «Лакокрасочные материалы. Композиционные материалы. Смазочные материалы и технические жидкости»

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических занятий представлены в методических указаниях по проведению практических занятий.

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических умений и знаний, овладение профессиональными компетенциями.

Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает следующие виды и формы работы:

  - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.

  - Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и специальной технической литературе.

  - Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по заданной преподавателем теме.

  - Работа со справочной литературой и нормативными материалами.

  - Подготовка к практическим работам.

  - Тестирование.

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной работы студентов.

Проверка выполнения контрольных работ. Контрольная работа проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений студентов в конце изучения темы или раздела. Согласно календарно-тематическому плану УД ОП.03 Материаловедение предусмотрено проведение 1 контрольной работы.

Спецификации контрольной  работы приведена ниже в данном КИМ.

3.2 Форма промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по УД ОП.03 Материаловедение – комплексный дифференцированный зачет, спецификация которого содержится в данном ФОС.

Студенты допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех видов самостоятельной работы, практических  и контрольных работ, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом УД.

#### 4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной аттестации

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих методических рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и итоговой аттестации.

При оценивании практической и самостоятельной работы студента учитывается следующее:

- качество выполнения практической части работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются.

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов.

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов.

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов.

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов.

II Текущий контроль и оценка результатов обучения УД

Спецификация

письменной контрольной работы

по УД ОП.03 Материаловедение

1 Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки студентов по УД ОП.03 Материаловедение по всему пройденному материалу с целью текущей проверки знаний и умений.

2 Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с рабочей программой УД и содержанием темы 1 Раздела:

Тема 1.1 Основные сведения о строении металлов и сплавов.

Тема 1.2 Свойства металлов и методы их определения.

Тема 1.3 Железоуглеродистые, цветные металлы и сплавы.

Тема 1.4 Термическая и химико-термическая обработка железоуглеродистых сплавов.

3 Принципы отбора содержания письменной контрольной работы:

ориентация на требования к результатам освоения всего материала представленным в рабочей программе УД:

уметь:

- выбирать материалы для профессиональной деятельности;

- определять основные свойства материалов по маркам.

знать:

- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов;

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов.

4 Структура письменной контрольной работы

4.1 Письменная контрольная работа по темам включает 5 вариантов заданий, каждый из которых состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 3 задания, дополнительная часть – 1 задание.

4.2 Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы УД. Дополнительная часть включает задание более высокого уровня сложности.

4.3 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме.

4.4 Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы.

5 Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы в целом

  - Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной шкале:

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

5.2	Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам).

6 Время выполнения письменной контрольной работы

На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. Среднее время выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 20 минут.

Контрольная работа

Вариант №1

- Какие свойства материалов относятся к физическим?

- Марки и сорта чугунов, область применения. Структура чугунов.

- Укажите вид термообработки, перечислите ее этапы и какие свойства приобретает сталь?

- Распределите по группам в зависимости от применения стали и сплавов марки: Р6М5; А40; 40Х; ВСт0; У8А; 45.

Вариант №2

- Какие свойства материалов относятся к химическим?

- Производство стали в конверторах. Достоинства и недостатки.

- Установите вид термообработки, перечислите ее этапы и какие свойства приобретает сталь?

- Бронза. Маркировка, свойства и область применения.

Вариант №3

- Какие свойства материалов относятся к механическим?

- Производство стали в мартеновских печах. Достоинства и недостатки.

- Назначение поверхностной закалки, ее сущность и виды

- Алюминиевые литейные сплавы. Маркировка, свойства и область применения.

Вариант №4

- Какие свойства материалов относятся к технологическим?

- Производство стали в электропечах. Достоинства и недостатки.

- Установите вид термообработки, перечислите ее этапы и какие свойства приобретает сталь?

- Латунь. Свойства, область применения, маркировка.

Вариант №5

- Дать классификацию стали. Область применения, маркировка.

- Исходные материалы для получения чугуна. Продукты доменного производства и их назначение.

- Химико-термическая обработка, ее назначение и виды.

- Деформируемые алюминиевые сплавы. Маркировка, свойства и область применения.

Тестирование

| Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- |
| 1. Узел в кристаллической решётке, свободный от атома. Этот дефект называется … | А. межузельным атомом |
|  | Б. вакансией |
|  | В. сдвигом |
|  | Г. спаянностью |
| 2. Укажите марку конструкционной легированной стали | А. 20Х |
|  | Б. 9ХФ |
|  | В. Р18 |
|  | Г. сталь10 |
| 3. Тела, у которых атомы расположены беспорядочно называются … | А. кристаллическими |
|  | Б. монокристаллическими |
|  | В. поликристаллическими |
|  | Г. аморфными |
| 4. Какие механические характеристики можно определить при испытании на растяжение? | А. предел прочности * |
|  | Б. предел текучести |
|  | В. ударную вязкость |
|  | Г. работу разрушения |
| 5. Бронза – это сплав на основе … | А. никеля |
|  | Б. алюминия |
|  | В. меди * |
|  | Г. магния |
| 6. При выполнении точных работ при рубке металла применяют … | А. плечевой удар |
|  | Б. локтевой удар |
|  | В. кистевой удар * |
|  | Г. все ответы правильные |
| 7. Укажите марку углеродистой инструментальной стали | А. Ст3 |
|  | Б. У8 * |
|  | В. Сталь10 |
|  | Г. 20Х13 |
| 8. Эвтектоидная смесь зёрен цементита и феррита, соответствующая полному распаду твёрдого раствора аустенита содержит 0,8%С | А. перлит * |
|  | Б. аустенит |
|  | В. ледебурит |
|  | Г. феррит |
| 9. Охлаждающая среда при нормализации | А. вода и масло |
|  | Б. вместе с печью |
|  | В. правильного ответа нет |
|  | Г. соляной раствор |
| 10. Лучшие литейные свойства имеет … | А. сталь |
|  | Б. чугун * |
|  | В. вольфрам |
|  | Г. металлический материал |

III Промежуточная аттестация по УД

Спецификация комплексного дифференцированного зачета

по дисциплине ОП.03 Материаловедение

Назначение дифференцированного зачета – оценить уровень подготовки студентов по УД ОП.03 Материаловедение с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению специальности программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 23.01.03 Автомеханик.

1 Содержание дифференцированного зачета определяется в соответствии с ФГОС профессии 23.01.03 Автомеханик, рабочей программой дисциплины ОП.03 Материаловедение.

2 Принципы отбора содержания экзамена:

Ориентация на требования к результатам освоения УД П.03 Материаловедение представленным в соответствии с ФГОС профессии 23.01.03 Автомеханик и рабочей программой ОП.03 Материаловедение:

уметь:

- выбирать материалы для профессиональной деятельности;

- определять основные свойства материалов по маркам.

знать:

- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов;

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов.

3 Структура зачета

  - Зачет состоит из 30 вопросов.

  - Вопросы дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает вопросы, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС, рабочей программы УД.

  - Задания зачета предлагаются в традиционной (устный).

4 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и дифференцированного зачета в целом

  - Каждый теоретический вопрос дифференцированного зачета в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной шкале:

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

4.2 Итоговая оценка за дифференцированный зачет определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам).

4.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла.

5 Время проведения дифференцированного зачета

На подготовку к устному ответу на зачете студенту отводится не более 40 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 5-10 минут.

Список вопросов на дифференцированный зачет:

- Типы кристаллической решетки, встречающиеся у металлов?

- Опишите основные виды брака при закалке, их причины и способы предотвращения?

- Несовершенства строения реальных кристаллов   металлов?

- Термореактопласты, их свойства, достоинства, недостатки, область применения?

- Мартеновское и доменное производство металлов?

- Что  относится к механическим свойствам металлов, способы  их определения?

- Сущность	и способы определения твердости  материалов?

- Твердые	сплавы, их состав, свойства, маркировка, применение, достоинства и недостатки?

- Железные руды. Способы получения металлов?

- Понятия: перлит, ледебурит, цементит. Их состав,  расположение на диаграмме?

- Какое влияние на механические свойства стали оказывает углерод?

- Тугоплавкие конструкционные материалы, их виды, свойства, применение?

- Как классифицируются и маркируются углеродистые  стали по составу?

- Особенности литейного производства?

- Изложите  технологические свойства углеродистых сталей. Как влияет количество углерода в стали на ее технологические свойства?

- Способы обработки металла давлением их сущность?

- Как	маркируются легированное стали, что означают  буквы и цифры в  их обозначении?

- Назначение  строгальных  станков, какую обработку они выполняют, инструмент с которым    они работают?

- Виды чугунов, их маркировка?

- Типы токарных резцов, вид обработки которые они выполняют?

- Способы определения структуры металлов.

- Назначение, шлифовального станка, вид обработки который он выполняет, применяемый инструмент.

- Дайте определение следующим видам термической обработки стали: отжиг, нормализация?

- Описать  способ определения твердости материалов по Бринеллю, в каких случаях его применяют?

- Что такое отжиг  стали, назовите его разновидности?

- Резина, её назначение, состав, область применения?

- Перечислите основные виды химико-термической обработки стали, охарактеризуете их?

- Углеродистые  стали  состав, маркировка, область применения?

- Понятие о металлах, их разновидности?

- Быстрорежущие стали, маркировка, область  применения, достоинства, недостатки?